|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | арх. № |
|  | прим. № |

м. ТЕРОПІЛЬ

Детальний план території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) у м. Тернополі

Пояснювальна записка

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №543-02-2019 від 05.04.2019 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2019

Містобудівна документація «Детальний план території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) у м. Тернополі» розроблена авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом зі спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань) у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |
| Головний фахівець | С. Марченко |
| Техніко-економічна частина |
| Головний фахівець | В. Сухина |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Інженер І категорії | Н. Коцюба |
| Транспорт |
| Фахівець по питаннях транспорту | О. Чубенко |
| Інженерна підготовка та вертикальне планування |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |
| Керівник групи | О. Геращенко |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення |
| Керівник бригади | Е. Тимчук |
| Теплопостачання та газопостачання |
| Головний фахівець | О. Срібний |
| Електропостачання |
| Провідний інженер | Ю. Лобур |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснював начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В.Й. Бесага.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид, масштаб | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| Схема розташування території у планувальній структурі міста | 1:10000 |  |
| План існуючого використання території | 1:1000 |  |
| Опорний план | 1:1000 |  |
| Схема планувальних обмежень | 1:1000 |  |
| Проектний план | 1:1000 |  |
| Схема зонування території | 1:1000 |  |
| План червоних ліній | 1:1000 |  |
| Схема організації руху транспорту та пішоходів | 1:1000 |  |
| Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | 1:1000 |  |
| Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. | 1:1000 |  |
| ІІ. Текстові матеріали |
| Пояснювальна записка | книга |  |
| Основні положення (відповідно зміни №1 до ДБН Б.1.1-14:2012) | брошура |  |
| ІІІ. Інші матеріали |
| Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах | CD диск |  |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	7

2. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОБСЯЗІ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ	8

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	25

3.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ	25

3.2. ПРОЕКТНІ ОБ’ЄКТИ	27

4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД, ОБ’ЄКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ	28

4.1. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ	28

4.2. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ	30

5. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК	33

6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	36

6.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	36

6.2. ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	37

7. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД	39

7.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ	39

7.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	45

7.3. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	47

7.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	48

7.5. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	48

8. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ	50

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Детальний план території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) у м. Тернополі» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя», відповідно до договору від 05.04.2019 №543-02-2019, укладеного з Тернопільською міською радою.

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення Тернопільської міської ради від 05.10.2018 №7/28/145.

Мета розроблення детального плану території – уточнення положень містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану та плану зонування території міста», визначення планувальної організації і розвитку території в межі проектування, площею 20,0 га.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території; червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів; інженерна підготовка і вертикальне планування території; інженерне обладнання території.

Детальний план території розроблений відповідно до Державних будівельних норм України: ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а також інших нормативних документів.

При розробленні проекту була врахована раніше виконана документація:

- містобудівна документація «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «Діпромісто», м. Київ, 2017 р.);

- містобудівна документація «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» (ДП «Діпромісто», м. Київ, 2017 р.)

- науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація», м. Львів, 2012 р.);

- «План червоних ліній магістральних вулиць» (ДП «Діпромісто», м. Київ 2013 р.)

Схеми проекту виконані на папері у масштабі 1:1000 на топографічній зйомці масштабу 1:1000 в УСК-2000 у вигляді тематичних шарів у форматі shp-фалів в УСК-2000, представлені у вигляді файлових геобаз даних (проектів) програми ArcGIS.

«Схема розташування території у планувальній структурі міста» виконана на топографічній основі масштабу 1:10000. Поперечні профілі вулиць (додаються в пояснювальну записку) виконані у масштабі 1:200.

Текстові матеріали виконані на папері та у вигляді структурованих документів у форматі * pdf та у форматі *.doc.

У складі документації, за окремим завданням на розроблення виконана схема та пояснювальна записка «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період».

# 1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Територія детального плану знаходиться у північно-східній частині міста Тернопіль. Загально площа детального плану складає орієнтовно – 20 га. На даний час територія складається з території колишніх колективних садів (близько 15,2 га), території існуючої багатоквартирної забудови, висотою 10 поверхів (близько 3,14 га) та території окремих об’єктів громадської забудови.

Межа детального плану території: зі сходу територія обмежена вул. Володимира Великого, з півдня вул. Генерала Тарнавського, із заходу вул. Київською, з півночі вул. М. Липницького.

Згідно матеріалів історико-архітектурного опорного плану дана територія не підпадає під зону обмеження забудови (на території детального плану відсутні об’єкти охорони культурної спадщини та зони регулювання забудови).

Житлова забудова на територія детального плану представлена багатоквартирними, багатоповерховими будинками, висотою 10 поверхів, які розташовані вздовж вул. В. Великого, від вул. М. Липницького до вул. Генерала Тарнавського. Загальна площа території багатоквартирної, багатоповерхової житлової забудови складає 3,14 га. Загальна кількість квартир у існуючій забудові складає близько 674, загальною площею 38523 м2. Чисельність населення проживаючого в даній житловій забудові складає близько 1618 осіб.

Заклади громадської забудови. Громадська забудова на даній території представлена у вигляді торгового центру «Аляска» (вул. Володимира Великого 7-А), який розташований на розі вул. М. Липницького та вул. Володимира Великого. В комплексі розташовані заклади торгівлі, громадського харчування (ресторан «Аляска»), тренажерні зали, більярд тощо. Біля будинку за адресою вул. Володимира Великого, 1 розташовано магазин продовольчих товарів «Мандарин». На перетині вул. Володимира Великого та вул. Генерала Тарнавського розташовано Монастир Різдва Пресвятої Богородиці (Чину Братів Менших візантійсько-українського обряду, францискан). Загальна площа території монастиря складає 0,34 га.

Усі перелічені об’єкти залишаються на розрахунковий строк.

Територія колективних садів представлена окремими будівлями дачного типу, висадкою плодово-ягідних рослин та чагарником. Дана територія передбачена для зміни функціонального використання як територія багатоквартирної житлової забудови та територія зелених насаджень загального користування відповідно до затвердженої містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» та рішення Тернопільської міської ради від 20.04.2018 №7/24/35 про формування рекреаційної зони (парку) на земельній ділянці загальною площею до 10,5 га.

Таким чином, вільна для проектування територія в межах території детального плану складає 16,03 га.

# 2. СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА – ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розширений розділ виконано відповідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (ст. 11, пункт 3), що визначено у оприлюдненій «Заяві про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до ДПТ»; Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування (наказ Мінекології від 10.08.2018 №296); вимог ДСТУ-НББ.1.1-2010 «Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації – Склад та вимоги», (п. 5.4 – Детальний план території); ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території".

Дана містобудівна документація місцевого рівня (ДПТ) відповідно змісту і рівня деталізації має соціальне спрямування направлене на формування комфортного середовища проживання, і прямої дії щодо погіршення екологічного стану території міста не створює. Дане рішення реалізується відповідно затвердженої містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «Діпромісто», м. Київ, 2017 р.) та Завдання на розроблення.

При розробці даного розділу враховані вимоги та пропозиції що надавались:

- виконавчим комітетом Тернопільської міської ради (лист від 04.05.2019 №8205/08-ю);

- управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації (лист від 21.05.2019 №2381/15-01);

- управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації (лист від 21.05.2019 №02/871).

ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Ділянка проектування розташована у північно-східній частині міста Тернополя, та обмежена вулицями: генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) загальною площею 19,5 га.

Рельєф ділянки рівнинно-хвилястий із відмітками поверхні 357,0 – 363,0 м. Перепад висот 6,0 метрів із загальним західним ухилом поверхні до 3,0%.

Висновки. Відсутність локальних рельєфних понижень виключає замкнутість просторів та не ускладнює аерацію території. Рівнинний характер ділянки не створює прямої негативної дії щодо стану здоров'я населення та не ускладнює її загальний екологічний стан.

Клімат

Клімат атлантико-континентальний, що характеризується вологим теплим літом і помірно м’якою зимою. Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Тернопіль» (321,0 мБС), із урахуванням вимог ДСТУ НБВ. 1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

Розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки – 21ºС, зимова вентиляційна – 9,1ºС.

Опалювальний період: середня температура – 0,5 ºС, період - 190 діб.

Глибина промерзання ґрунту: середня 62 см, максимальна 92 см.

Тривалість безморозного періоду: середня 166 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря - 79%.

Атмосферні опади: середньорічна кількість - 590 мм: в т. ч. теплий період - 439 мм, холодний - 151 мм; середньодобовий максимум - 39 мм, спостережний максимум - 106 мм (12.06.1924).

Середньорічне випаровування з поверхні суші: (565 мм), не перевищує середньорічну кількість опадів що випадають.

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число): тумани - 56 днів, заметілі - 24 днів, грози - 32 днів, град – 2,1 днів, пилові бурі – 0,2 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива): 19 м/с - кожний рік, 22-23 м/с - один раз в 5-10 років, 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Таблиця 1. Повторюваність напрямків вітру і штилів, (%)

| Період року | Пн | Пн Сх | Сх | Пд Сх | Пд | Пд. Зх | Зх | Пн Зх | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний період | 10.0 | 7,4 | 10,9 | 15,6 | 7,6 | 7,14 | 17,7 | 23,7 | 11,7 |
| Теплий період | 6,2 | 4,8 | 12,6 | 24,8 | 11,6 | 8,2 | 15,6 | 16,2 | 6,4 |
| Рік | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 21,0 | 10,0 |

В плані кліматичної характеристики необхідно звернути увагу на можливі прояви несприятливих атмосферних явищ, що можуть спричиняти метеорологічні ризики в тому числі і на стан здоров’я населення.

Тумани. Найбільш часто тумани проявляються в холодну пору року з середньою тривалістю до 4 годин. При цьому обмежується дальність видимості, модульні значення якої можуть складати 200-250 метрів. Дані характеристики важливі при проектуванні вуличної мережі, транспортних розв’язок.

Щодо стану здоров’я населення вони не є критичними враховуючи, що планувальною організацією передбачається виключення замкнутих просторів щодо аерації території.

Град. Це рідкісне атмосферне явище, що не перевищує прояву 1,5 днів/рік. Середня тривалість граду становить 3 – 6 хвилин. Прояв даного явища може привести до значних матеріальних збитків зеленому господарству.

Враховуючи коротку плинність прояву даного фактору, прямої дії щодо стану здоров'я населення даний фактор не створює.

Ожеледиця. Аналіз сильних випадків ожеледі в Україні показав, що дана територія відноситься до 4 району небезпеки, де переважають слабкі прояви даного фактору, але 1 раз/10 років дане явище в місцевих умовах отримує прояв, що може призвести до руйнування легких металевих конструкцій, ліній електропередач (пориви), та зелених насаджень.

В умовах спокійного рельєфу, та планувальної організації території підвищені ризики прояву травматизму оцінюються як мінімальні.

Інсоляція. Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування територія, що розглядається відноситься до I району, який характеризується сприятливими кліматичними умовами для проживання.

З метою дотримання вимог щодо інсоляції будинків та споруд, вирішується шляхом упорядкування планувальної структури внутрішніх квартальних просторів, з дотриманням вимог по зеленим насадженням.

Висновки. В цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території сприятливі для містобудівної діяльності. Прямого впливу на стан здоров'я населення не здійснюється. Містобудівні обмеження по даному фактору відсутні.

Гідрологічні умови

У межах даної ділянки природні водотоки відсутні, що пояснюється її місце розташуванням та площею території, що розглядається.

Відповідно проектних рішень по даній території передбачається її повне централізоване водопостачання від міських мереж. Дані рішення не здійснюють прямої негативної дії на водне середовище визначеної ділянки.

Геологічні умови

У геологічній будові беруть участь кристалічні породи докембрію і продукти їх руйнування, відклади мезозою (породи тріасової, юрської, крейдової систем), кайнозою (палеогенової, неогенової і четвертинної систем). Територія приурочена до Волино-Подільської плити, перехідного регіону від кристалічного щита до Галицько-Волинської западини.

Загальна характеристика геологічної будови має суттєве значення для будівельного освоєння території. При цьому головним об’єктом характеристики є четвертинні відклади. Літологічно вони представлені пісками, супісками, суглинками, глинами загальною потужністю від декількох до десятків метрів.

Висновки. Проектне містобудівне рішення прямої дії щодо негативного впливу на геологічне середовище не створює. Об’єктом впливу є система четвертинних відкладів, що слугує основою фундаментів споруд.

Ґрунтовий покрив

Ґрунтовий покрив даної ділянки представлений темно-сірими опідзоленими ґрунтами. Дані ґрунти відносяться до середнього рівня родючості і сприятливі для озеленення зональними дерево-чагарниковими насадженнями.

При проведенні будівельних робіт, відповідно вимог СНиП ІІІ-10-75 (Благоустройство територий, розділ 10, п. 1.6), підлягає зняттю родючий шар ґрунту потужністю 20 см з послідуючим використанням для потреб зеленого будівництва.

Висновки. Враховуючи місцеположення даної ділянки та її функціональне призначення (міське середовище), техногенний вплив на ґрунтовий покрив міського середовища здійснюється відповідно рішення затвердженого генерального плану. Наявні ґрунти відносяться до категорії середньої цінності і не передбачались та не передбачаються для с/г використання. Погіршення екологічного стану наявного ґрунтового покриву даної ділянки не передбачається. Передбачається її благоустрій та озеленення.

Інженерно-будівельна оцінка території

Відповідно «Схеми інженерно-геологічного районування України» дана ділянка розташоване в межах зони незначної складності будівельних умов освоєння. Ухили поверхні не перевищують 3%, рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині нижче 2,5 метрів. Ґрунти за просіданням відносяться до І типу із можливою наявністю карстуючих порід, ґрунтові води по відношенню до бетону мають загальну кислотну агресивність.

Для детального визначення прояву цих факторів необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і ґрунтових вод, що здійснюється щооб’єктно на конкретній ділянці будівництва.

У плані сейсмічної характеристики відповідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»), територія Тернополя (дана ділянка) відноситься до сейсмічної зони 6-7 балів (Карти ОСР 2004 - "А; В; С).

Висновки. Відповідно вище викладеного, загальна інженерно-будівельна оцінка території сприятлива. Ризики щодо її освоєння відсутні. Проектні рішення щодо інженерного захисту території та її благоустрою направлені на покращення екологічного стану. Негативний вплив на міське середовище не створюється.

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ, ТА ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ.

Планувальні обмеження

За існуючим станом дана територія зайнята невпорядкованими садовими ділянками та частково із сторони вул. Володимира Великого сформованим кварталом багатоповерхової забудови.

Існуючі планувальні обмеження представлені:

- охоронними зонами ЛЕП (10 – 20 метрів), відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»;

- режимом використання охоронних зон (частково), ІІІ - зона спостережень поясу зони санітарної охорони свердловин централізованого водопостачання міста (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 08.09.2006 №40);

- режимом використання водоохоронної зони р. Серет (затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 23.03.2004 №4/10/134).

Проектні планувальні обмеження представлені:

- відстанями від об’єктів та споруд інженерної інфраструктури – від трансформаторних пунктів 7-10 м, (ДБН В.2.2-12:2018, п. 11.3.6, таблиця 15.9);

- санітарно-захисною зоною від перспективної каналізаційно-насосної станції – 15 м (ДСП 173, додаток 12; ДБН В.2.5-75:2013, табл. 30);

- III поясом зони санітарної охорони міського водозабору;

- водоохоронною зоною р. Серет.

За існуючим та проектним станом в межах даної території, об’єкти ПЗФ – відсутні. Відповідно проектного рішення намічається створення районного парку загальною площею – 10,5 га.

Існуючі та проектні планувальні обмеження графічно відображені на відповідних кресленнях проекту.

Висновки. Із урахуванням проектних рішень щодо розвитку багатоповерхової житлової та громадської забудови, об’єктів соціального призначення, благоустрою та озелененню погіршення екологічного стану території, що проектується та негативного впливу на здоров'я населення - не передбачається.

Стан повітря

За метеорологічними умовами місто Тернопіль відноситься до територій з підвищеним потенціалом забруднення повітря та несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення). Контроль за станом повітря по місту проводиться на стаціонарних постах: ПСЗ №1, перехрестя вул. Бродівської – Збаражської; ПСЗ №2, перехрестя вул. Живова – Микулинецької.

Визначений індекс забруднення повітря по місту (ІЗА) складає 5,2 що є підвищеним показником. Враховуючи, що в межах території, що розглядається відсутні будь які виробництва, для неї визначений ІЗА не перевищує 3,0, що є низьким показником. Основний внесок у забруднення повітря здійснює діяльність зовнішнього автотранспорту, що проходить по суміжним вулицям - генерала Тарнавського, Київської, М. Липницького, Володимира Великого, із проявом можливого впливу до 20,0 метрів від ліній руху. За даним показником визначена ділянка у екологічному відношенні є найбільш сприятливою для розвитку перспективної житлової забудови.

Висновки. Якість повітря за існуючим і проектним станом залишається на задовільному рівні, що не перевищують показників 0,8 ГДК. На погіршення якості повітря в більшій мірі впливають викиди пересувними джерелами суміжного міського впливу. Даний фактор прямого впливу по ділянці що проектується, на стан здоров'я - не здійснює.

Стан ґрунтів

Ґрунтовий покрив території що проектується представлений темно-сірими опідзоленими ґрунтами середньої родючості.

Дані ґрунти сприятливі для розвитку зелених насаджень загального користування без обмежень.

За існуючим та проектним станом, ділянки забруднення ґрунтів твердими побутовими відходами відсутні. Санітарне очищення території проводиться централізовано із роздільним збором та послідуючою утилізацією на міському полігоні.

Фізичні фактори забруднення довкілля.

Джерела електромагнітного випромінювання, що створюють СЗЗ та охоронні зони щодо обмеження забудови в межах ділянки, що проектується - відсутні.

Джерелом акустичного забруднення на зовнішній межі ділянки є діяльність транзитного автотранспорту. В межах до 20,0 метрів суміжного впливу рівень шуму не перевищуватиме допустимих значень для території житлової забудови для денного часу на перспективу. (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»).

На даний час шум від автотранспорту, що проходить по вулицям генерала Тарнавського, Київська, М. Липницького, Володимира Великого із рівнем біля 55 дБА, також відповідає санітарним нормам для денного часу.

Висновки. По території що проектується, для упередження зовнішнього акустичного забруднення, прояву фізичних факторів, охорони атмосферного повітря та здоров'я населення, в межах розриву від проїзної частини до лінії регулювання забудови необхідно виконати ряд інженерно-планувальних заходів: озеленення придорожньої смуги; застосування звукоізоляційних матеріалів в фасадній частині будівель; раціональна планувальна структура житлових кімнат.

Радіаційний стан. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 №106, з урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 №600) територія м. Тернополя не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Перевищень дози гамма-випромінювання не виявлено. Природна радіоактивність не перевищує нормативних рівнів, виходи радону на денну поверхню не фіксуються.

Висновки. При проведенні будівельних робіт необхідно керуватись вимогами радіаційної безпеки щодо застосування будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація радіологічної якості) відповідно НРБУ 97 і «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України» (Міністерство охорони здоров’я України від 02.02.2005 №54). Щодо впливу на стан здоров'я населення за фактором радіаційної безпеки – не здійснюється.

Природно-заповідний фонд

За існуючим станом, в межах території що проектується об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Перспективною природоохоронною ділянкою є територія проектованого районного парку загальною площею 10,5 га.

Максимально-допустиму одночасна екологічна ємність парку визначена у 735,0 осіб одночасного знаходження враховуючи - площу парку - 10,5 га; допустиме навантаження – 70 осіб/га. (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 8.2.4 ).

Стан здоров’я населення

Для загальної характеристики існуючого стану здоров’я населення використані дані статистичної звітності Тернопільської області. За існуючим станом серед регіонів України область займає 5 місце щодо забезпеченості лікарями на 10,0 тис. населення – 52,7 лікарів (перше Івано-Франківська – 61,3 лікарів). При цьому за населенням (1 млн. 49 тис. чол.) область займає 20 місце серед регіонів України.

В структурі вперше захворюваності на 100,0 тис. населення класів хвороб відповідно до класифікації ВОЗ - "МКХ-10", включно перше місце займають хвороби органів дихання 45,4%, друге місце займають хвороби органів кровообігу – 32,7%, третє – органів дихання – 20,7%, четверте – органів травлення 9,5%. Дані показники є дещо нижчими від загально Українських, відповідно на 0,6%; а первинної захворюваності на 1,79 %.

Серед головних чинників захворюваності є: старіння населення та його стійкість до захворювань; структурний чинник; матеріальне становище населення; доступність медичних послуг; матеріально-технічне облаштування медичних закладів; профілактика оглядів.

Враховуючи відсутність по даній території закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Проте, невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я (профілактика оглядів, закладу первинної медичної допомоги на 60 відвідувань/зміну), та об’єктів соціального призначення, негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення та упередження щодо захворюваності.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ПРОЕКТНОГО РІШЕННЯ

При розробленні розділу "СЕО для ДПТ" було проаналізовано можливі ймовірні наслідки реалізації проектного рішення як для території що проектується, так і для території міста в цілому:

- для довкілля, у тому числі для здоров'я населення. Проектні рішення щодо погіршення екологічного стану території та негативний вплив на здоров'я населення визначеною містобудівною діяльністю - не прогнозується;

- враховуючи, що в межах даної території існуючі та проектні території об’єктів ПЗФ відсутні, негативний вплив на їх діяльність - не очікується;

- враховуючи географічне положення м. Тернополя прогнозована містобудівна діяльність не створює негативних транскордонних впливів на суміжні території в тому числі на здоров'я населення ;

- альтернативна оцінка, якщо ДПТ не буде затверджено. За реалізації даного сценарію погіршення загального екологічного стану території м. Тернополя не очікується, не очікується і його покращення.

Можливе погіршення соціального стану (відсутність 2 дитячих садочків на 80,0 місць кожний, закладу первинної медичної допомоги на 60,0 відвідувань за зміну, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять – 75,0 м2 загальної площі, спортивного залу – 162,0 м2, бібліотеки на 8 читальних місць, магазину 836,0 м2 загальної площі, підприємства харчування на 150,0 місць, майстерні побутового обслуговування на 28,0 робочих місць, районного парку площею 10,5 га ) враховуючи, що визначена ділянка міського середовища загальною площею 19,5 га не буде мати планувальної організації, та ландшафтного упорядкування.

Висновки. Аналіз екологічного стану території свідчить про те, що територія забудови в екологічному відношенні сприятлива для розміщення житлового будівництва та громадських об’єктів із урахуванням їх впливу на стан здоров'я населення.

З метою формування здорового і комфортного середовища проживання та забезпечення охорони природного середовища в межах території, що проектується, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»:

- формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень загального користування для житлового району – 10,5 га (табл. 8.1);

- повне забезпечення території інженерними мережами та комунікаціями (розділ 11.5 );

- дотримання вимог щодо інженерної підготовки території – вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, захист від підтоплення, збереження ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою (п. 12.1;12.2 );

- дотримання вимог щодо регулювання мікроклімату та інсоляції будинків і споруд (п. 14.9.1);

- облаштування привуличної території системою захисних зелених насаджень (п. 8.2.6 );

- проведення комплексу заходів із впорядкування та відведення поверхневого дощового стоку території у загально міську зливову каналізацію (п.11.1.22);

- повне забезпечення проектованої забудови централізованою міською системою водопостачання та водовідведення ( п. 11.1.2 );

- забезпечення санітарної очистки території із запровадженням системи роздільного збирання сміття та послідуючою утилізацією на міському полігоні (п.11.2.2 );

- для захисту від акустичного забруднення вздовж магістральних вулиць: застосування шумоізоляційних матеріалів щодо фасадної частини будинків (шумоізоляційних склопакетів у оздобленні віконних отворів тощо) та внутрішню планувальну організацію житлових приміщень (спальні кімнати з виходом у дворовий простір), а також створення протишумового озеленення вздовж вулиць з максимально можливим озелененням в межах розриву від проїзної частини вулиць до лінії регулювання забудови ( ДБН В. 1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму");

- для подальшого контролю за станом довкілля в межах території що розглядається, доцільно передбачити організацію стаціонарного автоматизованого пункту-контролю за кліматичними показниками та станом повітря, як об’єкту моніторингу міського середовища. Його розміщення може бути довільним.

Розширений розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку є невід'ємною складовою детального плану території, що розробляється.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Склад та зміст детального плану території визначається ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». ДПТ уточнює у більш крупному масштабі положення генерального плану: уточнює планувальну структуру і функціональне призначення території, просторової композиції, параметри забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, визначає функціональне призначення та параметри забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єктів будівництва, встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, визначення планувальних обмежень, визначає потреби у підприємствах і об’єктах обслуговування, забезпечення у комплексності забудови території, створення належних умов охорони об’єктів культурної спадщини та об’єктів ПЗФ.

Визначає напрямки черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попередньої інженерної підготовки території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення, використання підземного простору, тощо.

В процесі розроблення СЕО вивчені документи, плани і програми, що діють на регіональному та місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних рішень. Їх положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки.

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому числі на територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані матеріали містобудівної документації «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернополя» у сфері охорони навколишнього природного середовища, та розвитку соціальної інфраструктури.

Були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються суб’єктами в рамках програм регіонального моніторингу навколишнього середовища на локальному та регіональному рівні.

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, характеризується як задовільний. При цьому проектована територія отримує помірні демографічні навантаження.

Якість поверхневих вод не зазнає негативної дії, їх охорона передбачається розвитком дощової каналізації, та інженерного захисту території від несприятливих природних процесів.

Повітряний басейн зазнає помірного впливу періодичного характеру від пересувних джерел (насамперед автотранспортні засоби). Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, акустичне забруднення є мінімальними.

В разі якщо документ планування не буде затверджено не очікується погіршення або покращення показників по якості атмосферного повітря. Ймовірні ризики негативного впливу та ґрунтове середовище оцінюються як допустимі. Стан поверхневих вод більш ймовірно залишатиметься без змін, але може зазнавати коливань в залежності від змін кліматичних умов.

В сфері використання підземних водних ресурсів, негативного впливу не прогнозується, передбачається розвиток централізованого водопостачання.

Враховуючи відсутність по даній території закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Проте невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я та соціального призначення негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення по м. Тернополю.

Ключові виявлені екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування.

Серед важливих екологічних проблем, в тому числі що мають ризики впливу по території, що проектуються можна виділити наступні:

- забруднення повітря, що може відбуватися переважно за рахунок викидів від пересувних джерел, насамперед автотранспортних засобів. Зазначені ризики є допустимими серед потенційних впливів на стан здоров'я населення. Допустимі показники не перевищують нормативу більше 1 ГДК;

- допустимі демографічні навантаження на територію, що розглядається враховуючі перспективу нормативного розвитку інженерних мереж та комунікацій, направлені на нормативне забезпечення комфортності середовища проживання;

- розвиток паркової системи сприятиме комфортному відпочинку населення, та в цілому позитивно впливає на екологічний стан території;

- перспектива централізованого вирішення питання поводження із ТПВ на міському полігоні позитивно впливатиме на локальні територіальні екологічні проблеми, в тому числі і загально міську територію.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, та шляхи їх врахування

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і впровадження через низку проектних рішень містобудівної документації. В процесі стратегічної екологічної оцінки даної містобудівної документації було розглянуто місцеві програми, що містять екологічні цілі та відповідні завдання у сфері охорони здоров’я та соціально-економічного розвитку які стосуються території проектування. Результати аналізу відображені у таблиці 2.

Таблиця 2. Цілі державної політики та їх відображення в проекті «Детальний план території обмеженої вулицями - генерала Тарнавського, Київською, М. Липницького, Володимира Великого"

| Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку визначені місцевими програмами розвитку | Відповідність рішень даного проекту містобудівної документації цілям та завданням встановленим на місцевому рівні |
| --- | --- |
| Охорона навколишнього середовища |
| «Програма охорони навколишнього природного середовища в м. Тернополі |
| поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища. | забезпечення санітарного очищення території із дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття із його послідуючим видаленням на міський полігон; організація автоматизованого поста системи моніторингу за контролем довкілля. застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насосні установки, у тому числі комплексного застосування з когенераційними установками, геліосистемами); створення озеленених територій загального ( районний парк – 10,5 га ) та обмежного користування з майданчиками для відпочинку та занять фізкультурою; - будівництво мереж інженерної інфраструктури для забезпечення потреб житлово-громадської забудови. Будівництво мереж зливової каналізації та виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території. |
| «Програма соціально - економічного та культурного розвитку міста Тернополя » |
| впровадження нових енергозберігаючих технологій; забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами; розвиток транспортної інфраструктури; | з метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів для теплопостачання об’єктів пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла ґрунтів, водоймищ, повітря як для міста так і для району. Покриття теплових навантажень пропонується через комплексне застосування ТНУ із локальними даховими геліосистемами. будівництво мереж інженерної інфраструктури для забезпечення потреб житлово-громадської забудови. Будівництво мереж зливової каналізації та виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території; - удосконалення транспортної схеми району шляхом часткової реконструкції існуючих вулиць та будівництва нових вулиць, які забезпечують на певних відрізках дублювання зв’язків, зменшують інтенсивність транспортного руху; організація велосипедних доріжок. |
| Соціально-економічні аспекти |
| «Програма соціально - економічного та культурного розвитку міста Тернополя » |
| послідовне підвищення якості життя населення району : ефективне функціонування систем охорони здоров’я та підвищення якості медичної допомоги; розвиток високоякісної освіти; забезпечення державних соціальних гарантій для населення; | передбачено відкриття закладу первинної медичної допомоги на 60 відвідувань; будівництво закладу дошкільної освіти на 160 місць; розвиток мережі об’єктів сфері послуг що сприятиме вдосконаленню торговельного та побутового обслуговування населення на 28 робочих місць |
| «Програма розвитку системи освіти м. Тернополя » |
| розширення мережі закладів дошкільної освіти; розвиток діяльності закладів позашкільної освіти; | будівництво 2 закладів дошкільної освіти на 160 місць; |
| «Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополя » |
| створення умов для фізичного виховання і спорту за місцем роботи, проживання і відпочинку населення; | передбачена організація відкритих майданчиків для занять фізичною культурою та спортом; спортивного залу – 160,0 м2; приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять – 75,0 м2. |
| «Програма розвитку культури м. Тернополя » |
| забезпечення доступу до культурних надбань, створення умов для активної участі громадян району у народній творчості; забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової мистецької освіти дітей; | будівництво бібліотеки 12,5 тис одиниць зберігання, на 8 читальних місць будівництво 2 закладів дошкільного виховання по 80,0 місць кожний. |

Розділ 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків

У цьому розділі виявленні ключові впливи, пов'язаних з запланованими рішеннями містобудівної документації та проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів, шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації проектних рішень на окремі компоненти навколишнього середовища, результати якої відображені у таблицях 3 – 4.

Шкала оцінки:

-2 суттєво негативний вплив,

-1 помірний негативний вплив,

0 очікуваний вплив відсутній,

+1 помірний позитивний вплив,

+2 суттєво позитивний вплив

Таблиця 3. Можливі ефекти від запропонованих рішеннями детального плану території

| Функціональне використання /цільове призначення ділянки, згідно Публічної кадастрової карти | Функціональне використання ділянки згідно рішень детального плану | Потенційний вплив на головні складові довкілля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повітря | Водний басейн | Ґрунти | Біорізноманіття |
| Земельна ділянка охоплена ДПТ - площею 19,5 га | Під багатоквартирну житлову забудову із районним парком площею 10,5 га. | +1 | + 1 | 0 | +2 |

Таблиця 4. Характеристика впливу проектних рішень детального плану на складові довкілля

| Складова довкілля | Оцінка впливу | Характеристика впливу |
| --- | --- | --- |
| Повітря | +1 | Відсутність стаціонарних джерел забруднення повітря. |
| Вода | +1 | Ризики на очікуються. Централізоване водопостачання та водовідведення. Розвиток дощової каналізації. |
| Ґрунт | 0 | Централізоване видалення ТПВ на міському полігоні. Виконання заходів інженерної підготовки та захисту території, вертикальне планування території. |
| Біорізноманіття | +2 | Створення квартальних зелених насаджень, озеленення дворових просторів, дорожнє озеленення. Формування районного парку загального користування – 10,5 га. |
| Соціально-економічне середовище | +2 | Підвищення соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних зв’язків громадян |

Розділ 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для покращення містобудівного та рекреаційного середовища, охорони довкілля, в детальному плані території передбачено виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:12019 «Планування та забудова територій»:

- формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень обмеженого користування (табл. 8.1);

- забезпечення території інженерними мережами та комунікаціями (розділ 11.5);

- дотримання вимог щодо інженерної підготовки території – вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, захист від підтоплення, збереження ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою (п. 12.1;12.2);

- дотримання вимог щодо регулювання мікроклімату та інсоляції будинків і споруд (п. 14.9.1);

- облаштування територій, прилеглих до зовнішніх вулиць системою захисних зелених насаджень (п. 8.2.6 );

- проведення комплексу заходів із впорядкування та відведення поверхневого дощового стоку території у загально міську зливову каналізацію (п.11.1.22);

- повне забезпечення проектованої забудови централізованою міською системою водопостачання та водовідведення (п. 11.1.2);

- забезпечення санітарної очистки території із запровадженням системи роздільного збирання сміття та подальшою утилізацією на міському полігоні (п.11.2.2);

- для захисту від акустичного забруднення вздовж зовнішніх магістральних вулиць: застосування шумоізоляційних матеріалів щодо фасадної частини будинків (склопакетів у оздобленні віконних отворів) та внутрішню планувальну організацію житлових приміщень (спальні кімнати з виходом у дворовий простір), а також створення протишумового озеленення вздовж вулиць з максимально можливим озелененням в межах розриву від проїзної частини вулиць до лінії регулювання забудови (ДБН В. 1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»);

Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації, тощо )

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище: «Варіант нульової альтернативи»; «Варіант реалізації проекту ДПТ».

На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку даної території були прийняті варіанти, що в більшій мірі відповідають встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні, та в більшій мірі сприяють досягненню сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання населення.

При «Варіанті нульової альтернативи» дана територія міста Тернополя площею 19,5 га не отримує плану стратегії містобудівного розвитку, а отже і програми визначених дій як для визначеного району, так і для міста в цілому.

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення середовища системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу наведені основні чинники (елементи по факторного аналізу), що потребують уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні заходи для моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Здійснення моніторингу впливів, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить громаді своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання; визначити необхідні заходи по їх усуненню, а також проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Враховуючи географічне місце розташування даної ділянки в межах міста Тернополя, його наявний промислово-виробничий потенціал та прогнозований екологічний стан, транскордонні наслідки впливу для довкілля та здоров’я населення на суміжні транскордонні території – відсутні.

# 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

## 3.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Містобудівною документацією «Про затвердження містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» передбачено зміну функціонального використання частини території які входять до складу детального плану, а саме територія колективних садів підлягає перепрофілюванню на територію багатоквартирної житлової забудови, та територію зелених насаджень загального використання.

На підставі аналізу містобудівної ситуації та можливої ємності території детального планування запроектоване розміщення двох кварталів комплексної житлової багатоквартирної забудови, з розміщенням у перших поверхах комплексу установ громадського обслуговування (загальна площа території 5,2 га) та ділянки проектних зелених насаджень загального користування, парк районного значення (загальна площа території 10,5 га).

Проектна житлова забудова складається з двох окремих кварталів площею 2,7 га та 2,5 га. Композиційне вирішення проектної забудови являє собою розміщенні зі сторони вул. М Липницького в глибині кварталу на півмісяцеві в плані будинки житлової забудови поверховістю від 7 до 12 поверхів, з перпендикулярно розташованими променевими вставками 10, 12 та 14 поверхів. Вздовж вул. М. Липницького розміщенні точкові, здвоєні, окремо розташовані будинки, поверховістю 10, 12 поверхів. Забудова кварталів є симетрично розташованою відносно вхідного бульвару проектованого парку. Під’їзди до будинків організовуються з вул. М. Липницького. Біля будинків на внутрішньо квартальних проїздах біля вхідних груп проектованих будинків розміщені гостьові автостоянки.

Таким чином, зважаючи на рішення детального плану щодо перепрофілювання території колективних садів під територію нових кварталів житлової багатоквартирної забудови та територію зелених насаджень загального користування дасть можливість більш ефективного використання міських територій.

Даним проектом передбачається таке розподілення території за функціональним використанням:

- територія існуючої багатоквартирної забудови;

- територія існуючих культових споруд;

- територія вулично-дорожньої мережі;

- територія проектної багатоквартирної забудови;

- територія проектних зелених насаджень загального користування у вигляді парку районного значення.

Для організації внутрішньоквартального простору враховані території під розміщення повного комплексу ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, майданчиків для відпочинку дорослого населення, для тимчасової стоянки велосипедів, для занять фізкультурою та збирання побутових відходів. Розрахунок виконаний у відповідності до таблиці 6.4 ДБН Б.2.2-12:2018.

Таблиця 5. Розрахунок необхідних майданчиків

| Майданчики | Питомі розміри майданчиків, м² на 1 особу | Розрахункові розміри майданчиків | Розрахункові розміри майданчиків |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | етап 15 - 20 років (2400 осіб) | етап 3 - 7 років (1200 осіб) |
|  |  | м² | га | м² | га |
| Ігрові для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку | 0,7 | 1680 | 0,168 | 840 | 0,084 |
| Для відпочинку дорослого населення | 0,2 | 480 | 0,048 | 240 | 0,024 |
| Для тимчасової стоянки велосипедів | 0,1 | 240 | 0,024 | 120 | 0,012 |
| Для занять фізкультурою | 0,2 | 480 | 0,048 | 240 | 0,024 |
| Для збирання побутових відходів (наземний спосіб збирання) | 0,18 на 1 квартиру | 180 | 0,018 | 90 | 0,009 |
| Для вигулювання домашніх тварин | 0,3 на 1 квартиру | 300 | 0,030 | 150 | 0,015 |
| Разом |  | 3360 | 0,336 | 1680 | 0,168 |

## 3.2. ПРОЕКТНІ ОБ’ЄКТИ

Детальним план території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) намічене розміщення наступних об’єктів:

- багатоквартирні будинки (7 – 14-поверхів): 70,0 тис. м2 загальної площі, 1000 квартир, населення - 2400 осіб;

- вбудовано-прибудовані об’єкти громадського обслуговування населення.

На території парку підприємство харчування (кафе) на 100 посадкових місць.

На етап будівництва 3-7 років передбачається житлове будівництво кварталу №2 (біля існуючої житлової забудови): 500 квартир, 35,0 тис. м2 загальної площі, населення – 1200 осіб). Плюс вбудовано-прибудований заклад дошкільної освіти (дитячий садок) на 80 місць.

# 4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД, ОБ’ЄКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

## 4.1. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

На території проектування житлова забудова представлена багатоквартирними (багатоповерховими будинками висотою 10 поверхів) загальною площею 38523 м2 (674 квартир) з орієнтовною чисельністю населення біля 1618 осіб.

Детальним планом території на розрахунковий строк запроектовано 2 житлові квартали (багатоквартирні житлові будинки 7 – 14 поверхів) на 1000 квартир загальною площею біля 70,0 тис. м2. Чисельність нового населення біля 2400 осіб.

На етап 3-7 років передбачається забудова кварталу №2 (біля існуючої житлової забудови): 500 квартир, 35,0 тис. м2 загальної площі, населення – 1200 осіб).

Таблиця 6. Техніко-економічні показники проектної житлової забудови

|  | поверхи секцій | кількість квартир | м2 загальної площі | населення, осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал №1 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 7 | 24 | 1680 | 58 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 7 | 24 | 1680 | 58 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 14 | 52 | 3640 | 125 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 105 |
| Разом |  | 500 | 35000 | 1200 |
| Квартал №2 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 7 | 24 | 1680 | 58 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 7 | 24 | 1680 | 58 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 10 | 36 | 2520 | 86 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 106 |
|  | 14 | 52 | 3640 | 125 |
|  | 12 | 44 | 3080 | 105 |
| Разом |  | 500 | 35000 | 1200 |
| УСЬОГО |  | 1000 | 70000 | 2400 |

Таблиця 7. Динаміка житлового фонду по 14 мікрорайону

|  | Існуючий житловий фонд | Нова житлова забудова | Проектний житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість квартир | м2 загальної площі | кількість квартир | м2 загальної площі | кількість квартир | м2 загальної площі | осіб |
| існуюча забудова | 674 | 38523 | — | — | 674 | 38523 | 1618 |
| квартал №1 | — | — | 500 | 35000 | 500 | 35000 | 1200 |
| квартал №2 | — | — | 500 | 35000 | 500 | 35000 | 1200 |
| Разом | 674 | 38523 | 1000 | 70000 | 1674 | 108523 | 4018 |

## 4.2. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

На даний час в межі території проектування об’єкти обслуговування відсутні. У межі 14 мікрорайону громадська забудова представлена: торговим центром «Аляска» (у комплексі розташовані заклади торгівлі, ресторан «Аляска» на 180 – 200 посадкових місць, тренажерні зали, більярд тощо); магазином продовольчих товарів «Мандарин» (біля будинку за адресою вул. Володимира Великого, 1, орієнтовно 25 м2 торгової площі).

Для визначення необхідних об’єктів обслуговування, зроблений розрахунок згідно нормативів ДБН Б.2.2-12:2018 (додаток Е.1 (обов’язковий)) для проектної чисельності населення 14 мікрорайону (4,018 тис. осіб), а закладів дошкільної освіти для нового населення кварталів №1 та №2.

Таблиця 8. Розрахунок установ та підприємства обслуговування

| Установи, підприємства | Одиниця виміру | Норматив на 1000 осіб | Необхідно за нормативами |
| --- | --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти | місць | 48 | 193 |
| Заклади загальної середньої освіти | місць | 111,41 | 460 |
| Спеціалізовані заклади позашкільної освіти | місць | 15,3% школярів | 73 |
| Міжшкільні навчально-виробничі комбінати | місць | 8% школярів | 39 |
| Заклади (центри) первинної та вторинної медичної допомоги для дорослих | відвідувань в зміну | 10-15 | 54 |
| Заклади (центри) первинної та вторинної медичної допомоги для дітей | відвідувань в зміну | 4-5 | 3 |
| Заклади третинної медичної допомоги для дорослих | відвідувань в зміну | 10 | 43 |
| Стаціонари усіх типів (лікарні) | ліжок | 6 | 26 |
| Підстанція екстреної медичної допомоги | автомобіль | 0,1 | … |
| Аптеки | об’єкт | 0,09 | … |
| Центри зайнятості населення базового рівня | відвідувач | 0,13 – 0,15 | … |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні) | м2 заг. площі | 30 | 130 |
| Спортивні зали загального користування | м2 заг. площі | 40 | 173 |
| Басейни криті відкриті | м2 площі води | 20 | 87 |
| Приміщення реабілітаційного призначення | м2 підлоги | 15 | 65 |
| Універсальна (танцювальна) зала | місць | 10 | 43 |
| Виставкова зала | м2 підлоги | 10 | 43 |
| Клубні приміщення | місць | 15-20 | 87 |
| Центри дозвілля | місць | 35 | 173 |
| Кінотеатри | місць | 22 | 95 |
| Театри | місць | 2,1 | 9 |
| Концертні зали | місць | 1,3 | 6 |
| Цирки | місць | 0,2-0,25 | … |
| Міські масові бібліотеки | тис. од. збереження | 3,0-3,5 | 13,0 |
|  | чит. місць | 2 | 8 |
| Магазини | м2 торг. площі | 205 | 887 |
| Ринкові комплекси | м2 торг. площі | 20 - 30 | 108 |
| Підприємства харчування | місць | 37 | 160 |
| Майстерні побутового обслуговування | роб. місць | 8 | 35 |
| Виробничі підприємства централізованого замовлення | робочих місць | 4 | 17 |
| Відділення банків | оп. місце | 1 на 2 – 3 тис. | 2 |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | … |
| Опорний пункт охорони порядку | м2 площі на мікрорайон |  | 60 |
| Готелі | місць | 4,8 | 21 |
| Громадські туалети | прилад | 1 | 4 |

При прийнятті рішень щодо забезпечення дітей мікрорайону, були проаналізовані ємності найближчих закладів дошкільної та середньої освіти (в радіусі пішохідної доступності 500 метрів).

Таблиця 9. Заклади дошкільної освіти

| Дитячі садочки | Адреса | Кількість місць за проектом | Фактично відвідує |
| --- | --- | --- | --- |
| №4 | вул. Київська, 3-в | 75 | 142 |
| №7 | вул. Симоненка, 22 | 260 | 338 |
| №14 | вул. Київська, 1-а | 230 | 397 |
| №21 | вул. Вишнівецького, 6 | 379 | 367 |
| №23 | вул. Б. Лепкого, 13 | 225 | 365 |
| РАЗОМ |  | 1169 | 1609 |

Аналіз показав вже наявний дефіцит місць у закладах дошкільної освіти у 440 місць та профіцит (резерв) у 1793 місць у закладах загальної середньої освіти.

Таблиця 10. Заклади загальної середньої освіти

| Школи (І – ІІІ ступенів) | Адреса | Кількість місць за проектом | Фактично відвідує |
| --- | --- | --- | --- |
| №11 | вул. Генерала Тарнавського, 6 | 1200 | 1072 |
| №26 ім. Д. Заплітного | бульвар Куліша, 9 | 1728 (з сайта школи) | 800 |
| №27 ім. В. Гурняка | бульвар Куліша, 7 | 1580 (з сайта школи) | 841 |
| №28 | бульвар Дмитра Вишневецького, 8 | 1035 | 1125 |
| №29 | бульвар Дмитра Вишневецького, 10 | 1200 | 1122 |
| РАЗОМ |  | 6743 | 4960 |

Таким чином, наявний резерв ємності закладів загальної середньої освіти (шкіл) дозволяє прийняти усіх дітей шкільного віку (482 дитини) існуючої та проектної житлової забудови 14 мікрорайону.

Даним проектом передбачаються нові об’єкти громадського обслуговування населення (вбудовані):

- 2 заклади дошкільної освіти (дитячі садки) по 80 місць (разом 160 місць) – вбудовано-прибудовані (для 115 дітей нового населення та частково для дітей існуючої житлової забудови 14 мікрорайону;

- заклад (центр) первинної медичної допомоги для дорослих та дітей (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) – 60 відвідувань за зміну (6 лікарів);

- приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять – 75 м2 загальної площі (30 відвідувачів за добу);

- спортивний зал - 162 м2 (9 м x 18 м), відвідування – 80 осіб за добу;

- бібліотеки – 12,5 тис. од. збереження, 8 чит. місць;

- магазини – 836 м2 торгової площі (500 – продовольчі – 336 – непродовольчі (10 робітників));

- підприємства харчування – 150 пос. місць (ресторани, приготування на місці);

- майстерні побутового обслуговування (перукарні, салони краси, ремонт техніки, одягу, взуття і т.п.) – 28 робочих місць, з них перукарні 10 робочих місць;

- відділення банку (5 працівників).

В парку передбачається будівництво окремо розташованого підприємства харчування – кафе на 100 посадкових місць.

На етап 3-7 років передбачається вбудований заклад дошкільної освіти на 80 місць.

# 5. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК

Транспортні зв’язки мікрорайону обмеженого вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого в м. Тернополі з центром міста забезпечуватимуть магістральні вулиці районного значення, характеристика яких наведена нижче в таблиці 00.

Таблиця 11. Характеристика магістральних вулиць районного значення

| Назва вулиці | Ширина в червоних лініях, м | Ширина проїзної частини, м | Протяжність в межах ДПТ, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Генерала М. Тарнавського | 30,0 | 12,0 | 0,400 |
| Володимира Великого | 30,0 | 12,0 | 0,530 |
| Липницького | 25,0 | 12,0 | 0,530 |
| Київська | 30,0 | 12,0 | 0,490 |

Протяжність вуличної мережі в межах детального плану – 1,950 км. Щільність магістральної мережі – 10,0 км/км2.

Обслуговування території житлового мікрорайону пасажирським транспортом здійснюють:

- тролейбусні маршрути №3 «ТРЦ Подоляни – вул. Карпенко» та №8 «Газопровід – вул. Леся Курбаса»;

- автобусні маршрути №14 «Автовокзал - вул. Симоненко - вул. Лесі Українки», № 18 «ТРЦ "Подоляни" - Містечко Шляховиків», №19 «ТРЦ "Подоляни" - вул. Карпенка», №22А «ТРЦ "Подоляни" – Автовокзал», №22 «ТРЦ "Подоляни" – Автовокзал» та №27 «Обласна психоневрологічна лікарня - вул. Симоненка».

Додатково, до існуючих ліній руху пасажирського транспорту, детальним планом території (відповідно до рішень містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста») передбачено організація тролейбусних ліній по вулиці Київській та автобусних ліній по вулицям Липницького та Київській.

Протяжність ліній руху пасажирського транспорту в межах ДПТ по вісі вулиць становить1,950 км, з них тролейбусу – 1,420 км, автобуса – 1,950 км.

Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць) становить – 10,0 км/км2.

В межах детального плану на сьогодні знаходяться 4 зупинки пасажирського транспорту, на перспективу, в зв’язку з розвитком мережі пасажирського транспорту додатково до існуючих проектом передбачено розмістити ще 5 зупинок.

Доступність мешканців мікрорайону до зупинки автобусу відповідатиме нормативній.

Для забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів проектом намічено:

- організація транспортних розв’язок в одному рівні кільцевого типу на перехрестях вулиць Генерала М.Тарнавського та Київської, Київської та Липницького, а також Володимира Великого та Липницького;

- демонтаж світлофорного регулювання на перетині вулиць Генерала М. Тарнавського та Київської в зв’язку з організацією розв’язки кільцевого типу;

- розміщення наземних пішохідних переходів на перехрестях вулиць і через вулиці в місцях формування фокусів пішохідного руху (відповідно до ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів);

- для більш зручного пересування інвалідів та маломобільних груп населення передбачено розміщення спеціальних з’їздів з тротуару на пішохідних переходах;

- організація мережі шляхів руху пішоходів та велосипедистів, людей похилого віку та інвалідів.

Постійне зберігання легкових автомобілів мешканців нової багатоквартирної забудови передбачено у підземних гаражах під прибудинковою територією. Розрахунок кількості машино-місць по кварталах нової багатоквартирної забудови наведено нижче:

- квартал №1 – 216 машино-місць. Площа земельної ділянки для підземного гаража становить: для одноповерхового – 0,54 га, для двоповерхового – 0,43 га. Кількість гостьових автостоянок – 64 машино-місця. Кількість місць для транспортних засобів з електричними двигунами - 11 машино-місць.

- квартал №2 - 423 машино-місця. Площа земельної ділянки для підземного гаража становить: для одноповерхового – 1,05 га, для двоповерхового – 0,84 га. Кількість гостьових автостоянок – 127 машино-місць. Кількість місць для транспортних засобів з електричними двигунами - 21 машино-місце.

Для постійного зберігання легкових автомобілів мешканців на першу чергу (квартал 2 біля існуючої житлової забудови) передбачено влаштування 188 машино-місць у підземному гаражі.

Тимчасове зберігання автомобілів забезпечуватимуть відкриті автостоянки.

Таблиця 12. Показники ємності та території під автостоянки для тимчасового зберігання індивідуальних легкових автомобілів біля об’єктів громадського обслуговування

| Установи, підприємства, споруди | Кількість машино-місць | Площа під автостоянку, м2 |
| --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти | 10 | 250 |
| Заклад (центр) первинної медичної допомоги для дорослих та дітей (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) | 8 | 200 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | 6 | 150 |
| Спортивний зал | 8 | 200 |
| Бібліотеки | 3 | 75 |
| Магазини | 17 | 425 |
| Підприємства харчування | 15 | 375 |
| Майстерні побутового обслуговування | 5 | 125 |
| Відділення банку | 4 | 100 |
| Разом | 76 | 1900 |

Таблиця 13. Орієнтовна вартість заходів з розвитку транспортної інфраструктури

| Перелік пропозицій | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція вулиці Липницького з розширенням проїзної частини до 12,0 м | км | 0,53 | 10,0 |
| Будівництво підземного гаражу | од | 1 | 10,0 |
| Будівництво автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів біля закладу дошкільної освіти (дитячий садок на 80 місць) | м2 | 125 | 0,3 |
| Разом |  |  | 20,3 |

# 6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 6.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Гідротехнічні заходи з інженерної підготовки територій виконані у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування» на стадії схеми і не є документом для виконання будівельних робіт.

В геологічній будові території приймають четвертинні відклади: піщані, суглинисті, глинисті, лесовидні суглинки (можливий прояв карсту та просідання І типу по ґрунтових умовах). Ділянки що зазнають ерозії потребують закріплення ґрунтового шару від змиву шляхом залісення або залуження.

Згідно обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території включає протиерозійні та протипросадні заходи.

Протиерозійні заходи пропонується виконати на окремих ділянках загальною площею 0,6 га.

Для попередження розвитку ерозії, для відводу тимчасових водотоків рекомендується влаштування водовідвідних лотків вздовж доріг і проїздів. Потік, що відводиться, направляється в спеціальні безпечні для скиду місця. Це здійснюється за допомогою влаштування дренажу і водостоків.

Протипросадні заходи. У разі прояву просідання ґрунтів, для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконувати більш детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під забудову.

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, трамбування котлованів;

- в межах всього просадного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просадних ґрунтів;

- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водоносних комунікацій на території проектувавння;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Обсяги протипросадних заходів визначаються та уточнюються на наступних стадіях проектування, після проведення ретельних інженерно-геологічних та інженерно-будівельних вишукувань і досліджень.

Таблиця 14. Заходи з інженерної підготовки та захисту території

| Заходи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Протиерозійні заходи | га | 0,6 |
| Протипросадні заходи (всього/ в тому числі 0,2% від загальної площі під ділянки нової забудови) | га/га | 19,5/3,9 |

## 6.2. ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схему вертикального планування та дощової каналізації розроблено на топографічному матеріалі масштабу 1:1000 і виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання:

- раціональна організація рельєфу;

- надання нормативного профілю новим вулицям, що створює безпечні умови руху транспорту та пішоходів;

- встановлення проектних відміток на перетині осей вулиць та в точках зміни поздовжнього профілю вулиць;

- способи та напрями відведення дощових і талих вод.

Висотне вирішення території подано відмітками та ухилами по вісі проїзної частини вулиці. Проектні відмітки представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені проектні відмітки, які відносяться до верху твердого покриття. У знаменнику наведено існуючі натурні відмітки (відмітки поверхні у даній конкретній точці).

Ухили також представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені величини ухилів у промілях (‰). У знаменнику наведено відстань у метрах між двома суміжними переломними точками зміни продовжного профілю вулиці.

Вертикальне планування проектної ділянки та вулиць вирішено в ув`язці з існуючою територією. Вертикальне планування вулиці Липницького виконано з урахуванням локальної підсипки на ділянці існуючого пониження для забезпечення нормативного ухилу вулиці та відведення дощових стоків у напрямку вулиці Київської. Вертикальне панування між квартальної території виконується за умови надання проектного ухилу у напрямку від будинків та споруд до проїздів та вулиці.

При виконанні реконструкції та капітального ремонту вулиць передбачено влаштування асфальтобетонного покриття. На пішохідних доріжках і тротуарах пропонується влаштування асфальтобетонного покриття та покриття із бетонних плит.

На сьогодні на проектній території відведення дощових та талих вод здійснюється поверхневим способом та мережами дощової каналізації, що проходять по вулицях Володимира Великого та Генерала Тарнавського (невелика ділянка).

Нові колектори дощової каналізації запроектовані:на ділянці вулиці та Генерала Тарнавського з підключенням до існуючих мереж та по вулицях Київській і Липницького, з відведенням дощових стоків у північно-західному напрямку, згідно рішень генерального плану міста. Всього передбачено будівництво близько 1,2 км дощової каналізації.

Розроблена схема вертикального планування та дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

# 7. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

## 7.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ

Водопостачання території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київською, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) в існуючій забудові та забудові, що проектується, передбачається здійснювати з централізованої кільцевої мережі водопроводу, що знаходиться у власності КП «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради та у відповідності до раніше розробленого і затвердженого генерального плану і схем мереж водопроводу.

Водоспоживання на даній території здійснюється для:

- мешканців будинків існуючої житлової забудови;

- мешканців житлової забудови, що проектується;

- об’єктів громадського обслуговування населення;

- пожежогасіння (внутрішнє та зовнішнє).

На території передбачено поливання зелених насаджень, газонів, квітників та миття тротуарів, доріжок, майданчиків.

Розрахункові витрати води (максимальні середні за рік) наведені в таблиці 15 і складають: у воді питної якості на кінець реалізації проекту - 1659,69 м3/добу;  - на етапі 3-7 років – 1122,42 м3/ добу.

Розрахунок виконано відповідно до ДБН В.2.5-74:2013; рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради «Про затвердження науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання холодної води та норм споживання послуг централізованого питного водопостачання холодної води» (додаток №1); техніко-економічних показників та прийнятого рівня систем інженерного забезпечення з урахуванням кліматичного району території.

Потреба у воді для благоустрою території (поливання, миття удосконалених покриттів вулиць та доріжок, зрошування зелених насаджень) визначена за таблицею А1 ДБН В.2.5-74:2013 і складе 369,35 м3/добу на кінець реалізації проекту та 53,80 м3/добу на етап 3-7 років. Для використання води на потреби благоустрою рекомендується влаштування спеціальних поливальних водопроводів з додаткових джерел – водойм, ґрунтових вод, поверхневих стоків після доочищення , тощо. В разі неможливості або економічної недоцільності слід передбачити покриття потреб води для благоустрою з мережі централізованого водопроводу в годину мінімального водоспоживання. Дане питання вирішується на подальших стадіях проектування.

Подача води на господарсько-питні потреби та потреби пожежогасіння передбачається з централізованого міського об’єднаного господарчо-питного та протипожежного водопроводу низького тиску за рахунок підключення до існуючих мереж міста та будівництва нових розподільчих мереж в межах території, що проектуються. Розподільче кільце сформовано водоводами, що прокладено вулицями В. Великого, Генерала М. Тарнавського та Київській. Проектом передбачено влаштування замикаючої ділянки по вул. Липницького в межах передбаченого інженерного коридору. В гідравлічних вузлах, а саме в місцях перетину водопровідних ліній, відгалужень до споживачів та місцях встановлення пожежних гідрантів влаштовуються водопровідні камери/колодязі з відповідною арматурою. В існуючій водопровідній камері на ділянці водопроводу по вул. М. Липницького передбачено відгалуження внутрішньо квартальної мережі мікрорайону. При цьому, ділянка існуючого водопроводу між вулицями М. Липницького та Київській частково демонтується як така, що підпадає під площу забудови.

Вводи водопроводу господарчо-побутового призначення до будівель кожної з груп водоспоживачів мають бути обладнані вузлами обліку витрат води з засобами обліку відповідного метрологічного класу згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 та КП «Тернопільводоканал». При влаштуванні двох водопровідних вводів передбачена можливість приєднання їх до різних ділянок кільцевої водопровідної мережі. Для забезпечення необхідного вільного тиску на позначці найвище розташованих сантехнічних приладів – не менше 0,2 МПа передбачається влаштування підвищувальних насосних установок . в житлових будинках.

Для забезпечення надійного господарчо-питного водопостачання та пожежогасіння території, на подальших стадіях проектування необхідно виконати гідравлічний розрахунок мереж з визначенням схеми розподілення потоків, вузлових витрат для розрахункових режимів роботи водопровідної мережі.

Пожежогасіння території, що проектується передбачається у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013; ДБН В.2.5-64:2012; ДБН В.2.5-56:2014 і за відсутності зонного водопостачання складає:

- зовнішнє пожежогасіння з витратами 55 л/с, (час гасіння пожежі – 3 год.); Розрахункова кількість одночасних пожеж – 3.

- внутрішнє з витратами 2 струмені по 2,5л/с, (час гасіння пожежі – 2 год.);

- автоматичне з витратами 28,8 л/с, (час гасіння пожежі – 1 год.). Розрахунковий протипожежний об’єм води для 734 м3.

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, що встановленні на кільцевій та розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Пожежогасіння будівель має бути забезпечено з двох гідрантів. Максимальна відстань від гідранту до будівлі яка ним обслуговується – 150 м.

Каналізація об’єктів території, що проектується передбачається у відповідності до ДБН В.2.5-75:2013; ДБН В.2.5-64:2012; рішення міської ради від 27.02.2019 №211 «Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади) та на основі раніше розробленого і затвердженого генерального плану і схем мереж каналізації.

Відповідно до розрахунку продуктивності систем водопостачання та каналізації (таблиця 15) розрахункові максимальні витрати стічних вод господарсько-побутової системи каналізації на кінець реалізації проекту складають 1659,69 м3/ добу, на етап 3-7 років – 1122,42 м3/макс. добу.

Відведення стічних вод передбачається за роздільною системою. Від кварталів №1 і №2 житлової забудови та громадських будівель паркової зони - мережею самопливних каналізаційних трубопроводів з підключенням до каналізаційного колектору, який прокладається по вул. Київській у відповідному інженерному коридорі згідно з вимогами п.11.5 ДБН Б2.2-12:2018 . В разі необхідності мережа облаштовується готовою локальною каналізаційною насосною станцією підкачки (ЛКНСп) з розміщенням у зеленій зоні. Корпус ЛКНСп в залежності від глибини залягання ґрунтових вод приймається пластиковим або залізобетонним. Горловина корпусу обладнується касетним фільтром. Занурювальні насоси – робочий/резервний обираються згідно з розрахунками. Далі централізованою самопливною каналізаційною мережею стоки транспортуються до приймального резервуару насосної станції №7 звідки напірними трубопроводами на ділянку очисних споруд каналізації, яка розташована у південній частині міста Тернопіль. Рішеннями «Внесення дострокових  змін до генерального плану міста Тернопіль» (ДП»ДІПРОМІСТО», 2017 р.) передбачено проведення робіт з реконструкції КНС№7. При розробленні проектної документації для даного виду робіт необхідно врахувати додаткові обсяги надходження стоків від об’єктів території, що проектується.

Прокладання внутрішньоквартальних мереж водопроводу і каналізації відкрите, траншейне. Монтаж трубопроводів рекомендовано здійснювати з пластмасових труб з розрахунковою кільцевою жорсткістю та у відповідності до технічних умов КП «Тернопільводоканал». Орієнтовна протяжність нової вуличної мережі в межах території проектування: водопровідної - 0,50 км; каналізаційної самопливної - 0,50 км.

Остаточні місця підключення до існуючих мереж водопроводу і каналізації міста та витрати на їх здійснення визначаються на подальших стадіях проектування і у відповідності до технічних умов КП «Тернопільводоканал»».

Таблиця 15. Розрахунок продуктивності систем водопостачання та каналізації

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів(за добу), на кінець реалізації проекту | Кількість споживачів(за добу), етап 3-7 років | Питома середня за рік витрата води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу (на кінець реалізації проекту) | Розрахункові витрати води, м3/добу (етап 3-7 років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |
| Існуюча багатоквартирна забудова (9 - 10-поверхові житлові будинки) | мешканець | 1618 | 1618 | 288,3 | 1,2 | 559,76 | 559,76 |
|  | невраховані витрати |  |  | 10% від водоспожив. |  | 55,98 | 55,98 |
|  | разом |  |  |  |  | 615,74 | 615,74 |
| Квартал 1 (1 черга) Багатоквартирна забудова (7 - 14-поверхові житлові будинки) | мешканець | 1260 | 1260 | 288,3 | 1,2 | 435,91 | 435,91 |
|  | невраховані витрати |  |  | 10% від водоспожив |  | 43,59 | 43,59 |
|  | разом |  |  |  |  | 479,50 | 479,50 |
| Квартал 2 (2 черга) Багатоквартирна забудова (7 - 14-поверхові житлові будинки) | осіб | 1200 |  | 288,3 | 1,2 | 415,15 |  |
|  | невраховані витрати |  |  | 10% від водоспожив. |  | 41,51 |  |
|  | разом |  |  |  |  | 456,66 |  |
| Разом по житлових будинках: |  |  |  |  |  | 1551,90 | 1095,24 |
| Установи, підприємства, заклади побутового обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклади дошкільної освіти (дитячі садочки) | 1 дитина | 160 | 80 | 40 | 1,53 | 9,79 | 4,89 |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 1 хворий | 60 |  | 10 | 1,53 | 0,92 |  |
|  | 1 лікар | 6 |  | 30 | 1,77 | 0,32 |  |
| Зала для спортивних ігор з приміщеннями для фізкультурно-оздоровчих занять | 1 особа | 110 |  | 50 | 1,53 | 8,41 |  |
| Крамниці: |  |  |  |  |  |  |  |
| - продовольчих товарів (500 м2 торг. площі) | 20м2 торг.. залу | 25 | 12,5 | 250 | 1,41 | 8,81 | 4,40 |
| - промтоварні | 1 працівник | 10 | 5 | 20 | 1,77 | 0,35 | 0,18 |
| Підприємства харчування: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресторан на 50 місць | страв | 1500 | 750 | 12 | 1,47 | 26,46 | 13,23 |
| Кафе загального типу на 100 місць | страв | 2400 |  | 12 | 1,47 | 42,34 |  |
| Установи, офіси | 1 працівник | 15 |  | 15 | 1,77 | 0,40 |  |
| Заклади підприємств побутового обслуговування населення: |  |  |  |  |  |  |  |
| - перукарні/салони краси | 1 робоче місце в зміну | 10 | 5 | 56 | 1,77 | 0,99 | 0,50 |
| - майстерні | 1 працівник | 18 |  | 15 | 1,77 | 0,48 |  |
| Багатоповерхова автостоянка: |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал №1 (250 машино-місць) | 1 власник авто. | 150 | 150 | 15 | 1,77 | 3,98 | 3,98 |
| Квартал №2 (220 машино-місць) | 1 власник авто. | 132 |  | 15 | 1,77 | 3,50 |  |
| Громадські вбиральні (12 приладів) | 1 особа | 735 |  | 8 | 1,77 | 1,04 |  |
| Витрати води на поливання: |  |  |  |  |  |  |  |
| удосконалених покриттів, тротуарів, майданчиків, пішохідних доріжок житлової забудови | м2 | 14200 | 7600 | 0,5 |  | 7,10 | 3,80 |
| удосконалених покриттів, тротуарів, майданчиків, пішохідних доріжок паркової зони | м2 | 41500 |  | 0,5 |  | 20,75 |  |
| зелених насаджень житлового мікрорайону | м2 | 18300 | 10000 | 5 |  | 91,50 | 50,00 |
| зелених насаджень паркової зони | м2 | 50000 |  | 5 |  | 250,00 |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати води на господарчо-питні потреби |  |  |  |  |  | 1659,69 | 1122,42 |
| витрати води на поливання території |  |  |  |  |  | 369,35 | 53,80 |
| обсяг стічних вод |  |  |  |  |  | 1659,69 | 1122,42 |

Примітка: На подальших стадіях проектування наведені показники підлягають уточненню (коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проекту нормативних документів.

## 7.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

На даний час електропостачання існуючих споживачів здійснюється по кабельних лініях електропередачі 10 кВ та 0,4 кВ через трансформаторні підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) ПАТ «Тернопільобленерго». Більшість трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ знаходяться в задовільному стані. Джерелом електропостачання існуючих споживачів є ПС 110/10 кВ «Галицька» (2×25 МВА), що знаходиться за межами території проектування. Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень.

Враховані вимоги ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», Правил улаштування електроустановок.

Навантаження установ торгівлі, прийнято згідно питомих нормативів ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та за типовими проектами.

Прийняті нормативи та розрахунки наведено в таблиці 00.

Виходячи з розрахунків електричних навантажень господарсько-побутових та комунальних потреб населення та враховуючи місцеві умови джерелом електропостачання житлового району залишається існуюча ПС 110/10 кВ «Галицька». При цьому, для забезпечення надійного електропостачання та з урахуванням електропостачання нових споживачів, що передбачені Детальним планом території, рекомендуються наступні заходи:

- для електропостачання нових споживачів рекомендується спорудження необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) з двома трансформаторами розрахункової потужності, живлячих їх мереж та мереж освітлення. Розташування, кількість, потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та приєднання їх до розподільчої електричної мережі уточнюється на подальших стадіях проектування згідно до Технічних умов енергопостачальної організації;

- розподіл електроенергії між споживачами передбачено на напрузі 10-0,4 кВ. На сельбищній території електричні мережі 10-0,4 кВ слід виконувати кабелем;

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Таблиця 16. Підрахунок електричних навантажень

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Розрахункове навантаження, кВт | Навантаження на шинах 0,4 кВ, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | етап 3-7 років | етап 15-20 років | етап 3-7 років | етап 15-20 років | етап 3-7 років | етап 15-20 років |
| 1. Багатоквартирна забудова (з електроплитами) | квартир | 500 | 1000 | 912,5 | 1760 | 912,5 | 1760 |
| 2. Об’єкти громадського обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклад дошкільної освіти (вбудовано-прибудований до житлового будинку) | місць | 80 | 160 | 36,0 | 72,0 | 14,4 | 28,8 |
| Заклад первинної медичної допомоги (амбулаторія сімейного лікаря) | відвідувань в зміну | - | 60 | 35,0 | 35,0 | 24,5 | 24,5 |
| приміщення фізкультурно-оздоровчих занять | м2 площі підлоги | - | 75 | - | 2,25 | - | 2,025 |
| спортивний зал | м2 площі підлоги | - | 162 | - | 10,53 | - | 9,48 |
| бібліотеки | об”єкт | - | 1 | - | 15,0 | - | 6,0 |
| магазини | м2 торгової площі | - | 836 | - | 209,0 | - | 167,2 |
| підприємство харчування | місць | - | 150 | - | 154,5 | - | 108,15 |
| майстерні побутового обслуговування | робочих місць | - | 28 | - | 16,8 | - | 10,08 |
| відділення банку | об’єкт | - | 1 | - | 15,0 | - | 9,0 |
| Разом |  |  |  | 71,0 | 530,08 | 38,9 | 365,2 |
| ВСЬОГО |  |  |  | 983,5 | 2290,08 | 951,4 | 2125,2 |

## 7.3. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

На даний час по території ДПТ прокладено газопровід середнього тиску.

Газопостачання передбачається для потреб теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».

Приготування їжі в проектних об’єктах передбачено на базі використання електроенергії.

За результатами розрахунків розмір річних витрат природного газу, за умови 100% покриття потреб газоспоживання, відповідно до прийнятої забезпеченості на кінець проектного етапу складе 2,30 млн. м3/рік, у тому числі на етап 3-7 років 1,18 млн. м3/рік.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по району на проектний етап складе близько 2,67 тис. т, у тому числі на етап 3-7 років – 1,37 тис. т.

За рішенням робочого проекту «Капітальний ремонт вулиці Київської (ділянка від вул. Генерала М. Тарнавського до вул. Героїв Чорнобиля) в м. Тернополі» в межі ДПТ передбачено перекладання приблизно 0,50 км газопроводів середнього тиску.

Для потреб проектної забудови пропонується на етап 3-7 років прокласти 0,35 км газопроводів середнього тиску та побудувати 1 ГРП.

Місце врізання в існуючих газопровід, траса проектних газопроводів визначається відповідними Технічними умовами та розрахунками на наступних стадіях проектування.

У комплексі заходів перспективного розвитку газифікації пропонується застосування сучасних технологій та матеріалів прокладання газових мереж, що дозволить значно зменшити капітальні витрати та збільшити терміни експлуатації газопроводів.

## 7.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Нині теплопостачання багатоквартирного житлового фонду здійснюється від мереж котельні по вул. Курбаса, 3а.

Даним проектом пропонується теплозабезпечення об’єктів від дахових котелень або, як варіант від систем поквартирного опалення.

Необхідні теплові потоки визначено згідно вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та даних проекту щодо динаміки житлового фонду і розселення населення, ємності підприємств обслуговування.

Розмір необхідного теплового потоку для нової садибної забудови та об’єктів громадського призначення за умови 100% покриття потреб теплоспоживання відповідно до прийнятої забезпеченості опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням, складе на проектний етап – 3,34 Гкал/год, у тому числі на етап 3-7 років – 1,63 Гкал/год.

Із метою підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, теплопостачання об’єктів громадського призначення пропонується розглянути через застосування обладнання сучасного типу – теплонасосних установок (ТНУ) з використанням тепла ґрунтів, повітря, тощо.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту вирішується на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками і обґрунтуванням, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## 7.5. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Санітарне очищення території проектування розглядається як складова частина загальної схеми санітарного очищення міста та у відповідності до положень «Програми поводження з твердими відходами по м. Тернополю» Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття визначено у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018 (т. 11.2), та надано в таблиці 17.

На ділянці проектування має бути застосована планово-регулярна система санітарного очищення території з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) перевезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого перероблення/утилізації.

Збирання побутових відходів здійснюється в пересувні євроконтейнери які встановлюються на спеціально відведених майданчиках. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються на подальших стадіях проектування.

У спеціально відведених місцях передбачено встановлення контейнерів для великогабаритних відходів. Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для повторної переробки передбачено облаштування мобільного пункту збору вторинних відходів. Господарська зона з контейнерним майданчиком парку розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення відвідувачів.

Таблиця 17. Розрахунок об’ємів утворення твердих побутових відходів

| Об’єкти утворення твердих побутових відходів | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Річна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю | Річна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю, тис. т/ (м3)/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | етап 3-7 років | кінець реалізації проекту |
| Житлові будинки багатоквартирні упоряджені з урахуванням організацій та установ | 1 мешк. | 4078 | 350 кг | 1007,30 | 1427,30 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг, майданчиків, доріжок: |  |  |  |  |  |
| -житлова забудова | 1 м2 площі | 14200 | 10 кг | 76,00 | 142,00 |
| - парк | 1 м2 площі | 41500 | 5 кг |  | 207,50 |
| Разом: |  |  |  | 1083,30 | 1776,80 |
| Садові відходи від зелених насаджень |  |  |  |  |  |
| - житлова забудова | 1 м2 площі | 18300 | 0,008 м3 | 0,08 | 0,15 |
| - парк | 1 м2 площі | 50000 | 0,008 м3 |  | 0,40 |
| Разом: |  |  |  | 0,08 | 0,55 |

# 8. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ

Реалізація детального плану території на етап від 3 до 7 років передбачає будівництво:

- житлового кварталу №2 та №2 (500 квартир загальної площею 35,0 тис. м2);

- вбудовано закладу дошкільної освіти (дитячий садок) на 80 місць;

- частково благоустрій та озеленення.

Для реалізації архітектурно-планувальних рішень намічених в детальному плані території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) є необхідність уточнення проектних пропозицій на подальших стадіях проектування (робочий проект та робоча документація). А також, розроблення проекту розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови згідно Національного стандарту України Настанови ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013.

# Footnotes

Коефіцієнт сімейності приймався К=2,4, відповідно містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста»

Нумерація кварталів відповідає додатку (див. розділ «Додатки).

Відповідно містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану та плану зонування території міста»

З них 115 дітей дошкільного віку у нових кварталах житлової забудови

Показник менше однієї одиниці вимірювання

Джерело: сайт: https://te.isuo.org/ru/authorities/schools-list/id/638. Україна, ИСУО, Тернопільська область, УОН Тернопільської міської ради

* Ширина червоних ліній прийнята відповідно до затвердженого «Плану червоних ліній магістральних та окремих житлових вулиць» наданого Замовником, як вихідні дані