|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | номер об’єкту №1504 |
|  | арх. №92339 |
|  | прим. № |

с. КОБЗАРІВКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №152 від 24.04.2020 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| В.о. начальника архітектурно-планувального управління, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2020

Містобудівна документація «Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Архітектор ІІ категорії | К. Товстенюк |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Науковий співробітник | В. Петренко |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |
| Транспорт |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д. Жуков |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання,каналізація та санітарне очищення |
| Головний інженер | Е. Тимчук |  |
| Теплопостачання та газопостачання |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Електропостачання |
| Інженер | Т. Атвіновський |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага та в.о. старости села Ольга Туткалюк.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Облікові номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | креслення | 192444 |
| План існуючого використання території. Масштаб1:2000 | креслення | 192445 |
| Схема існуючих планувальних обмежень та інженерно-будівельної оцінки території Масштаб 1:2000 | креслення | 192446 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | креслення | 192447 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | креслення | 192448 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | креслення | 192449 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | креслення | 192450 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | креслення | 192451 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | креслення | 192452 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | креслення | 192417 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | креслення | 027328 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка | книга | 92338 |
| . Основні положення. | брошура | 92339 |
| Звіт про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92340 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92344 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027330 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| Графічні (креслення №1 - №10), текстові матеріали (№12-№15) у цифрових форматах | диск CD | 630 |
| Графічні (креслення №11) та текстові матеріали розділів (№16) у цифрових форматах | диск CD | 958 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	7

2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	7

3. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	8

4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	10

5. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	11

1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	11

2. ЛІНІЇ ОБМЕЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	13

3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	14

4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	14

5. КЛАДОВИЩА	15

6. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	16

7. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	17

8. ТРАНСПОРТ	17

9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	18

1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	18

2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	18

10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	19

1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	19

2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	20

3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	20

4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ	20

5. ВОДОПОСТАЧАННЯ	21

6. КАНАЛІЗАЦІЯ	23

7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	25

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	26

12. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	27

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору №152 від 24.04.2020 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради. Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення питань будівництва у селі та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Кобзарівка визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

- «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

- «Нормативна грошова оцінка с. Кобзарівка Зборівського району Тернопільської області» (Львів, ПП «Галицькі землі», 2012 р.).

Також були використані інші матеріали, надані в.о. старости с. Кобзарівка, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація є станом на 01.01.2020.

Розрахунки етапу генерального плану (15-20 років) виконані відповідно Завдання на розроблення на розрахунковий строк 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 26.12.2018 №02.01-669/10).

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 16 п.1 «Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру».

У зв’язку з відсутністю у Замовника матеріалів земельного кадастру, план існуючого використання території виконаний з використанням даних оновленої Публічної кадастрової карти України та супутникових карт.

При розробленні містобудівної документації враховано «Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України від 06.06.2011 №68 (зі змінами, внесеними наказами Мінрегіонбуду України від 16.09.2013 №452, від 17.09.2014 №259, від 29.02.2016 №43), мають обмежувальний гриф «для службового користування».

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зменшення темпів падіння чисельності населення села. Орієнтовно можна очікувати стабілізацію ближче до закінчення розрахункового строку. При цьому чисельність населення (верхній рівень прогнозу) складе до 0,305 тис. осіб.

У разі погіршення економічної ситуації (або стагнації в економіці) в Україні, демографічні процеси матимуть негативні результати. Якщо природний приріст стабілізується і може бути сталим на рівні «0», то міграційний приріст буде, скоріше, від’ємним (виїзд робочої сили за межі населеного пункту через брак місць прикладання праці).

За таким, песимістичним варіантом прогнозу, чисельність населення села (нижній рівень прогнозу), може зменшитися майже на 10 % і становитиме, орієнтовно, біля 0,280 тис. осіб.

Враховуючи складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані є доцільним керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу. У разі набуття процесів песимістичного варіанту прогнозу не буде необхідності коригування прогнозів щодо соціально-економічного розвитку села.

Основні перетворення, які відбудуться у статевовіковій структурі населення за оптимістичним варіантом прогнозу, стосуватимуться незначного збільшення питомої ваги населення у віці від 6 до 39, збільшення частки населення працездатного віку, а також вирівнювання різниці між частками чоловіків і жінок серед усього населення. На початок 2041 року частка населення працездатного віку становитиме орієнтовно біля 52,0%.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Кобзарівка приймалася як порогове значення у 305 осіб.

# 2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих (за рахунок створення нових, зокрема у добувній промисловості та виробництві електроенергії. Важливе значення для села матиме зайнятість населення Кобзарівки в сільському господарстві та переробній промисловості. Певна частина робочої сили села працюватиме в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль. На розрахунковий строк чисельність працівників виробничого сектору може скласти біля 50 осіб.

На розвиток невиробничого сектора впливатиме реалізації програм соціально-економічного розвитку (добудова закладу дошкільної освіти, закладів обслуговування населення, торгівлі, харчування та ін.). Прогнозна чисельність працівників невиробничого сектору — 70 осіб.

Втім, як було зазначено раніше, значно вплине на економіку села розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, сприяє формуванню конкурентного середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів.

Чисельність працівників у малому підприємництві села може скласти на початок 2041 року орієнтовно біля 0,04 тис. осіб.

Таблиця 3. Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі с. Кобзарівка на 01.01.2041

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, тис. осіб (орієнтовно) |
| --- | --- |
| І. Підприємства, організації та заклади | 0,12 |
| а.) Виробничий сектор | 0,05 |
| б.) Невиробничий сектор | 0,07 |
| ІІ. Мале підприємництво: | 0,04 |
| РАЗОМ | 0,16 |

# 3. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Кобзарівка до складу Тернопільської міської територіальної громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Розміщення нового одноквартирного (садибного) будівництва передбачене на території біля 17,6 га. Це 117 ділянок при середньому розмірі ділянки у 0,15 га (згідно Протоколу наради щодо попереднього розгляду матеріалів проекту «Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади» від 27.10.2020).

Таблиця 4. Ділянки нового одноквартирного  будівництва

| Перелік ділянок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| 1.вул. Лісова ДП | 5,8 | 39 | 3,9 | 78 |
| 2.вул.Проектна №1 | 2,5 | 17 | 1,7 | 34 |
| 3.між вул. Проектна 2 і вул. Проектна 3 | 2,9 | 19 | 1,9 | 38 |
| 4.між вул. Проектна 3 і вул. Гора | 3,2 | 21 | 2,1 | 42 |
| 5.між вул. Гора і вул.Лісова | 0,8 | 5 | 0,5 | 10 |
| 6.вул. Центральна | 2,4 | 16 | 1,6 | 32 |
| ВСЬОГО | 17,6 | 117 | 11,7 | 234 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 11,7 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі), що становитиме ~ 0,59 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла. Значна частина цього обсягу 7,4 тис. м2 (або 63% від загальної площі) будуватиметься для тимчасового населення.

Проектом передбачений також резерв територій під житлово-громадську забудову на півночі села площею біля 5,0 га.

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд с. Кобзарівка зросте майже у 2,0 рази і складе біля 23,5 тис. м2 загальної площі. Із нього 100% припадатиме на садибну забудову.

Житлова забезпеченість мешканців села збільшиться майже у 1,4 рази і складе близько 52,8 м2 на 1 мешканця.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в селі до комфортного і сприяти підвищенню рівня життя жителів села.

Треба прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку села. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Таблиця 5. Динаміка житлового фонду по с. Кобзарівка на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Існуючий стан (на 01.01.2020) | кількість будинків | 137 |
|  | тис. м2 загальної площі | 11,8 |
| Нове будівництво | кількість будинків | 117 |
|  | тис. м2 загальної площі | 11,7 |
| Проектний житловий фонд (на 01.01.2041) | кількість будинків | 254 |
|  | тис. м2 загальної площі | 23,5 |
| Населення існуюче | осіб | 310 |
| Населення проектне, у т.ч. | осіб | 490 |
| постійне населення | осіб | 305 |
| тимчасове населення | осіб | 185 |
| Житлова забезпеченість існуюча | м2/людину | 38,1 |
| Житлова забезпеченість проектна | м2/людину | 52,8 |

# 4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення Заклади освіти

Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Проектом передбачена добудова дитячого садку (незавершене будівництво) по вул. Центральній, 21а, проектною ємністю 25 місць.

Заклади загальної середньої освіти представлені Кобзарівською ЗОШ І-ІІІ ступенів, шкільних місць 150. ЇЇ відвідує 52 учні.

На розрахунковий строк існуюча ємність школи повністю задовольнить проектну чисельність школярів.

Заклади охорони здоров’я

У селі послуги охорони здоров’я надає ФАП по вул. Центральній.

Фізкультурно-спортивні заклади

Територія фізкультурно-спортивних споруд у селі складає біля 0,8 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіон, спортивні майданчики). У селі відсутні басейни, а ємність спортивних залів відповідає нормативній на розрахунковий строк.

Генеральним планом передбачено будівництво нового стадіону зі спортивними майданчиками.

Нові спортивні та фізкультурні об’єкти також передбачено розмістити на нових територіях житлово-громадської забудови.

Заклади культури і мистецтва

У Кобзарівці культурно-мистецькі послуги надає сільська бібліотека (4,5 тис. томів книг), сільський клуб ємністю 50 місць знаходиться в аварійному стані та потребує відбудови на розрахунковий строк..

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Торгівельна мережа села нараховує 2 магазини. Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявності територій для розміщення. Переважну більшість послуг цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи.

Даним проектом передбачається, що в нових кварталах житлово-громадської забудови будуть розміщуватися нові магазини, заклади харчування, підприємства побутового обслуговування.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

На даний час кредитно-фінансові установи в селі відсутні. На розрахунковий строк є потреба в розміщенні кредитно-фінансових установ.

У селі ємність щодо відділень зв’язку відповідає нормативній на розрахунковий строк.

# 5. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

## 1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території, сформована система громадського обслуговування населення, організована вулично-дорожня і транспортна мережа, вирішені питання інженерного обладнання та інженерної підготовки території.

При визначенні стратегії функціонального розвитку села, насамперед, бралися до уваги його існуюча, історично сформована планувальна структура, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади.

Враховуючи планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

- зонування території;

- пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

- заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

- заходи з охорони довкілля.

Проектом передбачається: упорядкування планувальної структури села та його основних елементів – функціональних зон; раціональна організація вулично-дорожньої мережі з врахуванням перспективної зміни транспортних потоків за межею сельбищної зони; пропозиції щодо організації системи обслуговування місцевого населення; інженерне обладнання, інженерна підготовка та захист території; основні містобудівні заходи щодо охорони довкілля.

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

З метою раціонального використання територій села та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в північному, східному напрямках за рахунок включення в межу села біля 32,1 га земель територіальної громади, що відносяться переважно до земель сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель, також включаються в межі села будівлі та споруди діючих підприємств ТОВ «Агроекопродукт» по вул. Вуглярецька та підприємство з виготовлення дорожніх знаків по вул. Вигінська (згідно протоколу попереднього розгляду матеріалів проекту «Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади» від 27.10.2020).

. 	Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; зони загальносільського центру; виробничої зони; зони озеленених територій.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво в Кобзарівці передбачається на 3 площадках на площі 17,6 га. або близько 117 ділянок при середньому розмірі ділянки у 0,15 га (згідно протоколу попереднього розгляду матеріалів проекту «Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади» від 27.10.2020). На цих ділянках передбачається розселення постійного (наявного) та тимчасового населення (див. розділ «Житлове будівництво»)..

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом передбачені обсяги житлового фонду для будівництва цієї категорії населення.

Тому, враховуючи невизначеність часу проведення АТО (ООС) та кількості її учасників, в існуючій межі села, проектом передбачено резерв житлово-громадської забудови на півночі села на площі близько 5,0 га.

В районах проектної одноквартирної (садибної) житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Зона загальносільського центру формується в районі закладу загальної середньої освіти як поліфункціональна планувальна структура і складається із адміністративних будівель, закладів, установ та підприємств обслуговування, житлової забудови та зелених насаджень загального користування. Враховуючи історично сформоване планування села та існуючу забудову, цим генеральним планом передбачається організація системи громадського обслуговування, інженерне обладнання та благоустрій територій.

Аналіз забезпеченості мешканців села Кобзарівка об’єктами соціальної сфери (освіти, культури і спорту, охорони здоров’я, закладами громадського харчування) показав, що на сьогодні населення села переважно забезпечене соціальною сферою згідно нормативних обсягів. Тому на перспективу пропонується нова громадська забудова, на розрахунковий строк біля навчального закладу середньої освіти по вулиці Центральна. На території школи пропонується завершення недобудови дитячого садка та розміщення нового спортзалу. Також проектом пропонується створення та благоустрій співочого поля для організації громадських заходів із закладами обслуговування, на схилах яружної балки - створення мотузкового майданчика, реконструкція і благоустрій стадіону та дитячих спортивних майданчиків.

Нові території громадської забудови передбачено на площі близько 3,8 га.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 5 ст. 25) встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.

Виробнича зона села сформовані з трьох груп промислових та комунально-складських підприємств.

- в північній частині – розташовані склади, радіо вежа ПрАТ «МТС» та виробниче підприємство паливних брикетів. Проектом пропонуються зменшити клас шкідливості за санітарною класифікацією підприємства з виробництва паливних брикетів.

- в центральній частині – об’єкти сільськогосподарського підприємства, млин та ангар, проектом пропонуються під зміну технології виробництва зі зменшенням класу шкідливості згідно санітарної класифікації;

- в східній частині – ТОВ «Агроекопродукт» по вул.Вуглярецька та підприємство з виготовлення дорожніх знаків по вул. Вигінська.Для перспективного розвитку виробничого сектору села зарезервовано території виробничої та комунально-складської зони по вулиці Гора - на площі близько 0,7 га, по вулицях Вуглярецька та Вигінська - на площі близько 10,8 га. На схід від існуючого кладовища запроектовані території під фотовольтажну станцію (сонячну електростанцію) на площі близько 6,7 га.

А також на землях сільськогосподарського призначення зарезервовано ділянки під розміщення фермерського господарства на південному-сході села (в проектній межі населеного пункту) на площі близько 13,0 га.

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій представлена зеленими насадженнями загального користування.

Рішеннями генерального плану передбачено подальший благоустрій зеленої зони зі створенням скверу по вул. Центральна – 0,5 га, скверу по вул. Вуглярецька 1,6 га в межах яружно-балкового рельєфу в районі існуючої житлової і проектної громадської забудови, а також скверу у центрі села, по вул. Центральна на площі 1,3 га.

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

## 2. ЛІНІЇ ОБМЕЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Враховуючи, що с. Кобзарівка не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Генеральним планом в селі Кобзарівка пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п.6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019, в якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Кобзарівка не відноситься до історичних пунктів,тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

## 3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Кобзарівка не відноситься до історичних населених місць України і не потребує розроблення історико-архітектурного опорного плану. На території села розміщені такі пам’ятки:

Пам’ятки історії: братські могили воїнів радянської армії 1944 р.; пам’ятний знак воїнам-землякам, які загинули в роки другої світової війни1941-1945 роках. Братська могила полеглим 380 воїнам Радянської Армії знаходиться біля школи (1955, реконструйовано 1984). На одній із могил збудовано пам’ятник — обеліск пірамідальної форми.

Пам’ятки мистецтва:

скульптура Св. Роха ХІХ ст.; скульптура – 1,15 м, постамент – 1,8х1,85х1,85 м, площа – 0,0008 га

Охоронні зони на зазначені об’єкти культурної спадщини не встановлювались. Одночасно відповідно, щодо пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» передбачено навколо будинків і споруд – пам’яток культурної спадщини, у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам’яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м.

На околиці села, у заплаві річки Серет, знаходиться об’єкт природно-заповідного фонду Серецький гідрологічний заказник а також ботанічна пам’ятка місцевого значення «Кобзарівська зозулицева ділянка»

## 4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень с. Кобзарівка формується з метою оздоровлення навколишнього середовища, найкращої організації відпочинку мешканців села і складається з внутрішньосільських озеленених територій.

У генеральному плані виділяються зелені насадження загального користування та зелені насадження спеціального призначення.

Згідно даних, що були надані Замовником, на відсутні зелені насадження загального користування.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачати 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 702осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,84 га (для мешканців села).

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових кварталах та створення озеленених території загального користування площею 3,4 га в кварталах проектної та існуючої житлової забудови:

- сквер по вул. Центральна –0,5 га;

- сквер у балці по вул. Вуглярецька - 1,6 га;

- сквер у центрі села по вул. Центральна - 1,3 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

## 5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано два діючих кладовища по вул. Вуглярецька, які використовується під традиційні поховання, загальною площею 2,0 га. Старий цвинтар заповнений на 90%, новий на 70%

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,03 га, вільна частина існуючого кладовища 0,4 га достатня для традиційних поховань на розрахунковий період.

Проектом зарезервовано ділянку у східному напрямку, за існуючим кладовищем на площі близько 0,8 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, такі на позарозрахунковий період. Розташування кладовищ підлягає погодженню з місцевими установами держпродспоживслужби.

# 6. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території сільської ради площею біля 32,1 га у двох напрямках – в північному та східному напрямку (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади»).

Проектна площа території с Кобзарівка складе біля 221,8 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 17,6 га;

- резерв житлово-громадської забудови на площі 5,0 га;

- нову громадську забудову на площі 3,8 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 4,68 га;

- озеленення на площі 3,2 га територій.

Таблиця 7. Орієнтовне використання земель с. Кобзарівка
на розрахунковий строк, у га

| Категорії земель | Існуючий стан | Приєдну-ється | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забудовані землі: | 91,5 | 12,8 | +38,8 | 143,1 |
| садибна житлова забудова | 79,2 | 3,4 | +14,2 | 96,8 |
| садибна житлово-громадська забудова (резерв) |  | 1,9 | +3,1 | 5 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 1,5 | 6,0 | +14,4 | 21,9 |
| землі громадської забудови | 2,3 | 0,7 | +3,1 | 6,1 |
| вулиці, проїзди, площі | 6,5 | 0,8 |  | 7,3 |
| кладовища | 2 |  | +0,8 | 2,8 |
| зелені насадження |  |  | +3,2 | 3,2 |
| із них загального користування |  |  | +3,2 | 3,2 |
| 2. Незабудовані землі: | 98,2 | 19,3 | -38,8 | 78,7 |
| сільськогосподарські землі | 74,6 | 16,0 | -27,0 | 63,6 |
| відкриті землі | 23,6 | 3,3 | -11,8 | 15,1 |
| УСЬОГО | 189,7 | 32,1 |  | 221,8 |

# 7. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри села, генеральним планом передбачається розмістити пожежне депо в центрі села, по вул. Центральна, біля перехрестя з вул. Вуглярецькою, враховуючи радіус обслуговування по дорогах загального користування (3 км).

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0.3 - 0.6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської МТГ.

# 8. ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки Кобзарівки, і надалі забезпечать місцеві автодороги: С 201511 а/д Р-39 - Івачів Горішній - Вертелка - а/д Р-39; С200704 (а/д Почаїв - Зборів) - Білоголови - Городище, ділянки виходів місцевих автодоріг передбачено реконструкції з розширенням проїзної частини 4,0 - 6,5 до 6,0 - 7,0 м. В межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головних вулиць.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення нових площадок житлової забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв’язки між житловими ділянками, громадським центром с. Кобзарівка.

Загальна довжина вулиць – 14,5 км , з них 3,5 км – головні, 7,0 км – житлові.

Ділянки нового будівництва – 5,0 м (житлові вулиці), ділянки реконструкції вулиць: головні – 1,5 км, житлові – 6,0 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних – 20,0 м, житлових – 12,0 - 15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 201511 а/д Р-39 - Івачів Горішній - Вертелка - а/д Р-39.

У межі села лінія руху автобуса проходить по вул. Центральній. Загальна протяжність руху приміського автобуса становить 3,0 км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 110 одиниць, з них індивідуальних – 100, відомчих –5, вантажних – 5. Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 10 одиниць.

Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання іх власників.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання біля установ та підприємств обслуговування сіл (існуючих і тих, які передбачені до розміщення).

У перерізах місцевих вулиць, які надаються у генеральному плані с. Кобзарівка передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць, короткочасні автостоянки, показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

# 9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території села Коюзарівки: розчищення і благоустрій водних об’єктів; захист від підтоплення; протиерозійні заходи; проти карстові та протипросадні заходи.

Таблиця 10. Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах с. Кобзарівка на розрахунковий строк

| Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Розчистка водних об’єктів | км/га | 1,5/0,6 |
| Благоустрій джерела | об’єкт | 1 |
| Ліквідація заболоченостей | га | 5,7 |
| Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | 4 |
| Канал водовідвідний (дренаж) | км | 1,0 |
| Протиерозійні заходи | га | 0,8 |
| Захист від підтоплення | га | 11,2 |
| Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | 4,0 |

## 2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий етап. Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво окремих локальних мереж дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд.

Схемою передбачено:

- будівництво орієнтовно 7,3 км головних колекторів вздовж вулиць;

- будівництво 3 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні.

# 10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

## 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Кобзарівка схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – ізольовані.

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.

- важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території cела можливе будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях.

Вибір типу обладнання (сонячні теплові, фотовольажні установки), встановлення їх оптимальної потужності та терміну ефективної експлуатації обладнання, вибір оптимального майданчика для ефективного виробництва електроенергії в конкретній місцевості визначається проектувальниками об'єктів сонячної енергетики у спеціалізованому проекті.

Для видачі потужності сонячних електростанцій необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередач (точка підключення СЕС).

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На схемі вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України.

## 2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів: житлові будинки; джерела теплопостачання.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 1,86 тис. т.

Перспективний розвиток газифікації с. Кобзарівка, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується шляхом розбудови газопроводів низького тиску та, за необхідності, реконструкції існуючих ГРП (ШРП).

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Кобзарівка у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та ін.

## 3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Генеральним планом передбачається житлове будівництво. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

## 4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Кобзарівка АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 300 номерів.

Телебачення. На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення.

## 5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції підкачки на ділянці ДВС №2. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 128 м3/добу (7,0 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 та №2.

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна вежа Рожновського (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Загальна місткість баків водонапірних веж ділянок ДВС №1-2 є достатньою для збереження регулюючого об’єму води (20 м3) системи водопостачання Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча, наразі не функціонує), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, запасні ємності – 2 пожежних резервуари, НС ІІ-го підйому з двома протипожежними насосами.

Наявність двох ділянок водопровідних споруд в схемі водопостачання дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження її до споживачів. У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна налічувати 1 резервну свердловину. За наявності двох робочих свердловин в схемі водопостачання с. Кобзарівка, в якості резервної може використовуватись свердловини ділянки ДВС №3 при включенні її до загальної схеми водопостачання. На даній ділянці також має бути забезпечено облік витрат та знезараження води. При цьому водопостачання приватного підприємства буде здійснюватися за існуючою схемою з влаштуванням індивідуального вузла обліку витрат води.

Мережа водопроводу передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Кобзарівка – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння житлових, громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3.

Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на ділянці ДВС №2, що реконструюється. Там же передбачається влаштування насосної станції ІІ-го підйому з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний), для забезпечення необхідного обсягу води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі.. Робота насосів має бути автоматизована.

В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення місткості резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Кобзарівка можна визначити як такі:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

## 6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 101,75 м3/добу пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL-100» (або блоку з двох станцій «BIOTAL-50») вітчизняного виробництва.

Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі з орієнтовним розміром 10х14 м. Установка складається з десяти поліпропіленових реакторів SBR діаметром 2,0 м.; двох розподільчих колодязів; двох ємностей для акумуляції-регуляції зворотних вод та блоку ультрафіолетового знезараження. Надходження стоків відбувається до приймальної камери де затримуються та подрібнюються грубі фракції нечистот. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економний режим роботи. Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.10.2-2019 №12.2-18-1/24093., необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15 м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль.

Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження передбачається скидати до водного об’єкту – р. Серет (при погодженні з місцевими регулюючими органами). Скидання зворотних вод здійснювати розсіюючим випуском для урахуванням вимог санітарних норм до розбавлення зворотних вод у водоймі. Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є зрошення зелених насаджень, яке може здійснюватися як поверхневим поливанням так і методом крапельного зрошування. Поливання можливо застосовувати для ландшафтних зон, футбольних полів, кормових культур, пасовищ, тощо. Третинні відстійники та насосне обладнання системи технічного водопроводу може бути розташовано на ділянці порушеної будівлі «водокачки».

З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем залягання ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Селищна громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території. Можливість спільного відведення та очистки побутових та виробничих стічних вод має визначатися в залежності від їх складу з урахуванням техніко-економічних показників та санітарно-гігієнічних вимог на подальших стадіях проектування. Утилізація відходів фермерського тваринницького господарства, що проектується повинна відбуватись на території даного господарства на спорудах анаеробної біоферментації. Органічні відходи, які пройшли процес бродіння в анаеробних умовах, можуть використовуватись в якості органічного добрива.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

## 7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Кобзарівка як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади.

Збирання побутових відходів пропонується здійснювати в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями проектних робіт. Більша частина органічних відходів компостується на території домогосподарств. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів.

Вивезення відходів здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур.

Ділянка пункту облаштовується згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2018. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд. Притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Кобзарівка не передбачається. Даний об’єкт визначеної місткості буде розташовано в іншому селі Тернопільської МТГ.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища, де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Кобзарівка.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Кобзарівка можна визначити як такі :

- забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- створення пункту приймання вторинної сировини;

- ліквідація існуючих стихійних звалищ;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

# 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

- розробити проект встановлення межі села;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.

# 12. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2020) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 0,310 | 0,305 |
| 2 | Територія, усього | га | 189,7 | 221,8 |
|  | одноквартирна (садибна) забудова | га | 79,2 | 96,8 |
|  | резерв житлово-громадської забудови | га | (( | 5,0 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 1,5 | 21,9 |
|  | землі громадської забудови | га | 2,3 | 6,1 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 6,5 | 7,3 |
|  | кладовища | га | 2 | 2,8 |
|  | зелені насадження | га | (( | 3,2 |
|  | із них загального користування | га | (( | 3,2 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 74,6 | 63,6 |
|  | відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | га | 23,6 | 15,1 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний) | тис. м2 | 11,8 | 23,5 |
|  |  | кількість будинків | 137 | 254 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 38,1 | 52,8 |
| 5 | Нове житлове будівництво (одноквартирне), всього | тис. м2 | (( | 117 |
|  |  | кількість будинків | (( | 11,7 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць | (( | 25 |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | 150 | 150 |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | (( | 1 |
|  |  | автомобілі | (( | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 3,5 | 14,5 |
|  | - головних | км | 2,0 | 2,0 |
|  | - житлових | км | 1,5 | 12,5 |
|  | Загальна кількість автомобілів | машин | 50-70 | 100 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | (( | 17 |
|  | відкриті автостоянки | машино-місць | (( | 17 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,007 | 0,13 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу | (( | 0,13 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | (( | 0,10 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу | (( | 0,10 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | (( | 0,67 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | (( | 0,23 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | (( | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | (( | 1,32 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | (( | 1,60 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га | (( | 0,8 |
|  | Благоустрій джерела | од | 1 | 1 |
|  | Захист від підтоплення | га | (( | 11,2 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | (( | 5,7 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га | (( | 1,5/0,6 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | (( | 4 |
|  | Канал водовідвідний (дренаж) | км | (( | 1 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | (( | 4,0 |
|  | Дощова каналізація | км | (( | 7,3 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | (( | 3 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,05 | 0,09 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | потужність | тис. т/рік | (( | (( |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | (( |
|  | площа | га | 12,6 | (( |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | площа | га | (( | 17,5 |

# Footnotes

За вимірами містобудівної карти

У тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.)

Дані надано у «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП  ДІПРОМІСТО», 2019)