|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | арх. №92298 |
|  | прим. № |

с. КУРІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №152 від 24.04.2020 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник АПМ-1 |  | О. Малишева |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2020

Містобудівна документація «Генеральний план с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Архітектор ІІ категорії | К. Товстенюк |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Науковий співробітник | В. Петренко |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |
| Транспорт |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д. Жуков |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання,каналізація та санітарне очищення |
| Головний фахівець | Е. Тимчук |  |
| Теплопостачання та газопостачання |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Електропостачання |
| Провідний інженер | Ю. Лобур |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага та в. о. старости села О. Кузьма.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Облікові номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192370 |
| План існуючого використання території. Масштаб1:2000 | папір | 192371 |
| Схема існуючих планувальних обмежень та інженерно-будівельної оцінки території Масштаб 1:2000 | папір | 192372 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192373 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192374 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192375 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192376 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192377 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192378 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027308,дск |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192468 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка. | книга | 92298 |
| Основні положення. | брошура | 92299 |
| Звіт про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92300 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027310, дск |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92337 |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| Графічні (креслення №1-№9),текстові матеріали (№12-№14) у цифрових форматах | диск СD | 609 |
| Графічні (креслення №10, №11),текстові матеріали (№15,№16) у цифрових форматах | диск СD | 950, дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА	6

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА	8

3. ТРАНСПОРТ	9

4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	10

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	12

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	15

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	15

2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	17

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	18

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	21

5. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	24

6. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	30

7. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	32

8. ТРАНСПОРТ	33

9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	35

10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	39

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	50

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	51

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	54

V. ДОДАТКИ	58

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план села Курівці Тернопільської міської ради» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 24.04.2020 №152 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради. Генеральний план с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №7/30/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Курівці визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану були враховані:

- «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

- «Нормативна грошова оцінка с.Курівці Зборівського району Тернопільської області» (Тернопіль,ПП «Галицькі землі»,2012 р.)

Також були використані інші матеріали, надані в. о. старости с. Курівці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2020.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником.

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА

Село Курівці – населений пункт Тернопільської міської ради Тернопільської області Україні. Розташоване у вузькій долині річки Нестерівка - лівої притоки річки Серет, за 17 км від центру Тернопільської міської громади - м. Тернопіль по автомобільній дорозі.

У с. Курівці Тернопільської міської ради розташована залізнична станція.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним та залізничним видом транспорту.

Село Курівці відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, а та, в свою чергу є частиною Вінницької міжобласної системи розселення.

Головна особливість економічно-географічного положення села – розташування на північному заході від міста Тернопіль, в західній частині території Тернопільської міської територіальної громади.

Чисельність населення села, за інформацією в.о. старости, станом на 01.01.2020 становила 644 особи, Курівці - найбільший за цим показником сільський населений пункт Тернопільської міської територіальної громади.

Площа території села за вимірами містобудівної карти 173,4 га.

Є центром колишньої Куровецької сільської ради (площа 1444,0 га) .

У господарському комплексі села працює біля 100 осіб:

- у виробничому секторі (сільське господарство (тваринництво) та виробництво металоконструкцій) працює біля 35 осіб;

- у невиробничому секторі (сфері обслуговування) працює біля 50 осіб. У сфері обслуговування переважають галузі: освіта, надання послуг з ремонту та торгівля, на які припадає біля 90 % від зайнятих у невиробничій сфері.

Мале підприємництво. Представлене юридичними та фізичними особами, що здійснюють діяльність у виробничій та невиробничій сфері.

На даний час частка малого бізнесу у зайнятості населення складає біля 15% від усіх працівників господарського комплексу села.

Значна частина економічно активного населення села (орієнтовно біля 250 осіб) в теперішній час працює поза межами Курівців.

Житловий фонд села складається із 254 садибних будинків та 2 багатоквартирних загальною площею біля 14,7 тис. м2 загальної площі. Середній розмір садибних будинків складає біля 58 м2.

Середня житлова забезпеченість по селу становить 22,8 м2/людину.

У селі відсутній аварійний житловий фонд.

Таблиця. Забезпеченість основними закладами обслуговування с. Курівці

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактично | Необхідно за нормативами | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти | місць | - | - | - |
| Заклади загальної середньої освіти | місць | 150 | 481 | 312,5 |
| Спортивні зали | м2 підлоги | 120 | 129 | 93,0 |
| Бібліотеки | тис. томів | 5,0 | 2,6 | 192,3 |
| Клубні заклади | місць | 120 | 258 | 46,5 |
| Магазини | м2 торг. площі | 33 | 41 | 80,5 |

Аналіз показує, що система культурно-побутового обслуговування села має групу закладів обслуговування з досягнутим рівнем вище нормативного й групу закладів, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться: заклади загальної середньої освіти та бібліотеки. До другої групи закладів відносяться: заклади дошкільної освіти, які в селі відсутні, а також спортивні зали, заклади торгівлі, клубні заклади,

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА

Курівці – село Тернопільської міської територіальної громади. Розташоване у вузькій долині річки Нестерівка (лівої притоки р. Серет). Через село проходить залізничне сполучення Львів — Тернопіль.

Східна частина села, розложена на двох пагорбах, зветься «Зарваниця», західна — на великому пагорбі — має назву «Селяни». Третя частина - Курівець (це своєрідний присілок) має назву «Ценево». Ці три частини розмежовані яром («ровами») та річкою. Долина над Нестерівкою із закрутами річки, сіножатями та пасовиськами, лісосмугою при залізниці та Крутим Горбом надають привабливості околицям села.

Існуюча забудова села - суцільний житловий масив садибної забудови з вкрапленням громадської забудови. Це адміністративна будівля, культова споруда, будинок культури, школа з дитячим садком, фельдшерсько-акушерський пункт, магазини тощо.

У структурі села виділяються такі планувальні зони: зона центру, житлова зона, виробнича зона, зона сільськогосподарського використання.

Центр села – слабо сформований вздовж вул. Центральна та Нова, тут розташовані будівлі громадського призначення. В центрі села при дорозі знаходиться ботанічна пам’ятка місцевого значення «Липа Івана Франка».

Житлова зона села сформована садибною забудовою. У даній зоні розташовані: заклади освіти, культові споруди та торгівельні заклади.

Квартали садибної забудови – це індивідуальні житлові будинки з присадибними ділянками. Організація забудови кварталів має виражену регулярну забудову у північно-західному напрямку.

Виробнича зона складається з двох вузлів, які розташовані в західній і в північно-західній частині села по вулиці Загороди. В західній - виробничі території ПП ЙП «Техметал», майстерня і склади, в південно-західній -існуюча свиноферма, тік.

Зона сільськогосподарського використання представлена територіями для ведення особистого селянського господарства під городництво та садівництво.

Недоліком у планувальній структурі є відсутність впорядкованих зелених насаджень загального користування, а також:

- відсутність чітко сформованого загально сільського центру;

- нечітке функціональне зонування;

- магістральна вулично-дорожня мережа не відповідає нормативним вимогам;

- житлова забудова не забезпечена у повній мірі інфраструктурою для свого функціонування – облаштованими вулицями та інженерними мережами;

- нерівномірність розвитку мереж інженерного забезпечення, особливо недостатнє забезпечення мережами водопостачання і каналізації.

## 3. ТРАНСПОРТ

Транспортні зв’язки с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади з’єднується з м. Тернополем, м. Львовом, м. Хмельницьким та іншими населеними пунктами, що розміщені в межах Тернопільської міської територіальної громади Тернопільської області, виконуються автомобільним і частково залізничним видом транспорту.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з місцевих автодоріг, залізничної лінії та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основний транспортний зв’язок с. Курівці із зовнішню мережею автодоріг забезпечує районна автодорога місцевого значення С 201501 Обхідна Тернополя – Великий Глибочок - Осташківці (ІV технічна категорія, покриття – чорне шосе, протяжність -2,0 км). На ділянках виходу із с. Курівці автодорога має проїзну частину – 6,0 м.

З північної сторони до с. Курівці підходить районна автодорога місцевого значення С200707 Курівці - Іванківці (ІV технічна категорія, покриття – асфальтобетон).

Технічні дані місцевих автодоріг приведені згідно Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Перевезення пасажирів с. Курівці в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів.

Автобусні перевезення забезпечує приміські автобуси, які проходять по вул. Центральній, Загороди.

Залізничний транспорт

В південній частині села проходить залізнична електрифікована двоколійна лінія Львів – Красне – Тернопіль (Львівська залізниця).

В межах села на залізничній лінії розміщено зупиночний пункт Курівці – Тернопільські.

Легковий транспорт

Частина пасажироперевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 100 - 120 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС і СТО, які знаходяться в м. Тернополі.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються на головних вулицях: Центральна, Загороди, які мають проїзну частину 6,0 м.

Загальна протяжність головних вулиць, орієнтовно, становить 3,0 км. Вулична мережа села потребує реконструкції , будівництва та посилення.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Село Курівці розташоване у північно-західній частині Тернопільської міської територіальної громади, у межах акумулятивної лесової рівнини. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 317÷355 м. Перепад висот досягає 37,0 м. Схили балок характеризуються наявністю ділянок з ухилом поверхні 8÷15%, загальною площею 20,1 га. Такі ділянки зазнають впливу водної ерозії. Деякі території з крутими схилами по селу укріплені шляхом влаштування терас.

Відклади четвертинної системи представлені лесовидними суглинками і супісями, та іншими ґрунтами. Ґрунтові умови характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу просідання ґрунтів. Будівництво капітальних споруд на таких територіях проводиться тільки після проведення: - ретельних інженерно-геологічних вишукувань, після чого необхідно передбачити виконання протипросадних заходів (конструктивні заходи, обсяг яких визначається в залежності від типу забудови та результатів вишукувань на послідуючих стадіях проектування і будівництва); - правильного вертикального планування та відведення атмосферних вод, тобто влаштування дощової каналізації.

По південній околиці села протікає річка Нестерівка (басейну р. Серет). Довжина її в межах села 2,4 км; ширина заплави – до 100,0 метрів. Вздовж річки та канав на окремих ділянках берегів влаштовані підпірні стінки (≈ 140 п. м.) та дамби-вали (загальною протяжністю ≈ 180 п. м.), які періодично необхідно ремонтувати і благоустроїти. Відкоси вздовж річки і канав необхідно укріплювати одерновкою з посівом багаторічних трав з потужною кореневою системою. Під дорогами, проїздами через струмки і канави влаштовані (прокладені) гідротехнічні водопропускні споруди /ГТС/ (оголовки, труби, тощо), а також влаштовані мости, які потребують ремонту і реконструкції, загальною кількістю в межах села 13 одиниць. В південно-західній частині села (за межею села) розташований ставок площею водного дзеркала 0,01 га. Орієнтовно відмітка 1% затоплення струмка може досягати 0,3÷0,5 м вище існуючої відмітки поверхні водного дзеркала.

Також на території села існують невеликі водойми-копанки, які використовуються для збору дощових вод. Загальна площа водного дзеркала копанок становить 0,24 га. Загальна площа всіх водойм в межах села: річки, струмків, канав та копанок складає 1,8 га.

Заплава річки Нестерівка, схили та днища балочок частково підтоплюються; ґрунтові води залягають на глибинах до 2,0÷2,5 м від поверхні. Загальна площа підтоплених ділянок складає 58,3 га. На ділянках заплави та днища балок, де ґрунтові води піднімаються до глибин 0,5 м від поверхні спостерігаються заболочені ділянки. Площа заболочених ділянок в межах села становить біля 8,9 га.

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1-12/2014 «Будівництво в сейсмічних районах України») територія населеного пункту відноситься до сейсмічних зон (6 балів).

Дощова каналізація

На сьогодні на території села Курівці відсутня централізована система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицям у напрямку понижень, тальвегів , балок, річки.

Відсутність організованого відведення дощових та талих вод, очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови, з обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річки.

## 5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4 кВ та 10 кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ). Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10 кВ «Воробіївка» (25 МВА).

Газопостачання

Централізоване газопостачання с. Курівці здійснюється по газопроводах високого, середнього та низького тиску через 3 ГРП. Природний газ в село надходить з ГРС «Озерна».

За даними ПрАТ «Тернопільгаз», за попередній рік, в межах Куровецької сільської ради спожито природного газу 0,273 млн.м3.

Теплопостачання

Теплопостачання житлової забудови с. Курівці здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови здійснюється від власних автономних джерел.

За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання

Село Курівці входить до складу Тернопільської МТГ, але існуючий сільський водопровід не має зв’язку із системою водопостачання міста Тернополя. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» проводило аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

Наразі водопостачання с. Курівці здійснюється у декілька способів, а саме:

- з шахтних колодязів на території домогосподарств;

- з індивідуальних свердловин на території домогосподарств;

- з водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1 (на території ферми) у складі:

- артезіанська свердловина глибиною 100 м; споруда заглибленої насосної станції І підйому; водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 11 м та об’ємом баку 15 м3;

- ділянка водопровідних споруд №2 (по вул. Нова) у складі:

- артезіанська свердловини глибиною 100м; споруда заглибленої насосної станції І підйому; водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3.

- сільський водопровід загальною протяжністю 4 км. До централізованого водопроводу підключено 165 домогосподарств.

Основною групою водоспоживачів с. Курівці є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. Другу групу водокористувачів складають сільськогосподарське підприємство та виробничо-складські об’єкти, які розташовані в межах села. Використання води на даних об’єктах здійснюється під час технологічних процесів виробництва, для господарчо-питних потреб та для пожежогасіння.

Забір води на ділянках водозабору здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, в цілому відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Насосна станція І підйому ДВС №1 подає воду до водонапірної вежі, розподільча водопровідна мережа, яка примикає до башти доправляє воду споживачам. Артезіанська свердловина на ділянці водопровідних споруд №2 на даний час не функціонує в зв’язку з тим, що засмічена до глибини 30 м. Обидві ділянки водопровідних споруд не облаштовані. Не мають огорожі, освітлення. Споруди потребують реконструкції, обладнання модернізації.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання спричиняють такі фактори як:

- незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів;

- надмірно енергоємність технологічного обладнання ділянок очисних споруд;

- відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водозаборів;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Каналізація

Ситуація з відведенням та очищенням стічних вод в селах Тернопільської МТГ є непростою. В селі Курівці за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигріби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Спорожнення резервуарів здійснюється на відкриті ґрунтові поверхні асенізаційним транспортом, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби.

При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Санітарне очищення

Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, комплексними програмними документами із стратегії екологічної безпеки та запобігання змінам клімату, програмою Тернопільської ОДА «Поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 рік», програмою поводження з твердими побутовими відходами на 2011 - 2016 роки в м. Тернополі затвердженою рішенням міської ради від 16.08 2011 №6/13/24 та ін. Загальною схемою санітарного очищення міста Тернополя передбачено застосування планово-регулярної системи санітарного очищення території з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) вивезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. Села Тернопільської міської територіальної громади наразі не задіяні в загальній схемі санітарного очищення. Тверді побутові відходи, які утворюються в даних населених пунктах також доправляються до Малашівського сміттєзвалища. Частина органічних відходів компостується на ділянках домогосподарств.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів

Чисельність населення с.Курівці, за даними в.о. старости, на 01.01.2020 становила 644 особи постійного населення. Як і в більшості населених пунктів колишнього Зборівського району, у Курівцях відмічається відносно невисока частка осіб працездатного віку (52,9%), натомість нижче, але відносно висока питома вага осіб 60 років і старше (28,1%). Коефіцієнт сімейності становить незначно нижче 2,5 (кількість домогосподарств – біля 266).

У структурі населення села є типове, як для середньоукраїнського показника по співвідношенню чоловіків до жінок: частка чоловіків (47% від усіх) менше частки жінок (відповідно 53%) в населенні.

Утім, у цілому, можна констатувати, що чисельність населення села з часів перепису незначно знизилася, на момент перепису склавши 710 осіб,потім досягла максимуму- 751 особи і лише за останні декілька років знизившись до теперішнього значення .

Демографічний прогноз

Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».

На даний час у селі простежується від’ємний природний приріст, а міграційний приріст має незначну позитивну динаміку (в цілому,за період з часу проведення перепису, крім останніх років).

За прогнозом, чисельність населення села буде залежати від соціально-економічних процесів, які будуть відбуватися в Україні. У разі економічного розвитку, входження в економічний простір Європейського Союзу, прогнозується стабілізація економічного життя, підвищення добробуту та зменшення відтоку робочої сили за кордон України.

Збільшення добробуту вплине на природній приріст (збільшиться народжуваність, при стабілізації смертності), а економічний розвиток впливатиме позитивно на міграційний приріст , що утворюватиме позитивне сальдо міграції. Стабілізуючим чинником динаміки чисельності населення села можна також вважати

Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зменшення темпів падіння чисельності населення села. Орієнтовно можна очікувати стабілізацію, навіть невелике зростання чисельності населення, ближче до закінчення розрахункового строку. При цьому чисельність населення (верхній рівень прогнозу) складе до 0,702 тис. осіб.

У разі погіршення економічної ситуації (або стагнації в економіці) в Україні, демографічні процеси матимуть негативні результати.

Якщо природний приріст стабілізується і може бути сталим на рівні «0», то міграційний приріст буде, скоріше, від’ємним (виїзд робочої сили за межі населеного пункту через брак місць прикладання праці).

За таким, песимістичним варіантом прогнозу, чисельність населення села (нижній рівень прогнозу), може незначно зменшитися і становитиме, орієнтовно, біля 0,63 - 0,64 тис. осіб.

Враховуючи складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані є доцільним керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу. У разі набуття процесів песимістичного варіанту прогнозу не буде необхідності коригування прогнозів щодо соціально-економічного розвитку села.

Основні перетворення, які відбудуться у статевовіковій структурі населення за оптимістичним варіантом прогнозу, стосуватимуться незначного збільшення питомої ваги населення у віці від 6 до 39, відповідно, і збільшення частки населення працездатного віку, а також вирівнювання різниці між частками чоловіків і жінок серед усього населення. На початок 2041 р. частка населення працездатного віку становитиме орієнтовно біля 54,0%.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Курівці приймалася як близьке до порогового значення у 702 особи.

## 2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

У основу прогнозу розвитку господарського комплексу села є передумова щодо сталості функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.

Важливим чинником є сучасні процеси формування постіндустріальної ринкової економіки, коли невиробничий сектор економіки стає домінуючим. При цьому значно зростає роль малого підприємництва. Так, сучасна структура зайнятості в розвинених економіках є наступною: сільське господарство – 1-3% від числа усіх працівників; промисловість, будівництво – 5-15%, сфера обслуговування – 80-85%.

Розвиток господарського комплексу села буде залежати від темпів розвитку його малого підприємництва, частка якого (щодо зайнятості) може скласти до 40-45% від усіх працівників села.

На 01.01.2041 чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 0,380 тис. осіб (що майже на 11 % більше існуючого).

На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих (за рахунок покращення динамічності функціонування діючих та створення нових підприємств, зокрема у переробці сільгосппродукції). Важливе значення для села матиме зайнятість населення Курівців в агропромисловому комплексі, зокрема переробці сільгосппродукції, а також у металообробці. Певна частина робочої сили села працюватиме в центрі Тернопільської МТГ – м.Тернопіль. На розрахунковий строк чисельність працівників виробничого сектору може скласти біля 100 осіб.

На розвиток невиробничого сектора впливатиме реалізації програм соціально-економічного розвитку (реконструкція з метою розширення закладів освіти, будівництво закладів обслуговування населення, торгівлі, харчування, спортивно-оздоровчих закладів. Прогнозна чисельність працівників невиробничого сектору — 120 осіб.

Втім, як було зазначено раніше, значно вплине на економіку села розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, сприяє формуванню конкурентного середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів.

Чисельність працівників у малому підприємництві села може скласти на початок 2041 року орієнтовно біля 0,160 тис. осіб.

Таблиця 7. Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі с. Курівці на 01.01.2041

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, тис. осіб (орієнтовно) |
| --- | --- |
| І. Підприємства, організації та заклади | 0,22 |
| а.) Виробничий сектор | 0,10 |
| б.) Невиробничий сектор | 0,12 |
| ІІ. Мале підприємництво: | 0,16 |
| РАЗОМ | 0,38 |

## 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Потреба у новому житловому будівництві

При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий строк для села Курівці були враховані фактори: проектна чисельність населення села; наявність територій, які можливо використати для забудови.

Чисельність населення села. Проектна чисельність населення с. Курівці прийнята у 702 особи.

Кількість сімей та одинаків, які є на обліку щодо виділення земельних ділянок. У селі черга на отримання земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку складає 105 осіб, в т.ч. 4 учасники АТО (ООС).

Проектний житловий фонд

Садибне будівництво

Генеральним планом передбачається тільки садибна забудова:

а) для 105 заявників щодо отримання земельних ділянок під індивідуальне (садибне) житлове будівництво;

б) для 58 осіб (або 23 родин та одинаків при коефіцієнті сімейності КСІМ.=2,5), тобто 23 ділянки для нового населення.

Для забезпечення населення, яке бажає індивідуально побудувати житло, були проаналізовані територіальні можливості села і визначені ділянки під нове садибне будівництво. Також передбачається невелику частину населення переселити з багатоквартирної у садибну забудову для збільшення комфорту.

Розміщення нового садибного будівництва передбачене на території біля 20,9 га. Це 140 ділянок при середньому розмірі присадибної ділянки у 0,15 га.

Таблиця 8. Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік площадок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| вул. Проектна 5 - вул. Проектна 6 на північному сході села | 10,0 | 67 | 6,7 | 168 |
| вул. Проектна 4 - вул. Проектна 5 на північному сході села | 5,2 | 35 | 3,5 | 88 |
| вул. Горішня Перія | 5,0 | 33 | 3,3 | 83 |
| Вибірково по селу | 0,7 | 5 | 0,5 | 13 |
| ВСЬОГО | 20,9 | 140 | 14,0 | 352 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 14,0 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі), що становитиме ~ 0,7 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла.

На позарозрахунковий строк передбачений також резерв ділянок під садибне будівництво.

Таблиця 9. Резерв ділянок під нове садибне житлове будівництво

| Перелік площадок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| вул. Проектна 6- вул. Проектна 7 | 10 | 67 | 6,7 | 168 |
| ВСЬОГО | 10 | 67 | 6,7 | 168 |

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд с. Курівці зросте більше ніж у 1,95 рази і складе біля 28,7 тис. м2 загальної площі. Із нього 98,8% припадатиме на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по селу збільшиться майже на 79% і досягне рівня 40,8 м2 на 1 мешканця.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в селі до комфортного і сприяти підвищенню рівня життя жителів села.

Треба прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку села. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Таблиця 10. Динаміка житлового фонду по с. Курівці на розрахунковий строк

| Тип забудови | Станом на 01.01.2020 | Нове будівництво | Проектний житловий фонд (на 01.01.2041) | Населення, осіб | Житлова забезпеченість, м2/людину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 0,348 | 12 | - | - | 0,348 | 12 | 24 | 15 | 14,5 | 23,2 |
| Одноквартирна (садибна) | 14,314 | 254 | 14,0 | 140 | 28,314 | 394 | 620 | 687 | 23,1 | 41,2 |
| РАЗОМ | 14,662 | 266 | 14,0 | 140 | 28,662 | 406 | 644 | 702 | 22,8 | 40,8 |

## 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Курівці (0,702 тис. осіб) виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Розвиток сфери обслуговування.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. Нижче в таблиці наводиться розрахунок необхідної місткості закладів, установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

При цьому особливу увагу приділено «соціальним» закладам, що є на утриманні Тернопільської міської громади та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам освіти, закладам охорони здоров’я, соціального захисту, спортивним і фізкультурним установам, закладам культури й мистецтва.

Таблиця 11. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с.Курівці на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб | Потреба | Наявність придатних | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| Заклади дошкільні освіти | місце | за розрахунком | 35 | (( | 35 |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | 100% дітей до 15 років | 70 | 150 | (( |
| Заклади позашкільної освіти | місце | 15,3% | 11 | (( | 11 |
| 2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 200 | 140 | 120 | 20 |
| Плавальні басейни | м2 дзеркала води | 45,0 | 32 | — | 32 |
| ФАПи | об’єкт | 1 | 1 | 1 | (( |
| 3. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місце | 400 | 281 | 120 | 161 |
| Бібліотеки | тисяч од. | 4,0 | 2,8 | 5,0 | (( |
|  | місць для читачів | 3 | 2 | 2 | (( |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| Магазини | м2 торгової площі | 64 | 45 | 33 | 12 |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 25 | 18 | — | 18 |
| Підприємства харчування | місце | 37 | 26 | (( | 26 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 5 | (( | 5 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 0,16 | 1 | — |
| Відділення і філії банківських установ | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | 1 | (( | 1 |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| Готелі | місце | 4,8 | 3 | (( | 3 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 1 | (( | 1 |

Заклади освіти

У дошкільній освіті функціонуючі заклади відсутні. Проектом передбачається створення груп дошкільної освіти (на вільних площах Куровецької ЗОШ І-ІІ ступенів ім. М.Бенцаля (вул. Центральна, 4а), проектною ємністю 35 дошкільних місць.

Заклади загальної середньої освіти представлені Куровецькою ЗОШ І-ІІ ступенів ім. М.Бенцаля, шкільних місць 150. Її відвідує 48 учнів.

На розрахунковий строк існуюча ємність школи повністю задовольнить проектну чисельність школярів.

Заклади охорони здоров’я

У селі розташований ФАП по вул. Новій, який функціонуватиме і на розрахунковий строк.

Фізкультурно-спортивні заклади

Територія фізкультурно-спортивних споруд у селі складає біля 0,6 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіон, спортивні майданчики). У селі відсутні басейни, а ємність спортивних залів майже відповідає нормативній на розрахунковий строк.

Генеральним планом передбачено збільшення території стадіону зі спортивними майданчиками.

Нові спортивні та фізкультурні об’єкти також передбачено розмістити на нових територіях житлово-громадської забудови.

Заклади культури і мистецтва

У Курівцях культурно-мистецькі послуги надають сільський клуб (120 місць), сільська бібліотека (5,0 тис. томів книг).

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

За даними в.о. старости, в селі функціонує 1 магазин. Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявністю територій для розміщення.

Даним проектом передбачається, що в нових районах житлово-громадської забудови будуть розміщуватися нові магазини, заклади харчування, підприємства побутового обслуговування.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

На даний час кредитно-фінансові установи в селі відсутні. На розрахунковий строк є потреба в розміщенні кредитно-фінансових установ.

У селі ємність щодо відділень зв’язку відповідає нормативному на розрахунковий строк.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні житлово-експлуатаційні організації та засоби тимчасового розміщення населення (готелі). Громадські вбиральні загального користування в селі відсутні.

## 5. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### 1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території, сформована система громадського обслуговування населення, організована вулично-дорожня і транспортна мережа, вирішені питання інженерного обладнання та інженерної підготовки території.

При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, насамперед, бралися до уваги його природно-кліматичні умови, існуюча, історично сформована планувальна структура, перспективи зростання чисельності населення, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади, проблеми розвитку населеного пункту.

Враховуючи збільшення проектної чисельність населення с. Курівці (за орієнтовним прогнозом вона становить до 702 осіб), інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

- зонування території;

- пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

- заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

- заходи з охорони довкілля.

Проектом передбачається: упорядкування планувальної структури села та його основних елементів – функціональних зон; раціональна організація вулично-дорожньої мережі з врахуванням перспективної зміни транспортних потоків за межею сельбищної зони; пропозиції щодо організації системи обслуговування місцевого населення; інженерне обладнання, інженерна підготовка та захист території; основні містобудівні заходи щодо охорони довкілля.

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

З метою раціонального використання територій села та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в північному, східному і південному напрямку за рахунок включення в межі села біля 18,8 га земель територіальної громади, що відносяться переважно до земель сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель, також включаються в межі села будівлі та споруди діючої свиноферми і існуючу садибну забудову (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади»).

. 	Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; зони загальносільського центру; виробничої зони; зони озеленених територій.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво в Курівцях передбачається на 3 площадках та вибірково по селу на площі 20,9 га. При середньому розмірі присадибної ділянки 0,15 га, на цій території можливе розміщення 140 ділянок під одноквартирне (садибне) житлове будівництво.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом передбачені обсяги житлового фонду для будівництва цієї категорії населення.

Тому, враховуючи невизначеність часу проведення АТО (ООС) та кількості її учасників, в існуючій межі села, на площі біля 10,0 га проектом передбачений резерв садибної житлової забудови.

В районах проектної садибної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Зона загальносільського центру формується в районі закладу середньої освіти як поліфункціональна планувальна структура і містить у собі зону адміністративних закладів, торгівельно-комерційних установ, закладів, установ та підприємств обслуговування, житлову забудову та зону зелених насаджень загального користування. Враховуючи історично сформоване планування села та існуючу забудову, цим генеральним планом передбачається організація системи громадського обслуговування всіх рівнів, інженерне обладнання та благоустрій територій.

Аналіз забезпеченості мешканців села Курівці об’єктами соціальної сфери (освіти, культури і спорту, охорони здоров’я, закладами громадського харчування) показав, що на сьогодні населення села переважно забезпечене соціальною сферою згідно нормативних обсягів. Тому на перспективу пропонується реконструкція і благоустрій стадіону, будівництво нового пожежного депо на півночі по вул. Нова, в районі вулиці Центральна і Проектна №2 на межі існуючої та проектної садибної забудови запропоновані ділянки громадської забудови під об’єкти громадського обслуговування а також організація зелених насаджень загального користування .

Нові території громадської забудови передбачено на площі біля 1,7 га.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 5 ст. 25) встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.

Виробнича зона села формується із двох груп промислових та сільськогосподарських підприємств.

- в північній частині – об’єкти сільськогосподарського підприємства тік та свиноферма, проектом пропонуються частину території свиноферми, що знаходиться у безпосередній близькості до житлової забудови, передбачити використання цієї території для розміщення підприємств іншого профілю виробництва зі зменшенням класу шкідливості санітарної класифікації, а також винесення частини свиноферми за межі села (з урахуванням рішень «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади»). Для перспективного розвитку виробничого сектору економіки села зарезервовано 0,9 га проектом передбачається організація оптово-торгівельної та складської зон.;

- в західній частині села на в’їзді –по вул. Загороди знаходяться території виробничого підприємства «Техметал», майстерня і склади. Проектом пропонується дати під зміну технології виробництва зі зменшенням класу шкідливості санітарної класифікації.

Також, за межею населеного пункту у відповідності до «Схеми Тернопільської територіальної громади» передбачено розміщення сонячної електростанції, на ділянці площею біля 9,8 га згідно з протоколом наради щодо попереднього розгляду матеріалів проекту «Генеральний план с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади».

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій представлена зеленими насадженнями загального користування. Генеральним планом передбачене озеленення території села вздовж річки Нестерівка.

Рішеннями генерального плану передбачено подальший благоустрій зеленої зони зі створенням скверу по вул. Центральна в межах яружно-балкового рельєфу в районі існуючої житлової і громадської забудови, по вул. Проектна №6 в новій проектній житловій забудові а також організацію зон відпочинку біля річки Нестерівка.

Передбачена зона відпочинку з зоною об’єктів громадського призначення.

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

### 2. ЛІНІЇ ОБМЕЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Враховуючи, що с. Курівці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Генеральним планом в селі Курівці пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п.6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Курівці не відноситься до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і обмеження по висотності не визначаються.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

### 3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Курівці не відноситься до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. На території села розміщені наступні пам’ятки:

Пам’ятки археології:

Стоянка Курівці І, урочище Поле, навпроти хут. Лалаки, пізній палеоліт (40-10 тис. років тому), мезоліт (к. ІХ-VI тис. до н.е.), 0,15 га.

Пам’ятки архітектури:

Церква Св. Вознесіння (дер.), п. XX ст.

Пам’ятки історії:

Пам’ятний знак воїнам-землякам, які загинули в роки Другої світової війни 1941-1945 рр. ; пам’ятка місцевого значення.

Пам’ятки мистецтва:

Пам’ятник поету, письменнику, художнику Шевченку Тарасу Григоровичу, 1814-1861 рр.; пам’ятка місцевого значення.

Щойно виявлені об’єкти історії :

Пам’ятне місце зустрічі селян с. Курівці з Іваном Франком та Лесем Мартовичем; біля мосту через р. Золота Липа.

Охоронні зони на зазначені об’єкти культурної спадщини не встановлювались. Одночасно відповідно, щодо пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» передбачено навколо будинків і споруд – пам’яток культурної спадщини, у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам’яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м.

### 4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень с. Курівці формується з метою оздоровлення навколишнього життєвого середовища, найкращої організації відпочинку мешканців села складається з внутрішньосільських озеленених територій.

У генеральному плані виділяються зелені насадження загального користування та зелені насадження спеціального призначення.

Інвентаризація зелених насаджень загального користування в селі не проводилася. Згідно даних, що були надані Замовником, на обліку є один сквер (Ялини) площею 0,1 га (згідно наданої зйомки).

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 702 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,84 га (для мешканців села).

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 1,2 га в кварталах проектної та існуючої житлової забудови:

- сквер по вул. Центральна –0,6 га;

- сквер між вул. Центральна і Дружби – 0,2 га;

- сквер між вул. Проектна №5 і Проектна №6 -0,4 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

Крім того передбачено дві зони відпочинку загальною площею 1,72 га вздовж вул. Долішня і Проектна №2 біля річки Нестерівки.

### 5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано одне діюче кладовище по вул. Злагоди, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 2,0 га. Заповнене на 80%.

Генеральним планом пропонується до закриття частини існуючого кладовища зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100 метрів.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,07 га.

Проектом передбачається нове кладовище у південно-західній частині села площею 0,4 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, такі на позарозрахунковий час.

## 6. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території сільської ради площею біля 18,8 га у трьох напрямках – в північному, східному і південному напрямку (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади»).

Проектна площа території с Курівці складе біля 192,2 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 20,9 га;

- резерв садибної забудови на площі 10,0 га;

- нову громадську забудову на площі 1,7 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 4,68 га;

- озеленення на площі 1,2 га територій.

В таблиці нижче представлено орієнтовне використання земель с. Курівці на розрахунковий строк.

Площа земель, які включаються в межу Курівців та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

Таблиця 12. Орієнтовне використання земель с. Курівці на розрахунковий строк

| Категорії земель | Існуючий стан (за вимірами містобудівної карти) | Приєд-нується | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га |
| 1. Забудовані землі: | 73,0 |  |  | 150,3 |
| садибна житлова забудова | 59,2 | 0,9 | +20,0 | 80,1 |
| садибна житлова забудова (резерв) | 0 |  | +10,0 | 10,0 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 2,1 | 8,1 | + 0,9 | 11,1 |
| землі транспорту та зв’язку | 0 |  |  |  |
| землі громадської забудови | 1,7 |  | +1,7 | 3,4 |
| вулиці, проїзди, площі | 7,9 | 1,5 | +10,5 | 19,9 |
| кладовища | 2,0 |  | +0,4 | 2,4 |
| зелені насадження | 0,1 |  | +23,3 | 23,4 |
| із них загального користування | 0,1 |  | +1,2 | 1,3 |
| 2. Незабудовані землі: | 100,4 |  |  | 41,9 |
| сільськогосподарські землі | 62,8 | 8,3 | -31,6 | 39,5 |
| ліси та лісовкриті площі | 7,1 |  | -7,1 | - |
| заболочені землі | 2,5 |  | -2,5 | - |
| відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | 26,8 |  | -25,6 | 1,2 |
| акваторії | 1,2 |  |  | 1,2 |
| УСЬОГО | 173,4 | 18,8 |  | 192,2 |

## 7. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У даний час у селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри села, генеральним планом передбачається розмістити пожежне депо в центрі села, по вул. Новій, враховуючи радіус обслуговування по дорогах загального користування.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0.3 - 0.6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку села.

## 8. ТРАНСПОРТ

Зовнішні транспортні зв’язки с. Курівці, і надалі забезпечать місцеві автодороги: С 201501 Обхідна Тернополя – Великий Глибочок - Осташківці С 200707 Курівці – Іванківці. В межі с. Курівці ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головних вулиць.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення нових ділянок садибної забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками та громадським центром с. Курівці.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.7.6).

Таблиця 13. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва на розрахунковий строк

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча, м | Проїзна частина, м | Ширина червоних ліній, м | Довжина ділянки реконструкції, км | Довжина ділянки будівництва, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головні вулиці |  |  |  | 3,0 | 0,5 |
| Житлові вулиці |  |  |  | 3,0 | 4,5 |
| Кутіння | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0,4 | 0,2 |
| Допішня | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0,6 | - |
| Рови | 2,5 | 5,0 | 15,0 | 0,3 | 0,2 |
| Нова | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,3 | - |
| Бабинець | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,4 | - |
| Горішня Перія | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,8 | 0,6 |
| Дружба | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,2 |
| Проектна №1 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,3 |
| Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,4 |
| Проектна №3 | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,1 | 0,3 |
| Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,4 |
| Проектна №5 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,6 |
| Проектна №6 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Проектна №7 | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,1 | 1,5 |

Загальна довжина вулиць – 11,0 км , з них 3,5 км – головні, 7,5 км – житлові.

Ділянки нового будівництва – 4,5м (житлові вулиці), ділянки реконструкції вулиць: головні – 3,5 км, житлові – 3,0 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних – 20 м, житлових –12- 15,0 м.

Залізничний транспорт

Залізничний транспортний зв’язок с. Курівці і надалі забезпечить залізнична електрифікована двоколійна лінія Львів – Красне – Тернопіль (Львівська залізниця).

Генеральним планом передбачено організацію охороняємого переїзду біля залізничного зупиночного пункту Курівці-Тернопольські.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 201501 Обхідна Тернополя - Великий Глибочок – Осташківці; С 200707 Курівці – Іванківці.

У межах с. Курівці лінія руху автобуса проходить по вул.: Центральній, Загороди. Загальна протяжність руху приміського автобуса становить 3,5км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт.

Генеральним планом передбачено будівництво ділянки автодороги місцевого значення від с. Курівці до державної автодороги М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська з улаштуванням проїзної частини 6,0 м, протяжністю 6,0 км.

У відповідності до сучасного рівня автомобілізації, прогнозованої тенденції росту кількості автомобілів загальний рівень автомобілізації прийнято в розмірі 300 автомобілів на 1000 мешканців, з них 280 – індивідуальні, 5 – відомчі, 15– вантажні.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 200 одиниць, з них індивідуальні – 180., відомчі –10 од., вантажні – 10.

Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання іх власників.

Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 20 одиниць.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання біля установ та підприємств обслуговування села (існуючих і які передбачені до розміщення).

Таблиця 14. Автостоянки тимчасового зберігання

| Найменування підприємств, об’єктів обслуговування | Розташування | Кількість машино-місць | Площа, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Адмінбудівля (сільська рад)а | вул. Нова | 5 | 0,013 |
| Будинок культури | вул. Нова | 20 | 0,025 |
| Пожежний пост | вул. Нова | 2 | 0,005 |
| Всього |  | 27 | 0,043 |

У перерізах місцевих вулиць, які надаються у генеральному плані с. Курівці передбачені велосипедні доріжки (згідно ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць, короткочасні автостоянки, показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту»

## 9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території: розчищення і благоустрій водних об’єктів; захист від підтоплення;протиерозійні заходи; протикарстові та протипросадні заходи.

Заходи з інженерної підготовки території розроблено згідно ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Проектні заходи щодо розвитку водогосподарських об’єктів і благоустрою с. Курівці намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови села, враховано діючі програми розвитку села, районної цільової Програми розвитку водного господарства на період до 2021 року та рішень «Схеми планування території Тернопільської області».

Нижче наведено коротке викладення цих питань, які вирішені на стадії схеми і не можуть слугувати документом для виконання робіт.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави річки Нестерівка, водойм (ставків і копанок) в межах села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистку русел від побутового та будівельного сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати не менше ніж 1,5 ÷ 2,0 м.

В межі села побудовані водовідвідні канали і канави для відведення поверхневих вод, на яких розташовано 13 гідротехнічних водопропускних споруд. На розрахунковий строк існуючі дамби та ГТС підлягають реконструкції та ремонту.

На водних об’єктах необхідне влаштування, з обов’язковим винесенням в натуру, прибережних захисних смуг (ПЗС шириною 25 м), проведення їх благоустрою та упорядкування, дотримання режиму експлуатації.

Також пропонується виконати регулювання р. Нестерівка 2,4 км у межі села; розчищення водойм, загальною площею водного дзеркала 1,8 га.

Зважаючи на наявність на території села заболочених ділянок загальною площею 2,5 га, на розрахунковий строк, передбачено виконати їх ліквідацію, шляхом розчистки існуючих природних водотоків та водойм.

У подальшому, для збереження у водоймах та в руслі Нестерівки чистої проточної води необхідно регулярно проводити розчищення від мулу наносів та водної рослинності. Також необхідно дотримання режиму заборонити розорювання земель в межах прибережних захисних смуг та необхідно проводити лісомеліоративні роботи (озеленення відкосів та схилових територій).

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м.

В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в заплавах струмків, тальвегах балок. На розрахунковий строк захист від підтоплення пропонується виконати на площі 58,3 га.

Загальна площа ерозійних ділянок становить 20,1 га, в тому числі по ділянках нової забудови 7,8 га.

Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, який включає: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегам балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревної та кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок.

Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах струмків пропонується виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від побутового горизонту води. На пологих відкосах струмків передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав від верху бровки відкосу до горизонту води.

Освоєння нових ділянок садибної забудови потребують проведення захисту від можливих карстопроявів та просідання І-го типу, в результаті чого на денній поверхні спостерігається утворення западин, воронок, знижень, понор. В останні роки не спостерігалось нових карстоутворень та активізації процесів карстоутворення. При освоєнні території необхідне попереднє обстеження щодо виявлення ризиків карстоутворення, своєчасно виконувати відповідні заходи по рекультивації порушених територій та по захисту територій від шкідливої дії вод.

Основними завданнями і заходами щодо протикарстових і протипросадних заходів для збереження існуючої та проектної забудови села є проведення будівельних робіт для усунення причин просідання і ліквідації аварійного стану будинків і споруд центральної частини села; здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на збереження існуючих об’єктів.

Орієнтовно обсяги протикарстових і протипросадних заходів будуть складати біля чверті від загальної площі ділянок нового будівництва, тобто під будівлі і споруди капітального типу, орієнтовно 5,8 га.

Таблиця 15. Гідротехнічні заходи по ділянках забудови на розрахунковий строк

| Перелік ділянок | Територія | Вертикальне планування та організація поверхневого стоку | Проти-ерозійні заходи | Проти- просадні та проти- карстові заходи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га |
| вул. Проектна 1 на півночі села | 10,0 | 10,0 | 2,6 | 2,6 |
| вул. Проектна 4-вул. Проектна 5 на північному сході села | 5,2 | 5,2 | 1,5 | 1,5 |
| вул. Горішня Перія | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 1,7 |
| Вибірково по селу | 0,7 | 0,7 | - | - |
| ВСЬОГО | 20,9 | 20,9 | 5,8 | 5,8 |

Таблиця 16. Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах с. Курівці.

| Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Розчищення водних об’єктів | км/га | 2,4/1,8 |
| Ліквідація заболоченостей | га | 2,5 |
| Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд | од. | 13 |
| Капітальний ремонт дамби та підпірних стінок | м | 320 |
| Протиерозійні заходи (в тому числі на ділянках нової забудови) | га | 20,1 (7,8) |
| Захист від підтоплення | га | 58,3 |
| Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | 7,8 |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

### 2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий строк.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощоприймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво окремих локальних мереж дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд.

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Схемою передбачено:

- будівництво головних колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 8,4 км;

- будівництво 3 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, водовідвідні кювети, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності підключення відкритих лотків до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримувачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

На очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку згідно норм ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

На найбільш забруднених територіях підприємств, АЗС, автостоянок, гаражів, комунальних, виробничих територій та інших джерел забруднення, залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного водопостачання та поливу території цих території. При неможливості оборотного використання стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генеральним планом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

## 10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

### 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення перспективної схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий строк.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на 1 людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019, як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією тощо.

Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях 17 - 19.

Таблиця 17. Підрахунок господарсько-побутових та комунальних електричних навантажень

| Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. осіб | Електро споживання кВтгод/ люд. на рік | Річне споживання електро- енергії, млн. кВтгодин | Річна кількість годин викори-стання макси-муму ел.наванта-ження, год | Загальне наванта-ження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирна забудова | 0,015 |  | 0,014 | 4100 | 0,003 |
| Садибна забудова | 0,687 | 950 | 0,653 | 4100 | 0,159 |
| ВСЬОГО по селу | 0,702 |  | 0,76 |  | 0,19 |
| Те ж по ділянках нової забудови: | 0,352 | 950 | 0,334 | 4100 | 0,081 |

Таблиця 18. Підрахунок електричних навантажень промислових та сільськогосподарських підприємств

| Галузь | Кількість робітників, осіб | Річне споживання електроенергії, млн. кВт годин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Переробка с/г продукції | 35 | 0,56 | 0,116 |
| Харчова промисловість | 20 | 0,32 | 0,064 |
| Виготовлення металоконструкцій | 20 | 0,2 | 0,028 |
| Свиноферма | 10 | 0,019 | 0,001 |
| Всього | 85 | 1,099 | 0,209 |

Таблиця 19. Підрахунок сумарних електричних навантажень с. Курівці

| Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт годин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- |
| Житловий фонд | 0,76 | 0,19 |
| Промислові та сільськогосподарські підприємства | 1,099 | 0,209 |
| ВСЬОГО | 1,859 | 0,399 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Курівці схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені Генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

1. Розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

2. На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

### 2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання с. Курівці передбачається з урахуванням нових споживачів, місць розміщення ділянок нового житлового будівництва.

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів: житлові будинки; джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в оздоровчих закладах, закладах дошкільної та загальної середньої освіти, підприємствах харчування передбачається на використанні електрики.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення, для промислових та сільськогосподарських підприємств – за укрупненими показниками питомих витрат теплоти та палива.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці 20.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 2,62 тис. т.

Газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується шляхом прокладання 0,60 км газопроводів середнього тиску та будівництва нового ГРП (ШРП).

Таблиця 20. Річні витрати природного газу на розрахунковий строк, млн. м³/рік

| Споживачі | Житлові будинки | Опалювальні установки | Джерела теплопостачання комунального сектору | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова | 0,16 | 1,27 | 0,57 | 2,00 |
| Те ж новій забудові | 0,09 | 0,63 | 0,27 | 0,99 |
| Промисловість |  |  |  | 0,23 |
| Сільське господарство |  |  |  | 0,03 |
| РАЗОМ |  |  |  | 2,26 |

Також рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Курівці у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації схеми в цілому. При цьому, за основу коригування схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### 3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання нової садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлового сектора визначені згідно вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку садибного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в проектних межах с. Курівці, наведені в таблиці 21.

Таблиця 21. Орієнтовні величини необхідного теплового потоку за умови 100% забезпеченості споживачів на розрахунковий строк, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова | 1,01 | 0,05 | 1,06 |
| те ж новій забудові | 0,48 | 0,03 | 0,51 |
| Промисловість |  |  | 0,29 |
| Сільське господарство |  |  | 0,03 |
| РАЗОМ |  |  | 1,38 |

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### 4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Курівці відсутня АТС. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 425 номерів.

Телебачення. На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення.

Для розвитку телебачення в с. Курівці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

- індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

- наземне телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення.

Впровадження стільникового телебачення має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- можливість вибору користувачем більшої кількості програм;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Рішення щодо напрямку розбудови системи водопостачання села Курівці базуються на розробках проекту «Схема планування території Тернопільської МТГ» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2019 р.) , робочого проекту «Полегшення доступу громади села Курівці до питної води» (ВАТ «Тернопільводпроект», Тернопіль 2006). Систему водопостачання села пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-21:2017, ДБН В.2.5-64:2012 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання). Витрати води на благоустрій території (поливання, зрошування зелених насаджень, миття удосконалених покриттів, тощо) визначено за т.А2 додатку А ДБН В.2.5-74:2013. Дані витрати води передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів.

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції підкачки в низинній зоні. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 150 м3/добу (14 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 та №2. Ділянки знаходяться на достатньо великій відстані. До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна вежа Рожновського (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Об’єм баку складає 10% від загального водоспоживання і є достатнім. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І підйому (існуюча, наразі засмічена і не функціонує), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, запасна ємність – 2 пожежних резервуари, НС ІІ підйому з двома протипожежними насосами. Наявність двох джерел в схемі водопостачання обумовлена плануванням населеного пункту, його рельєфом і дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження її до споживачів. У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна налічувати 1 резервну свердловину. Схема водопостачання с. Курівці налічує 1 робочу та 1 резервну свердловину. Кількість резервних свердловин може бути збільшена до двох при влаштуванні додаткової свердловини на ділянці ДВС№1 згідно з проектними пропозиціями ВАТ «Тернопільводпроект».

Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу кільцева з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Курівці – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3. Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на ділянці ДВС №2, що реконструюється. Там же передбачається влаштування заглибленої насосної станції з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний). Робота насосів має бути автоматизована. В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення розмірів резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Основні місця для установки пожежних гідрантів запропоновані на схемі «Водопровід та каналізація». Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години.

В комплексній програмі розвитку меліорації для Тернопільської області поставлено завдання щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення екологічного стану осушених земель. Необхідність та обсяги поливання прилеглих сільськогосподарських угідь вирішується спеціалізованим установами виходячи з типу рослинництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Курівці:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням

- відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. Виходячи з того, що в межах населеного пункту відсутні вільні ділянки для очищення зворотних вод методом біофільтрації, в якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 150 м3/добу пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL-150» вітчизняного виробництва. Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі розміром 10,5 х 12,5м. Робота установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економний режим роботи. Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.10.2-2019 №12.2-18-1/24093, необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м.

Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження передбачається скидати до водного об’єкту – р. Нестерівка (при погодженні з місцевими регулюючими органами). Скидання зворотних вод здійснювати русловим розсіюючим випуском для урахуванням вимог санітарних норм до розбавлення зворотних вод у водоймі. З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного тиру. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем стояння ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд.

Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання.

При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території. Можливість спільного відведення та очистки побутових та виробничих стічних вод має визначатися в залежності від їх складу з урахуванням техніко-економічних показників та санітарно-гігієнічних вимог на подальших стадіях проектування. Утилізація відходів свиноферми повинна відбуватись на території даного господарства на спорудах анаеробної біоферментації. Органічні відходи, які пройшли процес бродіння в анаеробних умовах, можуть використовуватись в якості органічного добрива.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми повної біологічної очистки стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

Таблиця 22. Розрахунок проектного водопостачання села

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів (за добу) | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Курівці | мешканець | 702 | 150 | 1,3 | 136,90 |
| Виробничо-складські об’єкти | працівник | 75 | 25 | 1,3 | 2,50 |
| Свинокомплекс (існуючий) | голів | 100 | 15 | 2,5 | 3,80 |
| Разом: |  |  |  |  | 143,20 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 7,20 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 150,40 |
| Витрати води на благоустрій території населеного пункту | мешканець | 702 | 40 |  | 28,10 |

### 7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Курівці як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської об’єднаної територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту визначено відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 т.11.2 і надано в таблиці 22.

Таблиця 22. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | тис. т/рік | тис. м3/рік |
| Житлові будинки | 1 мешк. | 702 | 350 ,0 | 2,50 | 0,25 | 1,8 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг | 1 м2 площі | 17000 | 5 | 0,008 | 0,09 | 0,14 |
| Разом |  |  |  |  | 0,34 | 1,94 |

Малашовецьке звалище ТПВ експлуатується з 1977 року. Площа звалища складає 12,60 га, з них «робочої» - 3,00 га. Заповнення робочої площі звалища складає 70%. Витримана санітарно - захисна зона 500м. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою контрольно-спостережних свердловин.

З 2011 року проводиться рекультивація частини території звалища («робочої» площі в 3,00 га), на даний час рекультивовано близько 70% даної території звалища. Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та складність надання нових земельних ділянок для влаштування полігонів накопичення ТПВ передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашовецького звалища, де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Курівці.

Збирання побутових відходів пропонується здійснювати в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках.. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаться наступними стадіями проектних робіт. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначено за результатами процедури державних закупівель.

Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для повторної переробки пропонується відновлення та розвиток мережі пунктів приймання вторинної сировини, та небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження.

Необхідна кількість пунктів приймання вторинної сировини визначається схемою санітарного очищення міста. Ділянка облаштовується згідно з положеннями п. 11.2 ДБН Б.2.2-12:2019. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд. З огляду на відсутність вільних ділянок та неможливість забезпечення нормативної відстані в 300 м від будівель, притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Курівці не передбачається. Даний об’єкт визначеної ємкості буде розташовано в іншому селі Тернопільської ОТГ.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Курівці:

- забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою з розробкою спеціалізованої схеми санітарного очищення;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі пунктів прийому вторинної сировини;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

- розробити проект встановлення межі села;

- виконати детальні плани площадок нової одноквартирної (садибної) забудови;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти встановлення прибережно-захисних зон водойм

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2020) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 0,644 | 0,702 |
| 2 | Територія, усього | га | 173,4 | 192,2 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 59,2 | 80,1 |
|  | резерв садибної забудови | га | (( | 10,0 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 2,1 | 11,1 |
|  | землі громадської забудови | га | 1,7 | 3,4 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 7,9 | 19,9 |
|  | кладовища | га | 2,0 | 2,4 |
|  | зелені насадження | га | 0,1 | 23,4 |
|  | із них загального користування | га | 0,1 | 1,3 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 62,8 | 39,5 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | 7,1 | (( |
|  | відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | га | 26,8 | 1,2 |
|  | акваторії | га | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Житловий фонд (у тому числі): | тис. м2 | 14,662 | 28,662 |
|  |  | кількість будинків, квартир | 266 | 406 |
|  | багатоквартирний | тис. м2 | 0,348 | 0,348 |
|  |  | квартир | 12 | 12 |
|  | садибний | тис. м2 | 14,314 | 28,314 |
|  |  | будинків | 254 | 394 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 22,8 | 40,8 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне), всього | тис. м2 | (( | 14,0 |
|  |  | кількість будинків | (( | 140 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць | (( | 35 |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | 150 | 150 |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | (( | 1 |
|  |  | автомобілі | (( | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 7,5 | 11,0 |
|  | - головних | км | 3,5 | 3,5 |
|  | - житлових | км | 3,0 | 7,5 |
|  | Щільність вулиць | км/км2 | 10,3 | 16,5 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць | км подвійного шляху | 3,5 | 3,5 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | 4,8 | 2,3 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 80 | 200 |
|  | легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 80 | 190(180) |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | (( | 27 |
|  | відкриті автостоянки | машино-місць | (( | 27 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис. м3/добу | 0,06 | 0,15 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис. м3/добу | (( | 0,15 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | м3/добу | (( | 0,15 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | м3/добу | (( | 0,15 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | (( | 1,859 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | (( | 0,399 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | (( | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | (( | 1,38 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | (( | 2,26 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи /у тому числі на ділянках нової забудови/ | га | (( | 20,1/7,8 |
|  | Дамби та підпірні стінки (капремонт)/180+140 п.м./ | п.м. | (( | 320 |
|  | Захист від підтоплення | га | (( | 58,3 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | (( | 2,5 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га | (( | 2,4/1,8 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | (( | 13 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | (( | 7,8 |
|  | Дощова каналізація | км | (( | 8,4 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | (( | 3 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,26 | 0,34 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | потужність | тис. т/рік | (( | 76 |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | (( |
|  | площа | га | 12,6 | (( |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | площа | га | (( | 39,2 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОДАТКИ

# Footnotes

діти 6 – 16 років.

від загальної кількості школярів

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)