|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | номер об’єкту №1502 |
|  | арх. №92295 |
|  | прим. № |

с. КУРІВЦІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ)

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №152 від 24.04.2020 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| В.о. начальника архітектурно-планувального управління, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2020

«Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» розроблено в інженерно-планувальному відділі (керівник О. Головань) та архітектурно-планувальній майстерні №1 (керівник О. Малишева) авторським колективом у складі:

| Головний інженер проекту |  | В. Муха |
| --- | --- | --- |
| Провідний інженер |  | Н. Караваєва |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Архітектор ІІ категорії |  | К. Товстенюк |
| Головний економіст |  | В. Сухина |
| Науковий співробітник |  | В. Петренко |

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вигляд | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Текстові матеріали |  |  |
| «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | книга | 92300 |
| ІІ. Цифрові матеріали |  |  |
| Текстові та графічні матеріали у цифрових форматах («Генеральний план с. Курівці», розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)») | диск CD | 609 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.	6

Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено.	8

Розділ 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.	13

Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом	21

Розділ 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення	23

Розділ 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків	28

Розділ 7. Заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування	30

Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення	33

Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення	34

Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення	34

Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію	35

ДОДАТКИ	42

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади» розроблена ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» на замовлення Тернопільської міської ради, згідно договору від 24.04.2020 №152 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради. Генеральний план с. Курівці Тернопільської міської територіальної громади».

Метою виконання розділу «Охорони навколишнього природного середовища» у складі даного проекту є Звіт про стратегічну екологічну оцінку, що сприятиме сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», та у зв’язку з доповненнями до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

.	Даний закон був розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. Закон був розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.

У даному звіті документом державного планування місцевого рівня, на який поширюється дія Закону є містобудівна документація «Генеральний план с. Курівці Тернопільської МТГ», розроблена ДП «ДІПРОМІСТО» у 2020 році.

Стратегічна екологічна оцінка є невід’ємною складовою розширеного розділу «Охорони навколишнього природного середовища» даної містобудівної документації.

# Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Розширений розділ виконано із урахуванням: Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (ст. 11, пункт 2), що і визначено у оприлюдненій «Заяві про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до СПТ Тернопільської міської територіальної громади»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування» (наказ Мінекології від 10.08.2018 №296); ДСТУ-НББ. 1.1-2010 «Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації – Склад та вимоги», п. 5.2.1 – СПТ адміністративної одиниці); ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»; ДСП 173-96 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б. 2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Характеристика стану довкілля приведена виключно по території села Курівці Тернопільської області.

Дана містобудівна документація відповідно змісту і рівня деталізації має соціальне спрямування направлене на формування комфортного середовища проживання, і прямої дії щодо погіршення екологічного стану території, не створює.

Основними цілями даного проекту, є:

- розвиток території відповідно до прогнозної чисельності населення із забезпеченням потреб містобудівного розвитку.

- розвиток мережі установ та організацій громадського обслуговування.

- розвиток виробничих та комунальних територій, територій сільськогосподарського призначення із урахуванням санітарно-гігієнічної сумісності з оточуючим середовищем.

- формування ландшафтних та зон відпочинку, створення зелених насаджень різного цільового призначення.

- розвиток транспортної інфраструктури та організація вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

- розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури системи населених пунктів.

- визначення стратегічних напрямків щодо подальшого поводження із ТПВ.

- визначення заходів з інженерної підготовки і захисту території від небезпечних природних процесів в тому числі і для населених пунктів.

- дотримання санітарно-екологічних вимог до територій, що проектуються.

Даний проект є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування території села Курівці Тернопільського району.

У даному розділі проекту також проаналізовано його взаємозв’язок з іншими планами та програмами;

- «Схема планування території Тернопільської області» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»);

- та іншої наявної містобудівної документації місцевого рівня.

Досягнення сталого розвитку будь-якого населеного пункту відбувається через реалізацію планів та програм, які визначають низку оперативних цілей та реалізують завдання в різних сферах господарської діяльності та життєзабезпечення населення, таких як: соціальна сфера, розвиток економіки, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, охорона навколишнього природного середовища, охорона здоров’я.

Проектні рішення генерального плану приймались із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, визначені планувальні обмеження використання території згідно з будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

В рамках дотримання процедури щодо СЕО, було оприлюднено «Заяву про визначення обсягу СЕО» на веб-ресурсі Тернопільської міської ради (07.10.2019), та в газеті «Нова Тернопільська газета» (09.10.2019).

Заяву про визначення обсягу СЕО документу державного планування було надіслано органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та у сфері охорони здоров’я.

При розробленні даного розділу враховані вимоги та пропозиції що надавались:

- Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради (лист від 10.07.2020 №7917/08-10);

- Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА (лист від 30.06.2020 №1856);

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської міської ради (лист від 30.06.2020 №1858);

- Головним управлінням Держпродспоживслужби у Тернопільській області (лист від 30.06.2020 №1858 );

- ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»

# Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Місцеположення, рельєф

Село Курівці - центр сільської ради. Розташоване на Західному Поділлі, простяглося у вузькій долині річки Нестерівка- лівої притоки р. Серет. Місцевість розташована в західній частині правобережного лісостепу на Волино-Подільському плато. Через село проходить залізничне сполучення Львів - Тернопіль. Загальна площа території села 209,4 га; наявне населення станом на 01.01.2020 - 644 особи.

Східна частина села, розложена на двох пагорбах, зветься «Зарваниця», західна - на великому пагорбі - має назву «Селяни», третя частина – «Ценево». Ці три частини розмежовані яром та річкою. Долина над Нестерівкою із закрутами річки, сіножатями, пасовищами, лісосмугою при залізниці та Крутим Горбом надають привабливості околицям села.

Рельєф переважно горбистий, розчленований балками шириною 50-70 метрів.

Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 317,0 – 355,0 метрів. Територія району знаходиться в межиріччі річок Серету і Нестерівки.

Орографічні особливості мають важливе значення в плані інженерного захисту території, перспективи формування планувальної структури, оглядової панорамності оточуючого простору.

Наявність значних рельєфних просторів виключає замкнутість території та не ускладнює її аерацію. Пересічний характер рельєфу не створює прямої негативної дії, та не ускладнює загальний екологічний стан території.

Клімат

Клімат території помірно-континентальний, що характеризується м’якою зимою з частими відлигами та помірним літом із значною кількістю опадів.

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Тернопіль» (321,0 мБС ), із урахуванням рекомендацій ДСТУ-НБВ.1.1-27/2010 «Будівельна кліматологія».

Основні кліматичні характеристики:

- розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки – 21ºС; зимова вентиляційна – 9,1ºС

- опалювальний період: середня температура – 0,5ºС; період - 190 діб.

- глибина промерзання ґрунту: середня 62 см; максимальна 92 см.

- тривалість без морозного періоду: середня 166 днів.

- середньорічна відносна вологість повітря - 79%.

- атмосферні опади: середньорічна кількість - 590 мм, в т. ч. теплий період - 439 мм, холодний - 151 мм; середньодобовий максимум - 39 мм, спостережний максимум - 106 мм (12.06.1924)

- середньорічне випаровування з поверхні суші: (565 мм), не перевищує середньорічну кількість опадів що випадають.

- особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число): тумани - 56 днів; заметілі - 24 днів; грози - 32 днів; град – 2,1 днів; пилові бурі – 0,2 днів.

- максимальна швидкість вітру (можлива): 19 м/с - кожний рік; 22-23 м/с - один раз в 5-10 років; 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Таблиця 1. Повторюваність напрямків вітру і штилів (МС Тернопіль),%

| Період року | Пн. | Пн. Сх. | Сх. | Пд. Сх. | Пд. | Пд. Зх. | Зх. | Пн. Зх. | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний період | 10.0 | 7,4 | 10,9 | 15,6 | 7,6 | 7,14 | 17,7 | 23,7 | 11,7 |
| Теплий період | 6,2 | 4,8 | 12,6 | 24,8 | 11,6 | 8,2 | 15,6 | 16,2 | 6,4 |
| Рік | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 21,0 | 10,0 |

У плані кліматичної характеристики необхідно звернути увагу на можливі прояви несприятливих атмосферних явищ, що можуть спричиняти метеорологічні ризики в тому числі і на стан здоров'я населення.

Тумани. Найбільш часто тумани проявляються в холодну пору року з середньою тривалістю до 4 годин. При цьому обмежується дальність видимості, модульні значення якої можуть складати 50 - 75 метрів. Дані характеристики важливі при проектуванні вуличної мережі, транспортних розв’язок.

Щодо стану здоров'я населення вони не є критичними враховуючи, що планувальною організацією передбачається виключення замкнутих просторів щодо аерації території.

Град. Це рідкісне атмосферне явище, що не перевищує прояву 2,1 днів/рік. Середня тривалість граду становить 3 – 6 хвилин. Прояв даного явища може привести до значних матеріальних збитків зеленому господарству.

Враховуючи коротку плинність прояву даного фактору, прямої дії щодо стану здоров'я населення даний фактор не створює.

Ожеледиця. Аналіз сильних випадків ожеледі в Україні показав, що дана територія відноситься до 4 району небезпеки, де переважають слабкі прояви даного фактору, але 1 раз/10 років дане явище в місцевих умовах отримує прояв, що може призвести до руйнування легких металевих конструкцій, ліній електропередач (пориви), та зелених насаджень.

В умовах спокійного рельєфу, та планувальної організації території підвищені ризики прояву травматизму оцінюються як мінімальні.

Інсоляція. Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування територія, що розглядається відноситься до I району, який характеризується сприятливими кліматичними умовами для проживання.

З метою дотримання вимог щодо інсоляції будинків та споруд, вирішується шляхом упорядкування планувальної структури внутрішніх квартальних просторів, з дотриманням вимог по зеленим насадженням.

У цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території сприятливі для містобудівної діяльності. Прямого впливу на стан здоров'я населення не здійснюється. Містобудівні обмеження по даному фактору відсутні.

Геологічна будова

У геологічній будові беруть участь кристалічні породи докембрію і продукти їх руйнування, відклади мезозою (породи тріасової, юрської, крейдової систем), кайнозою (палеогенової, неогенової і четвертинної систем). Територія приурочена до Волино-Подільської плити, перехідного регіону від кристалічного щита до Галицько-Волинської западини.

Загальна характеристика геологічної будови має суттєве значення для будівельного освоєння території. При цьому головним об’єктом характеристики є четвертинні відклади потужністю до 7,0 метрів із зростанням їх в сторону річкових заплав. Літологічно вони представлені пісками, супісками, суглинками, глинами різного ступеню зволоження.

Оглядова характеристика геологічної будови має істотне значення в плані визначення заходів інженерно-будівельного освоєння визначених ділянок забудови. Планувальні рішення прямої дії щодо негативного впливу на геологічне середовище не створюють.

При проведенні будівельних заходів, в кожному конкретному випадку необхідно враховувати допустимі навантаження на фундаменти споруд із урахуванням підстилаючих четвертинних порід.

Гідрогеологічні умови

Територія розташована у межах Волино-Подільського артезіанського басейну. У відповідності з геологічною будовою водоносні горизонти представлені у породах девонського, крейдяного, неогенового і четвертинного віку. Відповідно довідник «Водний фонд України» (2001 рік), прогнозні ресурси підземних питних вод для Зборівського району визначені в сумі 140,0 тис. м3/добу, а затверджені запаси – 5,7 тис. м3/добу. Характеристика водозаборів приведена відповідно до їх місце розташування.

У межах даної території основним горизонтом для господарсько-питного водопостачання є водоносний горизонт туринського ярусу верхньокрейдяних відкладів. Горизонт напірний. Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється в долині ріки 14,0 - 29,5 метрів, підошви 32,0 - 50,0 метрів. Дебіт свердловин у долині ріки змінюється від 11,5 до 92,0 л/с, при пониженнях рівня на 0,3 - 3,2 м. Горизонт має гідравлічний зв’язок з водами четвертинних і неогенових відкладів. Живлення горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів. По хімічному складу води гідрокарбонатні магнієво-кальцієві. Мінералізація змінюється від 0,5 до 0,6 г/дм3, сухий залишок 0,17-0,4 г/дм3. Загальна жорсткість 6,5-7,3 мг-екв/дм3. Горизонт відноситься до недостатньо захищених. По основним показникам, води відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4 -174 -10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за винятком підвищеного вмісту заліза до 2-3 мг/дм3 і значення загальної жорсткості. За інтенсивним відбором води, спостерігається ріст депресивної лійки. Даний водоносний горизонт є головним джерелом водопостачання села Курівці та населених пунктів, які з ним межують.

Гідрогеологічні особливості території обмежено сприятливі для розвитку централізованого водопостачання за рахунок експлуатації верхньокрейдових та сеноман - туринського водоносних горизонтів. Води гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого складу. Відносяться до прісних, м'які. Мінералізація не перевищує 0,3 - 0,6 г/дм3. Дебіти свердловин від 18 до 140,0 м3/добу. Для широкого централізованого водопостачання не обмежені. Негативної дії на стан здоров'я населення не створюють.

Містобудівною документацією передбачається 100% забезпечення централізованим водопостачанням села. Його подальший розвиток потребує розроблення спеціалізованого проекту «Схеми водопостачання с. Курівці», а також переоцінку кадастрових запасів питних вод, визначення зон санітарної охорони та обрахування кадастрових запасів перспективних ділянок водозаборів (див. розділ «Водопостачання).

Гідрологічні умови

Село розташоване на Західному Поділлі, простяглося у вузькій долині річки Нестерівка- лівої притоки Серета.

НА даний час землевпорядний проект щодо визначення меж прибережної захисної смуги р. Нестерівка не розроблявся. У даному проекті надаються містобудівні пропозиції щодо їх подальшого визначення із комплексом інженерних заходів по її благоустрою із подальшою можливістю локального рекреаційного використання. Організація та ландшафтне упорядкування прибережних захисних смуг буде сприяти організації водно-зеленої зони території.

Тако враховуються гідрологічні особливості, що мають важливе значення в плані формування інженерного захисту території села по фактору затоплення повеневими та дощовими водами від річкової мережі. В умовах району прояв природно-техногенної небезпеки (орієнтовно 1% затоплення до 2,6 м від урізу води), може мати локальні катастрофічні прояви.

Враховуючи вище викладене у проекті надаються пропозиції («Схема інженерної підготовки та захисту території») щодо комплексу заходів по захисту території від несприятливих природних процесів.

Подальше визначення меж ПЗС водних об’єктів виконується при розробці спеціалізованого проекту землеустрою пооб’єктного проектування із урахуванням забудови що склалася, приватної власності по земельним ділянкам, та повноважень сільських рад у галузі земельних відносин відповідно ст. 12 Земельного Кодексу України.

Дане рішення направлене не формування екологічної стабільності території, перспективи розвитку природоохоронних територій та регульованої рекреаційної діяльності, що позитивно впливає на формування здорового середовища проживання.

Ґрунтовий покрив

Відповідно сільськогосподарського районування, територія с. Курівці відноситься до лісостепової зони опідзолених чорноземів, та темно-сірих ґрунтів.

Дані ґрунти сформовані на лесах та лесовидних породах. Для них характерна значна проникність гумусу у глибину профілю. Мало-гумусні чорноземи є мало структурними із вмістом гумусу приблизно 4%, і потужністю гумусового горизонту до 45,0 см. На ділянках крутосхилів поширені змиті ґрунти.

У цілому наявний ґрунтовий покрив є запорукою врожайності та економічної стабільності сільської місцевості. Середня врожайність продовольчих зернових та зерно-бобових культур складає вище 55,1 ц/га, ріпаку 30 ц/га.

Дані ґрунти відносяться до категорії вище середньої продуктивних для сільськогосподарського використання за умови дотримання вимог агротехнічного обробітку. Потребують помірного внесення мінеральних та органічних добрив. В плані розвитку садівництва, дані ґрунти потребують проведення помірних агротехнологічних заходів щодо посадкового матеріалу, заміни до 10% лункових наповнень із послідуючою їх підкормкою.

Враховуючи, що даний фактор оцінюється в межах територій с/г використання, техногенний вплив на ґрунтовий покрив буде здійснюватись відповідно агротехнологічних карт фермерських господарств. Погіршення екологічного стану наявного ґрунтового покриву території не прогнозується.

Для ландшафтного благоустрою та озеленення населених пунктів, дані ґрунти придатні без обмежень.

Інженерно-будівельна оцінка території

Відповідно «Схеми інженерно-геологічного районування України» територія села розташована в межах зони підвищеної природної складності будівельних умов освоєння. Ґрунти за просіданням відносяться до І типу із можливою наявністю карстуючих порід. Підземні води по відношенню до бетону мають загально - кислотну агресивність. Підтоплення території має обмежене поширення.

Для детального визначення прояву цих факторів необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів споруд, що виконується на послідуючих детальних стадіях проектування.

У плані сейсмічної характеристики відповідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»), територія Тернопільської МТГ відноситься до сейсмічної зони 6-7 балів (Карти ОСР 2004 – «А; В; С»).

Відповідно вище викладеного, загальна інженерно-будівельна оцінка території села Курівці сприятлива. Ризики щодо її освоєння відсутні. Проектні рішення щодо інженерного захисту території та її благоустрою направлені на покращення екологічного стану. Негативний вплив на сельбищне середовище не створюється.

# Розділ 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» з використанням статистичних даних і натурних обстежень та врахуванням.

«Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області» і «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської МТГ», державних інтересів, наданих обласними управліннями та службами, тощо.

Матеріал представлено на кресленнях «Схема існуючих планувальних обмежень» та «Схема проектних планувальних обмежень».

Повітряний басейн

Повітря в цьому регіоні характеризується помірним природним потенціалом забруднення та мало сприятливими умовами розсіювання викидів в атмосферу. Суттєвих джерел забруднення повітря в селі немає, стаціонарні пости спостереження відсутні.

Екологічну ситуацію визначає господарський комплекс, представлений в існуючій межі села свинофермою та ПП «Техметал» (зернотік, склади), а також розміщення нових виробничих територій під підприємства з переробки сільськогосподарської продукції.

Стан повітря в селі задовільний. Можливе сезонне дещо підвищене забруднення приземного шару повітря в опалювальний період продуктами згорання палива (оксидами вуглецю, сірки) від джерел теплопостачання. Загалом забруднення на території села можна вважати низьким через відсутність суттєвих стаціонарних джерел забруднення та великих виробничих об’єктів. До того ж на перспективу не передбачається розташування екологічно небезпечних об’єктів.

Серед забруднюючих речовин домінують двоокис азоту та оксид вуглецю, що свідчить про їх автотранспортне походження. Вулиці села не мають транспортного навантаження, яке суттєво впливало б на екологічний стан прилеглих територій.

У генеральному плані передбачені планувальні заходи, спрямовані на покращення повітряного середовища і забезпечення в подальшому екологічно сприятливих умов для проживання та здоров’я населення, зокрема: благоустрій та озеленення виробничо-комунальних та придорожніх територій, покращення технічного стану доріг тощо.

Водний басейн

Розташування села на березі річки Нестерівка свідчить про сприятливі умови щодо забезпечення території поверхневими водами (ДСП 173-96, дод.1). Територія має також резерви підземних вод для її потенційного розвитку.

Село Курівці входить до складу Тернопільської МТГ, але існуючий сільський водопровід не має зв’язку із системою водопостачання міста Тернополя.

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» проводило аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

Наразі водопостачання с. Курівці здійснюється у декілька способів, а саме: із шахтних колодязів на території домогосподарств; із індивідуальних свердловин на території домогосподарств; із водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1 (на території ферми): артезіанська свердловина глибиною 100 м; споруда заглибленої насосної станції І підйому; водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 11 м та об’ємом баку 15 м3.

- ділянка водопровідних споруд №2(по вул. Нова): артезіанська свердловини глибиною 100 м; споруда заглибленої насосної станції І підйому; водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3;

- сільський водопровід загальною протяжністю 4 км. До централізованого водопроводу підключено 165 домогосподарств.

Основною групою водоспоживачів с. Курівці є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. Другу групу водокористувачів складають сільськогосподарське підприємство та виробничо-складські об’єкти які розташовані в межах села. Використання води на даних об’єктах здійснюється під час технологічних процесів виробництва, для господарчо-питних потреб та для пожежогасіння.

Забір води на ділянках водозабору здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, у цілому відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Насосна станція І підйому ДВС №1 подає воду до водонапірної вежі, розподільча водопровідна мережа, яка примикає до башти доправляє воду споживачам. Артезіанська свердловина на ділянці водопровідних споруд №2 на даний час не функціонує в зв’язку з тим, що засмічена до глибини 30 м. Обидві ділянки водопровідних споруд не облаштовані. Не мають огорожі, освітлення. Споруди потребують реконструкції, обладнання модернізації.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання спричиняють такі фактори як:

- незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів;

- надмірно енергоємність технологічного обладнання ділянок очисних споруд;

- відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водозаборів;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Для дотримання водоохоронного режиму всі свердловини потребують організації зон санітарної охорони (І пояс – 30 м, водонапірних башт - 15 м), а шахтні колодязі - санітарного облаштування. Ділянка І поясу повинна мати огорожу.

Незадовільним є нераціональне використання води питної якості для технічних потреб (на полив, миття територій, зрошення садиб тощо).

Ситуація з відведенням та очищенням стічних вод в селах Тернопільської МТГ є непростою. В селі Курівці за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Спорожнення резервуарів здійснюється на відкриті ґрунтові поверхні асенізаційним транспортом, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби.

При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Річка Нестерівка на даному етапі має певне антропогенне навантаження, оскільки в неї скидаються господарсько-побутові стічні води села. В результаті динаміка перевищень норм ГДК окремих компонентів у водах змінюється щорічно, нерідко - в сторону збільшення (залізо, марганець, фосфат-іони, амоній-іони і нітрит-іони). Відсутність зливової каналізації та раціонального поверхневого водовідведення стоків є основною причиною такого навантаження.

Для відведення стоків пропонується створення самопливно-напірної системи каналізації з влаштуванням очисних споруд закритого типу (після розробки спецпроекту) на основі використання новітніх технологій (що забезпечує їх СЗЗ=15м) та подальшим відведенням очищених стоків у р. Нестерівка. Для неканалізованої забудови передбачається відповідне санітарне обладнання водонепроникних вигребів з подальшим вивозом відходів до очисних споруд каналізації.

На даний час проект землеустрою прибережної захисної смуги р. Нестерівка відсутній. Для охорони вод та упередження екологічних впливів прибережних територій рекомендується розроблення проекту землеустрою прибережних захисних смуг річки з винесенням їх меж в натурі та проведенням планувальної організації і благоустрою цих територій.

Реалізація цих заходів матиме позитивний вплив в питаннях екології водокористування та відповідно пов’язаного з цим здоров’я населення.

Стан ґрунтів

Землекористування визначається станом ґрунтів, обумовленим як природними, так і антропогенними факторами.

Важливим природним чинником, що впливає на якість ґрунтів, є еродованість їх на схилах. Для упередження активізації процесів та закріплення схилів проектом передбачена їх агролісомеліорація.

Причиною можливого антропогенного впливу є локальне забруднення ґрунтів через існуючу недосконалу систему видалення господарсько-комунальних та твердих побутових відходів (ТПВ).

Локальними джерелами забруднення території є ділянки їх накопичення. На даному етапі система роздільного збирання ТПВ в селі відсутня. Основна маса невикористаних відходів (неорганічні) хорониться на існуючому звалищі, яке розташоване за межею села (на території колишньої Малашівецької сільської ради) і в санітарно-гігієнічному відношенні не впливає на територію села.

У перспективі схему знешкодження відходів та санітарної очистки території села передбачається вирішувати в масштабах району у відповідності з Обласною Програмою - згідно рішенню затвердженої «Схеми планування території Тернопільської області». Видалення сміття з території села з подальшим його знешкодженням передбачається на існуючому полігоні та сміттєпереробному підприємстві (СПП).

Інші джерела локального забруднення ґрунтів – склади пестицидів, полігони МВВ, худобомогильники - в межі села відсутні.

У генеральному плані передбачені заходи, реалізація яких сприятиме оздоровленню екологічної ситуації та покращенню санітарних умов проживання населення.

Радіаційна ситуація

Радіоекологічний стан території є безпечним. Територія не зазнала радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень, природних радіогенних зон немає.

Радіаційна ситуація по району є стабільною і не простежується дія факторів, що могли б призвести до її погіршення - радіаційний фон - 0,7-15 мкР/год.

У радіаційно-екологічному відношенні територія безпечна, без впливів на здоров’я населення.

Шумові навантаження

Основним джерелом шумових впливів є вулиці: Центральна, Загороди.

У південній частині села проходить залізнична електрифікована двоколійна лінія Львів – Красне – Тернопіль (Львівська залізниця).

Як планувальні обмеження від вулиць прийняті санітарно-гігієнічні розриви в межах червоних ліній (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 6.1.33) та функціонально-планувальна організація прилеглих смуг (ДСП 173-96, п. 8.42, 8.43). Ділянки нової забудови розміщені з урахуванням санітарних розривів від доріг. При цьому технічні параметри вулиць (ширина, стан покриття) потребують покращення.

Проектом передбачені ряд заходів еколого-планувального характеру для зменшення шумових впливів на житлову забудову та здоров’я населення: санітарно-гігієнічне озеленення придорожніх смуг, дотримання санітарних відстаней до житлової забудови

Електромагнітне випромінювання

Джерела електромагнітного випромінювання з перевищенням допустимих показників в селі відсутні. Основним джерелом електропостачання є ЛЕП напругою 10 кВ, яка проходить в селі і регламентується охоронною зоною 10 м (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 11.3.9). Рівень електромагнітного фону ЛЕП незначний, без впливу на здоров’я населення.

Природоохоронні території. Екологічна мережа

Об’єктом природно-заповідного фонду в межах села Курівці є ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Липа Івана Франка» вікові дерева, займає площу 0,01 га (Рішення Тернопільської обласної ради від 18.06.2009 №622) розташована в 200 метрах від залізничного переїзду, біля магазину. Це вікове дерево липи серцелистої віком біля 150 років, висотою 15 м та діаметром 104 сантиметри, біля якої у 1898 році виступав І. Франко.

За даними Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА схеми формування екологічної мережі Тернопільського та Зборівського районів на даний час не розроблені.

Для охорони вод та упередження екологічних впливів прибережних територій в генплані рекомендується розроблення проекту землеустрою прибережно-захисної смуги р. Нестерівка з винесенням її меж в натурі та проведенням планувальної організації і благоустрою цих територій.

Система планувальних обмежень

У структурі планувальних обмежень території села враховані нормативні санітарно-захисні зони 1 – 4 класу санітарної класифікації, та охоронні зони від існуючих та проектних об’єктів промислового, сільськогосподарського виробництва, об’єктів комунального господарства, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно: ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (дод. 4, 5); ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях».

Таблиця 2. Планувальні обмеження

| Назва підприємств | Санітарно-захисна/охоронна зона, метрів | Документ |
| --- | --- | --- |
| Сільгоспвиробництва ( ферми – ВРХ, СТФ, МТФ ) | 100-500 | ДСП 173-96 |
| Каналізаційні очисні споруди (перспектива) | 15 | -//- |
| Кладовища діючі/закриті | 300/100 | -//- |
| Тік (виробничо-складський) | 100 | -//- |
| ПП ИЛ «Техметал» (виготовлення металоконструкцій) | 100 | -//- |
| Підприємство харчової промисловості (переробка с-г продукції) | 100 | -//- |
| Склади (овочева продукція) | 50 | -//- |
| Прибережно-захисна смуга ставків та водойм площею понад 3,0 га, та менше 3,0 га | 50-25 | ВКУ (ст. 88) з урахуванням спецпроекту |

На території села функціонують сільськогосподарські об’єкти та передбачається їх розвиток, які нормуються щодо їх розміщення СЗЗ відповідно поголів’я худоби.

Важливими об’єктами планувальних обмежень є СЗЗ кладовищ (діючих – 300, закритих – 100 метрів).

Залізничні лінії потребують встановлення санітарно-захисної зони 100 м (у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.1.6; ДСП № 173-96, п. 5.20). При здійсненні спеціальних шумозахисних заходів розміри санітарно-захисної зони встановлюються з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, але не менше 50 м. При цьому не менше 50% площі санітарно-захисної зони повинно бути озеленено.

Визначені планувальні обмеження направлені на упорядкування планувальної структури території та підлягають врахуванню при послідуючій розробці проектів містобудівної документації. Дотримання вимог по даним планувальним обмеженням направлено на упередження щодо негативного впливу на стан здоров'я населення та покращення довкілля.

Стан здоров'я населення.

Для загальної характеристики існуючого стану здоров’я населення використані дані КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»:

В цілому захворюваність на території села знаходиться в межах статистичних коливань, що не перевищують загальнообласні показники.

Серед усіх класів хвороб виділяються показники захворюваності по хворобам органів дихання, що фактично не мають суттєвих відмінностей від попередніх років та системи кровообігу, захворювання якої значно зменшилось.

Збільшення кількості випадків захворюваності на злоякісні новоутворення пов’язано із підвищенням уваги лікарів до хворих, посиленням ранньої діагностики та виявленням хвороби на більш ранніх стадіях.

Таблиця3. Захворюваність населення с. Курівці в 2019 р.

| Клас захворювання | На обліку | Вперше встановлена захворюваність |
| --- | --- | --- |
| Анемія | 81 | 28 |
| Дифузний зоб | 86 | 6 |
| Ожиріння | 54 | 7 |
| Ревматизм | 1 | 1 |
| Гіпертонічна хвороба | 231 | 63 |
| Ішемічна хвороба | 174 | 44 |
| Стенокардія | 43 | 15 |
| Бронхіальна астма | 1 | - |
| Хронічний бронхіт | 41 | 3 |
| Виразкова хвороба | 11 | 1 |
| Онкологія | 10 | 3 |

Відповідно досліджень науковців за інтенсивністю впливу різних чинників на стан здоров'я людини виділяються наступні залежності. На чинники соціально-економічного характеру, до яких відносяться паління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, праця в шкідливих умовах, нераціональне харчування, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові умови та гіперурбанізація припадає 51-52% загального впливу. Чинник стану навколишнього природного середовища (зокрема, забруднення повітря, води, ґрунту, фізичні фактори впливу) охоплює 20-21% впливу. Генетично-біологічні фактори (спадковість, стать, вік тощо) впливають на 19 - 20%. На групу факторів, пов’язаних із обсягом і якістю медичного обслуговування (вакцинація, періодичність медичних обстежень, своєчасність та якість лікування) припадає 8 - 9% впливу.

Враховуючи відсутність по даній території закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Вразі невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я та соціального призначення негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення та упередження щодо захворюваності.

Прогнозні зміни стану довкілля, якщо проект «Генеральний план с. Курівці» не буде затверджено

Територія проектування на даний період зазнає помірних екологічних навантажень. Стан навколишнього природного середовища характеризується як задовільний.

Генеральний план передбачає територіальний розвиток населеного пункту з повним інженерним забезпеченням, благоустроєм та озелененням, інженерним захистом території, розвитком системи транспорту, екологічним оздоровленням середовища та умов проживання населення.

У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений дані стратегічні цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Розширення площі житлової забудови і господарського сектору села без урахування екологічних вимог та відповідного забезпечення інженерною інфраструктурою (тепло-, електро-, газопостачання) матиме тенденцію до зростання негативних впливів на довкілля і умови проживання.

Подальше користування водою із шахтних колодязів без будівництва ефективної мережі водопостачання залишатиме певні ризики для здоров’я населення через користування водою незадовільної якості.

Відсутність раціонального поверхневого водовідведення та локальних очисних споруд у місцях водовипусків, повна відсутність каналізації спричинятиме і надалі негативний вплив на якість поверхневих вод.

Невиконання заходів з інженерної підготовки та захисту, санітарного очищення території, ефективної системи вилучення та переробки ТПВ, утворення стихійних звалищ створюватиме передумови для негативного впливу на здоров’я населення.

У кінцевому результаті функціонально-планувальна організація території села залишиться без змін, не відбудеться запланованого поліпшення стану соціально-побутового обслуговування населення, організації місць відпочинку та ландшафтного благоустрою території. Існуючі показники здоров’я населення ймовірно залишатимуться без змін.

В основу функціонально-планувальної організації території села, виконаної генеральним планом, закладені екологічно спрямовані містобудівні принципи:

- удосконалення планувальної структури, яка має забезпечити зручні транспортні та пішохідні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку;

- повне охоплення території села об’єктами та мережами інженерної інфраструктури, зокрема водопостачання та водовідведення, дощової каналізації, санітарного очищення території;

- раціональне використання земель;

- створення зручної мережі закладів обслуговування;

- санітарний благоустрій території та організацію місць відпочинку для населення;

- оздоровлення навколишнього середовища.

Реалізація цих положень безумовно призведе до позитивних змін довкілля та стану здоров’я жителів села.

Реалізація зазначених проектних рішень передбачає зміну функціонального використання деяких територій (ділянок), до них відносяться:

- розміщення садибної житлової забудови по вулиці Проектна та вулиці Горішня Перія;

- створення зелених насаджень загального користування шляхом благоустрою невпорядкованих озеленених територій вздовж р. Нестерівка.

# Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом

При розробці звіту про стратегічну екологічну оцінку проведений аналіз природно-техногенних впливів на довкілля, наведена характеристика гігієнічних аспектів цих впливів. На основі аналізу екологічної ситуації та проектних рішень генерального плану визначені екологічні проблеми та передбачені можливі шляхи їх вирішення.

Окремі екологічні ризики мають комплексний вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров’я населення.

Актуальними і важливими проблемами є наступні:

1. При достатності в регіоні об’ємів питних вод для потреб села і району відсутні затверджені експлуатаційні запаси. До того ж спостерігається використання води питної якості для технічних потреб. При цьому в селі населення неповністю охоплене водопровідною мережею. Остання має значний знос, що є передумовою для появи ризиків інфекційних захворювань. Ситуацію погіршує використання вод із санітарно необлаштованих шахтних колодязів.

2. Відсутність централізованого каналізування, що обумовлює забруднення ґрунтових та поверхневих вод р. Нестерівка скидами неочищених і забруднених господарських стічних та зливових вод.

3. Відсутність ефективної системи поводження з ТПВ є причиною утворення стихійних звалищ, які негативно впливають на довкілля та погіршують санітарно-гігієнічні умови проживання.

4. Ризики забруднення повітря за рахунок пересувних джерел. Такі ризики є несприятливим фактором впливу на самопочуття та здоров'я населення.

5. Наявність ділянок, що зазнають підтоплення/заболочення, та можливе сезонне затоплення зливовими водами погіршують санітарний стан території і створюють ризики погіршення самопочуття жителів.

6. Недостатня забезпеченість території зеленими зонами загального користування та рекреаційними територіями - компенсаторами відновлення довкілля та оздоровлення жителів села.

7. Існування кладовища поблизу житлово-громадської забудови на розрахунковий етап генерального плану.

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я населення.

Екологічних ризиків впливу на території з природоохоронним статусом не очікується у зв’язку з відсутністю будь-якої господарської чи іншої діяльності, яка може суперечити призначенню ботанічної пам'ятки природи, порушує природній розвиток процесів та явищ.

Об’єкт природно-заповідного фонду відображений в матеріалах генерального плану відповідно до наданих Департаментом екології та природних ресурсів (лист від 30.06.2020 №1856). В проектні надані пропозиції щодо подальшого визначення меж ПЗС із урахуванням забудови що склалася, приватної власності по земельних ділянках, та повноважень сільської ради у галузі земельних відносин відповідно.

# Розділ 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення

Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідне виконання комплексних заходів економічного, соціального, технологічного та культурного характеру з урахуванням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Їх успішному вирішенню та піднесенню ефективності управління природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій перспективі сприятиме дія Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що передбачає :

- формування територіальної інформаційної системи моніторингу довкілля, як складової регіональної системи; створення автоматизованої системи передачі, збору даних та оцінки екологічної ситуації в районі, прогнозування шкідливого впливу на довкілля;

- впровадження дієвих економічних складових впливу на систему природокористування за рахунок реалізації в повному обсязі принципу «забруднювач платить» та створення регіонального екологічного фонду;

- організація території із урахуванням всіх планувальних обмежень, як зон регулювання забудови та обмеження природокористування;

- забезпечення виконання заходів, передбачених державними, обласними та районними цільовими програмами щодо охорони та відтворення довкілля, а саме:

обласними програмами екологічного спрямування:

- Регіональна програма "Формування національної екологічної мережі у Тернопільській області ";

- Комплексна програма "Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у Тернопільській області";

- Регіональна програма "Поводження з ТПВ у Тернопільській області ";

- Регіональна програма "Розвитку земельних відносин та охорони земель";

- Регіональна програма "Розвитку водного господарства Тернопільської області";

- Регіональна програма "Питна вода Тернопільської області ";

- Регіональна програма "Ліси Тернопільської області .

Районними рішеннями відповідного екологічного спрямування:

- «Питна вода»;

- Поводження з твердими побутовими відходами.

- Розвитку агропромислового комплексу району.

- Охорона, захист, використання та відтворення лісів району.

- Подальша перспектива використання наявних родовищ корисних копалин із урахуванням їх інвестиційної привабливості.

Базовими документами щодо врахування є:

1. «Програма соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади» (затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/31/17).

Програма розроблена із врахуванням внесення змін до «Перспективного плану розвитку Тернопільської області», а саме приєднанням до Тернопільської міської територіальної громади - Курівецької, Малашовецької, Чернихівської, Кобзарівської сільських територіальних громад Зборівського району.

Серед основних завдань та пріоритетів програми в тому числі і для міста Тернополя є:

- модернізація промислових підприємств громади, розвиток наукоємних та високотехнологічних виробництв;

- популяризація заходів з енергозбереження серед громадян з метою впровадження енергозберігаючих заходів у домогосподарствах;

- диверсифікація джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери;

- сприяння суб’єктам господарювання у пошуку нових ринків збуту продукції;

- збереження діючих і створення нових робочих місць шляхом створення нових підприємств, легалізації трудових відносин;

- встановлення нових та розвиток існуючих міжнародних зв’язків Тернопільської міської територіальної громади з регіонами іноземних країн;

- створення умов для розвитку туристичної галузі;

- - реформування земельно-господарського устрою території громади;

- - підвищення якості міського планування з урахуванням потреб мешканців та сучасних європейських практик;

- - впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору;

- - удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва;

- ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж;

- заміна і санація зношених, а також розбудова нових водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію схеми водопостачання);

- -	впровадження альтернативних видів палива;

- -	модернізація котельного обладнання;

- -	проведення санації будівель бюджетних установ та організацій;

- запровадження енергозберігаючих технологій (встановлення світлодіодних світильників);

- покращення стану житлових будинків;

- сприяння формуванню вуличних, будинкових комітетів, ОСББ та інших органів самоорганізації населення;

- забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

- реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергоощадних технологій;

- виконання робіт з рекультивації земель для учасників АТО (ООС);

- відновлення роботи бюветів;

- покращення об’єктів благоустрою ;

- реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (у т. ч. диспетчерських систем);

- запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власником житла);

- впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти);

- реалізація заходів програми «Питна вода міста Тернополя».

2. «Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014 - 2020 роки» (затверджена рішенням обласної ради від 18.09.2014 №1778).

Основною метою Програми є охорона навколишнього природного середовища шляхом реалізації екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища та покращення екологічної ситуації для забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського рівня, екологічно збалансованого використання природних ресурсів, впровадження управлінських механізмів, що дозволять здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції.

Виконання програми призведе до:

- зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

- забезпечення безпечного поводження з відходами;

- збереження біотичного і ландшафтного різноманіття;

- формування безпечних умов для життя і здоров’я населення;

- удосконалення державної системи моніторингу довкілля;

- створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан навколишнього природного середовища.

3. «Програма розвитку водного господарства та водно- екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області до 2021 року» (затверджена рішенням обласної ради від 12.11.2013 №1541).

Основною метою програми є забезпечення реалізації як в цілому на території Тернопільської області так і в кожному населеному пункті області заходів Загальнодержавної програми „Питна вода України”, державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою. Очікувані результати виконання програми:

- забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку підприємств, надавачів послуг з водопостачання та водовідведення щодо житлово-комунального господарства;

- вдосконалення та формування системи управління водопровідно-каналізаційним господарством в розрізі кожного населеного пункту;

- забезпечення населення області якісною питною водою в достатній кількості, згідно затверджених органами місцевого самоврядування норм споживання води по кожному населеному пункту;

- ефективне впровадження стандарту, щодо якості питної води, інших державних стандартів у сфері водопостачання та водовідведення;

- створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств - надавачів послуг з водопостачання та водовідведення, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку, залучення додаткових позабюджетних інвестицій;

- забезпечення підприємствами (надавачами послуг з водопостачання та водовідведення) ефективного використання грошових, людських та матеріальних ресурсів, зменшення технологічних витрат методом впровадження прогресивних технологій по транспортуванню питної води і очистки стічних вод шляхом пошуку і реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

- проведення заходів щодо пріоритетності інноваційного розвитку та науково-технічного прогресу у підгалузі, відновлення аварійних об’єктів з водопостачання та водовідведення;

- проведення роботи для консолідації зусиль громади кожного населеного пункту з метою успішної реалізації заходів обласної та місцевих програм щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості методом поширення гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті рішень з водопостачання та водовідведення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за допомогою тісної співпраці з місцевими засобами масової інформації, проведенням громадських слухань;

- посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна територіальної громади та забезпечення населення якісними в повному об’ємі послугами з водопостачання та водовідведення.

- перспективне бачення на період до 2020 року розвитку водопостачання та водовідведення в містах, селищах, і особливо в сільських населених пунктах області;

- проведення роботи щодо демонополітизації, розвитку конкурентного середовища в сфері питного водопостачання та водовідведення.

4. «Програма поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 роки» (затверджена рішенням обласної ради від 10.12.2018 №1285).

Метою є зменшення негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини шляхом реформування сфери поводження з ТПВ, створення умов для надання високоякісних послуг з роздільного збирання, сортування, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів із застосуванням сучасних методів і технологій. Завдання програми:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері поводження з ТПВ;

- 100% охопити населення послугою збирання, вивезення та захоронення ТПВ;

- припинити експлуатацію несанкціонованих сміттєзвалищ;

- впровадити роздільне збирання відходів у всіх населених пунктах області;

- збільшити використання вторинної сировини до 70 - 80% від загального обсягу твердих побутових відходів ;

- зменшити обсяги накопичення відходів на сміттєзвалищах та полігонах;

- поліпшити санітарну, епідеміологічну та екологічну ситуацію в області;

- підвищити рівень екологічної свідомості населення, щодо поводження із ТПВ.

Визначені заходи ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики у сфері охорони довкілля та здоров’я населення, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні та безпосередньо стосуються документу державного планування. Результати аналізу визначають ступінь врахування вищезазначених цілей документів державної політики та їх впровадження в проектних рішеннях містобудівної документації. Проведений огляд відповідних цілей екологічної політики передбачає загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи даного проекту.

# Розділ 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Ймовірні наслідки проектного рішення

У цьому розділі виявленні ключові впливи, пов’язані із запланованими рішеннями містобудівної документації та проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів, шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації проектних рішень на окремі компоненти навколишнього середовища, результати якої відображені у таблицях 2; 3.

Шкала оцінки:

2 - суттєво негативний вплив,

1 - помірний негативний вплив,

0 - очікуваний вплив відсутній,

+1 - помірний позитивний вплив,

+2 - суттєво позитивний вплив

Таблиця 3. Можливі ефекти від запропонованих рішень генерального плану

| Функціональне використання території населеного пункту. | Функціональне використання згідно рішень генерального плану | Потенційний вплив на головні складові довкілля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повітря | Водний басейн | Ґрунти | Біо- різноманіття |
| Подальша перспектива розвитку; планувальна організація; розвиток виробничої сфери, зелених насаджень інженерних мереж та комунікацій; інженерний захист території. | Територіальний розвиток села, упорядкування планувальної структури | 0, +1 | +1 | +1 | +2 |

Таблиця 4. Характеристика впливу проектних рішень генерального плану на складові довкілля.

| Складова довкілля | Оцінка впливу | Характеристика впливу |
| --- | --- | --- |
| Повітря | +2 | Екологізація виробничих процесів щодо унормування викидів стаціонарних джерел забруднення повітря. Оптимізація транспортних потоків. Організація стаціонарного пункту контролю за станом атмосферного повітря (територіальне розміщення довільне). |
| Вода | +2 | Розвиток систем водопостачання, водовідведення та дощової каналізації, інженерний захист вод та берегів. |
| Ґрунт | +2 | Видалення та утилізація ТПВ на існуючому полігоні За межами села) з розміщенням на ньому СПП; санітарний благоустрій території. |
| Біорізноманіття | +2 | Розширення площі зелених насаджень загального користування (27,36 га); розвиток ландшафтно-рекреаційних ділянок, пляжів. Охорона існуючих об’єктів ПЗФ. Розвиток пізнавальної діяльності. |
| Соціально-економічне середовище | +2 | Підвищення соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних зв’язків громадян. |

У процесі виконання Стратегічної екологічної оцінки проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров’я населення, а також можливість негативних впливів в результаті реалізації проекту.

Із метою запобігання, мінімізації та пом’якшення потенційних негативних наслідків запропонована низка інженерних та планувальних заходів. Для прикладу – ситуація з екологією у водокористуванні. При достатності в регіоні об’ємів питних вод для села і району відсутні експлуатаційні запаси. До того ж спостерігається незадовільне використання води питної якості для технічних потреб. При цьому жителі села не охоплені водопровідною мережею. Остання має значний знос, що є передумовою для появи ризиків інфекційних захворювань. В генеральному плані пропонується вирішення цих питань шляхом запровадження комплексу найбільш раціональних та екологічно спрямованих заходів водокористування.

Водночас були проаналізовані потенційні негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в даному проекті. Кладовище на розрахунковий етап генерального плану (етап 15-20 років) залишається серед житлово-громадської забудови. На стратегічну перспективу передбачається організація нової площі для поховання в межах житлово-громадської забудови села.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які можуть бути вирішені при розробленні проекту. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики показав високу ступінь відповідності цілям визначеним в даному проекті. Даний проект враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

За результатами розгляду не було виявлено невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

# Розділ 7. Заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

На основі аналізу екологічної ситуації в с. Курівці і його околиць запропоновані еколого-містобудівні заходи щодо пом'якшення потенційних негативних наслідків для всіх складових навколишнього середовища та здоров'я населення у час реалізації генерального плану.

Органи місцевого самоврядування та спеціально уповноважені органи державного управління в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію (інвестування) наступних заходів:

Охорона повітряного басейну:

- покращення стану повітряного басейну шляхом: проведення комплексу заходів по зменшенню екологічних впливів від транспорту та господарських об’єктів; організація стаціонарного пункту спостереження за станом повітря (конкретизація його місця розташування за органами екологічної служби);

- організація санітарно-захисних зон виробничих, комунальних, транспортних об’єктів, благоустрій та озеленення їх територій;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури села шляхом:

реконструкції/ремонту існуючих автодоріг, покращення їх технічних характеристик;

будівництва нових ділянок доріг з урахуванням нових ділянок забудови; асфальтування доріг; санітарно-гігієнічного озеленення вздовж доріг та благоустрій прилеглих смуг;

організації оптимальних транспортних зв’язків села з райцентром та сусідніми селами.

Охорона водного басейну:

- впровадження та розвиток системи водопостачання:

- оновлення запасів підземних вод для району та затвердження експлуатаційних запасів для потреб села;

- створення виробничої бази водопровідно-каналізаційного господарства з можливістю розширення потреб у водопостачанні;

- забезпечення та прокладки мереж водопостачання до нових районів забудови;

- влаштування ділянок водопровідних споруд з водонапірними баштами, тощо;

- заборона використання підземних питних вод на технічні потреби та забезпечення їх ґрунтовими водами; дотримання зон санітарної охорони і водоохоронного режиму всіх джерел водопостачання.

- забезпечення системи раціонального водовідведення та очистки поверхневого стоку з існуючої та проектної території (з урахуванням інженерно-геологічної ситуації та розробки проекту каналізації території села) шляхом:

створення виробничої бази водопровідно-каналізаційного господарства; будівництво самопливних мереж каналізації, КНС;

будівництво очисних споруд каналізації, обладнання неканалізованої забудови водонепроникними вигребами з подальшим вивезенням стоків на КОС;

будівництво мережі зливової каналізації, організація локальних систем водовідведення перед випуском стоків у річку з застосуванням сучасних методів очищення; очищення виробничих стоків з подальшим використанням вод в якості технічних;

- розробка проекту землеустрою з урахуванням рішень генерального плану та встановлення меж (винесенням їх в натурі) прибережної захисної смуги р. Нестерівка з водоймами; планувальна організація прибережної захисної смуги з дотриманням водоохоронного режиму та її благоустрій з максимальним озелененням (інженерне облаштування житлової забудови, організація зелених зон, благоустрій берегів тощо); гідротехнічне упорядкування і екологічне оздоровлення річок, водойм та схилів.

Охорона ґрунтів та благоустрій території:

- вдосконалення системи санітарної очистки території: знешкодження та утилізації господарських відходів; налагодження своєчасного збору та знешкодження побутових відходів на всій території села; вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття; запровадження в дію обласної/регіональної Програми поводження з ТПВ, рішень “СПТ Тернопільської області; ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними ділянок тощо;

- організація загального санітарного благоустрою території села; дотримання санітарно-екологічних вимог щодо обробітку садових насаджень; заборона спалення сухої рослинності та опалого листя на території села;

- проведення комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території: захист від підтоплення та затоплення, берегоукріплення з влаштуванням набережної і благоустроєм пляжних ділянок; гідротехнічне упорядкування та екологічне оздоровлення р. Серет та водойм з метою їх ефективного господарського використання і організації місць короткочасного відпочинку; раціональна організація поверхневого стоку та агролісомеліорація.

Ландшафтно-планувальний благоустрій території:

- формування функціонально-планувальної структури території з максимально можливим використанням наявних особливостей ландшафту, водних поверхонь, об’єктів культурної спадщини та урахуванням охоронного режиму місцевої екологічної мережі;

- збереження існуючих зелених насаджень; розширення площі (до 27,36 га) та благоустрій зелених насаджень загального призначення за рахунок створення системи парків вздовж водних об’єктів та парково-рекреаційної зони села; організація зелених насаджень вздовж доріг та на прибудинкових територіях;

- розвиток локальних ділянок рекреаційного призначення з влаштуванням та благоустроєм набережної, пляжних ділянок, прибережних територій, оздоровленням акваторій.

Захист від факторів фізичного впливу:

- акустичне оздоровлення: реконструкція/ремонт існуючих автодоріг з покращенням їх технічних характеристик; винесення транзитних потоків за межі села; дотримання санітарних відстаней та санітарно-гігієнічне озеленення вздовж доріг;

- дотримання охоронних зон ЛЕП, забезпечення при цьому екологічного режиму середовища – влаштування технічних коридорів та охоронних зон, при необхідності – переведення їх у кабельне виконання.

Екологічна модернізація інженерної інфраструктури:

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання шляхом застосування ефективних сучасних установок та технологій, альтернативних джерел тепла;

- подальший розвиток системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови; забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу з впровадженням нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива; дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану газопроводів шляхом планувального забезпечення і облаштування технічних коридорів;

- подальший розвиток системи електропостачання з забезпеченням ресурсом ділянок нової забудови шляхом реконструкції та розширення електричних мереж; при потребі заміна зношеного і морально застарілого обладнання.

Ці завдання можна вирішити шляхом залучення коштів місцевого бюджету, бізнесу, національних і міжнародних фінансово-кредитних установ.

Реалізація визначених генеральним планом заходів є невід’ємною складовою забезпечення сприятливого в екологічному відношенні середовища проживання. При цьому слід зауважити, що організація території передбачає урахування всіх планувальних обмежень, дійсних на даному етапі – санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускладнень інженерно-геологічного характеру, урахування особливостей ландшафту тощо.

Освоєння ділянок житлової забудови можливе після проведення їх санітарно-епідеміологічного обстеження та отримання позитивних висновків.

Обов’язковим є забезпечення в межах території села системи контролю екологічної ситуації, зокрема у сфері: дотримання нормативів питного водопостачання та водовідведення, якості повітряного басейну, поверхневих вод, санітарної очистки території та поліпшення на цій основі стану здоров’я населення.

Визначення режимів охорони та збереження об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення , розташованого на території с. Чернихів має здійснюватися у формі охоронних зобов’язань у відповідності до вимог чинного законодавства.

Виконання заходів передбачених генеральним планом матиме позитивний вплив на всі складові навколишнього середовища, включаючи здоров’я населення, поліпшення загального екологічного та естетичного стану населеного пункту.

# Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище:

- «Варіант нульової альтернативи»;

- «Варіант реалізації проекту генерального плану».

У «Варіанті нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за яким не розробляється і не затверджується проект генерального плану. Цей сценарій можна розуміти як продовження поточних (часто несприятливих) екологічних тенденцій, описаних у розділах цього звіту. На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку даної території прийнято варіант, що в більшій мірі відповідає встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні, та в більшій мірі сприяє досягненню сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання населення. Варіант нульової альтернативи не забезпечує територію села планом перспективного розвитку.

Стратегічна екологічна оцінка виконана шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу і передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінку величини і значимості впливів і ризиків;

- розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки можна виділити відсутність офіційних даних Департаменту агропромислового розвитку та Головного управління статистики у Тернопільській області, а також Головного управління Держпродспоживслужби та ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України". Відсутність вихідних даних не дає змогу в повному обсязі провести Стратегічну екологічну оцінку генерального плану с Курівці.

# Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом. Його проведення є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення середовища системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, які відповідно впливають на якість довкілля та комфортність проживання населення.

У проекті передбачено здійснення моніторингу стану основних складових середовища (повітря, води, ґрунти, біорізноманіття), як індикатора екологічних наслідків реалізації генерального плану. Визначені показники та запропоновані необхідні заходи для здійснення контролю можливих впливів на довкілля під час реалізації генерального плану.

Здійснення моніторингу впливів, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками, з веденням періодичної звітності, дозволить:

- своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання;

- забезпечувати всебічне інформування населення про стан довкілля;

- визначати необхідні заходи по їх усуненню;

- проводити інформування про стан реалізації містобудівної документації;

- поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

# Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Враховуючи географічне місце розташування села Чернихів, розвиток його господарського комплексу, не мають та не матимуть в перспективі екологічних впливів і транскордонних наслідків впливу на довкілля та здоров’я населення.

# Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

В процесі розроблення СЕО вивчені головні стратегічні документи, плани і програми, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних рішень/пропозицій в документі державного планування. Їх положення та завдання приймались до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки.

2. Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому числі на територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено.

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були враховані «Схема планування території Тернопільської області» (2017 р. ДП «ДІПРОМІСТО»); статистична звітність у сфері охорони навколишнього природного середовища, розвиток соціальної інфраструктури.

Також проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються суб’єктами в рамках програм регіонального моніторингу навколишнього середовища на локальному та регіональному рівні.

Стан навколишнього природного середовища території села характеризується як задовільний. Територія села отримує помірні демографічні навантаження.

Якість поверхневих вод не зазнає негативної дії, їх охорона передбачається розвитком дощової каналізації, та інженерного захисту території.

Повітряний басейн зазнає помірного впливу періодичного характеру від пересувних джерел (насамперед автотранспортні засоби). Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, акустичне забруднення є мінімальними.

В разі якщо документ державного планування не буде затверджено не очікується погіршення або покращення показників по якості атмосферного повітря. Ймовірні ризики негативного впливу та ґрунтове середовище оцінюються як допустимі. Стан поверхневих вод більш ймовірно залишатиметься без змін, але може зазнавати коливань в залежності від змін кліматичних умов.

В сфері використання підземних водних ресурсів, негативного впливу не прогнозується, передбачається розвиток централізованого водопостачання.

Враховуючи відсутність по даній території закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Проте невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я та соціального призначення негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення та стан його здоров'я.

3. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування.

Серед важливих екологічних проблем, в тому числі що мають ризики впливу по території, що проектуються можна виділити наступні:

- забруднення повітря, що може відбуватися переважно за рахунок викидів від пересувних джерел, насамперед автотранспортних засобів. Зазначені ризики є допустимими серед потенційних впливів на стан здоров'я населення. Допустимі показники не перевищують нормативу більше 1 ГДК;

- допустимі демографічні навантаження на територію, що розглядається враховуючі перспективу нормативного розвитку інженерних мереж та комунікацій, направлені на нормативне забезпечення комфортності середовища проживання;

- розвиток рекреаційної діяльності сприяє комфортному відпочинку населення, та в цілому сприятливо впливає на екологічний стан території.

4. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, та шляхи їх врахування.

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і впровадження через низку проектних рішень містобудівної документації. В процесі стратегічної екологічної оцінки даної містобудівної документації було розглянуто місцеві програми, що містять екологічні цілі та відповідні завдання у сфері охорони здоров’я та соціально-економічного розвитку які стосуються території проектування. Результати аналізу відображені у таблиці 5.

Таблиця 5. Цілі державної політики та їх відображення у генеральному плані с. Курівці

| Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку визначені місцевими програмами розвитку | Відповідність рішень даного проекту містобудівної документації цілям та завданням встановленим на місцевому рівні |
| --- | --- |
| Охорона навколишнього середовища |
| Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища. | Забезпечення санітарного очищення території із дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття із його послідуючим видаленням на Малашівському полігоні); упорядкування сільських звалищ, із послідуючим їх закриттям, та утилізацією на полігоні. |
| Збереження та подальший розвиток об’єктів ПЗФ. | Винесення в натуру меж об’єкту ПЗФ та подальший розвиток відповідно формування екологічної мережі Тернопільської області; дотримання режиму їх використання. |
| Інженерний захист території | Розвиток нового садибного будівництва, будівництво мереж інженерної інфраструктури для забезпечення потреб територіального розвитку. Будівництво мереж зливової каналізації в межах сільських населених пунктів та виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території: гідротехнічне облаштування із розчисткою водних об'єктів; рекультивація порушених територій; захист від підтоплення . |
| «Програма соціально - економічного розвитку» |
| Забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами; | Будівництво мереж інженерної інфраструктури для забезпечення потреб нової садибної забудови, будівництво мереж зливової каналізації та виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території |
| Розвиток транспортної інфраструктури | Удосконалення транспортної схеми шляхом часткової реконструкції доріг місцевого значення; в межах населеного пункту |
| «Програма розвитку фізичної культури і спорту» |
| Створення умов для фізичного виховання і спорту за місцем роботи, проживання і відпочинку населення; | Передбачена організація відкритих майданчиків для занять фізичною культурою та спортом; збільшення загального фонду сільської бібліотеки. |
| «Програма розвитку культури » |
| Забезпечення доступу до культурних надбань, створення умов для активної участі громадян у народній творчості | Впровадження нових загальних туристичних маршрутів, історико-краєзнавчих маршрутів, будівництво центру культури та дозвілля; організація нових історико-археологічних маршрутів при музеєфікації об’єктів історико-культурного надбання |

5. Опис наслідків реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків.

У цьому розділі виявленні ключові впливи, пов’язані із запланованими рішеннями містобудівної документації та проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів, шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації проектних рішень на окремі компоненти навколишнього середовища, результати якої відображені у таблицях 2; 3.

Шкала оцінки:

2 - суттєво негативний вплив,

1 - помірний негативний вплив,

0 - очікуваний вплив відсутній,

+1 - помірний позитивний вплив,

+2 - суттєво позитивний вплив

Таблиця 6. Можливі ефекти від запропонованих рішень генерального плану

| Функціональне використання території населеного пункту. | Функціональне використання згідно рішень генерального плану | Потенційний вплив на головні складові довкілля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повітря | Водний басейн | Ґрунти | Біорізно-маніття |
| вул. Проектна та вул. Горішня Перія | Нове одноквартирне (садибне) будівництво – 20,9 га | +1 | +1 | +1 | +2 |
|  | Підприємство переробної (харчової) промисловості | +1 | +1 | +1 | +2 |

На основі оцінки окремих рішень проекту генерального плану було проведено аналіз потенційних позитивних і негативних впливів та ризиків щодо складових довкілля.

Таблиця 7. Можливі ефекти від запропонованих рішень генерального плану

| Функціональне використання території населеного пункту. | Функціональне використання згідно рішень генерального плану | Потенційний вплив на головні складові довкілля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повітря | Водний басейн | Ґрунти | Біорізно-маніття |
| Подальша перспектива розвитку; планувальна організація; розвиток виробничої сфери, зелених насаджень інженерних мереж та комунікацій; інженерний захист території. | Територіальний розвиток села, упорядкування планувальної структури | 0, +1 | +1 | +1 | +2 |

Таблиця 8. Характеристика впливу проектних рішень генерального плану на складові довкілля.

| Складова довкілля | Оцінка впливу | Характеристика впливу |
| --- | --- | --- |
| Повітря | 0, +1 | Екологізація виробничих процесів щодо унормування викидів стаціонарних джерел забруднення повітря, формування постів контролю. |
| Вода | +1 | Ризики не очікуються. Передбачається 100% охоплення населених пунктів системою централізованого водопостачання, та водовідведення |
| Ґрунти | +1 | Подальший розвиток системи поводження із ТПВ. Послідуюче закриття із рекультивацією стихійних звалищ; подальше централізоване видалення на Малашівському полігоні в складі сортувальної лінії. |
| Біорізноманіття | +2 | У межах населених пунктів створення зелених насаджень загального та обмеженого користування; збереження існуючого об’єкту ПЗФ; пропозиції щодо визначення ПЗС водних об'єктів. |
| Соціально-економічне середовище | +2 | Підвищення соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних зв’язків громадян. |

В процесі виконання СЕО було проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до генплану, та цілі, які можуть бути вирішені при розробленні проекту. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики показав високу ступінь відповідності цілям визначеним в даному проекті. Даний проект враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

За результатами розгляду не було виявлено невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків.

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров'я населення. Водночас були проаналізовані потенційні негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в даному проекті.

З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків запропонована низка заходів, в тому числі оцінка проектних рішень з подальшим коригуванням документу. Аналіз проектних рішень пов’язаний переважно із необхідністю розвитку планувальної структури та територіальним розвитком населеного пункту, інженерним захистом території, благоустроєм та ландшафтним упорядкуванням, унормування загального демографічного навантаження на сельбищне середовище.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

На основі аналізу виконаного в СЕО, з метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, запропоновано низку заходів пом'якшення потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації містобудівної документації.

Реалізація генерального плану потребує виконання заходів, визначених в містобудівній документації: розвитку інженерної та транспортної інфраструктури; заходів із інженерної підготовки та захисту території; розвитку соціальної сфери; охорони навколишнього природного середовища, виконання яких є невід’ємною складовою створення сприятливого в екологічному відношенні середовища проживання.

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо).

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище: «Варіант нульової альтернативи»; «Варіант реалізації проекту».

На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку даної території були прийняті варіанти, що в більшій мірі відповідають встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні, та в більшій мірі сприяють досягненню сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання населення.

При «Варіанті нульової альтернативи» с. Курівці не отримує плану стратегії містобудівного розвитку, а отже і програми вище визначених дій, що мають важливе соціальне спрямування.

9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення середовища системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення.

Для проведення моніторингу наведені основні чинники (елементи по факторного аналізу), що потребують уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні заходи для моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Здійснення моніторингу впливів, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання; визначити необхідні заходи по їх усуненню, а також проводити інформування про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховуючи географічне місце розташування села, його виробничий потенціал та прогнозований екологічний стан, транскордонні наслідки впливу для довкілля та здоров’я населення на суміжні транскордонні території не очікуються.

# ДОДАТКИ