|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | арх. №92396 |
|  | прим. № |

м. ТЕРНОПІЛЬ

Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Приватне підприємство «Креатор-Буд» |
| --- | --- |
| Договір: | №543-02-2020 від 21.12.2020 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» розроблена авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом зі спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань) у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська ……… |
| Головний фахівець | С. Марченко ………… |
| Керівник групи | Т. Любак …………… |
| Техніко-економічна частина |
| Головний фахівець | В. Сухина …………… |
| Старший науковий співробітник | В. Царьов …………… |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Головний фахівець | Н. Сугак ……………… |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна ……… |
| Керівник групи | О. Геращенко ………… |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення |
| Головний інженер | Е. Тимчук …………… |
| Теплопостачання та газопостачання |
| Головний фахівець | О. Срібний …………… |
| Електропостачання |
| Інженер І категорії | Т. Атвіновський ……… |

Розділ «Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок», «Каталог координат», «Поперечні профілі вулиць» виконував О. Чубенко.

Координаційно-адміністративну допомогу провадив начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В.Й. Бесага.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| Схема розташування території у планувальній структурі міста. Масштаб 1:10000 | креслення | 192555 |
| План існуючого використання території. Масштаб 1:2000 | креслення | 192556 |
| Опорний план. Масштаб 1:2000 | креслення | 192557 |
| Схема існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | креслення | 192558 |
| Проектний план. Масштаб 1:2000 | креслення | 192559 |
| Схема проектного плану з нанесеними зонами охорони та об’єктами культурної спадщини (масштаб 1:2000) | креслення | 192560 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | креслення | 192561 |
| Схема зонування території. Масштаб 1:2000 | креслення | 192562 |
| План червоних ліній. Масштаб 1:2000 | креслення | 192563 |
| Схема організації руху транспорту і пішоходів. Масштаб 1:2000 | креслення | 192564 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Масштаб 1:2000 | креслення | 192565 |
| Схема інженерних мереж, споруд водопостачання та каналізації. Масштаб 1:2000 | креслення | 192566 |
| Схема інженерних мереж, споруд енергопостачання і використання підземного простору. Масштаб 1:2000 | креслення | 192567 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Масштаб 1:2000 | креслення |  |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Масштаб 1:2000 | креслення |  |
| ІІ. Текстові матеріали |
| Пояснювальна записка | книга | 92396 |
| Основні положення | брошура | 92397 |
| Розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | брошура | 92398 |
| ІІІ. Інші матеріали |
| 1. Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах | оптичний диск | 660 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	8

2. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ	14

3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	17

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	22

4.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ	22

4.2. ПРОЕКТНІ ОБ’ЄКТИ	32

4.3. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ	33

4.4. РЕЖИМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДІЄЮ ОБМЕЖЕНЬ, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЮ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ	92

5. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ	99

6. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ	106

7. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК	110

8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	122

8.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	122

8.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	125

9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД	127

9.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ	127

9.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	135

9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	138

9.4. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	139

9.5. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	140

10. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ	147

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ	149

12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	150

13. КАТАЛОГ КООРДИНАТ	153

14. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	163

15. ДОКУМЕНТИ	182

16. ДОДАТКИ	185

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя», відповідно до договору від 21.12.2020 №543-02-2020, укладеного з приватним підприємством «Креатор-Буд».

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення міської ради м. Тернополя від 09.09.2020 №635. Даним рішенням визначено Замовником розроблення детального плану території – Тернопільську міську раду з залученням фінансових джерел організацій, зацікавлених у розробленні містобудівної документації. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території є ПП «Креатор-Буд», яке доручило виконання його сертифікованому розробнику -  ДП «ДІПРОМІСТО».

Згідно Завдання на розроблення «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» територія детального плану становить 83,67 га.

Мета розроблення детального плану території:

- деталізація та уточнення у більшому масштабі положень проектних рішень «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернополь»;

- визначення планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування, надання пропозицій щодо подальшого використання території в межі розроблення;

- встановлення червоних ліній;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення потреб в підприємствах та установах обслуговування;

- визначення послідовності реконструкції існуючої забудови.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території; червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів; інженерна підготовка  та захист території; інженерне обладнання території.

У детальному плані виділені заходи реалізації на час від 3 до 7 років.

При розробленні проекту були враховані:

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.);

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.)

- «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація», м. Львів, 2012 р.);

- «План червоних ліній магістральних вулиць» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2013 р.)

- «План червоних ліній житлових вулиць м. Тернопіль» (ТК ТПВ «Тернопільархпроект», 2013 – 2014 рр.)

- «м. Тернопіль. Схема озеленення міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.)

Інша розроблена містобудівна документація, надана управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради:

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення і підземною стоянкою легкових автомобілів по бульвару Шевченка, 31 в м. Тернопіль (ФОП Гордій І.Р., 2016 р.)

- Розважально-торгово-офісний комплекс по вул. О. Кульчицької, 2-2а (ФОП Гордій І.Р., 2014 р.)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та знесенням існуючих будівель за адресою вул. Юліана Опільського, 1 – вул. С. Крушельницької (ФОП Гордій І.Р.)

- Для обслуговування нежитлової будівлі з перебудовою під багатофункціональний комплекс з окремо розміщеним паркінгом по вул. Білецька, 34 в м. Тернопіль (ФОП Гордій І.Р., 2020 р.)

- Фізкультурно-оздоровчо-розважальний комплекс з апартготелем закладом громадського харчування та зносом існуючих споруд по вул. Білецька, 18 в м. Тернопіль (ФОП Гордій І.Р., 2018 р.)

- Торгово-офісний центр по вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ТОВ «ТМ»СТИЛОБАТ»)

- Будівництво стоматологічного центру по вул. Крушельницької в м. Тернопіль (ПП «АПБВП ДІМ»)

- Житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Білецька (ПП ПВФ «Топограф»)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Полковника Д. Нечая, 25 в м. Тернопіль (ПП «АПБВП ДІМ», 2020 р.)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (зі знесенням існуючих будівель) за адресою вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ФОП Трофименко)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури за адресою вул. Родини Барвінських, 3

- Торгово-офісний центр по вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ТВП Тернопільархпроект, 2019 р.)

- Торгово-офісні приміщення по вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ФОП Марин В.М., 2020 р.)

Детальний план території розроблений відповідно до діючих Державних будівельних норм України: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а також інших нормативних документів.

Схеми проекту виконані на топографічній основі масштабу 1:2000 в УСК-2000, наданій управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради.

Вихідна інформація надана управлінням містобудування, архітектури та кадастру й іншими службами Тернопільської міської ради.

Креслення «Схема розташування території у планувальній структурі міста» виконана на топографічній основі масштабу 1:10000. Поперечні профілі вулиць (додаються в пояснювальну записку) виконані у масштабі 1:200.

У складі документації, за окремим завданням на розроблення виконані схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період.

# 1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Місце розташування та опис меж території проектування

Територія детального плану розташована в центральної частини міста Тернопіль на лівому березі Тернопільського ставу, охоплює площу 83,67 га. Територія майже вся забудована.

Межа території: вул. Грушевського, вул. Білецька, межа парку ім. Т. Шевченка та автостоянки, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайон «Історичний центр», «Новий світ» житлового району «Центральний»)

Територія проектування складається із 21-го кварталу та інших територій. Незабудовані території в межі території проектування майже відсутні.

Таблиця 1. Об’єкти промисловості

| Номер експлікації | Назва підприємства | Адреса |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | ТДВ «Галія» (нині не працює) | вул. Ю. Опільського, 1 |
| 4.2 | ВАТ «Тернопільській електромеханічний завод «ТЕМЗА» (нині не працює) | вул. Полковника Данила Нечая, 25 |
| 4.6 | ДАЕК Тернопільобленерго» | вул. І. Франка, 18 |
| 4.6 | Тернопільський міський район електромереж | вул. І. Франка, 18 |
| 4.7 | КП Теплових мереж «Тернопільміськ-Теплокомуненерго» | вул. І. Франка, 16 |

Проектом передбачається зміна цільового призначення на територіях ТДВ «Галія» та ВАТ «Тернопільській електромеханічний завод «ТЕМЗА».

Залишаються: ДАЕК Тернопільобленерго», Тернопільський міський район електромереж, КП Теплових мереж «Тернопільміськ-Теплокомуненерго».

Установи та організації громадського обслуговування населення (соціальна інфраструктура). На території проектування знаходяться значна кількість підприємства обслуговування (наведені в таблиці 2).

Усі перелічені об’єкти залишаються на розрахунковий строк.

Таблиця 2. Об'єкти громадського обслуговування населення (соціальної інфраструктури)

| Назва | Адреса | Одиниця виміру | Місткість |
| --- | --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 25 | вул. Академіка І. Горбачевського, 5 | місце | 220 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Затишок» | вул. Качали 1 | місце | 70 |
| Заклади загальної середньої освіти |  |  |  |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3. З поглибленим вивченням іноземних мов | вул. М. Грушевського, 3 | учнів | 880 |
| Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | вул. Грушевського, 2 | учнів | 800 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов | вул. Камінна, 2 | учнів | 968 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка | вул. .Коперника, 14 | учнів | 659 |
| Гімназія «Гармонія» - відокремлений структурний підрозділ Галицького коледжу імені В. Чорновола. | вул. Б. Хмельницького, 15 | учнів | 890 |
| Спеціалізовані заклади позашкільної освіти |  |  |  |
| Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді" | вул. С. Качали, 3 | учнів | 30 |
| Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» | вул. Грушевського, 2а | учнів | 100 |
| Тернопільська музична школа №1 імені Василя Барвінського | вул. Камінна, 3 | учнів | 100 |
| ДЮСШ №1(зал боротьби) | вул. Коперника,14 | учнів | 30 |
| Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності | вул. І.Франка,16 | учнів | 60 |
| Спортивні зали загального користування, включаючи приміщення реабілітаційного призначення |  |  |  |
| Спортивний клуб «Колізей» | вул. Крушельницької 14 | м2 | 1150 |
| Міські масові бібліотеки |  |  |  |
| Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | бульвар Т. Шевченка, 15 | тис. од. зберігання | 523,8 |
|  |  | чит. місць | 120 |
| Тернопільська обласна бібліотека для дітей | вул. Коперника, 17 | тис. од. зберігання | 119,5 |
|  |  | чит. місць | 45 |
| Центральна міська бібліотека | вул. Руська 31 | тис. од. зберігання | 35 |
|  |  | чит. місць | 52 |
| Бібліотека №2 для дітей | вул. Івана Франка 21 | тис. од. зберігання | 134,3 |
|  |  | чит. місць | 40 |
| Театри |  |  |  |
| Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Шевченка | бульвар Т. Шевченка, 6 | місць | 596 |
| Тернопільський народний аматорський драматичний театр «Сузір’я» | вул. Коперника 1а | місць | 160 |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля |  |  |  |
| Український дім «Перемоги» | бульвар Т. Шевченка, 27. | місць | 220 |
| Кінотеатри |  |  |  |
| Кінотеатр «Злата» | вул. І. Франка, 8 | місць | 218 |
| Кінотеатр «Перемога» | бульвар Т. Шевченка, 27. | місць | 220 |
| Магазини |  |  |  |
| 56 підприємств |  | м2 | 2806 |
| Підприємства харчування |  |  |  |
| 87 підприємств3 |  | місць | 3480 |
| Майстерні побутового обслуговування |  |  |  |
| 62 підприємства3 |  | роб. місць | 112 |
| Відділення і філії банківських установ |  |  |  |
| 8 банків |  | операційне місце | 24 |
| Відділення зв’язку |  |  |  |
| Відділення «Укрпошти» №46001 | вул. Чорновола 1 | об’єкт |  |
| Відділення «Нової пошти» №11 | вул. Полковника Данила Нечая, 25а | об’єкт |  |
| Готелі |  |  |  |
| Готельний комплекс «Юхнович» | вул. Родини Барвінських, 3А | місць | 14 |
| Хостел «Тарнопіль» | вул. С. Качали 18 | місць | 80 |
| Пожежно-рятувальні підрозділи |  |  |  |
| 1 ДПРЗ | вул. Котляревського, 22а | автомобілів | 3 |

Таблиця 3. Інша громадська забудова

| Номер за експлікацією | Установи та організації державного управління. підприємства зв'язку, фінансові та проектні організації. адміністративні будівлі підприємств, офіси |
| --- | --- |
| 1.1 | Тернопільська обласна державна адміністрація |
| 1.2 | Структурні підрозділи Тернопільської міської ради |
| 1.2 | Фінансове управління Тернопільської міської ради |
| 1.3 | Тернопільська обласна прокуратура |
| 1.4 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в тернопільській області |
| 1.4 | Тернопільській окружний адміністративний суд |
| 1.5 | Головне управління національної поліції в Тернопільській області |
| 1.6 | Міське управління МВС України |
| 1.7 | Тернопільській відділ поліції |
| 1.7 | Поліцейська станція «Центр» |
| 1.8 | Головне управління ДПС у Тернопільській області |
| 1.9 | ДАІ УВС Тернопільської області |
| 1.10 | Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області |
| 1.11 | Управління превинальної служби |
| 1.12 | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської ОДА |
| 1.14 | ТОВ «Галицькі землі» |
| 1.14 | Регіональний земельно-кадастровий центр |
| 1.15 | ЗАТ «Агробуд» |
| 1.17 | Бізнес-центр |
| 1.17 | Офісний центр |
| 1.18 | Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради |
| 1.27 | Тернопільський обласний художній музей |
| 1.28 | Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів |
| 1.29 | Туристично-інформаційний центр |
| 1.32 | Архікатедральний собор Непорочного Зачаття Святої Богородиці |
| 1.33 | Єпархія УГКЦ |
| 1.34 | Тернопільська дирекція «Укрпошта» |
| 1.35 | ВАТ «Укртелеком», Тернопільська філія |
| 1.36 | ПАТ Національна суспільна телерадіокомпанія України – Тернопільська регіональна дирекція |
| 1.37 | Телекомпанія TV-4 |
| 2.4 | Галицькій коледж імені В’ячеслава Чорновола |
| 2.5 | ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» |
| 2.6 | Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського |
| 2.7 | Західноукраїнський національний університет |
| 2.8 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області |
| 2.12 | Територіальне медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області |
| 2.14 | Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр |
| 2.15 | Центр превентивної медицини |
| 2.16 | Клініка «Оксфорд-медікал» |
| 2.17 | Центр дерматології, трихології |
| 2.17 | Стоматологічний центр |
| 4.3 | ТОВ СУ-470 Електромонтаж |
| 4.6 | Навчально-методичний центр ВАТ «Тернопільобленерго» |
| 4.7 | КП Теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 4.10 | ПАТ «Тернопільміськгаз» |
| 4.12 | КП «Парк Загребелля» Тернопільської міської ради |

Житлова забудова. У межах території проектування складається із 224 багатоквартирних будинків (біля 4178 квартир) і 153 садибних будинків. Загальна площа житлового фонду становить біля 252,5 тис. м2: 240 тис. м2 – багатоквартирного і 12,5 тис. м2 – садибного.

Враховуючи існуючий коефіцієнт сімейності (згідно даних «Коригування (внесення змін) генерального плану м. Тернопіль», 2017 р.), чисельність мешканців детального плану території є біля 11,64 тис. осіб.

Таблиця 4. Розподіл житлового фонду на території детального плану

| Номери кварталів | Одноквартирна (садибна) забудова | Багатоквартирна забудова | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кількість квартир (будинків) | загальна площа | кількість будинків | кількість квартир | загальна площа | кількість квартир | загальна площа | населення |
|  | одиниць | м2 | одиниць | одиниць | м2 | одиниць | м2 | осіб |
| 1 | 17 | 1159 | 2 | 46 | 2293 | 63 | 3452 | 168 |
| 2 | 19 | 1296 | 5 | 256 | 16746 | 275 | 18042 | 734 |
| 3 | 16 | 1091 | 4 | 152 | 9845 | 168 | 10936 | 449 |
| 4 | 14 | 986 | 7 | 220 | 11721 | 234 | 12707 | 625 |
| 5 | 6 | 409 | 8 | 234 | 15025 | 240 | 15434 | 641 |
| 6 | 21 | 1432 | 9 | 104 | 6608 | 125 | 8040 | 334 |
| 7 | 29 | 1978 | 19 | 562 | 30964 | 591 | 32942 | 1578 |
| 8 | 15 | 1023 | 16 | 132 | 6590 | 147 | 7613 | 392 |
| 9 | 7 | 477 | 9 | 140 | 7213 | 147 | 7690 | 392 |
| 10 | 17 | 1205 | 9 | 110 | 5255 | 127 | 6460 | 339 |
| 11 | 14 | 955 | 12 | 444 | 26199 | 458 | 27154 | 1223 |
| 12 | 0 | 0 | 10 | 185 | 10426 | 185 | 10426 | 494 |
| 13 | 4 | 273 | 9 | 98 | 4568 | 102 | 4841 | 272 |
| 14 | 2 | 136 | 10 | 109 | 5523 | 111 | 5659 | 296 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 10 | 130 | 8442 | 130 | 8442 | 347 |
| 17 | 0 | 0 | 18 | 198 | 10397 | 198 | 10397 | 529 |
| 18 | 0 | 0 | 8 | 189 | 10833 | 189 | 10833 | 505 |
| 19 | 0 | 0 | 24 | 410 | 24051 | 410 | 24051 | 1095 |
| 20 | 0 | 0 | 14 | 140 | 8449 | 140 | 8449 | 374 |
| 21 | 1 | 68 | 21 | 319 | 18860 | 320 | 18928 | 854 |
| РАЗОМ | 182 | 12489 | 224 | 4178 | 240008 | 4360 | 252497 | 11641 |

# 2. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

В межах території проектування існуючі планувальні обмеження представлені:

- санітарно-захисними зонами у 100 м від основних та у 50 м під’їзних колій залізниці (у відповідності з ДСП №173-96, п. 5.20; ДБН Б.2.2-12:2019, п. 14.11.7).

- санітарними розривами від об’єктів обслуговування транспорту (гаражі), відповідно ДСП №173-96, Додаток №10;

- охоронними зонами трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ радіусом 3 м, відповідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», п. 5.

Ділянка пожежно-рятувальної частини потребує дотримання відстані до житлових і громадських будинків 15 м, відповідно вимог п. 15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2019,.

Окрім того, об’єкти та споруди інженерної інфраструктури потребують дотримання відстаней до будівель різного призначення: від трансформаторних пунктів 7 – 10 м, відповідно вимог п. 11.3.6 ДБН В.2.2-12:2019, таблиця 15.9; від окремо розташованих ГРП 10 м, відповідно вимог п. 8.5 ДБН Б.2.5-20:2018 «Газопостачання», таблиця 8.

На суміжних ділянках, що межують з територією ДПТ, планувальні обмеження представлені:

- СЗЗ 20 м від КНС №1 по вул. Білецька, відповідно вимог ДСП №173-96, Додаток №12;

- СЗЗ 50 м від виробничої території ВАТ «ОПІЛЛЯ», на перетині вул. Білецька і С. Наливайка, відповідно вимог ДСП № 173-96, Додаток № 4.

Природоохоронні території представлені:

- прибережної захисною смугою та водоохоронною зоною р. Серет. Параметри прибережних захисних смуг та водоохоронних зон у межах міста визначені відповідно спеціально розробленого проекту – «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет» (ВАТ “ТернопільВОДПРОЕКТ”, 1998 р.), що затверджений Рішенням Тернопільської міської Ради від 25.03.2004 №4/10/134;

- ІІ та ІІІ поясами зони санітарної охорони джерела централізованого водопостачання. В проекті враховані ІІ та ІІІ пояси зони санітарної охорони Тернопільського водозабору, які встановлені відповідно проектної документації. Для водозабору Тернопільського розроблений проект «Зони санітарної охорони водозабору №1 Тернополя» (ВАТ «Тернопільводпроект», 1998 р.), який відкоригований у 2007 р. відповідно рішення Тернопільської обласної ради V скликання від 08.09.2006 №40 в частині меж І-го поясу ЗСО;

- існуючими об’єктами природно-заповідного фонду:

1) парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер ім. Т. Шевченка», площею 1,0 га, на бульварі Т. Шевченка, між музично-драматичним театром та центральним універмагом, створений рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 №131;

2) парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер по вул. Чорновола», площею 0,5 га, вул. В’ячеслава Чорновола, між Театральним майданом та центральною площею, створений рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 №131;

3) парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер Кобзаря», площею 0,32 га, по вул. Грушевського, на захід біля Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Шевченка, створений рішенням Тернопільської обласної ради від 09.04.2015 №1942.

Перспективною для заповідання є територія парку ім. Т. Шевченка, що примикає із заходу до території ДПТ, на базі якої передбачається створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Шевченка». Межі перспективного об’єкту ПЗФ відображені з урахуванням наявної документації із землеустрою щодо встановлення меж зелених насаджень загального користування, а саме Парку ім. Шевченка. Дані межі та площа перспективного об’єкту ПЗФ уточнюються на етапі створення об’єкту природно-заповідного фонду.

При прийнятті проектних рішень ДПТ враховуються існуючі та перспективні до заповідання території ПЗФ з метою їх подальшої охорони щодо функціонального використання земельних ділянок.

З метою збереження та відновлення природних екосистем для міста розроблена Схема екомережі м. Тернопіль, яка затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2011 №6/16/2.

Відповідно науково-дослідної роботи «Обґрунтування схеми локальної екомережі м. Тернопіль», розробленої ТНПУ ім. В.Гнатюка (2011 р.), екомережа міста складається з природних ядер, екокоридорів та буферних (захисних) територій. В межах території ДПТ розташовані наступні структурні елементи місцевої екомережі:

- Галицький екокоридор місцевого рівня, який проходить по долині р. Рудка, яка протікає по вул. С. Крушельницької у закритому колекторі;

- відокремлені елементи екомережі: сквер на вул. В. Чорновола, сквер ім. Т. Шевченка, «Сквер Кобзаря» (колишня назва - сквер Театральний).

Зазначені три сквери є існуючими об’єктами природно-заповідного фонду, на території яких режим господарської діяльності визначений Законом України «Про природно-заповідний фонд України».

Сполучена територія Галицького екокоридору потребує проведення докорінних заходів з відновлення рослинності прибудинкових територій, висадки лісосмуг, максимального створення зелених газонів тощо для відновлення певних міграційних потоків між ключовими територіями «Парк «Національного відродження» і «Загребелля», Серетським екокоридором.

Існуючі планувальні обмеження графічно відображаються на «Схемі існуючих планувальних обмежень» та враховуються при прийнятті рішень з архітектурно-планувальної організації території проектування.

Містобудівні обмеження забудови

Блакитні лінії (лінії обмеження висоти та силуету забудови) визначаються науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток».

У розробленому «Історико-архітектурному опорному плані м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація», м. Львів, 2012 р.) в межах охоронних зон, в яку потрапляє уся територія ДПТ, не визначені обмеження щодо висотності забудови. У зв’язку із цим, необхідно внести зміни до вищезазначеної науково-проектної документації щодо визначення обмежень щодо висотності забудови необхідно внести регламенти використання території в межах охоронних зон пам’яток, історичного ареалу та зон регулювання забудови.

Блакитна лінія складається історично і, по можливості, зберігається в процесі реконструкції охоронних територій міста.

Блакитні лінії визначаються для кварталів центральної частини міста регулюватимуть висоту та силует забудови.

Блакитні лінії зазначаються при виконанні розгорток фасадів вулиць, кварталів.

Зелені лінії обмеження розміщення об’єктів у межах озеленених територій загального користування будуть визначатися після виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення меж парків та зелених зон загального користування і віднесення цих ділянок до рекреаційних земель рішенням Тернопільської міської ради.

Зелені лінії визначені орієнтовно для зелених насаджень загального користування (парків, скверів), як існуючих, так і проектних.

Жовті лінії - лінії обмеження зон можливих завалів житлових громадських, промислових та інших будівель і споруд, розміщених уздовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яких проводиться евакуація населення категорованого міста в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

# 3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» місто Тернопіль віднесене до історичних населених місць.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року за №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», а також Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року за №909 (п. 2) визначена необхідність розроблення науково-проектної документації для визначення, використання і збереження історичного ареалу міст, селищ та сіл, занесених до списку історичних населених пунктів.

Згідно діючої нормативної документації розробляється два види науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів міста» і «Зони охорони пам’яток архітектури та містобудування» у масштабі розроблення генерального плану. Перелічена документація є окремими видами робіт та розробляється спеціалізованим інститутом.

У 2012 році ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (м. Львів) була розроблена науково-проектна документація «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя».

При розробленні ДПТ була врахована зазначена вище науково-проектна документація.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються науково-проектною документацією на основі історико-архітектурного опорного плану та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, тобто Міністерством культури та інформаційної політики України.

З огляду на це у науково-проектної документації «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя» визначено межі та режими використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування»: (розділі 4 пояснювальної записки).

Зони охорони пам’яток є складовою частиною охоронного зонування як містобудівного засобу збереження культурної спадщини. До охоронного зонування, крім зон охорони пам’яток, належать території пам’яток усіх видів, типів і категорій.

Зони охорони пам’яток забезпечують диференційоване збереження ролі пам’яток у довкіллі:

- охоронні зони – у найближчому, тісно пов’язаному з пам’ятками, міському і природному середовищі;

- зони регулювання забудови – у віддаленому міському середовищі;

- зони охорони ландшафту – у віддаленому природному середовищі.

Охоронні зони зберігають ансамблеві зв’язки пам’яток; зони регулювання забудови і охорони ландшафту – зберігають переважно візуальні і розпланувальні зв’язки пам’яток.

Провідну роль у збереженні нерухомої культурної спадщини населених місць відіграють охоронні зони пам’яток архітектури та містобудування з огляду на великі розміри цих зон і суттєві наслідки запроваджуваного на їх територіях режиму використання.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються науково-проектною документацією на основі історико-архітектурного опорного плану та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, тобто Міністерством культури та інформаційної політики України.

З огляду на це в науково-проектній документації визначено: основні принципи системи охоронного зонування території міста; межі територій та зон охорони пам’яток; режими використання територій та зон охорони пам’яток; межі та режими використання історичних ареалів.

Виходячи з класифікації території м. Тернопіль за ступенем історико-культурної цінності визначена така номенклатура територій і зон охорони пам’яток:

- межа територій пам’яток;

- зона регулювання забудови пам’яток архітектури;

- зона регулювання забудови;

- зона охоронюваного ландшафту;

- зона охорони археологічного культурного шару;

- межа історичного ареалу.

Територія пам’ятки – це земельна ділянка, на якій розташована пам’ятка і яка пов’язана з нею історично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об’єкта культурної спадщини.

Охоронна зона — територія, що виділяється для збереження і відтворення найближчого історичного середовища пам’ятки, головним чи суттєвим елементом якого є пам’ятка, та створення оптимальних умов її огляду. Охоронна зона також забезпечує належне функціонування пам’ятки, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів. В охоронній зоні нова забудова за висотою, розмірами в плані, масштабністю, архітектурними формами підпорядковується пам’яткам та їх історичному середовищу.

Зона охоронюваного ландшафту – природна чи близька до природної незабудована територія за межами охоронної зони, з якою пам’ятка складає єдине композиційно-пейзажне ціле. Вона виділена для збереження і реабілітації природних утворень, які є характерним історичним природним середовищем пам’ятки і відіграє важливу роль в образі населеного місця або окремого пейзажу, може використовуватися для рекреації з відповідним благоустроєм і для традиційної господарської діяльності, що не порушує ландшафт.

Зона охорони археологічного культурного шару призначена для забезпечення збереження і дослідження пам’яток археології. Це ділянки, що мають достатньо високий історико-культурний потенціал, археологічний культурний шар відповідного періоду, доведення якого потребує проведення шурфування або розкопок і де можлива наявність ще не відкритих археологічних об’єктів.

Режим використання територій в межах вищезазначених зон визначений в текстових матеріалах історико-архітектурного опорного плану. Зокрема:

- в охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи і впорядження, що порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища;

- у зоні регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові підприємства, транспортні, складські та інші споруди, що створюють значні вантажні потоки, забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечні об’єкти, а також об’єкти, що є дисгармонійними до середовища, яке охороняється;

- на всіх територіях зони охоронюваного ландшафту не дозволяється будь-яке будівництво, що негативно впливає на характер ландшафту. Передбачається збереження і регулювання рослинності, заходи щодо зміцнення берегових територій, збереження природного характеру берегової смуги, знесення дисгармонуючих будинків і споруд, що спотворюють історичний ландшафт. Проектування та будівництво нових житлових районів, промислових та інших об’єктів забороняється;

- у зоні охоронюваного ландшафту може зберігатися існуюча садибна малоповерхова забудова, що не порушує ландшафт; допускається будівництво садибних житлових будинків і господарських споруд, невеликих рекреаційних об'єктів для обслуговування населення і туристів за умови, що їх поверховість не буде перевищувати 1-го поверху (до 5 м від денної поверхні землі)

- будь-яким земляним та будівельним роботам, пов’язаним з риттям, запланованими на території археологічної охоронної зони, повинні передувати археологічні дослідження (розкопки), а самі роботи повинні здійснюватися під наглядом фахівця-археолога. У проектно-кошторисній документації на будівництво в обов’язковому порядку передбачаються кошти на проведення археологічних досліджень перед початком земляних робіт.

Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в охоронній зоні і зоні регулювання забудови можуть здійснюватися лише за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та погодженими відповідними органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування та архітектури.

Класифікація об’єктів міста за ступенем історико-культурної та природоохоронної цінності: пам’ятки архітектури національного значення, пам’ятки архітектури місцевого значення, пам’ятки архітектури та історії місцевого значення, пам’ятки археології місцевого значення, пам’ятки історії місцевого значення, пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення, меморіальні таблиці, ПЗФ – пам’ятки природи місцевого значення; щойно виявлені об’єкти культурної спадщини – об’єкти археології.

Згідно науково-проектної документації «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя», об’єкти, що репрезентують культурну спадщину міста Тернополя, в межі детального плану території, представлені пам’ятками архітектури та містобудування національного та місцевого значення, пам’ятками історії та монументального мистецтва, археології та природи місцевого значення.

Таблиця 5. Види та кількість об’єктів культурної спадщини

| Види об’єктів культурної спадщини | Кількість, одиниць |
| --- | --- |
|  | Всього по м. Тернопіль | В межі ДПТ |
| Пам’ятки архітектури національного значення | 5 | 2 |
| Пам’ятки архітектури місцевого значення | 199 | 119 |
| Пам’ятки архітектури та історії місцевого значення | 13 | 11 |
| Пам’яток історії місцевого значення | 50 | 14 |
| Пам’яток монументального мистецтва місцевого значення | 15 | 6 |
| Меморіальні таблиці | 2 | 2 |
| Археологічних пам’яток місцевого значення | 6 | - |
| Об’єктів природно-заповідного фонду: пам’ятки природи місцевого значення | 9 | 2 |
| Щойно виявлених об’єктів археології | 3 | - |

* Порівняльна таблиця за видами та кількістю об’єктів культурної спадщини зроблено згідно пояснювальної записки «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя»

При прийнятті проектних рішень детального плану території були враховані положення науково-проектної документації «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя» виконавець ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (м. Львів).

В графічних матеріалах історико-архітектурного опорного плану визначені об’єкти архітектури, що пропонуються для взяття на державний облік, цінна (значна) історична забудова та рядова історична забудова, але опис та режим використання даних об’єктів у пояснювальній записці не визначений.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини»:

- програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програми і проекти, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.):

- відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони погоджуються органом охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації;

- висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових робіт на пам’ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини, надаються органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

Більш детально збереження та охорона нерухомих пам’яток культурної спадщини прописано у зазначеній вище науково-проектній документації, виконаній спеціалізованим інститутом.

# 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

## 4.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Територія проектування, площею 83,67 га, знаходиться у центральній частини міста Тернополя і складається з двох частин розділених вул. Крушельницької – частини мікрорайону «Історичний центр» обмеженої вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул, Кардинала Сліпого, вул. Листопадова, та частини мікрорайону «Новий Світ» обмеженої вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Білецька.

В основу архітектурно-планувальної організації даної території покладена ідея формування загальноміського центру як цілісної поліфункціональної просторової системи.

Мікрорайон «Історичний центр» поєднує в собі елементи історичного ядра (з пам’ятками архітектури національного, місцевого значення та ін.), зону адміністративних закладів (Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада), культурно-видовищні об’єкти (Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Шевченка), підприємства торгівлі, заклади громадського харчування та побутового обслуговування, фінансові установи, заклади освіти, рекреаційні території (парк ім. Т. Шевченко, сквер ім. Т. Шевченко, сквер по вул. В. Чорновола, сквер Кобзаря, сквер С. Качали), а також зони житлової забудови, об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури.

Мікрорайон «Новий Світ» складається здебільшого з кварталів змішаної садибної та багатоквартирної житлової забудови з невеликим вкрапленням адміністративних установ , підприємств торгівлі та громадського обслуговування, установ освіти, та недіючих промислових об’єктів, таких як ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод «Темза».

Аналіз існуючого планування та забудови території проектування показує, що в межах детального плану існують наступні проблеми:

- наявність громадської та житлової забудови яка потребує реконструкції;

- хаотична організація забудови житлових кварталів без врахування нормативних показників;

- недостатній рівень озеленення та благоустрою внутрішньоквартальних територій житлових кварталів;

- наявність садибної житлової забудови;

- недостатня кількість місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту;

- наявність підприємств які на даний момент не функціонують (зокрема ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод «Темза»);

З урахуванням вищезазначених чинників проектними рішеннями передбачається впорядкування функціонально-планувальної структури території проектування за рахунок комплексних заходів з реконструкції та впорядкування території проектування.

Детальним планом уточнені рішення містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.) щодо реконструкції територій садибної забудови в кварталах №1 та №11, а також визначено функціональне використання територій передбачених у проекті внесення змін, як території перспективної зміни цільового використання в кварталах №2 та №12.

В основі архітектурно-планувальної організації території центральної частини визначені наступні принципи:

- реконструкція історичного ядра із збереженням планувальної структури і характеру забудови, що сформувалася;

- створення комфортних умов проживання в житлових кварталах з забезпеченням нормативних площ озеленення згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», за рахунок озеленення і санації внутрішньо-квартальних територій;

- організація внутрішньо-квартального простору з розміщенням ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, майданчиків для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою, господарських цілей та для вигулу домашніх тварин (розрахунок виконаний у відповідності до таблиці 6.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»);

- в перших поверхах проектної житлової забудови передбачається розміщення об’єктів повсякденного громадського обслуговування населення;

- диференціація руху транспорту і пішоходів з розвитком існуючих пішохідних зон, вільних від автомобільного транспорту;

- розміщення місць для постійного зберігання автотранспорту вирішуються за рахунок розміщення паркінгів в перших та підземних поверхах проектної житлової забудови;

- для тимчасового зберігання запроектовані наземні гостьові автостоянки.

Архітектурно-планувальна структура центральної частини міста Тернополя – регулярна. Забудова кварталів житлово-громадської забудови сформована периметрально.

Аналіз громадської, житлової забудови, розрахунки зелених насаджень загального користування та кількість машино-місць для зберігання індивідуального автотранспорту було виконано поквартально, за існуючим квартальним поділом.

Усього кварталів в межах території детального плану 21. Всі розрахунки виконувалися по кожному кварталу окремо.

Таблиця 6. Опис кварталів та їх площа в межах червоних ліній

| Номери кварталів | Межі кварталу | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | вул. С. Наливайка, вул. Броварна, вул. Набережна Бічна, вул. Білецька | 1,59 |
| 2 | вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. Полковника Д. Нечая, вул. Броварна | 4,60 |
| 3 | вул. Набережна Бічна, вул. Броварна, вул. І. Котляревського, вул. Білецька | 1,96 |
| 4 | вул. Полковника Д. Нечая, вул. Академіка В. Гнатюка, вул. І. Котляревського, вул. Броварна | 1,59 |
| 5 | вул. Полковника Д. Нечая, вул. І. Вагилевича, вул. І. Котляревського, вул. Академіка В. Гнатюка | 1,63 |
| 6 | вул. Полковника Д. Нечая, вул. А. Чехова, вул. І. Котляревського, вул. І. Вагилевича | 1,95 |
| 7 | вул. І. Котляревського, вул. Броварна, вул. За Рудкою, вул. Ю. Опільського, вул. С. Крушельницької, вул. Білецька | 6,19 |
| 8 | вул. І. Котляревського, вул. Академіка В. Гнатюка, вул. Броварна | 1,76 |
| 9 | вул. І. Котляревського, вул. Академіка І. Горбачевського, вул. За Рудкою, вул. Академіка В. Гнатюка | 2,30 |
| 10 | вул. І. Котляревського, вул. А. Чехова, вул. За Рудкою, вул. Академіка І. Горбачевського | 3,50 |
| 11 | вул. За Рудкою, вул. А. Чехова, вул. С. Крушильноцької, вул. Ю. Опільського | 2,89 |
| 12 | вул. С. Крушельницької, вул. Ю. Опільського, бульв. Т. Шевченка, вул. Ю. Словацького, вул. М. Грушевського | 5,98 |
| 13 | вул. С. Крушельницької, вул. Родини Барвінських, вул. С. Качали, бульв. Т. Шевченка, вул. Камінна, вул. Ю. Опільського | 2,27 |
| 14 | вул. Родини Барвінських, вул. Б. Хмельницького, вул. С. Качали | 2,15 |
| 15 | вул. Ю. Словацького, бульвар Т. Шевченка, майдан Театральний, вул. М. Грушевського; | 0,87 |
| 16 | вул. С. Качали, вул. І. Франка, вул. В. Чорновола, бульв. Т. Шевченка; | 3,98 |
| 17 | вул. С. Качали, вул. Б. Хмельницького, вул. В. Чорновола, вул. І. Франка | 3,24 |
| 18 | вул. М. Грушевського, бульв. Т. Шевченка, вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова | 3,61 |
| 19 | вул. Гетьмана сагайдачного, бульв. Т. Шевченка, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого | 4,09 |
| 20 | вул. В. Чорновола, вул. Коперника, вул. Руська, бульв. Т. Шевченка | 4,05 |
| 21 | вул. В. Чорновола, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Коперника | 2,92 |

Для поліпшення екологічної ситуації центру проектним рішенням «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» передбачено зміну цільового призначення промислових об`єктів, а саме: заводу ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод «Темза», швейної фабрики «ВАТ «Галія».

Житлова забудова

На території реконструкції передбачається розміщення вибіркової нової забудови. Враховуючи цінність земель центральної частини міста та брак вільних територій, основним типом нового житлового будівництва на проектній території буде багатоквартирна забудова.

Житлове багатоквартирне будівництво передбачається в основному на територіях реконструкції та зміни цільового використання. З точки зору найбільш ефективного використання міських земель для комерційних цілей в центральній частині міста Тернополя в кварталах мікрорайону «Новий Світ» пропонується вибуття ветхих житлових будинків (викуп земельних ділянок).

Усього пропонується під вибуття 38 помешкань одноквартирної (садибної) забудови загальною площею близько 2,6 тис. м².

В кварталах реконструкції мікрорайону «Новий Світ» запроектовані нова багатоквартирна житлова забудова (7 - 16 поверхів), з розміщенням на перших поверхах місць постійного зберігання автотранспорту та вбудованих закладів повсякденного обслуговування. Під’їзди до житлових будинків забезпечуються під’їздами з проїзною частиною 4,5 м та тупиковими під’їздами з розворотними площадками 12 на 12 м.

В кварталах мікрорайону «Історичний центр» проектом передбачена вибіркова багатоквартирна забудова (7 - 16 поверхів) та надбудова існуючих двох- і трьохповерхових багатоквартирних житлових будинків в два поверхи з урахуванням матеріалів затверджених детальних планів та обмежень визначених історико-архітектурним опорним планом.

Для збереження існуючої архітектурно-планувальної структури центральної частини м. Тернопіль проектом передбачено нову периметральну багатоквартирну забудову.

Враховуючи, що освоєння трьох площадок по вул. Білецька (район парку ім. Т. Шевченка) обмежено режимом використання території в межах зони охоронюваного ландшафту визначеними науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план м Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація», м. Львів, 2012 р.), в даному детальному плані відображені ділянки і об’єкти можливого розміщення житлово-громадської забудови та об’єкту транспортної інфраструктури – багаторівневого паркінгу для зберігання автомобілів за умови внесення змін до містобудівної документації – «Історико-архітектурний опорний план м Тернопіль», «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» та «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» (пропозиція зазначена у Протоколі робочої наради щодо розгляду проекту детального плану 03.03.2021).

При розробленні проектів реконструкції і капітального ремонту житлових будинків слід керуватися чинними нормативними документами у будівництві, зокрема ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».

При реконструкції і капітальному ремонті житлового будинку, розташованому у щільній міській забудові, необхідно: провести аналіз його впливу на оточуючі будинки і споруди з метою забезпечення їх експлуатаційних якостей, міцності і стійкості; у випадках, передбачених ДБН В. 1.2-5, виконувати науково-технічний супровід. Відхилення від обов’язкових вимог чинних НД повинні бути погоджені у встановленому порядку з відповідними державними органами нагляду і контролю.

Житлові будинки після реконструкції або капітального ремонту повинні відповідати призначенню і основним вимогам до них. Основними вимогами, яким повинні відповідати такі будинки протягом усього періоду експлуатації, є забезпечення: міцності, стійкості і надійності будинку з урахуванням впливу різних факторів, характерних для конкретних районів і регіонів; необхідного рівня комфортності проживання, благоустрою і санітарного стану будинку і прибудинкових територій; нормативних показників теплозахисту і енергозбереження; пожежної безпеки; нормативного шумозахисту; нормативної інсоляції будинку та оточуючої забудови.

Основні техніко-економічні показники:

- проектна чисельність населення - 13271 осіб;

- загальна площа (нового будівництва) 19348 м2;, з них 11148 м2 вибіркове будівництво і 8200 м2 надбудови;

- загальна кількість нових квартир 1792 одиниць, з них 1694 у будинках вибіркового будівництва і 98 у надбудові;

- проектна щільність населення 213,6 осіб/га;

- середня житлова забезпеченість збільшиться і досягне (проектний стан) 27,3 м2;

- співвідношення зносу до нового проектного будівництва становитиме 13,4% по загальній площі або 2,1% за кількістю помешкань

Організація внутрішньоквартального простору з розміщення ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, майданчиків для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою та господарських цілей бак виконана згідно розрахунку у відповідності до таблиці 6.42 ДБН Б.2.2-12:2019.

Громадська забудова представлена адміністративно-офісними, навчальними об’єктами, підприємствами торгівлі, харчування, побутового обслуговування населення.

Крім нового будівництва у кварталі №12 запропонована реконструкція будівель недіючої швейної фабрики ВАТ «Галія» під розміщення об’єктів громадського призначення.

В кварталах №11, №12, №13, №16, №17 також передбачена надбудова існуючих будівель громадської забудови в два поверхи та на окремих будинках влаштування мансардного поверху.

Цікаві конструктивні рішення мансард дозволять оживити облік будинків і запропонувати різноманітний функціональний набір нежитлових приміщень.

Зміна цільового призначення та реконструкція значної та рядової історичної забудови повинно бути погоджене з органами охорони культурної спадщини.

В межі кварталів «Історичного центру» виділені території вільні від автомобільного транспорту, передбачених для пішохідного руху, що створює умови для безпечного пересування пішоходів по центральній частині міста.

Зелені насадження

Зелені насадження загального користування в центральній частині міста є важливим елементом збагачення просторової композиції центру, що доповнює його загальну планувальну структуру та архітектурно-художню виразність.

Таблиця 7. Існуючі зелені насадження загального користування

| Назва | Адреса | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| Сквер ім. Т. Шевченка | бульв. Т. Шевченка | 1,10 |
| Сквер на вул. В. Чорновола | вул. В. Чорновола | 0,5 |
| Сквер Кобзаря | обмежений вул. Ю. Словацького та бульв. Т. Шевченка | 0,32 |
| Сквер Качали | на вул. С. Качали поблизу будинку № 1 | 0,48 |
| Разом |  | 2,3 |

Площа існуючих зелених насаджень загального користування, що перебувають на балансі міста, складає 2,3 га.

У 2017 році ДП «ДІПРОМІСТО» була виконана, відповідно до договору №543-04-3-2017, укладеного з Тернопільською міською радою, документація «м. Тернопіль. Схема озеленення міста» виконана (затверджена рішенням сесії Тернопільської міської ради). Згідно неї в межі детального плану території запроектовано два нових сквери, загальною площею 0,30 га.

Таблиця 8. Проектні зелені насадження загального користування

| Назва | Адреса | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| Сквер біля пам’ятника Я. Стецька | на розі бульв. Т. Шевченка і вул. Камінна | 0,07 |
| Сквер біля пам’ятника І. Франка | вул. Гетьмана Сагайдачного | 0,23 |
| Разом |  | 0,30 |

В проекті визначені:

- зелені насадження житлових кварталів мікрорайонів (6 м2/ особу);

- зелені насадження обмеженого користування;

- зелені насадження спеціального призначення в межах санітарно-захисних зон, які не нормуються, а визначені у відповідності до проекту.

Враховуючи значну щільність існуючої забудови центральної частини міста Тернополя для створення комфортних умов проживання, також передбачаються наступні заходи з озеленення: вертикальне озеленення, контейнерне озеленення та живоплоти.

В озелененні міста Тернополя і створенні художньо-декоративного оформлення засобами і прийомами садово-паркового мистецтва і ландшафтної архітектури велике значення має вертикальне озеленення. Одна з найбільш цінних якостей вертикального озеленення – це можливість ефективного поєднання живої природи з житловими та громадськими спорудами та один з найефектніших, доступних і виразних засобів їх декорування.

Основними функціями вертикального озеленення є декоративне оформлення об’єктів, маскування непривабливих споруд і об’єктів (старі засохлі дерева можна перетворити на справжнє чудо, наприклад, заплести їх розкішними плеткими трояндами), організація та ізоляція місць відпочинку, створення оптимальних мікрокліматичних умов (створення тіні, зменшення сонячної радіації, поглинання шуму та пилу, підвищення відносної вологості).

Залежно від призначення об’єкта, що озеленюється, буде переважати та чи інша функція вертикального озеленення, а саме:

- для житлових і громадських будівель – декоративне оформлення, підвищення їхнього художньо-естетичного вигляду, поліпшення мікрокліматичних умов усередині приміщення;

- для місць відпочинку – створення максимальної тіні та ізоляція;

- для господарсько-побутових та інженерних споруд – маскування;

- для малих архітектурних форм – декоративне оформлення.

Контейнерне озеленення надає широкі можливості для створення різноманітного оформлення як міського вуличного благоустрою, так і різних малих за площею територій у центрі міста. Композиції, створені з використанням стаціонарних та мобільних контейнерів, гармонійно виглядатимуть як на вулицях, в парках, так і в районах історичної забудови, і в сучасних мікрорайонах, створюючи неповторні барвисті каскади, гірки, фонтани, піраміди, тощо. У той же час використання їх у центральній частині міста Тернополя дозволить створити озеленення на територіях, де унеможливлюється висаджування дерев та кущів безпосередньо у ґрунт.

При оформленні громадських, торговельних і бізнесових будівель та центрів, терас ресторанів і кафе, виставкових павільйонів контейнерне озеленення в сучасних умовах стає найактуальнішим.

Живоплоти впливають на міський ландшафт, створюючи затишні гарні куточки, бо це найкраща заміна огорожі. З допомогою живоплотів можна виділити внутрішню cтиліcтику, сховати непривабливі предмети, надати виразність клумбі і доріжкам, розділити простір на зони. Вони призначені для захисту від вітру або пекучого сонця, пилу, газу, міського шуму, маскування фасадів будинків або господарських споруд. Це чудовий декоративний елемент озеленення, який є невід’ємним елементом як міського, так і заміського озеленення. Створюють живоплоти з листяних і хвойних дерев, кущів та ліан.

Таблиця 9. Зелені насадження кварталів мікрорайонів території детального плану

| Номери кварталів | Загальна площа кварталу | Проектне населення | Зелені насадження обмеженого використання (громадської забудови) | Озеленені території одноквартирної (садибної) житлової забудови | Озеленені території багатоквартирної забудови | Озеленені території багатоквартирної забудови | Рівень озеленення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існуючі | існуючі | існуючі | проектні |  |
|  | га | осіб | м² | м² | м² | м² | % |
| 1 | 1,59 | 716 | - | 2283 | 1133 | 1269 | 29,6 |
| 2 | 4,60 | 2200 | - | 4850 | 2234 | 6116 | 28,7 |
| 3 | 1,96 | 365 | - | 2996 | 3488 | - | 33,1 |
| 4 | 1,59 | 862 | - | 1331 | 2110 | 1731 | 32,5 |
| 5 | 1,63 | 521 | - | 1905 | 1144 | - | 18,7 |
| 6 | 1,95 | 272 | - | 4729 | 1086 | - | 29,8 |
| 7 | 6,19 | 1283 | 2584 | 3635 | 10546 | - | 27,1 |
| 8 | 1,76 | 319 | - | 1430 | 2996 | - | 25,1 |
| 9 | 2,30 | 319 | 3301 | 2468 | 1652 | - | 32,3 |
| 10 | 3,50 | 276 | 2140 | 9827 | 1761 | - | 39,2 |
| 11 | 2,89 | 1471 | 0 | 0 | 4349 | 4477 | 30,5 |
| Усього мікрорайон «Новий світ» | 29,96 | 8604 | 8025 | 35454 | 32499 | 13593 |  |
| 12 | 5,98 | 827 | 1513 | - | 8026 | 643 | 17,0 |
| 13 | 2,27 | 413 | 1881 | - | 6761 | - | 38,1 |
| 14 | 2,15 | 317 | 1727 | - | 4978 | 203 | 32,1 |
| 15 | 0,87 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 16 | 3,98 | 295 | 4734 | - | 5209 | - | 25,0 |
| 17 | 3,24 | 456 | 2545 | - | 3192 | - | 17,7 (28,8) |
| 18 | 3,61 | 410 | 2101 | - | 2217 | - | 12,0 |
| 19 | 4,09 | 890 | 338 | - | 3461 | - | 9,3 |
| 20 | 4,05 | 304 | 1115 | - | 507 | - | 4,0 |
| 21 | 2,92 | 755 | 2751 | - | 4579 | - | 25,1 |
| Усього мікрорайон «Історичний центр» | 33,16 | 4667 | 18705 | — | 38930 | 846 |  |
| РАЗОМ | 63,12 | 13271 | 26730 | 35454 | 71249 | 14439 |  |
|  |  |  | 147872 |  |

Примітки:

у кварталах №5, №18, №19, №20 – недостатній рівень озеленення існуючої житлової забудови, яка історично склалася

у кварталах №12, №20 – недостатній рівень озеленення навчальних закладів (згідно нормативів озеленені території повинні займати не менше 50% території навчальних закладів)

у кварталі №17 – 1,25 га територія комунальних підприємств

## 4.2. ПРОЕКТНІ ОБ’ЄКТИ

Детальним планом території центру міста намічене розміщення наступних об’єктів:

Таблиця 10. Нові об’єкти громадської забудови

| Номери кварталів | Загальна площа, м2 | Призначення, місць |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | Магазин (вбудований) |
| 2 | 1610 | Торгово-офісні приміщення |
| 2 | 240 | Заклад дошкільної освіти на 40 місць |
| 4 | 50 | Вбудовані торгово-офісні приміщення |
| 7 | 2729 | Суд |
| 11 | 4220 | Торгово-офісні приміщення |
| 11 | 300 | Заклад дошкільної освіти на 50 місць |
| 11 | 240 | Заклад дошкільної освіти на 40 місць |
| 12 | 2050 | Торгово-офісні приміщення |
| 12 | 300 | Заклад дошкільної освіти на 50 місць |
| 12 | 2510 | Торгово-офісні приміщення |
| 12 | 1550 | Офіси (надбудова) |
| 12 | 6360 | Реконструкція швейної фабрики в громадську забудову |
| 13 | 1760 | Торгово-офісні приміщення |
| 13 | 240 | Заклад дошкільної освіти на 50 місць |
| 13 | 650 | Офіси (надбудова) |
| 14 | 500 | 2 поверхи, офіси |
| 14 | 240 | Заклад дошкільної освіти на 40 місць |
| 14 | Реконструкція | Заклад дошкільної освіти на 60 місць |
| 16 | 1800 | 360 м2 – підприємства торгівлі, 1440 м2 - офіси |
| 16 | 500 | Офіси (надбудова) |
| 17 | 3270 | Офіси (надбудова) |
| 18 | 400 | Ресторан, кафе (~ 100 місць) |
| 20 | 1040 | Торгово-офісні приміщення |

Примітка: заклади дошкільної освіти у кварталах №2, №11, №12, №13, №14 - вбудовані дитячі садки (тимчасове перебування - 4 години перебування, без кухні та спальних місць); у кварталі №14 (на 60 місць) – реконструкція під дитячий садок повного функціонування.

## 4.3. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Для визначення містобудівних умов і обмежень було уточнено функціональне використання території в межі детального плану з урахуванням даних Державного земельного кадастру та виконана «Схема функціонального зонування», яка уточнює положення містобудівної документації «Внесення дострокових змін до плану зонування території м. Тернопіль (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 рік).

На схемі визначені наступні зони у відповідності до ДБН Б.1.1-22:2017:

- невиробничі Г (громадські);

- житлові Ж;

- ландшафтно-рекреаційні Р;

- зони транспортної інфраструктури ТР;

- зони інженерної інфраструктури ІН;

- комунально-складські зони КС;

- спеціальні С;

- зони історико-культурного призначення ІК.

НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ Г (громадські).

Зони загальноміського центру Г-1, П-Г-1. Призначається для розташування адміністративних будівель органів управління, ділових, фінансових, торгівельних, культурно-просвітницьких установ, багатоквартирних житлових будинків, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції загальноміського та регіонального значення, або груп цих об’єктів на території міста та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури.

Громадські зони Г-2. Призначаються для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових,торгівельних установ, закладів обслуговування та супутніх до них елементів транспортної інфраструктур. Зони призначення для обслуговування населення, що мешкає в житлових районах. В зонах можуть розташовуватись житлові будинки.

Навчальні зони Г-3-1, П-Г-3-1. Зона розміщення шкіл та ДНЗ.

Навчальні зони Г-3-3. Зони розміщення навчальних закладів. Призначається для розташування вищих навчальних закладів, закладів середньої спеціальної освіти, об’єктів наукового обслуговування та закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля.

Культурні та спортивні зони Г-4 (зони розміщення культурно-мистецьких та спортивних об’єктів). Призначаються для розташування великих культурно-мистецьких та спортивно-видовищних комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів, стадіонів тощо.

Лікувальні зони Г-5 (зона розміщення лікувальних та оздоровчих закладів). Призначаються для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, аптек, інших лікувальних закладів. Зону формують території, на яких розміщуються об’єкти, що відносяться до установ охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Торговельні зони Г-6, П-Г-6 (зони розміщення об’єктів торгівлі). Призначаються для розташування магазинів, торгівельних комплексів, ринків, ринкових комплексів. Зону формують території громадської забудови, на яких за містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та інші об’єкти обслуговування населення.

ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж (зони житлової забудови)

Садибної забудови Ж-1 (зона садибної забудови). Призначена для розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або з блокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Багатоквартирна житлова забудова Ж-3 (зона багатоквартирної житлової забудови). Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків до 4 поверхів включно, супутніх об’єктів побутового обслуговування, комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноміського та районного значення. Домінуюче функціональне використання території – житлова функція з включенням функцій громадського призначення.

Багатоквартирна житлова забудова Ж-4, П-Ж-4 (зона багатоквартирної житлової забудови). Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків від 5 до 9 поверхів, супутніх об’єктів побутового обслуговування, комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноміського та районного значення.

Домінуюче функціональне використання території – житлова функція з включенням функцій громадського призначення.

Багатоквартирна житлова забудова Ж-5, П-Ж-5 (зона багатоквартирної житлової забудови). Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків поверховістю від 10 до 16 поверхів, супутніх об’єктів побутового обслуговування населення, комунальних об’єктів, окремих об’єктів загальноміського значення.

Домінуюче функціональне використання території – житлова функція з включенням функцій громадського призначення.

Підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони Ж-1с.

Підзони багатоквартирної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони Ж-3с, Ж-4с.

На територіях із індексом «с» у зв’язку з планувальними обмеженнями забороняється розміщення нового житлового будівництва та ряду об’єктів громадського обслуговування згідно з чинних нормативів.

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р

Зони об’єктів природно-заповідного фонду Р-1. Визначена для забезпечення збереженості унікальних природних ландшафтів з особливими умовами використання. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів; планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища. Використання території об’єктів ПЗФ повинно відбуватися відповідно до положень законодавства про об’єкти та території природно-заповідного фонду.

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3, П-Р-3. Зона зелених насаджень загального користування з високим рівнем благоустрою, призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні та інші спеціалізовані парки.

Зона прибережно-захисної смуги Р-ПЗС. Пропозиції щодо встановлення природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності. Згідно ст. 88 Земельного кодексу України прибережно-захисні смуги уздовж річок та навколо водойм відносяться до земель водного фонду.

Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення й замулення на санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для винесення в натуру території ПЗС необхідне розроблення відповідного проекту землеустрою спеціалізованою організацією.

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР

Зона транспортної інфраструктури населеного пункту ТР-1-3, зона терміналів, транспортних вузлів, підприємств, АЗС, СТО, великих стоянок, гаражів, установ і організацій транспортного господарства, призначених для експлуатації, утримання, будівництва, ремонту, розвитку наземних та підземних будівель та інших об’єктів транспорту.

Зона транспортної інфраструктури ТР-2, до якої відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній), доріг.

Зона пішохідних вулиць ТР-2-1, може включати в себе зони пішохідних вулиці, набережних, бульварів, площ, алей тощо.

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

Зони інженерної інфраструктури ІН-1 до них відносяться головні об'єкти електромережі.

Зони інженерної інфраструктури ІН-2 до них відносяться головні об'єкти тепломережі, водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС

Зона – КС-6. Зона розташування об’єктів, що не потребують встановлення санітарно – захисної зони , або санітарно-захисна зона знаходиться в межах території підприємства. Призначається для розміщення об’єктів, що не потребують встановлення СЗЗ.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ С

Зона озеленення спеціального призначення С-4. Зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон.

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІК

Для населених пунктів, занесених до списку історичних населених місць України, визначаються зони, щодо яких встановлюється спеціальний режим використання територій, обумовлений законодавством про охорону культурної спадщини.

ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН В МЕЖІ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

На основі аналізу забудови мікрорайонів «Новий світ» та «Історичний центр», перспективи функціонально - планувального розвитку, який передбачений детальним планом, уточнені функціональні типи територіальних зон.

Згідно з ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)», пропонуються наступні територіальні зони та підзони (таблиця 11):

Таблиця 11. Територіальні зони та підзони в межі детального плану території

| ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ Г |
| --- |
| Г-1 | Зони загальноміського центру. |
| Г-2 | Громадські зони. |
| П-Г-1 | Проектні громадські зони загальноміського центру |
| НАВЧАЛЬНІ ЗОНИ Г-3 |
| Г-3-1 | Зони розміщення шкіл та ДНЗ. |
| Г-3-3 | Зони розміщення спеціалізованих навчальних закладів |
| П-Г-3-1 | Проектні зони розміщення шкіл та ДНЗ. |
| КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ ЗОНИ Г-4 |
| Г-4 | Культурні та спортивні зони. |
| ЛІКУВАЛЬНІ ЗОНИ Г-5 |
| Г-5 | Зони розміщення лікувальних закладів. |
| ТОРГОВЕЛЬНІ ЗОНИ Г-6 |
| Г-6 | Зони розміщення об’єктів торгівлі. |
| П-Г-6 | Проектні зони розміщення об’єктів торгівлі. |
| ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж |
| Ж-1 | Зони садибної житлової забудови. |
| Ж-1с | Підзони садибної житлової забудови в межах санітарно-захисних зон. |
| Ж-3 | Зони існуючої багатоквартирної житлової забудови до 4-х поверхів. |
| Ж-3с | Підзони існуючої багатоквартирної житлової забудови до 4-х поверхів в межах санітарно-захисних зон. |
| Ж-4 | Зони існуючої багатоквартирної житлової забудови від 5-ти до 9-ти поверхів. |
| П-Ж-4 | Зони проектної багатоквартирної житлової забудови від 5-ти до 9-ти поверхів |
| Ж-4с | Підзони існуючої багатоквартирної житлової забудови від 5-ти до 9-ти поверхів в межах санітарно-захисних зон. |
| Ж-5 | Зони існуючої багатоквартирної житлової забудови від 10-ти до 16-ти поверхів |
| П-Ж-5 | Зони проектної багатоквартирної житлової забудови від 10-ти до 16-ти поверхів |
| ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р |
| Р-ПЗС | Зони прибережно-захисної смуги. |
| Р-1 | Зони об’єктів природно-заповідного фонду. |
| Р-3 | Рекреаційні зони озеленених територій загального користування. |
| П-Р-3 | Проектні рекреаційні зони озеленених територій загального користування. |
| ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР |
| ТР-1-3 | Зони транспортної інфраструктури населеного пункту, терміналів, транспортних вузлів, підприємств, АЗК, СТО, гаражів та ін. |
| ТР-2 | Зони транспортної інфраструктури. Території вулиць, майданів (в межах червоних ліній), доріг. |
| ТР-2-1 | Зони пішохідних вулиць. |
| ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН |
| ІН-1 | Зона розміщення головних об’єктів електромережі. |
| ІН-2 | Зони розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації. |
| КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС |
| КС-6 | Зони розміщення комунальних об’єктів які не потребують встановлення СЗЗ або із СЗЗ в межах підприємств. |
| СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ |
| С-4 | Зони озеленення спеціального призначення. |
| ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |
|  | Історичного ареалу. |
|  | Території пам’яток |
|  | Зони регулювання забудови пам’яток архітектури. |
|  | Зони регулювання забудови |
|  | Зони охоронюваного ландшафту. |
|  | Зони охорони археологічного культурного шару. |

Зазначені у таблиці 11 планувальні зони та підзони відображені на «Схемі зонування території».

ПЕРЕЛІК ПЕРЕВАЖНИХ, СУПУТНІХ, ТА ДОПУСТИМИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

НЕВИРОБНИЧІІ ЗОНИ – Г (громадські):

Г-1, Г-2, П-Г-1. Зони загальноміського центру та ділові.

Переважні види використання:

- адміністративні будівлі органів управління;

- ділові установи;

- фінансові установи;

- торговельні заклади;

- культурно-просвітницькі установи;

- багатоквартирна житлова забудова;

- громадські установи та інші багатофункціональні об’єкти.

Супутні види використання:

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, підземні гаражі для обслуговування даної зони, велостоянки;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- малі архітектурні форми;

- установи освіти;

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;

- підприємства громадського харчування;

- готелі;

- озеленені території загального користування;

- громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- спорткомплекси;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- автостоянки та підземні гаражі для постійного зберігання транспортних засобів;

- вищі та середні спеціальні учбові заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при вищих учбових закладах, позашкільні установи, шкільні центри, дошкільні заклади;

- об’єкти обслуговування транспорту;

- об’єкти цивільного захисту;

Г-3-1, П-Г-3-1. Зони розміщення шкіл та ДНЗ

Переважні види використання:

- загальноосвітні школи;

- дошкільні навчальні заклади

Супутні види дозволеного використання:

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- малі архітектурні форми;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- об’єкти цивільного захисту;

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів навчальних закладів.

Г-3-3. Зони розміщення спеціалізованих навчальних закладів

Переважні види використання:

- вищі та середні спеціальні учбові заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при вищих учбових закладах, об’єкти наукового обслуговування та заклади з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- наукові та науково-пошукові заклади;

- спеціалізовані школи

Супутні види дозволеного використання:

- кінотеатри, розважальні комплекси;

- виставочні зали, музеї;

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- малі архітектурні форми;

- гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу;

- поліклініки, аптеки;

- магазини;

- перукарні;

- пошта, телеграф, телефон;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- підприємства зв’язку;

- будинки побуту;

- культові споруди;

- громадські вбиральні;

- об’єкти цивільного захисту;

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів навчальних закладів.

Г-4. Культурні та спортивні зони

Переважні види використання:

- театри, концертні зали, цирк. будинки культури;

- кінотеатри;

- бібліотеки, клуби, центри дозвілля, розважальні комплекси;

- культові споруди.

Супутні види дозволеного використання:

- підприємства зв’язку;

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- будинки побуту;

- невеликі парки, сквери;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- магазини товарів першої необхідності;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування.

- готелі;

- кафе;

- аптеки;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, (підземні та наземні ) при громадських будівлях;

- громадські вбиральні.

Г-5. Лікувальні зони.

Переважні види використання:

- лікувальні корпуси лікарень;

- консультативні поліклініки;

- спеціалізовані поліклініки;

- науково-дослідні та медичні центри;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- станції невідкладної швидкої допомоги;

- станції переливання крові (відповідно до містобудівної документації);

- амбулаторії;

- будинки-інтернати для дорослих;

- будинки дитини.

Супутні види дозволеного використання:

- аптеки;

- будинки для аварійного чергового медперсоналу;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів;

- громадські вбиральні;

- культові споруди.

Г-6, П-Г-6. Торговельні зони.

Переважні види використання:

- торгові центри, спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- ринки;

- ринкові комплекси.

Супутні види дозволеного використання:

- готелі;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, підземні гаражі для обслуговування даної зони;

- громадські вбиральні;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- об’єкти побутового обслуговування;

- заклади харчування;

- малі архітектурні форми;

- об’єкти цивільного захисту.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- всі типи використання, дозволені в зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення;

- тимчасові об’єкти для провадження підприємницької діяльності.

Для усіх ГРОМАДСЬКИХ ЗОН – Г умови і обмеження забудови земельних ділянок в межах санітарно-захисних зон і відстаней, охоронних зон визначених «Схемою існуючих планувальних обмежень» та «Схемою проектних планувальних обмежень», допускається з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДСП №173-96.

ЖИТЛОВІ ЗОНИ – Ж

Ж-1. Зони садибної житлової забудови (до 4-х поверхів).

Переважні види використання:

- одноквартирні житлові будинки до 4-х поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках;

- дитячі дошкільні заклади, в тому числі зблоковані з загальноосвітніми школами.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди для зберігання приватного легкового транспорту на території власних садиб;

- окремі вбудовані чи прибудовані об’єкти соціального і культурно-побутового обслуговування населення;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- оранжереї та теплиці;

- дитячі та спортивні майданчики;

- озеленення;

- надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації;

- об’єкти торгівлі;

- заклади харчування;

- малі архітектурні форми;

- озеленені території загального користування;

- об’єкти транспортної інфраструктури (елементи вулично-дорожньої мережі, крім об’єктів дорожнього сервісу)

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, індивідуальна трудова діяльність, при цьому цільове призначення земельної ділянки визначається як під індивідуальне житлове будівництво(не ОСГ, садівництво, тощо).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- окремі вбудовані чи прибудовані об’єкти повсякденного обслуговування: магазин, перукарні, аптеки, об’єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби;

- дитячі дошкільні навчальні заклади;

- культові споруди;

- місця масового відпочинку;

- кафе;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або міста в цілому;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини;

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки;

- об’єкти цивільного захисту.

Розміщення об’єктів допустимих видів забудови допускається з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДСП №173-96. Об’єкти допустимих видів забудови не повинні потребувати встановлення санітарно-захисних зон та не створювати негативного впливу на оточуюче середовище.

Ж-3. Зони багатоквартирної житлової забудови (до 4-х поверхів).

Переважні види використання:

- багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів включно;

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи, підприємства торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування;

- технічні будівлі та споруди;

- озеленені території;

- клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення;

- бібліотеки;

- виставочні зали;

- спортивні майданчики;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

- відділення зв’язку;

усі типи використання, дозволені у зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди для зберігання індивідуальних транспортних засобів;

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН Б.2.2-12:2019;

- господарські, ігрові, спортивні майданчики;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

культові споруди;

установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

Ж-4, П-Ж-4. Зони багатоквартирної житлової забудови (від 5 до 9 поверхів).

Переважні види використання:

- багатоквартирні житлові будинки від 5 до 9 поверхів, окремо розташовані або зблоковані;

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи, підприємства торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування;

- технічні будівлі та споруди;

- озеленені території;

- клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення;

- бібліотеки;

- виставочні зали;

- спортивні майданчики;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

усі типи використання, дозволені у зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Супутні види дозволеного використання:

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН Б.2.2-12:2019;

- господарські, ігрові, спортивні майданчики;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

Ж-5, П-Ж-5. Зони багатоквартирної житлової забудови (від 10 до 16 поверхів).

Переважні види використання:

- багатоквартирні житлові будинки від 10 до 16 поверхів;

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського харчування;

- технічні будівлі та споруди;

- озеленені території;

- клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення;

- бібліотеки;

- виставочні зали;

- спортивні майданчики;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

- відділення зв’язку;

усі типи використання, дозволені у зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Супутні види дозволеного використання:

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН Б.2.2-12:2019;

- господарські, ігрові, спортивні майданчиків;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- окремо розташовані адміністративні будівлі загальноміського значення.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

Ж-1с. Підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, банки, пральні, гаражі, склади (крім продовольчих), споруди управлінь різних служб, конструкторські бюро, учбові заклади, технічні училища (без гуртожитків);

- магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, КНС, розсадники рослин для озеленення підприємств і СЗЗ;

- об’єкти інженерної і транспортної інфраструктури;

відповідно до статті 151 глави 6 Житлового кодексу України дозволяється проведення поточного і капітального ремонту існуючого житлового фонду.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом.

Ж-3с. Підзона багатоквартирної житлової забудови до 4-х поверхів в межах санітарно-захисної зони.

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водо охолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони;

відповідно до розділу IV Житлового кодексу України дозволяється проведення поточного і капітального ремонту існуючої житлового фонду.

Не допускається розміщувати:

- багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом.

Ж-4с. Підзона багатоквартирної житлової забудови (від 5 до 9 поверхів) в межах санітарно-захисної зони.

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водо охолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони;

відповідно до розділу IV Житлового кодексу України дозволяється проведення поточного і капітального ремонту існуючої житлового фонду.

Не допускається розміщувати:

- багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом.

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р:

Р-ПЗС. Зона прибережно-захисної смуги.

Згідно ст. 88 Земельного кодексу України прибережно-захисні смуги уздовж річок та навколо водойм відносяться до земель водного фонду. Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення й замулення та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Р-ПЗС – відповідно спеціально розробленого проекту – «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет» (ВАТ «ТернопільВОДПРОЕКТ», 1998 р., затверджений Рішенням Тернопільської міської Ради від 25.03.2004 №4/10/134).

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляється в порядку, передбаченому законодавством.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо., (стаття 89, Водний кодекс України).

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Виконавчі комітети місцевих Рад зобов'язані доводити до відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо меж прибережних захисних смуг, а також водоохоронного режиму, який діє на цих територіях.

Р -1. Зони об`єктів природно-заповідного фонду.

Режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається відповідно до Закону «Про природно-заповідний фонд України» з урахуванням їх класифікації та цільового призначення.

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду, який в т.ч. визначає характер допустимої діяльності в них, визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону, і затверджуються: центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища - щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; обласними державними адміністраціями - щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Завдання, особливості природоохоронного режиму пам’яток природи визначаються на основі Закону «Про природно-заповідний фонд України» безпосередньо в їх первинних облікових документах.

Р-3, П-Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування.

Переважні види використання:

- озеленені території загального користування (парки, сади, сквери, бульвари, міські ліси, водойми);

- навчально-туристичні та екологічні стежки;

- малі архітектурні форми;

- пляжні зони;

- спортивні майданчики.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту і зв’язку, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- громадські вбиральні;

- пункти прокату спортивного інвентарю.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- меморіальні комплекси;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- оранжереї;

- пристані;

- фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- інші будівлі для конторських та адміністративних цілей, пов’язані з обслуговуванням даної зони.

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

ТР-1-3. Зона транспортної інфраструктури населеного пункту.

Переважні види використання:

- термінали;

- транспортні вузли;

- підприємства , АЗС, АЗК, АГЗП, АГЗС, АГНКС, СТО;

- великі стоянки;

- гаражі, багатоповерхові та підземні паркінги;

- установи і організації транспортного господарства (призначених для експлуатації, утримання, ремонту, розвитку надземних та підземних будівель та інших об’єктів транспорту);

- автомийки.

Супутні види дозволеного використання:

- інженерні мережі;

- складські приміщення;

- пункти охорони;

- заклади торгівлі та обслуговування;

- заклади громадського харчування;

- малі архітектурні форми;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- громадські вбиральні;

- тимчасові об’єкти для здійснення підприємницької діяльності.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- відкриті майданчики для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

- стаціонарні малі архітектурні форми;

- елементи зовнішньої реклами;

- тимчасові об’єкти для здійснення підприємницької діяльності.

ТР-2. Зона транспортної інфраструктури. Території вулиць, майданів (у червоних лініях), доріг.

Переважні види використання:

- проїзні частини вулиць і доріг, пішохідні тротуари, вело доріжки міських вулиць, площі і майдани;

- підземні пішохідні переходи з виходами;

- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

- мости, тунелі, транспортні розв’язки, шляхопроводи.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- тролейбусні лінії та їх облаштування;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами;

- малі архітектурні форми комерційного призначення;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам’ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- малі архітектурні форми комерційного призначення;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.

ТР-2-1. Зона пішохідних вулиць.

Переважні види використання:

- пішохідні бульвари;

- набережні;

- заклади торгівлі та обслуговування;

- заклади громадського харчування;

- малі архітектурні форми;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- громадські вбиральні;

- озеленені території;

- елементи зовнішньої реклами.

Супутні види дозволеного використання:

- інженерні мережі;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- громадські вбиральні;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами;

- малі архітектурні форми комерційного призначення;

- пам’ятники.

ЗОНА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

ІН-1. Зона розміщення головних об’єктів електромережі.

Переважні види використання:

- повітряні мережі електропередачі 330 кВт, 110 кВт, 35 кВт, 10 кВт;

- електропідстанції;

- генеруючі станції;

- ТЕС;

- поля фотоелектричних панелей (СЕС).

Супутні види дозволеного використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

- складські.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- громадські об’єкти;

- комунальні, складські та промислові об’єкти.

ІН-2. Зона розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливової каналізації.

Переважні види використання:

- ТЕЦ;

- котельні, ГРП;

- артезіанські свердловини;

- майданчики водопровідних споруд;

- каналізаційні очисні споруди;

- очисні споруди зливової каналізації.

Супутні види використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС.

КС-6. Зона розміщення об’єктів, які не потребують встановлення СЗЗ, або СЗЗ знаходиться в межах підприємства.

Призначаються для розміщення підприємств, що не є джерелом забруднення навколишнього середовища і не потребують встановлення санітарно-захисної зони.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ С.

С-4. Зона озеленення спеціального призначення.

Зона С-4 – зелених насаджень спеціального призначення виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього природного середовища від негативного антропогенного впливу.

Переважні види використання:

- озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередач, коридорів та інших комунікацій, санітарно-захисних зон охорони об’єктів водопостачання, територій зсувів, вздовж вулиць і доріг населених пунктів (за межами червоних ліній) тощо.

- пожежні депо;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств;

- стоянки для громадського та індивідуального транспорту.

Супутні види дозволеного використання:

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- спортивні майданчики;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- малі архітектурні форми;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури;

- об’єкти транспортної інфраструктури (елементи вулично-дорожньої мережі);

- розміщення закладів по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності;

- об’єкти обслуговування транспорту (у разі, якщо санітарно-захисні зони даних об’єктів не перевищують розміри існуючої зони).

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки з прибудинковими територіями, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва. пасовищ для худоби. Можливість сільськогосподарського використання земель санітарно-захисних зон, що не забруднюються високотоксичними речовинами та речовинами, що мають віддалену дію (солі важких металів, канцерогенні речовини, діоксини, радіоактивні речовини ін.), необхідно визначати за погодженням з територіальними органами Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства охорони здоров’я України.

ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІК

Встановлюються для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України. Умови та обмеження по зоні ІК визначаються на основі історико-архітектурного опорного плану (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318).

До земель історико-культурного призначення відповідно до ст. 53 Земельного кодексу України та ст. 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини» відносяться землі, на яких розташовані пам'ятки, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території.

Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» виконаний «Державним підприємством «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація»» (м. Львів, 2012 рік), виділяються наступні охороні зони:

ЗОНА В МЕЖАХ ІСТОРИЧНОГО АРЕАЛУ

Визначення меж історичного ареалу проводилось згідно з порядком визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць (Постанова Кабміну України від 13.03.2002 №318).

Статус історичного ареалу надається «найбільш освоєній у минулому та добре збереженій частині території населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об’єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних або погано збережених частин населеного місця». Історичний ареал — частина населеного місця, що в цілому зберегла старовинний вигляд, розпланування та характер забудови, які типові для певних культур або періодів розвитку.

Список історичних населених місць України (міста та селища міського типу) затверджений у 2001 р. постановою Кабінету Міністрів України і містить 401 населене місце. 3 них у Тернопільській області — 30.

Межі історичного ареалу фіксуються в усіх землевпорядних і містобудівних документах та розглядаються як специфічний об’єкт містобудівного проектування.

Підставою для визначення меж історичного ареалу м. Тернополя були картографічні матеріали, затверджені та щойно виявлені пам’ятки архітектури та містобудування, історично сформоване планування та забудова. Місто Тернопіль занесене до Списку історичних населених місць України (населених місць, які зберегли повністю або частково історичний ареал).

На території детального плану в межі історичного ареалу ввійшли дві території:

- перша - середньовічне ядро міста з територією забудови ХVI – ХІХ ст.,

- друга - частина території району «Новий Світ».

Межі історичного ареалу Тернополя визначаються такими орієнтирами:

Перша територія - з заходу проходить правим берегом Тернопільського ставу, захоплює схил позаду забудови, прилеглої до вул. Замкової, вул. С.Крушельницької до залізничної колії, повертає на південь по вул. Б.Хмельницького охоплюючи будівлю Головного вокзалу, далі вздовж колії до вул. Пирогова, переходить на вул. Шпитальну, повертає на вул. Князя Острозького огинаючи буд. № 45, де охоплює прилеглу до вулиці з півдня забудову оминаючи сучасну переходить на вул. Танцорова до ставу, огинаючи Надставну Церкву.

Друга територія проходить в районі «Новий світ» по вул. Броварній, на північ повертає на вул. Котляревського, захоплює житлову забудову вул. Академіка В. Гнатюка та вул. Я. Головацького з прилеглою по вулиці з південно-східної сторони забудовою.

Пріоритетним напрямком містобудівної діяльності у Історичному ареалі м. Тернополя є реставрація та утримання на належному експлуатаційному рівні пам’яток історії, культури, архітектури та містобудування, збереження традиційного характеру міського середовища, збереження містоформуючої ролі визначних об’єктів – пам’яток архітектури, містобудування та цінних елементів ландшафту, охорона та раціональне використання історичної забудови.

ОХОРОННІ ЗОНИ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Охоронна зона — територія, що виділяється для збереження і відтворення найближчого історичного середовища пам’ятки, головним чи суттєвим елементом якого є пам’ятка, та створення оптимальних умов її огляду. Охоронна зона також забезпечує належне функціонування пам’ятки, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів. В охоронній зоні нова забудова за висотою, розмірами в плані, масштабністю, архітектурними формами підпорядковується пам’яткам та їх історичному середовищу.

Зони охорони встановлюються окремо для кожної пам’ятки, охоплюючи ділянки історичної забудови, вільні простори та ландшафти, які становлять характерне історичне середовище пам’ятки, а також кращі оглядові точки та зони. Охоронна зона повинна забезпечувати оптимальне зорове сприйняття пам’ятки.

Охоронні зони пам’яток архітектури державного значення в межах детального плану:

- Костел та келії монастиря Домініканців пам’ятка архітектури 1749-1779 років (ох. №637/1; ох. №637/2), вул. Гетьмана Сагайдачного, 14, погоджено виконкомом Тернопільської обласної Ради народних депутатів 1987 р.

Охоронна зони пам’ятки історії:

- Житловий будинок поч. ХХ ст. (ох. № 4345 Тр); вул. Броварній,35, погоджено Управлінням архітектури та містобудування Тернопільської ОДА, 2001 р.;

РЕЖИМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ

Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збереження історичного середовища пам’ятки і можливість відтворення його втрачених цінних елементів. Режим визначає первісна функція пам’ятки (оборонна, культова, житлова, громадська, промислова, інженерна тощо), її естетичне вирішення, сучасне використання, а також особливості середовища пам’ятки, її взаємодія з ним.

В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження пам’ятки гідрогеологічні умови, чистоту повітря і водоймищ, захист від динамічних впливів, зсувів, пожежну безпеку тощо.

В охоронній зоні за погодженням із відповідним органом охорони культурної спадщини і відповідним органом з питань містобудування і архітектури можуть виконуватись:

- заміна підприємств, майстерень, складів, які виводять з зони, та будівель, які зносять, будинками та спорудами чи зеленими насадженнями, що не заважають візуальному сприйняттю та збереженню пам’ятки і не порушують її оточення;

- улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, зовнішнього освітлення, озеленення та впорядження, розміщення реклами, встановлення інформаційних стендів та вітрин, які стосуються пам’ятки, та забезпечення інших форм благоустрою, викликаних умовами сучасного використання, але такими, що не порушують традиційного характеру середовища пам’ятки та природного ландшафту, що підпорядкований пам’ятці;

- земляні роботи, якщо вони не порушують середовища пам’ятки та наявних археологічних об’єктів;

- нове будівництво можливе лише у виключних випадках і тільки за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та погодженими з відповідними державними органами охорони культурної спадщини.

- в охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи і впорядження, що порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища.

ЗОНА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ

Встановлена для територій, що не мають яскраво вираженого характеру історичного середовища, але композиційно пов’язані із історичним ареалом міста.

Межі зони регулювання забудови навколо пам’ятки визначаються роллю пам’ятки в композиції і образі населеного місця (силуеті, панорамах, видах), а також межами композиційно-видового впливу пам’ятки в населеному місці. Зони регулювання забудови охоплюють пов’язані з пам’ятками ділянки історичної забудови і розпланування, а також території, на які поширюється композиційно-видовий вплив пам’яток: місця їх огляду; території, що оглядаються разом з ними в цінних пейзажах і видах; ділянки, на яких необхідно регулювати висоту нової забудови задля збереження цінних пейзажів і видів.

Межі зони регулювання забудови встановлюються як загальний зовнішній контур зон впливу пам’яток, визначених з урахуванням усіх чинників.

РЕЖИМ ЗОНИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ

Режим зони регулювання забудови визначає ступінь допустимих перетворень (мінімальні, обмежені, активні) на території зони.

У зоні регулювання забудови зберігають пов’язані з пам’яткою цінну історичну забудову і розпланування, характерні містобудівні утворення та виразні елементи ландшафту, закріплюють і відтворюють значимість пам’ятки в архітектурно-просторовій композиції та історичному середовищі селища; забезпечують сприятливі умови її огляду.

Нове будівництво та реконструкція в зоні регулювання забудови регламентують за розташуванням, функціональним призначенням, висотою, прийомами забудови, масштабом, масштабністю членувань, матеріалом, кольором.

Для забезпечення огляду пам’яток і збереження особливостей їх видового розкриття в панорамах і перспективах необхідно:

- зберігати оглядові точки, найсприятливіші для візуального сприйняття пам’ятки;

- не закривати пам’ятку новобудовами та насадженнями зі сприятливих боків огляду та не допускати зведення нових будинків і споруд, які негативно впливають на композиційну значимість пам’ятки.

У залежності від історичної цінності розпланування та забудови навколо пам’яток, від цінності самих пам’яток та їх значення в середовищі перетворення в зоні повинні мати такі відмінності:

- на територіях, що прилягають до охоронних зон пам’яток, а також на ділянках з історично - цінними спорудами і розплануванням нове будівництво і реконструкцію підпорядковують основним закономірностям історичної забудови населеного місця з додержанням відповідності архітектури нових будинків і споруд пам’яткам, а також з урахуванням масштабних, стильових, колористичних та інших особливостей традиційного середовища. Найвідповідальніші ділянки таких територій виділяють як зони суворого регулювання забудови;

- на всій іншій території зони, відносно віддаленій від пам’яток і з відносно менш цінним розплануванням і забудовою, а також за межами історичних утворень регулюють переважно розпланування, висоту та масштаб нової забудови. Регламентація забудови визначається вимогами збереження загальної композиційної єдності населеного місця, композиційної ролі пам’яток в його пейзажі. Ділянки таких територій виділяють як зони помірного регулювання забудови;

У зоні регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові підприємства, транспортні, складські та інші споруди, що створюють значні вантажні потоки, забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечні об’єкти, а також об’єкти, що є дисгармонійними до середовища, яке охороняється.

Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в зоні регулювання забудови можуть здійснюватися лише за проектами, погодженими відповідними органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування та архітектури.

ЗОНА ОХОРОНЮВАНОГО ЛАНДШАФТУ

Зона охоронюваного ландшафту — природна чи близька до природної незабудована територія за межами охоронної зони, з якою пам’ятка складає єдине композиційно-пейзажне ціле. Вона виділена для збереження і реабілітації природних утворень, які є характерним історичним природним середовищем пам’ятки і відіграє важливу роль в образі населеного місця або окремого пейзажу.

Межі зони охоронюваного ландшафту визначені поширенням візуально-пейзажних зв’язків пам’яток (церквами та костелу) з природними складовими довкілля, що мають як природний (водойми, луки, поля, городи, пагорби порослі чагарниками і лісом) так і антропогенно змінений (збережені фрагменти міських оборонних валів і ровів, городище, замчисько) рельєф ландшафту, і становлять характерне середовище пам’ятки, або відіграють важливу роль у цінних пейзажах, що містять пам’ятку.

РЕЖИМ ЗОНИ ОХОРОНЮВАНОГО ЛАНДШАФТУ

Режим зони охоронюваного ландшафту, яка виконує консерваційну роль, має забезпечувати охорону природного та переважно природного оточення пам’ятки. Він передбачає збереження і відтворення цінних природних і пейзажних якостей пов’язаного з пам’яткою ландшафту, ліквідацію чи візуальну нейтралізацію будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт.

Заходи щодо збереження ландшафту повинні забезпечувати охорону особливостей рельєфу, водоймищ, рослинності і відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв'язків пам’ятки з природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захист берегових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; проведення інших природоохоронних заходів.

На території зони охоронюваного ландшафту можлива господарська діяльність, якщо вона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведення капітальних будівель і споруд. Відповідно до режиму на окремих ділянках зони дозволяються сіножаті, випасання худоби, польові, городні та інші сільськогосподарські роботи.

Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватись для епізодичних масових свят та гулянь без будівництва споруд, а також як лукопарки та гідропарки з відповідними технічними заходами та впорядженням, що не впливають негативно на ландшафт та не змінюють його характеру.

В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуально ізольованих ділянках можливе спорудження невеликих капітальних будівель житлового та громадського призначення.

Всі земляні роботи в зоні повинні виконуватись з урахуванням вимог охорони наявних в ній археологічних об’єктів та можливостей виявлення таких об’єктів.

Всі роботи в зоні охоронюваного ландшафту повинні здійснюватись лише після розроблення історико–містобудівних обґрунтувань і за проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування і архітектури.

ЗОНА ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНОГО КУЛЬТУРНОГО ШАРУ

Зона охорони археологічного культурного шару призначена для забезпечення збереження і дослідження пам’яток археології.

На території Тернополя зареєстровано дев’ять пам’яток археології, охоронні зони яких затверджені.

Таблиця 12. Режим пам'яткоохоронних заходів у зонах охорони об'єктів культурної спадщини

| Статус форми охорони | Характер історичного середовища | Режими та заходи щодо збереження |
| --- | --- | --- |
| Охоронна зона окремих пам'яток | У цілісному історичному середовищі | Суровий режим охорони; регенерація середовища. Не допускається знесення, переміщення чи інші зміни стану пам’яток за винятком тих випадків, коли є спеціальне обґрунтування щодо змін та узгодження з відповідними державними органами. |
| Охоронна зона окремих пам'яток | У частково порушеному історичному середовищі | Регенерація, відновлювально-реставраційні роботи, обмежене перетворення середовища, нове будівництво може проводитись у невеликих обсягах, у тісному планувальному, масштабному та архітектурно-композиційному узгодженні з оточенням з дозволу відповідних державних органів. |
| Зона регулювання забудови | У зоні цінної забудови з частково чи значно порушеним історичним середовищем | Помірне регулювання забудови; реконструкція з відновлювально-реставраційними та ремонтними роботами, модернізація фонду, нове будівництво на засадах спадкоємної взаємодії історичного та нового середовища, визначення «блакитної лінії» для рядової забудови та дотримання планувального модульного середовища, що не порушене; розвиток нових функцій та пристосування збереженої забудови до нового функціонального використання. |
| Зона охоронюваного ландшафту | Парки, прибережні смуги річок | Суворий режим охорони з проведенням заходів із відновлення та збереження історичних порід рослинності, формування видових пейзажів та панорам усунення дисгармонуючих об’єктів; не дозволяється розміщення нових житлових, промислових, складських споруд, будівництво інженерних мереж, які порушують ландшафт, нових доріг та транспортних магістралей; необхідне вжиття заходів щодо укріплення схилів та берегів водойм. |
| Ділянки археологічного культурного шару | Ділянки, де можливе виявлення археологічних об’єктів | Суворий режим охорони об’єктів, які підлягають археологічним дослідженням. |

Таблиця 13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ Г

| Г-1, Г-2, П-Г-1. Зони загальноміського центру, громадські зони. |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд | Згідно рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану та затвердженої містобудівної документації, ДБН В.2.2-9:2018, розділ 10.3, таблиця 10.2, ДБН В.2.2-20-2008, ДБН В.2.2-26-2010, ДБН В.2.2-28-2010 та інших профільних ДБН по видах забудови. |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 розділ 6, таблиця 6.9, ДБН В.2.2-9:2018 розділ 5 та у відповідності до Державних будівельних норм по видах забудови та затвердженої містобудівної документації. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" Розділ 9, таблиця 9.1, підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній не може бути меншою за необхідну для його технічного обслуговування. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», додаток И.1, постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони. Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

| Г-3-1, П-Г-3-1, Г-3-3. Навчальні зони |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів; ДБН В.2.2-3:2018; ДБН В.2.2-4:2018, рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту (щодо інших об’єктів). Відповідно до ДБН В.2.2-4:2018: заклади дошкільної освіти до двох поверхів(у крупних найкрупніших і великих містах, допускається будівництво триповерхових будівель, крім закладів спеціального типу); Відповідно до ДБН В.2.2-3:2018: не більше трьох поверхів – закладів загальної середньої освіти (у крупних найкрупніших і великих містах, допускається будівництво чотириповерхових будівель закладів загальної середньої освіти); профтехучилищ – не більше чотирьох поверхів; навчальні корпуси закладів вищої освіти та інститутів післядипломної освіти слід передбачати такими, що мають умовну висоту не більше ніж 26,5 м; Висота поверху відповідно до ДБН приймається 3,3 м. |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів; ДБН В.2.2-3:2018; ДБН В.2.2-4:2018, п.6.2 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, щодо інших об’єктів - відповідно до державних будівельних норм по видах забудови та затвердженої містобудівної документації. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | До червоних ліній для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти – згідно з ДБН В.2.2-12:2019 Таблиця 9.1 – 25м., до житлових будинків – згідно з ДБН В.2.2-12:2019 Таблиця 9.1 – за нормами інсоляції та освітлення. Для інших об’єктів - згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

| Г-4. Культурні та спортивні зони. |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005, рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, згідно з профільним ДБН за типом об’єкту (щодо інших об’єктів). |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005, щодо інших об’єктів - відповідно до державних будівельних норм по видах забудови та затвердженої містобудівної документації |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Для культурних та спортивних споруд розраховується з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", Таблиця 9.1, ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005. території для очікування відвідувачів розміщуються в межах земельної ділянки об’єкта, за межами червоних ліній вулиці. Для інших об’єктів - згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2. Відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній не може бути меншою за необхідну для його технічного обслуговування. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

| Г-5. Лікувальні зони. |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м Для інших об’єктів згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній не може бути меншою за необхідну для його технічного обслуговування. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

| Г-6, П-Г-6. Торговельні зони. |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі, ДБН В.2.2-23-2009 рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту (щодо інших об’єктів) |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009, щодо інших об’єктів - відповідно до державних будівельних норм по видах забудови та затвердженої містобудівної документації |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | — |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній не може бути меншою за необхідну для його технічного обслуговування. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж (зони житлової забудови).

| Ж-1. Зони садибної житлової забудови |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, не вище 4 поверхів, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, ДБН В.2.2-15-2005 та профільним ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації, виду забудови та містобудівної документації. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, таблиця 6.6, державних будівельних норм, затвердженої містобудівної документації |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Відступ житлових будинків від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, від житлових - не менше 3 м (підпункт 6.1.33). Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

| Ж-3. Зони багатоквартирної житлової забудови |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Не вище 4 поверхів (висота розташування поверху визначається різницею позначок поверхні проїзду для пожежних машин і підлоги верхнього поверху), якщо інше не визначено затвердженою містобудівною документацією та затвердженим історико-архітектурним опорним планом. При розміщенні об’єктів, відмінних від багатоквартирних житлових будинків враховувати профільні ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" таблиці 6.2, 6.4, державних будівельних норм, затвердженої містобудівної документації, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", дод. В.1, державних будівельних норм, затвердженої містобудівної документації |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, державних будівельних норм, санітарних норм та правил та затвердженої містобудівної документації. Відступ житлових будинків від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, від житлових - не менше 3 м (підпункт 6.1.33). Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. При розміщенні об’єктів, відмінних від багатоквартирних житлових будинків враховувати профільні ДБН за типом об’єкту |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

| Ж-4, П-Ж-4. Зона багатоквартирної житлової забудови |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Від 5 до 9 поверхів (висота розташування поверху визначається різницею позначок поверхні проїзду для пожежних машин і підлоги верхнього поверху), якщо інше не визначено затвердженою містобудівною документацією та затвердженим історико-архітектурним опорним планом. При розміщенні об’єктів, відмінних від багатоквартирних житлових будинків враховувати профільні ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" таблиці 6.2, 6.4, державних будівельних норм, затвердженої містобудівної документації, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", дод. В.1, державних будівельних норм, затвердженої містобудівної документації. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, державних будівельних норм, санітарних норм та правил та затвердженої містобудівної документації. Відступ житлових будинків від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, від житлових - не менше 3 м (підпункт 6.1.33). Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. При розміщенні об’єктів, відмінних від багатоквартирних житлових будинків враховувати профільні ДБН за типом об’єкту |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

| Ж-5, П-Ж-5. Зона багатоквартирної житлової забудови |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Від 10 до 16 поверхів (висота розташування поверху визначається різницею позначок поверхні проїзду для пожежних машин і підлоги верхнього поверху), якщо інше не визначено затвердженою містобудівною документацією та затвердженим історико-архітектурним опорним планом. При розміщенні об’єктів, відмінних від багатоквартирних житлових будинків враховувати профільні ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" таблиці 6.2, 6.4, державних будівельних норм, затвердженої містобудівної документації, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", дод. В.1, державних будівельних норм, затвердженої містобудівної документації. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, державних будівельних норм, санітарних норм та правил та затвердженої містобудівної документації. Відступ житлових будинків від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, від житлових - не менше 3 м (підпункт 6.1.33). Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. При розміщенні об’єктів, відмінних від багатоквартирних житлових будинків враховувати профільні ДБН за типом об’єкту |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р

| Р-1, Р-ПЗС. Зони об`єктів природно-заповідного фонду, прибережно-захисних смуг |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Для реконструкції – згідно профільних ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Згідно з профільними ДБН за типом об’єкту, та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 8.2, таблиця 8.2, ДБН Б.2.2-5:2011 |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Для реконструкції – згідно профільних ДБН за типом об’єкту та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільними ДБН за типом об’єкту. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно з затвердженими історико-архітектурним опорним планом. Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173) |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації |

| Р-3, П-Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | Для реконструкції – згідно профільних ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Згідно з профільними ДБН за типом об’єкту, та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 8.2, таблиця 8.2, ДБН Б.2.2-5:2011 |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Для реконструкції – згідно профільних ДБН за типом об’єкту та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільними ДБН за типом об’єкту. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру. |

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР

| ТР-1-3, ТР-2, ТР-2-1. Зони транспортної інфраструктури |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", ДБН В.2.3-15-2007, рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, затверджених детальних планів територій, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру |

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

| ІН-1,ІН-2. Зони інженерної інфраструктури |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | ДБН Б.2.2-12:2019, рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, затверджених детальних планів територій, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних та супутніх видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру |

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС

| КС-6. Комунально-складські зони |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | ДБН Б.2.2-12:2019, рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, затверджених детальних планів територій, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | — |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Державних та галузевих будівельних норм, СанПіН 173-96 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5 | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 11 «Інженерна інфраструктура», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту - Закони України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт". Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). Згідно з витягом з Державного земельного кадастру |

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІК

ІК. Зона земель історико-культурного призначення

Умови та обмеження по зоні ІК визначаються на основі історико-архітектурного опорного плану та історико-містобудівного обґрунтування (Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №318).

## 4.4. РЕЖИМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДІЄЮ ОБМЕЖЕНЬ, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЮ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Принципи зонування території населеного пункту

Відповідно розповсюдження меж планувальних обмежень, що діють на території розроблення детального плану, у відповідних територіальних зонах на «Схемі зонування території» виділені територіальні підзони для житлової забудови.

Підзони з особливими умовами використання земельних ділянок встановлені на «Схемі існуючих планувальних обмежень» та «Схемі проектних планувальних обмежень» відповідно виду планувальних обмежень.

Межі СЗЗ промислово-виробничих підприємств, комунальних об’єктів, що позначені на «Схемі існуючих планувальних обмежень» та «Схемі проектних планувальних обмежень» діють до моменту скорочення їх параметрів за рахунок виконання інженерно-технічних заходів у встановленому законодавством порядку або їх анулювання в разі зміни функціонального призначення території підприємств.

Межі підзони встановленої для прибережно-захисної смуги та водоохоронної зони Тернопільського ставу (згідно спецпроекту), мають бути уточнені після розробки технічної документації із землеустрою.

Межі підзон, встановлені по існуючим територіям та об’єктам природно-заповідного фонду міста, мають бути уточнені після корегування їх площ відповідно сучасної містобудівної ситуації у визначеному законодавством порядку (ЗУ «Про природно-заповідний фонд України») та розроблення спеціалізованої технічної документації із землеустрою щодо встановлення їх меж з винесенням в натуру.

Обмеження забудови та умови використання об’єктів нерухомого майна (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих підзон визначаються у відповідності до планувальних обмежень, що визначені відповідно вимог державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних норм та вимог природоохоронного законодавства, охорони об’єктів історико-культурної спадщини тощо.

Обмеження за вимогами охорони здоров’я та захисту життя визначені санітарно-гігієнічними нормами, зокрема вимогами ДСП «Планування та забудова населених пунктів», що затверджені Наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 зі змінами (далі ДСП №173-96); ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

Обмеження за природоохоронними вимогами визначені на підставі природоохоронного законодавства, зокрема Водний кодекс України.

Обмеження за інженерно-геологічними умовами визначаються за узагальненими даними.

Обмеження, що пов’язані з охороною об’єктів інженерної інфраструктури  визначаються на підставі вимог державних будівельних норм, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» зі змінами, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова».

Обмеження за вимогами охорони пам’яток культурної спадщини визначені за матеріалами науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація»; м. Львів, 2012 р.).

Перелік підзон з особливими умовами використання та обґрунтування їх меж

Відповідно розповсюдження меж планувальних обмежень, що діють на території розроблення детального плану виділені підзони, які визначаються на основі відповідних графічних матеріалів: схем існуючих та проектних планувальних обмежень.

На території міста розповсюджуються:

- обмеження, що пов’язані з дотримання санітарно-гігієнічних та природоохоронних норм (існуючі та проектні планувальні обмеження);

- обмеження що пов’язані з поширенням інженерно-геологічних умов, що є несприятливими для будівництва (існуючі планувальні обмеження);

- обмеження, що пов’язані з охороною об’єктів інженерної інфраструктури (існуючі та проектні планувальні обмеження);

- інші специфічні планувальні обмеження (існуючі та проектні планувальні обмеження);

- обмеження використання земельних ділянок за вимогами охорони пам’яток культурної спадщини (проектні планувальні обмеження).

Відповідно аналізу графічних матеріалів «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану» визначені підзони з особливими умовами використання територій, в межах яких діють, або передбачається дія планувальних обмежень, а саме:

Санітарно-захисна зона промислово-виробничих підприємств, комунальних об’єктів; відстань від об’єктів обслуговування транспорту (гаражі, автостоянки); санітарно-захисна зона залізничних колій (з урахуванням виконання протишумових заходів)

Відповідно вимог ДСП №173-96, п. 5.4 – промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови СЗЗ.

На схемах планувальних обмежень санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) підприємств і об’єктів наведені відповідно нормативних параметрів, визначених ДСП №173-96. За санітарною класифікацією, згідно Додатку № 4 вони відносяться до підприємств V класів шкідливості. Від територій складів, баз а також екологічно нешкідливих виробництв відповідно діючих нормативів враховуються 50-метрові санітарні розриви (ДСП № 173, п.4.3).

Залізничні лінії потребують встановлення санітарно-захисної зони 100 м (у відповідності з ДСП №173-96, п. 5.20). При здійсненні спеціальних шумозахисних заходів розміри санітарно-захисної зони встановлюються з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, але не менше 50 м. При цьому не менше 50% площі санітарно-захисної зони повинно бути озеленено.

Об’єкти обслуговування транспорту (гаражі, автостоянки) потребують дотримання відстані до житлових і громадських будівель, а також до ділянок шкіл, дитячих ясел-садків, лікувальних закладів стаціонарного типу і закладів відпочинку, (відповідно вимог п. 5.28, Додаток №10, ДСП № 173-96.)

Система проектних планувальних обмежень в проекті представлена з урахуванням зміни функціонального призначення певних ділянок міста. Використання територій  виробничих підприємств для розміщення житлово-громадської забудови з ліквідацією СЗЗ.

Згідно з п. 5.7 ДСП № 173-96, розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Зміна розмірів СЗЗ (збільшення чи зменшення) для промислових та виробничо-комунальних об’єктів затверджується Головою державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів.

Можливість розміщення житлово-громадської забудови на територіях, що входять в межі існуючих нормативних СЗЗ (згідно ДСП №173-96) слід розглядати лише після отримання відповідного висновку про скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку.

До рішень детального плану, після реалізації яких передбачається анулювання СЗЗ від певних ділянок виробничо-комунального використання, відносяться зміна функціонального використання на житлову та/або громадську забудову. Через неефективність господарського використання окремих ділянок, в результаті чого СЗЗ знімаються. А саме:

- ВАТ «Галія»;

- ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод» («ТЕМЗА»);

- ТОВ СУ-470 «Електромонтаж».

Через несумісність окремих об’єктів обслуговування транспорту з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами, та за необхідністю формування планувальної структури міста детальним планом передбачається зміна функціонального призначення певних ділянок об’єктів обслуговування транспорту, в результаті чого відстані від них анулюються. А саме:

- ділянка гаражів в 11-му кварталі між вул. С. Крушельницької та вул. За Рудкою.

Межі підзони (3), встановлені по санітарно-захисній зоні від залізничних колій діють до моменту реалізації протишумових заходів з метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ залізниці.

Прибережна захисна смуга та водоохоронна зона Тернопільського ставу (згідно спецпроекту)

Прибережні захисні смуги та водоохоронні зони на схемах планувальних обмежень відображені з урахуванням матеріалів спецпроекту «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет» (ВАТ «ТернопільВОДПРОЕКТ», 1998 р.), затвердженого Рішенням Тернопільської міської ради від 25.03.2004 №4/10/134.

ІІ-й пояс та ІІІ-й пояс зони санітарної охорони джерел господарсько-питного водопостачання

З метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО) та їх окремі пояси, згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів».

ІІ та ІІІ поясами зони санітарної охорони джерела централізованого водопостачання. В проекті враховані ІІ та ІІІ пояси зони санітарної охорони Тернопільського водозабору, які встановлені відповідно проектної документації. Для водозабору Тернопільського розроблений проект «Зони санітарної охорони водозабору №1 Тернополя» (ВАТ «Тернопільводпроект», 1998 р.), який відкоригований у 2007 році відповідно рішення Тернопільської обласної ради V скликання від 08.09.2006 №40 в частині меж І-го поясу ЗСО.

Режим господарської діяльності в межах І-го, ІІ-го та ІІІ-го поясів ЗСО регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Існуючі території та об’єкти природно-заповідного фонду

Існуючі об’єкти ПЗФ в графічній частині проекту документу державного планування відображені на схемах існуючих та проектних планувальних обмежень.

Нанесені межі та площі об’єктів ПЗФ потребують уточнення під час виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натурі (на місцевості), з урахуванням висновків з обстеження території щодо її відповідності критеріям природоохоронних території, з внесенням відповідних змін до державного реєстру об’єктів ПЗФ, згідно процедури визначеної Законом України «Про природно-заповідний фонд України» (стаття, 54).

Межі підзон, встановлені по існуючим територіям та об’єктам природно-заповідного фонду міста, мають бути уточнені після корегування їх площ відповідно сучасної містобудівної ситуації у встановленому законодавством порядку (ЗУ «Про природно-заповідний фонд України») та розроблення спеціалізованої технічної документації із землеустрою щодо встановлення їх меж з винесенням в натуру.

Перспективні території та об’єкти природно-заповідного фонду

Перспективні об’єкти ПЗФ в графічній частині проекту документу державного планування відображені на «Схемі проектних планувальних обмежень» з урахуванням матеріалів наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення, що були надані управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА.

Межі підзон, встановлені по перспективним об’єктам природно-заповідного фонду міста, мають бути уточнені після прийняття рішення про їх створення та розроблення спеціалізованої технічної документації із землеустрою щодо встановлення їх меж з винесенням в натуру.

Охоронні зони об’єктів електричних мереж встановлюються:

- уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань від 2 до 40 метрів в залежності від напруги ПЛ;

- уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водоймища (ріки, канали, озера та ін.) - у вигляді повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на відстань 100 метрів, для несудноплавних - на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по суші;

- за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;

- уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра;

- уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами, у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїжджої частини вулиці;

- уздовж підводних кабельних ліній електропередачі - у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 метрів.

Параметри та режим використання на ділянках в межах інших планувальних обмежень, таких як санітарно-захисні смуги магістральних водоводів, визначаються згідно вимог п. 15.2.4 та п. 15.3.4, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Згідно вимог п. 17.1.2, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», захисні охоронні зони рекомендується передбачати на всіх каналізаційних самопливних і напірних мережах, що проектуються або реконструюються, а також на існуючих мережах. Розміри захисних охоронних зон каналізаційних мереж рекомендується приймати згідно з таблицею 31, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Обмеження використання земельних ділянок за вимогами охорони пам’яток культурної спадщини:

- Територія історичного ареалу міста;

- Територія пам’ятки;

- Територія зона регулювання забудови пам'яток архітектури;

- Територія зони регулювання забудови;

- Територія зони охоронюваного ландшафту;

- Територія зони охорони археологічного культурного шару.

Режими використання території, пов’язані з дією обмежень, що розповсюджуються на територію населеного пункту

Рішення про забудову та використання земельних ділянок необхідно приймати з урахуванням планувальних обмежень, що встановлені планом зонування території, які діють у межах зон, кварталів та поширюються на всі будинки, споруди, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості цих зон та кварталів незалежно від форм власності.

Частини територіальних зон, що підпадають під дію обмежень є зонами з особливими умовами використання територій і розглядаються як підзони. Підзона є частиною зони і відрізняється за окремими показниками, що пов’язані з планувальними обмеженнями. Межі підзон встановлені відповідно меж розповсюдження планувальних обмежень.

Проектні планувальні обмеження починають діяти за умови реалізації рішень детального плану щодо зміни функціонального використання окремих земельних ділянок та за умови реалізації заходів з охорони довкілля, що змінюють (скорочують/уточнюють) існуючі планувальні обмеження.

До моменту реалізації рішень детального плану в частині зміни параметрів планувального обмеження слід приймати існуючі особливі умови використання територій, відповідно «Схеми існуючих планувальних обмежень».

На «Схемі зонування території» для зручності користування існуючі і проектні планувальні обмеження відображені одним умовним позначенням. Для визначення типу обмеження слід використовувати «Схему існуючих планувальних обмежень» та «Схему проектних планувальних обмежень», де проектні планувальні обмеження показані окремо з умовними позначенням по кожному типу.

Містобудівні регламенти щодо обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій встановлені на підставі «Схеми існуючих планувальних обмежень» та «Схеми проектних планувальних обмежень», що поширюються на територію ДПТ. Для кожної земельної ділянки дозволяється таке використання, яке відповідає видам забудови та використання, режиму використання територій з відповідними планувальними обмеженнями. Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії кількох планувальних обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або найбільш жорсткий з цих режимів.

# 5. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ

На розрахунковий строк в межі території детального плану території передбачається нове вибіркове багатоквартирне будівництво (за рахунок реконструкції існуючої садибної забудови, зміни функціонального призначення територій недіючих підприємств), надбудова існуючих багатоквартирних малоповерхових будинків (на 2 поверхи). Розрахунки наведені у таблицях 14 – 19.

Таблиця 14. Вибуття одноквартирного (садибного) житлового фонду

| Номери кварталів | Кількість квартир | Загальна площа |
| --- | --- | --- |
|  | одиниць | м. кв. |
| 1 | 13 | 887 |
| 2 | 5 | 341 |
| 4 | 5 | 352 |
| 11 | 14 | 955 |
| 14 | 1 | 68 |
| РАЗОМ | 38 | 2603 |

Таблиця 15. Надбудова (на розрахунковий строк)

| Номери кварталів | Кількість квартир | Загальна площа | Кількість мешканців |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одиниць | м. кв. | осіб |
| 12 | 22 | 1786 | 48 |
|  | 10 | 840 | 22 |
|  | 12 | 946 | 26 |
| 13 | 10 | 896 | 21 |
|  | 4 | 370 | 9 |
|  | 6 | 526 | 13 |
| 14 | 20 | 1656 | 44 |
|  | 6 | 570 | 13 |
|  | 6 | 506 | 13 |
|  | 4 | 340 | 9 |
|  | 4 | 240 | 9 |
| 16 | 6 | 590 | 13 |
|  | 2 | 210 | 4 |
|  | 4 | 380 | 9 |
| 17 | 12 | 966 | 26 |
|  | 6 | 468 | 13 |
|  | 6 | 498 | 13 |
| 21 | 28 | 2306 | 61 |
|  | 6 | 510 | 13 |
|  | 6 | 446 | 13 |
|  | 16 | 1350 | 35 |
| РАЗОМ | 98 | 8200 | 213 |

Таблиця 16. Нове вибіркове житлове будівництво

| Номери кварталів | Поверховість | На розрахунковий строк | На етап 3 - 7 років |
| --- | --- | --- | --- |
|  | будинків | з них житлові поверхи | Загальна площа | Кількість квартир | Кількість мешканців | Загальна площа | Кількість квартир | Кількість мешканців |
|  |  |  | м. кв. | одиниць | осіб | м. кв. | одиниць | осіб |
| 1 |  |  | 17562 | 280 | 608 | 13530 | 210 | 500 |
|  | 14-16) | 14-16 | 13530 | 210 | 456 | 13530 | 210 | 500 |
|  | 9 | 8 | 2304 | 40 | 87 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
| 2 |  |  | 44500 | 744 | 1614 | 44500 | 744 | 1771 |
|  | 161) | 16 | 30500 | 512 | 1110 | 30500 | 512 | 1219 |
|  | 161) | 16 | 11520 | 192 | 417 | 11520 | 192 | 457 |
|  | 2 будинки по 71) | 5 | 2480 | 40 | 87 | 2480 | 40 | 95 |
| 4 |  |  | 10116 | 168 | 365 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2844 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1008 | 18 | 39 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2808 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
| 11 |  |  | 13950 | 234 | 540 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2808 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 864 | 12 | 58 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2808 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 558 | 12 | 26 |  |  |  |
| 12 |  |  | 11500 | 174 | 378 | 11500 | 174 | 414 |
| 13 |  |  | 5646 | 78 | 169 | 2190 | 30 | 71 |
|  | 7 | 6 | 1728 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 71) | 6 | 2190 | 30 | 65 | 2190 | 30 | 71 |
| 14 |  |  | 1000 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 7 | 4 | 1000 | 16 | 35 |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  | 104274 | 1694 | 3709 | 71720 | 1158 | 2756 |

Таблиця 17. Житловий фонд на розрахунковий строк

| Номери кварталів | Одноквартирний | Багатоквартирний | УСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення |
|  | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб |
| 1 | 4 | 272 | 9 | 326 | 19855 | 707 | 330 | 20127 | 716 |
| 2 | 14 | 955 | 30 | 1000 | 61246 | 2170 | 1014 | 62201 | 2200 |
| 3 | 16 | 1091 | 35 | 152 | 9845 | 330 | 168 | 10936 | 365 |
| 4 | 9 | 634 | 20 | 388 | 21837 | 842 | 397 | 22471 | 862 |
| 5 | 6 | 409 | 13 | 234 | 15025 | 508 | 240 | 15434 | 521 |
| 6 | 21 | 1432 | 46 | 104 | 6608 | 226 | 125 | 8040 | 272 |
| 7 | 29 | 1978 | 63 | 562 | 30964 | 1220 | 591 | 32942 | 1283 |
| 8 | 15 | 1023 | 33 | 132 | 6590 | 286 | 147 | 7613 | 319 |
| 9 | 7 | 477 | 15 | 140 | 7213 | 304 | 147 | 7690 | 319 |
| 10 | 17 | 1205 | 37 | 110 | 5255 | 239 | 127 | 6460 | 276 |
| 11 |  |  |  | 678 | 40149 | 1471 | 678 | 40149 | 1471 |
| 12 |  |  |  | 381 | 23712 | 827 | 381 | 23712 | 827 |
| 13 | 4 | 273 | 9 | 186 | 11110 | 404 | 190 | 11383 | 413 |
| 14 | 1 | 68 | 2 | 145 | 8179 | 315 | 146 | 8247 | 317 |
| 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  |  |  | 136 | 9032 | 295 | 136 | 9032 | 295 |
| 17 |  |  |  | 210 | 11363 | 456 | 210 | 11363 | 456 |
| 18 |  |  |  | 189 | 10833 | 410 | 189 | 10833 | 410 |
| 19 |  |  |  | 410 | 24051 | 890 | 410 | 24051 | 890 |
| 20 |  |  |  | 140 | 8449 | 304 | 140 | 8449 | 304 |
| 21 | 1 | 68 | 2 | 347 | 21166 | 753 | 348 | 21234 | 755 |
| РАЗОМ | 144 | 9886 | 314 | 5970 | 352482 | 12957 | 6114 | 362368 | 13271 |

Таблиця 18. Житловий фонд на етап 3 – 7 років

| Номери кварталів | Одноквартирний | Багатоквартирний | УСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення |
|  | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб |
| 1 | 17 | 1159 | 40 | 256 | 15823 | 609 | 273 | 16982 | 649 |
| 2 | 19 | 1296 | 45 | 1000 | 61246 | 2380 | 1019 | 62542 | 2425 |
| 3 | 16 | 1091 | 38 | 152 | 9845 | 362 | 168 | 10936 | 400 |
| 4 | 14 | 986 | 33 | 220 | 11721 | 524 | 234 | 12707 | 557 |
| 5 | 6 | 409 | 14 | 234 | 15025 | 557 | 240 | 15434 | 571 |
| 6 | 21 | 1432 | 50 | 104 | 6608 | 248 | 125 | 8040 | 298 |
| 7 | 29 | 1978 | 69 | 562 | 30964 | 1338 | 591 | 32942 | 1407 |
| 8 | 15 | 1023 | 36 | 132 | 6590 | 314 | 147 | 7613 | 350 |
| 9 | 7 | 477 | 17 | 140 | 7213 | 333 | 147 | 7690 | 350 |
| 10 | 17 | 1205 | 40 | 110 | 5255 | 262 | 127 | 6460 | 302 |
| 11 | 14 | 955 | 33 | 444 | 26199 | 1057 | 458 | 27154 | 1090 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 359 | 21926 | 854 | 359 | 21926 | 854 |
| 13 | 4 | 273 | 10 | 128 | 6758 | 305 | 132 | 7031 | 315 |
| 14 | 2 | 136 | 5 | 109 | 5523 | 259 | 111 | 5659 | 264 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8442 | 309 | 130 | 8442 | 309 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 198 | 10397 | 471 | 198 | 10397 | 471 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 10833 | 450 | 189 | 10833 | 450 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 410 | 24051 | 976 | 410 | 24051 | 976 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8449 | 333 | 140 | 8449 | 333 |
| 21 | 1 | 68 | 2 | 319 | 18860 | 759 | 320 | 18928 | 761 |
| РАЗОМ | 182 | 12489 | 432 | 5336 | 311728 | 12700 | 5518 | 324217 | 13132 |

Таблиця 19. Динаміка житлового фонду на території детального плану на розрахунковий строк

| Типи забудови | Існуючий житловий фонд | Вибуття | Нове будівництво (вибіркове та надбудова) | Проектний житловий фонд | Населення, осіб | Житлова забезпеченість, м2/людину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 240,0 | 4178 | — | — | 112,5 | 1792 | 352,5 | 5970 | 11155 | 12957 | 21,5 | 27,2 |
| Одноквартирна (садибна) | 12,5 | 182 | 2,6 | 38 | — | — | 9,9 | 144 | 485 | 314 | 25,2 | 31,5 |
| РАЗОМ | 252,5 | 4360 | 2,6 | 38 | 112,5 | 1792 | 362,4 | 6114 | 11640 | 13271 | 21,7 | 27,3 |

У новому житловому будівництві (вибіркове будівництво) необхідно передбачати групу квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей: 7 квартир з розрахунку: 0,5 осіб на 1 тис. осіб житлового району (маються на увазі будинки вибіркового будівництва).

Враховуючи незначну частку садибної забудови в структурі житлового фонду ДПТ (4% квартир та 5% загальної площі від усього житлового фонду), а також характер забудови (змішана, відсутні квартали садибної забудови, значні території громадської забудови), щільність населення приймалася у цілому.

Таблиця 20. Щільність населення по кварталах детального плану території

| Номер кварталу | Площа кварталів (в червоних лініях) | Населення | Щільність |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
|  | га | осіб | осіб | осіб/га | осіб/га |
| 1 | 1,59 | 168 | 716 | 106 | 450 |
| 2 | 4,60 | 734 | 2200 | 160 | 478 |
| 3 | 1,96 | 449 | 365 | 229 | 186 |
| 4 | 1,59 | 625 | 862 | 393 | 542 |
| 5 | 1,63 | 641 | 521 | 393 | 320 |
| 6 | 1,95 | 334 | 272 | 171 | 139 |
| 7 | 6,19 | 1578 | 1283 | 255 | 207 |
| 8 | 1,76 | 392 | 319 | 223 | 181 |
| 9 | 2,30 | 392 | 319 | 170 | 139 |
| 10 | 3,50 | 339 | 276 | 97 | 79 |
| 11 | 2,89 | 1223 | 1471 | 423 | 509 |
| 12 | 5,98 | 494 | 827 | 83 | 138 |
| 13 | 2,27 | 272 | 413 | 120 | 182 |
| 14 | 2,15 | 296 | 317 | 138 | 147 |
| 15 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3,98 | 347 | 295 | 87 | 74 |
| 17 | 3,24 | 529 | 456 | 163 | 141 |
| 18 | 3,61 | 505 | 410 | 140 | 114 |
| 19 | 4,09 | 1095 | 890 | 268 | 218 |
| 20 | 4,05 | 374 | 304 | 92 | 75 |
| 21 | 2,92 | 854 | 755 | 292 | 259 |
| УСЬОГО | 63,12 | 11641 | 13271 | 184 | 210 |

# 6. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

РОЗРАХУНОК УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ (СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА)

Для визначення необхідних об’єктів обслуговування, зроблений розрахунок (див. таблицю 21) для проектної чисельності населення центральної частини міста (13,27 тис. осіб) згідно нормативів (додаток E.1 ДБН Б.2.2-12:2019).

Відповідно розрахунків, для населення в межах ДПТ є недостатньо за нормативом або відсутні на території ДПТ:

- мікрорайонного рівня: заклади дошкільної освіти; приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні); басейни криті і відкриті загального користування для населення

- загальноміського рівня: міжшкільні навчально-виробничі комбінати; універсальна зала; клубні установи та центри дозвілля; ринкові комплекси; громадські вбиральні

Враховуючи відсутність вільних територій під розміщення зазначених об’єктів, прийняті наступні рішення:

| Перелік установ та підприємств | Використання або розміщення |
| --- | --- |
| а.) мікрорайонного рівня: |  |
| заклади дошкільної освіти | в житловій забудові (таблиця 22) |
| приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні) | в новій громадській забудові (за інвестиційною привабливістю) |
| басейни криті і відкриті загального користування для населення | за межею ДПТ |
| б.) загальноміського рівня: |  |
| міжшкільні навчально-виробничі комбінати | використання існуючих (за межею ДПТ) |
| універсальна зала | використання існуючих (за межею ДПТ) |
| клубні установи та центри дозвілля | використання існуючих (за межею ДПТ) |
| ринкові комплекси | використання існуючих (за межею ДПТ) |
| громадські вбиральні | за рахунок закладів харчування |

Таблиця 21. Розрахунок установ та підприємства обслуговування населення в межі території детального плану

| Установи, підприємства | Одиниця виміру | Прийнятий норматив на 1000 осіб | Необхідно за нормативами | Наявність існуючих | Додаткова потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МІКРОРАЙОННОГО РІВНЯ |  |  |  |  |  |
| Заклади дошкільної освіти | місць | 46 | 610 | 290 | 320 |
| Заклади загальної середньої освіти | місць | 111 | 1473 | 4197 | — |
| Лікарні | ліжок | 6 | 80 | 120 | — |
| Поліклініки | відвідувань зміну | 24 | 320 | 420 | — |
| Спортивні зали загального користування | м2 заг. площі | 80 | 1062 | 1150 | — |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні) | м2 заг. площі | 70 | 930 | — | 930 |
| Басейни криті і відкриті загального користування для населення | м2 площі дзеркала води | 48 | 637 | — | 637 |
| Міські масові бібліотеки | тис. од. збереження | 3,5 | 46,5 | 812,6 | — |
| Магазини | м2 торг. площі | 205 | 2720 | 2806 | — |
| ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО РІВНЯ |  |  |  |  |  |
| Міжшкільні навчально-виробничі комбінати | місць | 8% від загальної кількості школярів | 117 | — | 117 |
| Спеціалізовані заклади позашкільної освіти | місць | 15,3% від кількості школярів IV – VIII класів | 225 | 320 | — |
| Універсальна зала | місць | 15 | 200 | — | 200 |
| Клубні заклади та центри культури та дозвілля | місць | 40 | 530 | 220 | 310 |
| Кінотеатри | місць | 22 | 292 | 438 | — |
| Ринкові комплекси | - // - | 30 | 398 | — | 398 |
| Підприємства харчування | місць | 37 | 490 | 3480 | — |
| Майстерні побутового обслуговування | робочих місць | 2 | 27 | 112 | — |
| Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень (спеццехи, спеціалізовані майстерні, пральні, хімчистки, тощо) | роб. місць | 4 | 53 |  |  |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 2 | 2 | — |
| Відділення банків | оп. місце | 1 на 2 – 3 тис. | 5 | 20 | — |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 13 | 2 | 11 |
| Готелі | місць | 4,8 | 64 | 94 | — |

РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Таблиця 22. Нова громадська забудова на розрахунковий строк

| Номер кварталу | Нове будівництво | з них на етап 3-7 років |
| --- | --- | --- |
|  | загальна площа, м2 | призначення, місць | загальна площа, м2 | призначення, місць |
| 1 | 50 | магазин (вбудований) |  |  |
| 2 | 1610 | торгово-офісні приміщення | 1610 | торгово-офісні приміщення |
| 2 | 240 | ЗДО** (40 місць) | 300 | ЗДО на 40 місць |
| 4 | 50 | вбудовані торгово-офісні приміщення |  |  |
| 7 | 2729 | суд |  |  |
| 11 | 4220 | торгово-офісні приміщення |  |  |
| 11 | 300 | ЗДО** (на 50 місць) |  |  |
| 11 | 240 | ЗДО** (на 40 місць) |  |  |
| 12 | 2050 | торгово-офісні приміщення | 2050 | торгово-офісні приміщення |
| 12 | 300 | ЗДО** (на 50 місць) | 300 | ЗДО на 50 місць |
| 12 | 2510 | торгово-офісні приміщення |  |  |
| 12 | 1550 | офіси (надбудова) |  |  |
| 12 | 6360 | реконструкція швейної фабрики в громадську забудову |  |  |
| 13 | 1760 | торгово-офісні приміщення | 1760 | торгово-офісні приміщення |
| 13 | 240 | ЗДО** (на 40 місць) | 240 | ЗДО на 40 місць |
| 13 | 650 | офіси (надбудова) |  |  |
| 14 | 500 | 2 поверхи, офіси |  |  |
| 14 | 240 | ЗДО** (на 40 місць) |  |  |
| 14 | Реконструкція | ЗДО (на 60 місць) |  |  |
| 16 | 1800 | 360 м2 – торгівля, 1440 м2 - офіси |  |  |
| 16 | 500 | офіси (надбудова) |  |  |
| 17 | 3270 | офіси (надбудова) |  |  |
| 18 | 400 | ресторан, кафе (~ 100 місць) | 400 | ресторан, кафе (~ 100 місць) |
| 20 | 1040 | торгово-офісні приміщення |  |  |

Примітки:

ЗДО – заклад дошкільної освіти (дитячий садок)

** - вбудовані дитячі садки (тимчасове перебування - 4 години перебування, без кухні та спальних місць), відповідно вимог ДБН В.2.2.-4:2018 «Заклади дошкільної освіти».

# 7. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК

Вулична мережа

Вулична мережа детального плану території представлена магістральними вулицями загальноміського та районного значення, а також житловими вулицями та провулками.

Таблиця 23. Характеристика вулиць в межі детального плану території

|  | Назва вулиці | Ширина проїзної частини, м | Ширина в червоних лініях*, м | Протяжність в межах ДПТ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху |
| 1 | Соломії Крушельницької | 2х7,0 | 40,0; 30,0 | 0.500 |
| 2 | Руська | 9,0; 17,0 | 15,0; 20,0; 30,0 | 0.610 |
| 3 | Михайла Грушевського (ділянка) | 12,0 | 20,0 | 0.140 |
|  | Всього |  |  | 1.250 |
|  | Щільність, км/км2 |  |  | 1,49 |
| Магістральні вулиці районного значення регульованого руху |
| 4 | Богдана Хмельницького | 8,0; 9,5 | 15,0; 22,0 | 0.830 |
| 5 | Антона Чехова | 7,0 | 14,0 | 0.490 |
| 6 | Северина Наливайка | 7,0 | 20,0 | 0.470 |
| 7 | Білецька | 6,0 | 20,0 | 0.830 |
| 8 | Броварна | 6,0 | 15,0 | 0.580 |
| 9 | За Рудкою | 6,0 | 14,0; 15,0 | 0.320 |
| 10 | Новий Світ (ділянка) | 7,0 | 15,0 | 0.140 |
|  | Всього |  |  | 3.660 |
|  | Щільність, км/км2 |  |  | 4.37 |
| Житлові вулиці, провулки |
| 11 | Кардинала Сліпого | 7,0 | 15,0 | 0.250 |
| 12 | Д. Січинського | 6,0 | 12,0 | 0.110 |
| 13 | Юліана Опільського | 7,0 | 10,0; 12,0 | 0.330 |
| 14 | В'ячеслава Чорновола | 7,0 | 14,0; 20,0 | 0.310 |
| 15 | Родини Барвінських | 6,0 | 9,0 | 0.330 |
| 16 | І. Котляревського | 7,0 | 9,0 | 0.300 |
| 17 | Полковника Д. Нечая | 5,5 | 9,0 | 0.490 |
| 18 | І. Вагилевича | 5,5 | 9,0 | 0.140 |
| 19 | Академіка І. Горбачевського | 6,0 | 9,0 | 0.220 |
| 20 | Коперника | 6,5 | 10,0 | 0.260 |
| 21 | Листопадова | 9,0 | 15,0 | 0.220 |
| 22 | Гетьмана Сагайдачного | - | - | 0.250 |
| 23 | Валова | 6,0 | 7,0 | 0.150 |
| 24 | І. Франка | 6,0 | 10,0 | 0.320 |
| 25 | Ясна | 4,0 | 8,5 | 0.080 |
| 26 | пров. Броварний | 3,0 | - | 0.130 |
| 27 | Академіка В. Гнатюка | 6,0 | 9,0 | 0.330 |
| 28 | пров. За Рудкою | 3,5 | - | 0.080 |
| 29 | бульв. Тараса Шевченка | 8,0 | 13,0; 15,0 | 0.590 |
| 30 | О. Кульчицької | 3,5 | 7,0 | 0.180 |
| 31 | Я. Головацького | 6,0 | 9,0 | 0.110 |
| 32 | Ю. Словацького | 8,0 | 16,0 | 0.170 |
| 33 | М. Грушевського (ділянка) | 9,0 | 16,0; 30,0 | 0.290 |
| 34 | Академіка О. Брюкнера | 6,0 | 9,0 | 0.120 |
| 35 | Набережна Бічна | 5,0 | 9,0 | 0.120 |
| 36 | С. Качали | 6,0 | 10,0 | 0.190 |
| 37 | Камінна | 5,0 | 12,0 | 0.250 |
| 38 | Рівна | 5.5 | 8,0 | 0.090 |
| 39 | Я. Гніздовського | 6,0 | 9,0 | 0.230 |
|  | Всього |  |  | 6.640 |
|  | Щільність, км/км2 |  |  | 7,93 |
|  | Разом в межах ДПТ |  |  | 11.550 |
|  | Щільність вуличної мережі, км/км2 |  |  | 13,8 |

* - ширину в червоних лініях визначено відповідно розробленої та затвердженої документації «План червоних ліній магістральних вулиць м. Тернополя» (ДП «ДІПРОМІСТО» 2018 рік та «План червоних ліній житлових вулиць м. Тернополя» (ТК ТВП «ТЕРНОПІЛЬАРХПРОЕКТ» 2014 рік)

Пасажирський транспорт

Пасажирський транспорт в межах ДПТ представлений автобусними та тролейбусними маршрутами.

Тролейбусні маршрути:

- №1 «вул. Довженка — ринок»

- №2 «вул. Тролейбусна — вул. Л. Українки» - №3 «вул. Винниченка — ТРЦ «Подоляни»»

- №5 «вул. Миру — вул. Київська — вул. Л. Українки»

- №7 «вул. Л. Українки — вул. Бродівська — Ринок» - №8 «вул. Л. Курбаса — Газопровід» - №9 «вул. Корольова — Ринок»  - №10 «вул. Київська — Центр — пр. С. Бандери» - №11 «вул. Лучаківського — вул. Л. Українки — вул. Київська».

Протяжність ліній руху тролейбуса в межах ДПТ становить 2,2 км, щільність – 2,6 км/км2.

Автобусні маршрути:

- №1А «вул. Винниченка - вул. Слівенська»

- №4 вул. Новий Свiт - вул. Лесі Українки

- №6 вул. Новий Свiт – Автовокзал

- №6А вул. Новий Свiт – Овочевий ринок – Автовокзал

- №9 вул. Новий Свiт – вул. Миру – Автовокзал

- №23 с. Пронятин – Автовокзал

- №29 вул. Вербицького – Ринок – вул. Будного

- №31 Міська лікарня №3 - Містечко Шляховиків

- №35 вул. Винниченка - ТРЦ "Подоляни"

- №37 Овочевий ринок - Східний масив

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

- №2 с. Біла (Меблева фабрика) - вул. Бродівська - вул. Миру

- №3 вул. Миру - Міська лікарня №2

- №8 вул. Бродівська - Містечко Шляховиків

- №11 вул. Довженка - Обласна психоневрологічна лікарня

- №13 вул. Симоненка - Автовокзал - пр. Степана Бандери

- №14 вул. Симоненка - Автовокзал - пр. Степана Бандери

- №15 вул. Симоненка - Автовокзал - пр. Степана Бандери

- №16 вул. Винниченка - вул. Київська

- №17 м/н Кутківці - Автовокзал

- №18 ТРЦ "Подоляни" - містечко Шляховиків

- №19 ТРЦ "Подоляни" - вул. Лучаківського

- №20 вул. Київська - Автовокзал

- №20А вул. Київська - Новий ринок - Автовокзал

- №22 ТРЦ "Подоляни" - Автовокзал

- №22А ТРЦ "Подоляни" - Автовокзал

- №27 Обласна психоневрологічна лікарня - вул. Симоненка

- №33 Обласна психоневрологічна лікарня - вул. Симоненка

- №36 Міська лікарня №2 - вул. Чернівецька

Протяжність ліній руху автобуса (включно з маршрутними таксі) в межах ДПТ становить 4.9 км, щільність – 5,8 км/км2.

У межі ДПТ розміщено 16 зупинок пасажирського транспорту, більшість з яких облаштовані та мають кишені для в’їзду-виїзду пасажирського транспорту.

Організація руху транспорту

Організація руху транспорту в межах ДПТ здійснюється світлофорним регулюванням та мережею вулиць одностороннього руху.

Світлофорне регулювання знаходиться на перетині вулиць:

- С. Крушельницької та А. Чехова;

- М. Грушевського та Ю. Словацького;

- Б. Хмельницького та В. Чорновола;

- Б. Хмельницького та Руська;

- Руська – Шевченка;

- Руська – Патріарха Мстислава;

- А. Чехова – І. Котляревського;

- І. Котляревського (пішохідний);

- М. Грушевського (пішохідний).

Вулиці з одностороннім рухом представлені: Франка, Коперника, В. Чорновола (ділянка), Родини Барвінських, Юліана Опільського (ділянка) та Листопадова.

На сьогодні організація руху транспорту повністю справляється з існуючими транспортними потоками в межах ДПТ.

Організація руху пішоходів

Організація руху транспорту в межах ДПТ представлена пішохідними вулицями та місцями переходу через вулиці в одному рівні.

До пішохідних вулиць відносяться: ділянка вулиці М. Грушевського, ділянка бульвару Т. Шевченка, вулиця Гетьмана Сагайдачного

Місця переходу через вулиці в одному рівні розміщено у кількості 59 одиниць. Це в основному перетин пішохідним рухом вулиць загальноміського та районного значення.

В місті розроблена та затверджена «Програма розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки», якою передбачено влаштування велосипедних маршрутів, які пройдуть в т.ч. в межі ДПТ.

На сьогодні велосипедні доріжки та велосмуги передбачені Програмою, в межах ДПТ не організовані.

Зберігання та технічне обслуговування автотранспорту

В межі детального плану на сьогодні організовані автостоянки для постійного (170 машино-місць) та тимчасового зберігання легкових автомобілів (260 машино-місць), а також боксові гаражі загальною кількістю 89 машино-місць. Крім того під прибудинковою територією нової багатоквартирної забудови організовані підземні гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів загальною кількістю 300 машино-місць.

Автомобілі мешканців садибної забудови зберігаються на території земельних ділянок.

Зберігання легкових автомобілів мешканців багатоквартирної забудови в основному здійснюється на прибудинкових територіях на відкритих автостоянках та боксових гаражах.

Поквартальна потреба в машино-місцях мешканців багатоквартирної та садибної забудови наведена нижче в таблиці 24.

На сьогодні, враховуючі існуючу кількість машино-місць (559), потреба у місцях зберігання легкових автомобілів мешканців багатоквартирної забудови відповідно розрахунків становить 1627 машино-місць.

Для задоволення потреб мешканців багатоквартирної житлової забудови у місцях постійного зберігання легкових автомобілів, на перспективу необхідно передбачити влаштування багатоповерхових підземно-наземних гаражів вздовж залізниці та розглянути можливість використання підземного простору під вулицями та площами для організації автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

Таблиця 24. Потреба в машино-місцях мешканців багатоквартирної та садибної забудови

| Номер кварталу | Кількість мешканців, осіб | Необхідна кількість машино-місць, одиниць* |
| --- | --- | --- |
|  | Садибна | Багатоквартирна | Садибна | Багатоквартирна |
| 1 | 45 | 123 | 9 | 24 |
| 2 | 51 | 684 | 10 | 134 |
| 3 | 43 | 406 | 8 | 80 |
| 4 | 37 | 587 | 7 | 115 |
| 5 | 16 | 625 | 3 | 123 |
| 6 | 56 | 278 | 11 | 54 |
| 7 | 77 | 1501 | 15 | 294 |
| 8 | 40 | 352 | 8 | 69 |
| 9 | 19 | 374 | 4 | 73 |
| 10 | 45 | 294 | 9 | 58 |
| 11 | 37 | 1185 | 7 | 232 |
| 12 | 0 | 494 | 0 | 97 |
| 13 | 11 | 262 | 2 | 51 |
| 14 | 5 | 291 | 1 | 57 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 347 | 0 | 68 |
| 17 | 0 | 529 | 0 | 104 |
| 18 | 0 | 505 | 0 | 99 |
| 19 | 0 | 1095 | 0 | 215 |
| 20 | 0 | 374 | 0 | 73 |
| 21 | 3 | 852 | 1 | 167 |
| Всього | 486 | 11155 | 95 | 2186 |

* - розрахунок кількості машино-місць виконаний згідно існуючого рівня автомобілізації легковими індивідуальними автомобілями, що на сьогодні становить 196 авто/1000 мешканців

Автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів біля об’єктів громадського обслуговування організовані не всюди. Автомобілі припарковані вздовж проїзної частини вулиць, що спричиняє незручності для проїзду автотранспорту.

Для зарядки автомобілів з електричним двигуном по вулиці І. Франка знаходиться електрозаправка.

Технічне обслуговування автомобілів здійснюється за межами ДПТ.

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Вулична мережа

На перспективу детальним планом території передбачено удосконалення існуючої вуличної мережі шляхом її капітального ремонту з заміною твердого покриття.

Будівництво нових вулиць в межах ДПТ не передбачено в зв’язку з тим, що мережа вулиць центральної частини міста вже історично сформована. Передбачено подовження вулиці Рівна до вулиці Броварна, протяжністю 30 метрів. В проекті передбачено лише влаштування нових внутришньоквартальних проїздів для обслуговування нової багатоквартирної та громадської забудови та їх зв'язок з існуючою мережею вулиць міста. Ширина внутришньоквартальних проїздів передбачена 5,5 м.

Пасажирський транспорт

На перспективу, відповідно рішень «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста», нових автобусних те тролейбусних ліній в межах детального плану території не передбачено. Пішохідна доступність мешканців нової багатоквартирної забудови до автобусних зупинок відповідатиме нормативній п. 10.4.9 ДБН-Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Рішенням детального плану передбачено всі зупинки пасажирського транспорту обладнати кишенями для заїзду відповідно «Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту».

Організація руху транспорту

На перспективу в історично складеній забудові центру міста, організацію руху транспорту передбачено залишити такою, яка функціонує сьогодні. Світлофорне регулювання та мережу вулиць з одностороннім рухом передбачено залишити існуючою.

Пропозицією проекту є розгляд можливості влаштування одностороннього руху на ділянці вулиці Руська (від Універмагу до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя). Дане питання необхідно вирішувати відповідними службами з безпеки руху міста Тернополя.

Організація руху пішоходів

Проектом, в межі детального плану території, для організації руху пішоходів передбачено:

- для врахування п. 6.4.1 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» щодо відстаней розміщення один від одного пішохідних переходів з одному рівні з проїзною частиною, проектом, додатково до існуючих, передбачено влаштування 22 таких переходів;

- для більш зручного пересування інвалідів та маломобільних груп населення передбачено розміщення спеціальних з’їздів з тротуару на пішохідних переходах;

- організація мережі шляхів руху пішоходів та велосипедистів, людей похилого віку та інвалідів, людей з фізичними недугами з урахуванням розміщення установ і підприємств обслуговування;

- відповідно «Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Тернополя» в межах детального плану території велосипедні маршрути пройдуть по вулицям Руська, С. Крушельницької, Грушевського, Чехова та Наливайка. Розглянувши детально технічні параметри зазначених вулиць проектом було передбачено влаштування  велосипедних доріжок по вулицям С. Крушельницької (від вул. Грушевського  до вул. Ю.Опільського), Грушевського, Чехова та Наливайка, а влаштування велосипедних смуг передбачено по вулицям Руська та С. Крушельницької (від вул. Ю. Опільського до вул. Б. Хмельницького). Ширина велосипедних доріжок та велосмуг прийнята відповідно п. 5.3.10 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Ділянки вулиць пішохідного руху передбачено залишити по існуючий схемі.

Зберігання та технічне обслуговування автотранспорту

Для забезпечення місцями постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів мешканців в межах детального плану території виконаний розрахунок необхідної  кількості машино-місць.

Розрахунок кількості машино-місць для постійного зберігання легкових автомобілів виконаний відповідно таблиці 10.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням п. 10.8.1  ДБН Б.2.2-12:2019 щодо зменшення на 20% машино-місць в історично-сформованих районах міст.

Таблиця 25. Розрахунок необхідної кількості машино-місць для мешканців нової багатоквартирної забудови в існуючих кварталах

| Номери кварталів | Кількість кімнат | Населення, осіб | Постійне зберігання (машино-місць) | Гостьові стоянки (машино-місць) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-кімнатні, од. | 2-кімнатні, од. | 3-кімнатні, од. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всього | етап 3-7 років |  |
| 1 | 118 | 102 | 60 | 608 | 141 | 116 | 8 |
| 2 | 275 | 261 | 208 | 1614 | 387 | 387 | 112 |
| 4 | 68 | 64 | 36 | 365 | 86 | - | 20 |
| 11 | 92 | 90 | 52 | 540 | 120 | - | 28 |
| 12 | 46 | 94 | 34 | 378 | 121 | 121 | 21 |
| 13 | 10 | 10 | 10 | 65 | 45 | 19 | 4 |
| 14 | 16 | – | – | 35 | 6 | - | 3 |
| Всього | 599 | 611 | 390 | 3505 | 906 | 643 | 215 |

Постійне зберігання легкових автомобілів мешканців нової багатоквартирної забудови передбачено в підземних гаражах, поверховість та кількість машино-місць в кожному визначено відповідно Таблиці 1 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». Розрахунок виконаний з урахуванням площі забудови наведений нижче в таблиці.

Таблиця 26. Розрахунок кількості машино-місць, тип та поверховість зберігання

| Номери кварталів | Кількість машино-місць | Тип та поверховість зберігання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 141 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах |
| 2 | 387 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах. В будинку по вулиці С. Наливайка передбачено зберігання в 1 поверсі. |
| 4 | 86 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах |
| 11 | 120 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах |
| 12 | 121 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 3-х поверховому підземному гаражі |
| 13 | 45 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в -1 та -2 поверхах |
| 14 | 6 | Влаштування відкритої автостоянки на прибудинковій території |
| Разом | 906 |  |

Слід також зауважити, що відповідно п. 5.5. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» автостоянки більше 50 машино-місць повинні мати не менш 2-х в’їздів-виїздів.

Постійне зберігання легкових автомобілів мешканців існуючої багатоквартирної забудови передбачено по існуючій схемі. Додаткові місця для зберігання необхідно передбачити за межами детального плану території, враховуючі пішохідну доступність. Для цього проект рекомендує розробити спеціалізовану документацію щодо визначення місць для розміщення багатоповерхових гаражів та відкритих автостоянок на території міста.

Також детальним планом території врахована документація щодо розміщення багатоповерхового наземного гаражу по вулиці Білецькій. Але в зв’язку з його розміщенням в межах зони охоронюваного ландшафту дане питання потребує подальшого узгодження та погодження у відповідних службах. В загальну кількість машино-місць для території, що розглядається зазначений багатоповерховий гараж не включений.

Таблиця 27. Розрахунок кількості машино-місць для мешканців надбудови

| Номери кварталів | Кількість квартир | Кількість мешканців | Постійне зберігання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одиниць | осіб | машино-місць |
| 12 | 22 | 48 | 14 |
| 13 | 10 | 21 | 7 |
| 14 | 20 | 44 | 13 |
| 16 | 6 | 13 | 4 |
| 17 | 12 | 26 | 8 |
| 21 | 28 | 61 | 18 |
| Разом | 98 | 213 | 64 |

Постійне зберігання легкових автомобілів власників надбудови передбачено зберігати у підземній автостоянці під пішохідною площею (біля театру).

Кількість машино-місць для тимчасового зберігання легкових автомобілів нових об’єктів громадської забудови розрахована відповідно таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та наведена нижче в таблиці.

Таблиця 28. Розрахунок кількості машино-місць для тимчасового зберігання легкових автомобілів нових об’єктів громадської забудови

| Номери кварталів | Призначення | Кількість машино-місць | з них на етап 3-7 років |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Призначення | Кількість машино-місць |
| 1 | магазин (вбудований) | 2 |  |  |
| 2 | торгово-офісні приміщення | 12 | торгово-офісні приміщення | 12 |
| 2 | ЗДО** (40 місць) | 5 | ЗДО на 40 місць | 5 |
| 4 | магазин (вбудований) | 2 |  |  |
| 7 | Суд | 20 |  |  |
| 11 | торгово-офісні приміщення | 14 |  |  |
| 11 | ЗДО** (на 50 місць) | 5 |  |  |
| 11 | ЗДО** (на 40 місць) | 5 |  |  |
| 12 | торгово-офісні приміщення | 8 | торгово-офісні приміщення | 8 |
| 12 | ЗДО** (на 50 місць) | 5 | ЗДО на 50 місць | 5 |
| 12 | торгово-офісні приміщення | 14 |  |  |
| 12 | офіси (надбудова) | 6 |  |  |
| 12 | реконструкція швейної фабрики «Галія» в громадську забудову | 20 |  |  |
| 13 | торгово-офісні приміщення | 6 | торгово-офісні приміщення | 6 |
| 13 | ЗДО** (на 40 місць) | 5 | ЗДО на 40 місць | 5 |
| 13 | офіси (надбудова) | 3 |  |  |
| 14 | 2 поверхи, офіси | 2 |  |  |
| 14 | ЗДО** (на 40 місць) | 5 |  |  |
| 14 | ЗДО (на 60 місць) | 5 |  |  |
| 16 | 360 м2 – торгівля, 1440 м2 – офіси | 12 |  |  |
| 16 | офіси (надбудова) | 2 |  |  |
| 17 | офіси (надбудова) | 13 |  |  |
| 18 | ресторан, кафе (~ 100 місць) | 10 | ресторан, кафе (~ 100 місць) | 10 |
| 20 | торгово-офісні приміщення | 4 |  |  |
|  | Всього | 185 |  | 51 |

** - вбудовані дитячі садки (тимчасове перебування - 4 години перебування, без кухні та спальних місць)

Відповідно вищезазначених розрахунків тимчасове зберігання легкових автомобілів закладів нової громадської забудови передбачено на відкритих автостоянках біля закладів.

Для тимчасового зберігання легкових автомобілів існуючих об’єктів громадського обслуговування проектом на перспективу передбачено влаштування підземної двоповерхової автостоянки на 770 машино-місць під пішохідною площею (біля театру). В’їзд-виїзд з підземної автостоянки передбачено організувати з вулиці М. Грушевського. Проектом передбачено, що -1 поверх використовуватиметься для тимчасового зберігання легкових автомобілів, а -2 поверх – для постійного зберігання легкових автомобілів власників існуючої багатоквартирної забудови, а також перспективної надбудови.

Також підземну автостоянку, але на 2 поверхи передбачено влаштувати під привокзальною площею на 378 машино-місць. Зазначена автостоянка може слугувати також для постійного зберігання легкових автомобілів для мешканців міста, які пересаджуються на поїзд.

Зазначені вище підземні автостоянки у нічну добу можуть бути використані для зберігання автомобілів мешканців існуючої житлової забудови.

Відповідно Зміні №2 ДБН В.2.3.-15:2007 проектом передбачено у підземних автостоянках та гаражах виділити машино-місця для транспортних засобів оснащених виключно електричними двигунами з розрахунку менше ніж 5% машино-місць та облаштувати біля них зарядний пристрій.

Також, відповідно Примітки 2 до таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» на відкритих автостоянках біля закладів культурно-побутового обслуговування, підприємств торгівлі і відпочинку, окремих будинків і споруд масового відвідування, а також на автостоянках і в гаражах для постійного зберігання автомобілів передбачено влаштувати місця для особистих автотранспортних засобів людей з інвалідністю, визначаючи їх спеціальною розміткою і спеціальними знаками.

Технічне обслуговування легкових автомобілів мешканців передбачено за межами детального плану території

# 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 8.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Територія ділянки ДПТ розташована в межах вулиць Кардинала Сліпого, Листопадова, Білецька, С. Наливайка, Новий Світ, Чехова, Хмельницького, Руська, загальною площею 83,67 га. Абсолютні відмітки поверхні у межі детального плану території складають 303,0 ÷ 309,0 м.

Місто Тернопіль знаходиться в межах зон з найбільшою вірогідністю розвитку ґрунтів І типу просідання. Ділянки розвитку ґрунтів І типу просідання графічно не виявлені, для детального визначення прояву цього фактору необхідне проведення ретельних вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і ґрунтових вод під кожну конкретні будівлю та споруду.

Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України місто розташоване в межах зони Подільсько-Буковинської карстової області, розвитку карсту та можливої його активізації під впливом будівництва великих народногосподарських об’єктів. На таких ділянках в разі будівельного освоєння необхідно проводити попередні ретельні інженерно-геологічні вишукування з метою виявлення можливих процесів карстоутворення та виконати заходів по їх упередженню.

На прибережної до ставу ділянки та днищі балки по вул. С. Крушельницької спостерігається підвищене залягання рівня ґрунтових вод (до 2,5м від поверхні). На більшій частині проектної території рівень ґрунтових вод залягає на глибині від 3 м до 8 м.

Також прибережна територія в період проходження високих повеней зазнає затоплення. Відповідно до гідрометричних спостережень орієнтовно визначені максимально можливі горизонти річки біля міста. Визначена відмітка для верхнього б’єфу – 306,0 мБС прийнята як вихідна при побудові лінії затоплення прибережної території в період проходження високих весняних повеней.

На території ДПТ можливе розповсюдження ерозійних процесів на силових ділянках з похилом поверхні 8 - 15%.

Внаслідок аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, існуючих планувальних обмежень, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає:захист від підтоплення, захист від затоплення, протиерозійні, протипросадні проти карстові заходи

Проектні пропозиції

З метою створення сприятливих умов при освоєнні проектної території, пропонується проведення комплексу заходів з інженерної підготовки територій, які включають, як загальні заходи – вертикальне планування та організація поверхневого стоку, так і спеціальні заходи: проведення проти карстових заходів, протипросадних заходів, протиерозійних заходів, захист території від підтоплення та затоплення.

При освоєнні територій складених ґрунтами із просадними властивостями та на територіях що можуть підлягати карстопроявам, необхідно виконати ретельні інженерно-геологічні вишукування та дослідження.

При замочуванні основи під будівлі, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність будівель і споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів. Будівництво будинків і споруд слід виконувати переважно на плитних фундаментах. Розміщення забудови повинно здійснюватись з максимальним збереженням існуючих природних водотоків поверхневої води.

На карстованих та потенційно карстових територіях заходи розроблюють на підставі досліджень наявних порожнин, воронок, і т.п., а також динаміки карстоутворення (швидкості розчинення порід, залежності від градієнтів фільтраційних потоків, наявності агресивних добавок у воді тощо). При проектуванні інженерного захисту передбачають заходи:

- які передбачають зміну природного ходу карстових процесів шляхом впливу на карстові породи і покриваючу товщу (створення фільтраційних завіс і водонепроникних покриттів, регулювання поверхневого стоку, заповнення карстових порожнин різними матеріалами, закріплення ґрунту, що заповнює карстові порожнини, тощо);

- які передбачають захист споруд без впливу на природний хід карстового процесу шляхом раціонального розміщення об’єктів будівництва, трасування лінійних споруд, застосування статичних схем та конструктивних рішень і спеціальних конструкцій фундаментів.

Проектом пропонується виконання протикарстових та протипросадних заходів на всій ділянці ДТП при конкретній забудові. - 83,67 га.

Для запобігання ерозійним процесам схемою намічено проведення протиерозійні заходи, а саме організація відведення поверхневих вод на всій території ДТП та агролісомеліоративні (посадка дерево-кущової рослинності) і конструктивні (влаштування підпірних стінок, укріплення схилів інженерними засобами) заходи. Загальна площа територій, де необхідно виконати протиерозійні заходи складає 7,93 га.

Частина територія детального плану підтоплюються. Для боротьби з високим рівнем ґрунтових вод рекомендується застосовувати, як спеціальні заходи (влаштування дренажу), так і заходи загального характеру (відведення поверхневого стоку, недопущення витоків із водо несучих комунікації). Вказані заходи повинні забезпечити пониження ґрунтових вод на глибину не менше 2,5 м для капітальної забудови, а для парків, скверів, стадіонів – не менше 1,0 м Проведення заходів від підтоплення передбачено на території біля 6,5 га.

Оскільки прибережна територія в період повеней підлягає затопленню, пропонується виконати заходи по захисту забудованої території, що попадає в зону затоплення. Проектом пропонується виконання підсипку території проектної житлово-громадської забудови до відмітки не менше ніж 306 мБС у кварталах №14 - №16 та частково №7, №9, що розташована вдовж вулиці Білецької. Загальна площа підсипки складатиме – 1,9 га.

Підсипку потребують також 3 ділянки перспективного освоєння по вулиці Білецькій (житлово-громадська забудова та багаторівневий паркінг). Утім, у розрахунках дані ділянки не враховувалися, через те, що нині вони знаходяться в межах зони охоронюваного ландшафту. Їх освоєння можливе у разі внесення змін до генерального плану м. Тернопіль.

Гідротехнічні заходи з інженерної підготовки територій виконуються у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування» на стадії схеми і не можуть слугувати документом для виконання будівельних робіт.

## 8.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

За топографічних умов проектна територія поділяється на 2 водозбірні басейни. Формування поверхневого стоку відбувається за водозбірними басейнами у напрямку Тернопільського ставу.

У центральному районі міста основна частина дощових стоків відводяться загально сплавною каналізацію на міські очисні споруди. Окремі дощоприймальні колодязі збирають стоки у понижених місцях та місцях з зустрічними ухилами по вулицях Хмельницького, Грушевського, Руській та Чехова.

У межі проектної території дощова каналізація існує по вулицях С. Наливайка, С. Крушельницької, Ю. Опільського, Валовsq, на ділянках вулиць І. Котляревського та Ю Словацького.

Існуючі дощові колектори по вулицях І. Котляревського, Ю.Словацького та Валовій підключені до колекторів господарчо-побутової каналізації.

Випуски дощових вод із колекторів по вулиці С. Наливайка та С. Крушельницької (знаходиться за межею ДПТ) здійснюється у Тернопільський став та розташовані в межі об’єкту природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Загребелля».

Протяжність існуючих мереж дощової каналізації у межах проектної території становить близько 2,1 км.

Одна із основних проблем щодо відведення дощових вод полягає в тому, що випуски стоку із колекторів здійснюється нижче рівня води Тернопільського ставу. За умов великої водозбірної площі цього колектора, в період інтенсивних опадів, не забезпечується повне відведення дощових вод, відбувається зворотній підпір води із ставу. В наслідок чого вся центральна частина міста, Театральна площа та прилеглі вулиці затоплюються і підтоплюються.

Територія, що розглядається характеризується сформованою мережею вулиць з твердим покриттям загальноміського і районного значення. На розрахунковий строк вертикальне планування цих вулиць залишається без корінних змін.

Проектні пропозиції

На розрахунковий строк відведення дощових та талих вод передбачено здійснювати мережею існуючої та проектної дощової каналізації. Проекті мережі будуються вздовж вулиць з підключенням до існуючої мережі дощової каналізації.

Існуючий випуск дощових стоків у Тернопільський став в районі вулиці С. Наливайка, який розташований в межах об’єкту природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Загребелля» демонтується. Поряд будується насосна станція, звідки дощові стічні води напірним колектором відводяться на південь до проектних очисних споруд, згідно з рішеннями чинної містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста».

На етап 3 – 7 років, з метою відключення існуючих дощових колекторів від мереж господарчо-побутової каналізації (колектори по вулицях І. Котляревського, Ю. Словацького та Валовій) та підключення їх до дощової мережі пропонується виконати будівництво гілок дощової каналізації по:

- вул. Чехова на ділянці від вул. І. Котляревського до вул. С. Крушельницької;

- вул. М. Грушевського на ділянці від вул. Ю. Словацького до вул. С. Крушельницької;

- вул. Руська на ділянці від вул. Валова до вул. Князя Острозького.

Організація рельєфу існуючих вулиць з твердим покриттям залишається без змін. Вертикальне планування внутрішньо квартальної території здійснюється на стадії проект та виконується за умови забезпечення нормативного відведення дощових та талих вод, шляхом надання проектного ухилу поверхні у напрямку від будинків та споруд до твердого покриття проїздів та вулиць.

Враховуючі існуючі планувальні обмеження – лінію затоплення прибережної території в період проходження високих весняних паводків (відмітка – 306,0 мБС) пропонується виконання підсипки проектної забудови вздовж вулиці Білецька, а саме територію кварталів №14 - №16 і, частково, територію кварталів №7 №9 до незатоплювальних відміток -306,0 мБС.

Детальним планом, у межі проектної території, передбачено: будівництво самопливних мереж дощової каналізації орієнтовною протяжністю 7,8 км; напірних мереж – 0,38 км; насосної стації -1 споруда; підсипка території - 1,9 га.

Заходи з будівництва мереж дощової каналізації поза межами проектної ділянки та будівництво очисних споруд дощової каналізації відносяться до загальноміських заходів, технічні показники та вартість будівництва визначається відповідно до розроблених проектів.

# 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

## 9.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ

Визначення напрямків розбудови системи інженерної інфраструктури території детального плану в частині водопостачання та каналізації для забезпечення надійного водопостачання і водовідведення найбільш економічними та енергоощадними засобами з мінімальним впливом на екологію довкілля здійснюється згідно із державними будівельними нормами, державними санітарними нормами та правилами, рішеннями попередньо розробленої та затвердженої містобудівної документації («Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади», ДІПРОМІСТО, м. Київ, 2019 р; «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернополя», ДІПРОМІСТО, м. Київ, 2017 р;), а також у відповідності до положень наступних програмних документів:

- Програма «Питна вода Тернополя на 2021-2024 роки» - рішення міської ради м. Тернополя від 18.02.2020 №8/2/12;

- «Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» - рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33;

- «Програма розвитку житлового-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» - рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/12;

- Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло –гарячого та водопостачання на 2021-2024 роки» - рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/12;

- Програма «Забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» - рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/10.

Водопостачання території детального планування в межах існуючої забудови та забудови, що проектується передбачається здійснювати з централізованої кільцевої мережі водопроводу, що належить на правах комунальної власності громаді міста Тернополя і перебуває на балансовому обліку комунального підприємства «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» Тернопільської міської ради.

Водоспоживання на даній території здійснюється наступними групами і категоріями:

- мешканці будинків існуючої та проектної житлової забудови;

- об’єкти соціальної інфраструктури,

- пожежегасіння (внутрішнє та зовнішнє);

- благоустрій території (поливання зелених насаджень, газонів, квітників; робота фонтанів, миття удосконалених покриттів вулиць та доріг).

Схема водопостачання міста Тернопіль передбачає подачу води всім групам споживачів централізованою, комунальною, об’єднаною господарчо-питною та протипожежною системою водопостачання, що за надійністю дії належить до І категорії. Джерелом водопостачання слугують поклади підземних вод верхньокрейдяного водоносного горизонту Волинсько-Подільського артезіанського басейну. Забір води та водопідготовка здійснюється на двох ділянках водопровідних споруд (ДВС) «Тернопільській водозабір» та «Верхньо-Івачівський водозабір». На ділянках розташовані дві групи артезіанських загальною кількістю 30 свердловин, дві системи знезараження та один комплекс очисних водопровідних споруд. Згідно з даними звітності КП «Тернопільводоканал» по формі № 11-НКРЕКП за 2020 рік, установлена загальна потужність водозаборів складає 114,60 тис. м3/добу (використання – 37%); комунального водопроводу 122,10 тис. м3/добу (використання – 34%). Середньодобовий обсяг забору води насосними станціями І-го підйому склав 41,86 тис. м3. Послугами централізованого водопостачання охоплено 94% водоспоживачів міста. Загальна протяжність мереж водопостачання міста Тернопіль складає 219,56 км. В тому числі водогонів 38,60 км. Ділянки водогонів частково проходять в межах території детального планування. Загальна протяжність міської вуличної водопровідної мережі 129,25 км; внутрішньоквартальної – 51,71 км. Частка ветхих та аварійних мереж міського водопроводу складає 61%.

Розрахункові витрати води для водопостачання всіх груп споживачів води території детального планування наведені в таблиці 30 і складають: - у воді питної якості на кінець реалізації проекту - 6004,0 м3/ добу; - на етапі 3-7 років – 5908,0 м3/ добу.

Розрахунок виконано відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 та рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 17.09.2019 №857 «Про затвердження науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання холодної води та норм споживання послуг централізованого питного водопостачання холодної води» (додаток №1); техніко-економічних показників та прийнятого рівня систем інженерного забезпечення з урахуванням кліматичного району території.

Потреба у воді для благоустрою території (поливання, миття удосконалених покриттів вулиць та доріжок, зрошування зелених насаджень) визначена за табл.. А1 ДБН В.2.5-74:2013. Для використання води на потреби благоустрою рекомендується влаштування спеціальних поливальних водопроводів з додаткових джерел – поверхневих водойм, ґрунтових вод, поверхневих стоків після доочищення , тощо. В разі неможливості або економічної недоцільності слід передбачити покриття потреб води для благоустрою з мережі централізованого водопроводу в годину мінімального водоспоживання. Дане питання вирішується на подальших стадіях проектування.

Подавання води на господарсько-питні потреби та потреби пожежогасіння передбачається з централізованого міського об’єднаного господарчо-питного та протипожежного водопроводу низького тиску за рахунок підключення до існуючої кільцевої водопровідної мереж міста та будівництва нових внутрішньо квартальних мереж в межах території детального планування. В середмісті Тернополя розподільчі кільця сформовано впродовж тривалого періоду експлуатації водопровідної мережі. Протяжність вуличної мережі ділянки детального планування складає приблизно 7200 м. В межах даної території проходять також ділянки водогонів діаметром 300 мм. загальною протяжністю 1400 м. Водогони прокладено вулицями Білецькою, Броварною, Полковника Д. Нечая, Академіка В. Гнатюка. Генерала М. Тарнавського та Київській. Параметри тиску у водопровідній мережі коливаються від 2,5 атм. (вул. Руська) до 5,0 атм. (вул. Крушельницької). Проектом передбачено влаштування замикаючих ділянок між вул. Камінною та вул. М. Грушевського; вул. Ю. Словацького та вул. М. Грушевського для формування розподільчих кілець. В гідравлічних вузлах, а саме в місцях перетину водопровідних ліній, відгалужень до споживачів та місцях встановлення пожежних гідрантів влаштовуються водопровідні камери/колодязі з відповідною арматурою. . Вводи водопроводу господарчо-побутового призначення до будівель кожної з груп водоспоживачів мають бути обладнані вузлами обліку витрат води з засобами обліку відповідного метрологічного класу згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 та КП «Тернопільводоканал». При влаштуванні двох водопровідних вводів до багатоповерхових будівель передбачена можливість приєднання їх до різних ділянок кільцевої водопровідної мережі. Для забезпечення необхідного вільного тиску на позначці найвище розташованих сантехнічних приладів – не менше ніж 0,2 МПа передбачається обладнання житлових будівель підвищувальними насосними установками.

Для забезпечення надійного господарчо-питного водопостачання та пожежогасіння території, на подальших стадіях проектування необхідно виконати гідравлічний розрахунок мереж з визначенням схеми розподілення потоків, вузлових витрат для розрахункових режимів роботи водопровідної мережі

Пожежогасіння території

Загальні витрати води для пожежогасіння міста Тернопіль визначаються як сумарні витрати на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння (відповідно до ДБН В.2.5-74:2013; ДБН В.2.5-64:2012; ДБН В.2.5-56). Розрахункова кількість одночасних пожеж в місті – 3 (з них на промислових підприємствах - 1). Обсяг води для пожежогасіння території детального планування визначено в 716 м3. Його складають наступні витрати:

- зовнішнє пожежогасіння з витратами 55 л/с, (час гасіння пожежі – 3 год.);

- внутрішнє з витратами 1 струмені по 2,5л/с, (час гасіння пожежі – 2 год.);

- автоматичне з витратами 28,8 л/с, (час гасіння пожежі – 1 год.).

Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 24 години. На період відновлення пожежного об’єму води обмеження у водопостачанні допускається не більше ніж на 30% від розрахункових витрат на господарсько-питне водопостачання на період до 3-х діб. Зберігання протипожежного запасу води планується здійснювати в резервуарах чистої води (РЧВ). Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, що встановлені на кільцевій та розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Пожежогасіння будівель забезпечено з двох гідрантів. Максимальна відстань від гідранту до будівлі яка ним обслуговується – 150 м. Основні місця установки пожежних гідрантів надані на кресленні «Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація». Для середмістя з урахуванням планувальних та технічних можливостей пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається.

Каналізація об’єктів території детального планування передбачається у відповідності до ДБН В.2.5-75:2013; ДБН В.2.5-64:2012; рішення міської ради від 27.02.2019 №211 «Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади), на основі раніше розробленого і затвердженого генерального плану, а також актуальної на даний час схеми каналізаційної мережі міста.

Самопливні та напірні трубопроводи каналізаційної мережі забезпечують безперебійне та надійне відведення стічних вод з території міста Тернопіль. Стічні води від житлової та громадської забудови території детального планування по вуличних самопливних колекторах орієнтовною загальною протяжністю 5700 м. надходять до приймального резервуару каналізаційної насосної станцій (КНС) №1, насосне обладнання якої двома напірними трубопроводами перекачує стоки в систему самопливних колекторів басейна каналізування КНС №9. З огляду на рельєф місцевості до даного басейну каналізування належать також самопливні каналізаційні трубопроводи, які відводять стоки від житлової та громадської забудови території між вулицями Руська – Гетьмана Сагайдачного - О. Кульчицької. Протяжність даної вуличної мережі орієнтовно складає 900 м. Насоси КНС №9 перекачують стічні води безпосередньо до ділянки каналізаційних очисних споруд (КОС). На ділянці КОС розташовано комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках та знезараженням. Після доочищення стічні води по щитовому випуску з шибером скидаються у р. Серет.

Відповідно до розрахунку обсягів водоспоживання та каналізації (таблиця 30) розрахункові максимальні витрати стічних вод господарсько-побутової каналізації на кінець реалізації проекту складають 6004,0 м3/ добу, на етапі 3-7 років – 5908,0 м3/добу.

Відведення стічних вод від будівель та споруд більшої частини міста Тернопіль відбувається по повній роздільній схемі, але для частини території детального планування застосовується загальносплавна схема каналізації. Ділянки колекторів дощової каналізації які прокладено по вул. І. Котляревського, Ю. Словацького та вул. Валовій підключені безпосередньо до мережі господарчо-побутової каналізації. Кліматичні зміни із збільшенням кількості та інтенсивності опадів, виникнення повеней змушують приймати негайні рішення щодо управління дощовими стоками. Часті зливи високої інтенсивності в поєднанні з господарчо-побутовими стоками перевищують пропускну здатність існуючої загальносплавної каналізації. В даному випадку надлишковий обсяг неочищених стоків витікає прямо на вулицю чим провокує загрозу безпеці і здоров’ю містян та забруднює довкілля. Вирішення проблеми полягає в застосуванні повної роздільної схеми каналізації, а для території детального плану реконструкції підземних каналізаційних трубопроводів з відокремленням дощових стоків від господарсько-побутових. Запропоновані заходи є доволі витратними та можуть мати короткочасний негативний вплив на інфраструктуру території (земляні роботи), але виключають пошкодження і переповнення мережі, забруднення довкілля, оптимізують роботу КНС, каналізаційних очисних споруд, дозволяють використовувати дощовий стік в якості ресурсу (поливання).

На території детального плану до кінця розрахункового строку відведення стічних вод передбачається за роздільною системою. В разі необхідності (квартал можливої забудови по вул. Білецькій) мережа облаштовується готовою локальною каналізаційною насосною станцією підкачки (ЛКНСп) з врахуванням розміру санітарної зони. Корпус ЛКНСп в залежності від глибини залягання ґрунтових вод приймається пластиковим або залізобетонним. Горловина корпусу обладнується касетним фільтром. Занурювальні насоси – робочий/резервний обираються згідно з розрахунками. На території детального плану монтаж каналізаційних трубопроводів рекомендовано здійснювати з пластмасових труб з розрахунковою кільцевою жорсткістю та у відповідності до технічних умов КП «Тернопільводоканал».

Остаточні місця підключення до існуючих мереж водопроводу і каналізації та фінансові витрати на їх здійснення визначаються на подальших стадіях проектування і у відповідності до технічних умов КП «Тернопільводоканал»».

Першочерговими заходами загальноміського значення на етапі 3-7 років щодо вдосконалення та розвитку системи централізованого водопостачання та каналізації території детального планування є:

- від’єднання існуючих ділянок дощової каналізації по вул. І. Котляревського, Ю. Словацького та вул. Валовій від мережі господарсько-побутової каналізації з влаштуванням збірних колекторів дощової каналізації;

- забезпечення ділянок нової багатоквартирної та садибної забудови централізованим водопостачанням та каналізацією. Для цього на подальших стадіях проектування необхідно виконати гідравлічні розрахунки з визначенням схеми розподілення потоків, вузлових витрат для розрахункових режимів роботи водопровідної та каналізаційної мережі;

- обладнання всіх абонентів засобами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом.

- реконструкція (санація) всіх ветхих водопровідних та каналізаційних трубопроводів. Заміна залізобетонного водогону (ділянка 750,0 м діаметром 400 мм; ділянка 500,0 м діаметром 200 мм) та каналізаційного колектору (ділянка 380,0 м діаметром 600 мм) з використанням пластмасових труб розрахункової кільцевої жорсткості.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи централізованого водопостачання та каналізації на розрахунковий строк (до 2041 р.) в першу чергу спрямовані на зменшення виробничих витрат КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» та забезпечення споживачів водою відповідної якості. Виходячи з цього, інвестування коштів планується для здійснення наступних робіт і заходів:

- для забезпечення надійного і якісного водопостачання – провести «Реконструкцію Тернопільського водозабору із збільшенням зони подачі води» з реконструкцією артезіанських свердловин, модернізацією існуючої станції знезалізнення (до продуктивності 20 тис. м3/добу), будівництвом цеху пом’якшення води; впровадити систему моніторингу хімічного складу води джерел водопостачання, якості та безпечності підготовленої питної води з використанням мобільних додатків та відповідного програмного забезпечення;

- для зменшення енергоспоживання - завершення в максимально стислі терміни переоснащення насосних станцій з застосуванням енергоощадного насосного обладнання з частотним перетворювачем та гідропнєвмобаків для оптимізації роботи системи, зменшення частоти включень та запобігання можливому гідравлічному удару; реконструкція кабельних мереж електропостачання насосних станцій та ділянок водозабору;

- для зменшення аварійності - заміна збірних технологічних трубопроводів та запірної арматури «Тернопільського водозабору»; заміна аварійних ділянок водогонів, ветхих та аварійних ділянок водопроводу; реконструкція (санація) каналізаційних колекторів;

- для запобігання витокам води питної якості – зменшення навантаження на старі ділянки мережі шляхом оптимізації тиску в системі.

- для зменшення фактичного водоспоживання – розробка проектних рішень щодо впровадження автоматизації системи управління об’єктами водопостачання; проведення просвітницької роботи серед містян, щодо формування етики раціонального використання води.

Таблиця 29. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації для нового житлового будівництва

| Номери кварталів | Споживачі | Кількість споживачів | Питома середня за рік витрата води | Коеф. добової нерівномірності | Розрахункові витрати води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | етап 3-7 років | розр. строк |  |  | етап 3-7 років | розр. строк |
|  |  | осіб (за добу) | осіб (за добу) | л/добу | Кдоб max | м3/добу | м3/добу |
| 1 | Вибіркове будівництво | 500 | 608 | 288,3 | 1,2 | 173,0 | 210,3 |
| 2 | Вибіркове будівництво | 1771 | 1614 |  |  | 612,7 | 558,3 |
| 4 | Вибіркове будівництво |  | 365 |  |  |  | 126,3 |
| 11 | Вибіркове будівництво |  | 540 |  |  |  | 186,8 |
| 12 | Вибіркове будівництво | 414 | 378 |  |  | 143,2 | 130,8 |
| 13 | Вибіркове будівництво | 71 | 78 |  |  | 24,6 | 27,0 |
| 14 | Вибіркове будівництво | 35 |  |  |  | 12,1 |  |
| 12 | Надбудова |  | 48 |  |  |  | 16,6 |
| 13 | Надбудова |  | 21 |  |  |  | 7,3 |
| 14 | Надбудова |  | 44 |  |  |  | 15,2 |
| 16 | Надбудова |  | 13 |  |  |  | 4,5 |
| 17 | Надбудова |  | 26 |  |  |  | 9,0 |
| 21 | Надбудова |  | 61 |  |  |  | 21,1 |
|  | Разом |  |  |  |  | 965,6 | 1313,2 |
|  | Невраховані витрати |  |  | 10% водоспож. |  | 96,4 | 131,3 |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати води на господарчо-питні потреби |  |  |  |  | 1062,0 | 1444,5 |
|  | обсяг стічних вод |  |  |  |  | 1062,0 | 1444,5 |

Примітка:  На подальших стадіях проектування наведені показники підлягають уточненню(коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проекту законодавчих документів  щодо нормативного водоспоживання.

Таблиця 30. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації

| Споживачі | Питома середня за рік витрата води | Коеф. добової нерівномірності | Розрахункові витрати води |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на етап 3-7 років | на розрахунковий строк |
|  | л/добу | Кдоб max | м3/добу | м3/добу |
| Житлова забудова |  |  |  |  |
| Багатоквартирна забудова | 288,3 | 1,2 | 4393,7 | 4482,6 |
| Одноквартирна (садибна) забудова | 343,5 | 1,2 | 178,1 | 129,4 |
| Разом: |  |  | 4571,8 | 4612,0 |
| Невраховані витрати | 10% водоспожив. |  | 457,2 | 461,0 |
| Разом по житловій забудові: |  |  | 5029,0 | 5073,0 |
| Існуюча громадська забудова |  |  |  |  |
| За даними КП «Тернопільводоканал» |  |  | 812,0 | 812,0 |
| Проектна громадська забудова: |  |  |  |  |
| заклади дошкільної освіти (дитячі садочки) | 40 | 1,53 | 4,9 | 19,6 |
| магазини | 20 – промтоварні 250 - продовольчі | 1,41 – 1,77 | 17,0 | 34,3 |
| Підприємства харчування: кафе загального типу на 100 місць | 12 | 1,47 | 42,3 | 42,3 |
| Адміністративні установи та організації (офіси) | 15 | 1,77 | 3,0 | 22,5 |
| Разом по громадській забудові |  |  | 879,2 | 930,7 |
| Витрати води на благоустрій території: |  |  |  |  |
| поливання вдосконалених покриттів, тротуарів, майданів | 0,5 |  | 50,0 | 50,0 |
| поливання зелених насаджень загального користування | 5,0 |  | 115,0 | 130,0 |
| поливання зелених насаджень кварталів мікрорайонів ДПТ | 5,0 |  | 490,0 | 562,0 |
| Разом на благоустрій території: |  |  | 655,0 | 742,0 |
| Разом по таблиці: |  |  |  |  |
| витрати води на господарчо-питні потреби |  |  | 5908,0 | 6004,0 |
| витрати води на поливання території |  |  | 655,0 | 742,0 |
| обсяг стічних вод |  |  | 5908,0 | 6004,0 |

Примітка: На подальших стадіях проектування наведені показники підлягають уточненню(коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проекту законодавчих документів щодо нормативного водоспоживання.

## 9.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по кабельних лініях 10 кВ та 0,4 кВ через 34 трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), які розташовані в межі детального плану території та поза неї.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий строк та на етап 3-7 років. Електричні навантаження підраховані відповідно до показників архітектурно-планувальних рішень та питомих нормативів.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження для багатоквартирної забудови підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії – кВт на одне житло (квартира) – згідно норм ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», як для будинків з газовими плитами. Навантаження установ торгівлі, культури, побутового обслуговування тощо, прийнято згідно питомих нормативів ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та аналізу значної кількості типових проектів.

Розділ проекту, розроблений з урахуванням ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»; Правил улаштування електроустановок.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на І етап та розрахунковий період. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження для багатоквартирної, блокованої та садибної забудови та підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії – кВт на одне житло (квартира, будинок) –  згідно норм ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», як для будинків з газовими та електроплитами плитами.

Навантаження установ торгівлі, прийнято згідно питомих нормативів ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та аналізу значної кількості типових проектів.

Підсумки розрахунків наведено в таблицях 31 і 32.

Більш детальний розрахунок навантажень уточнюється на наступних стадіях проектування.

Таблиця 31. Підрахунок електричних навантажень нового будівництва

| Найменування | Розрахунковий строк | Етап 3-7 роки |
| --- | --- | --- |
|  | Загальне навантаження | Комунально-побутові послуги | Загальне навантаження | Комунально-побутові послуги |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| Житлове будівництво | 5,26 | 5,26 | 3,38 | 3,38 |
| Громадська забудова | 2,34 | — | 0,39 | — |
| Разом | 7,60 |  | 3,76 |  |

Таблиця 32. Підрахунок загального електричного навантаження нового житлового будівництва, МВт

| Номери кварталів | Розрахунковий строк | Етап 3-7 роки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,46 | 1,46 |
| 2 | 0,673 | 0,673 |
| 4 | 0,73 | - |
| 11 | 1,08 | - |
| 12 | 0,907 | 0,907 |
| 13 | 0,338 | 0,338 |
| 14 | 0,07 | - |
| Разом | 5,26 | 3,38 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови, для забезпечення надійного електропостачання та з урахуванням електропостачання нових споживачів, що передбачені детальним планом території, рекомендується проведення таких заходів:

- будівництво розподільчих пунктів (РП) 10/0,4 кВ укомплектованих вакуумними вимикачами 10 кВ тип.

- для розподілення електроенергії між споживачами перспективної забудови передбачити спорудження 6 закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ на розрахунковий період. Розташування, кількість, потужність ТП-10/0,4 кВ, приєднання їх до розподільчої електричної мережі та траси кабельних та повітряних ліній електропередачі вирішується та уточнюються на подальших стадіях проектування згідно до Технічних умов енергопостачальної організації. Рішення про перенос існуючої ТП-10/0,4 кВ приймається за умови збільшення  житлового фонду. Детальний розрахунок та можливість переносу ТП-10/0,4 кВ, враховуючи технічний коридор, буде уточнюватися на подальших стадіях проектування даної території.

- будівництво зв’язкових КЛ 10 кВ від новозбудованих РП і ТП кабелем марки АСБ-10-3×150 мм2 до найближче розташованих існуючих ТП орієнтовною довжиною 0,2- 0,3 км ( кількість 4 од.)

- на підстанції 110/10 «Промислова» передбачити встановлення комірок КЗО з ВВ- 10.

Джерелом електропостачання нових споживачів рекомендовано розглянути ПС 110/10 «Промислова», будівництво нових ТП для нової житлової забудови, будівництва громадської забудови. А також реконструкція існуючих ТП, від яких буде здійснюватись живлення об’єктів надбудов в межі детального плану території. Кількість РП, ТП, протяжність кабельних мереж 10кВ вирішується на подальших стадіях проектування при розробці відповідних проектів.

## 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

На теперішній час теплопостачання багатоквартирного житлового фонду в межі ДПТ здійснюється від мереж кількох газових котелень КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради:

- котельня по вул. І. Франка, 16, встановленою потужністю 12,90 Гкал/год, приєднаною 10,168 Гкал/год, протяжність мереж 7,73 км;

- котельня по вул. Багата, 4, встановленою потужністю 12,90 Гкал/год, приєднаною 9,056 Гкал/год, протяжність мереж 5,55 км;

- котельня по вул. Броварна, 47а, встановленою потужністю 0,166 Гкал/год, приєднаною 0,137 Гкал/год.

Теплопостачання нежитлових об’єктів здійснюється від власних теплоджерел та від котелень КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Теплопостачання одноквартирної (садибної) забудови здійснюється від індивідуального теплогенеруючого обладнання.

Даним проектом пропонується теплозабезпечення об’єктів від модульних (дахових або прибудованих) котелень та від мереж існуючих котелень або, як варіант, від систем поквартирного опалення.

Необхідні теплові потоки визначено згідно вимог ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та показників щодо житлового фонду, розселення населення, ємності підприємств обслуговування на розрахунковий строк

Розмір необхідного теплового потоку для нової садибної забудови та об’єктів громадського призначення за умови 100% покриття потреб теплоспоживання відповідно до прийнятої забезпеченості опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням, складе на проєктний етап – 9,68 Гкал/год, у тому числі на етап 3 – 7 років – 4,56 Гкал/год.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту вирішується на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками і обґрунтуванням, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## 9.4. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

На теперішній час газопостачання споживачів в межах ДПТ, здійснюється від 5 ГРП (ШРП). Мережний газ надходить по газопроводах середнього та низького тиску.

Газопостачання передбачається для приготування їжі та потреб теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».

Приготування їжі в будинках вище 10-ти поверхів та закладах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

За результатами розрахунків розмір річних витрат природного газу, за умови 100% покриття потреб газоспоживання, відповідно до прийнятої забезпеченості на розрахунковий строк складе 6,70 млн. м3/рік, у тому числі на етап 3 – 7 років 3,13 млн. м3/рік.

Для потреб проектної забудови пропонується на етап 3 – 7 років прокласти 0,50 км газопроводів середнього тиску та побудувати 4 ГРП (ШРП).

Місце врізання в існуючі газопроводи, траси проектних газопроводів визначається відповідними Технічними умовами та розрахунками на наступних стадіях проектування.

У комплексі заходів перспективного розвитку газифікації пропонується застосування сучасних технологій та матеріалів прокладання газових мереж, що дозволить значно зменшити капітальні витрати та збільшити терміни експлуатації газопроводів.

## 9.5. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Санітарне очищення території детального планування має розглядатись як складова частина загальної схеми санітарного очищення території Тернопільської міської територіальної громади та відповідати положенням Закону України «Про відходи»; «Програми поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 роки»; «Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 - 2023 роки», з урахуванням рішень прийнятих в попередньо розробленій містобудівній документації «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.).

Розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та сміття з ділянки детального планування визначено у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 і додатком «Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у Тернопільській міській територіальній громаді на 2019-2023 роки» до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 та наведено у таблиці 33.

Таблиця 33. Розрахунок обсягів утворення твердих побутових відходів на розрахунковий строк

| Об’єкти утворення твердих побутових відходів | Розрахун-кова одиниця | Річна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю, кг/м3 | Обсяги твердих побутових відходів, тис. т/рік тис. м3/рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Етап 3-7 років | На розрахун- ковий строк |
| Багатоквартирна забудова | мешканець | 300,6/1,7 | 3,8/21,6 | 3,9/22,0 |
| Великогабаритні відходи від багатоквартирної забудови | мешканець | 29,5/0,17 | 0,37/2,16 | 0,38/2,2 |
| Одноквартирна (садибна) забудова | мешканець | 187,2/1,17 | 0,08/0,5 | 0,06/0,37 |
| Адміністративні установи та організації (офіси) | працівник | 60,5/0,4 | 0,007/0,04 | 0,05/0,34 |
| Заклади дошкільної освіти | місце | 80,0/0,44 | 0,006/0,035 | 0,03/0,14 |
| Заклади харчування | відвідувач | 365/2,03 | 0,036/0,2 | 0,036/0,2 |
| Підприємства торгівлі | м2 торг. площі | 155,5/0,88 | 0,18/1,05 | 0,37/2,17 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг та площ: | м2 площі | 5,0/0,008 | 0,5/0,8 | 0,5/0,8 |
| Садові відходи від зелених насаджень | м2 площі | —/0,008 | —/0,28 | —/0,28 |
| Разом |  |  | 5,0/26,5 | 5,4/28,5 |

На кінець розрахункового строку проектний обсяг твердих побутових відходів з території детального планування складе 108 тис. т. (570 тис. м3).

Для території детального планування має бути застосована планово-регулярна система санітарного очищення з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) перевезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого перероблення/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської МТГ. Обсяг накопичених та вивезених відходів за 2020 рік в цілому по м. Тернопіль склав 521,5 тис. м3. Загальний обсяг схоронених на сміттєзвалищі відходів станом на 01.01.2021 – 16423,84 тис. м3, частка наповнення ділянок – 70%. Рішенням Тернопільської міської ради від 24.07.2019 №7/36/139 земельна ділянка комунальної власності загальною площею 17,5 га на який розташовано сміттєзвалище передано в довгострокову оренду ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» для будівництва сміттєпереробного об’єкту, а також впорядкування та утримання сміттєзвалища. На даний час на території сміттєзвалища встановлено сміттєсортувальну лінію потужністю 120-150 т/добу, проводяться роботи з ущільнення та рекультивації території, а також підготовчі роботи для запровадження збирання та використання біогазу. Спостереження за станом підземних вод здійснюється за допомогою контрольно-спостережних свердловин. Санітарно-захисна зона 500 метрів витримана.

На ділянці ДПТ послуги з вивезення побутових відходів надаються спеціалізованим підприємством, а саме - дочірнім підприємством фірми «Альтфатер Тернопіль». Підприємство має 14 сміттєвозів та 2 вантажних автомобіля. Амортизаційний знос техніки – 85%.

На даний час збирання побутових відходів з території детального планування здійснюється на 22-ох майданчиках на яких розташовуються пересувні контейнери для змішаних відходів та сітчасті металеві ємності для збирання пластику. Місця розташування муніципальних майданчиків для збирання ТПВ надано на «Схема інженерних мереж, споруд водопостачання та каналізації». Контейнери для великогабаритних відходів на ділянці відсутні. Збирання відходів, які можуть бути використані для повторної переробки здійснюється приватними структурами. Рішенням міської ради «Про затвердження Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» від 24.07.2019 №7/36/12 передбачено механізм впровадження сортування побутових відходів. Зокрема, виконавці послуг з управління, утримання, обслуговування багатоквартирних будинків, ОСББ, ОСН, СК, а також надавачі послуг із вивезення побутових відходів зобов’язані переобладнати існуючі контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування ТПВ та укомплектувати їх контейнерами для роздільного збирання побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло, папір), яке має здійснюватись власниками відходів у відповідності до законодавства. Сортування та переробка сміття мають беззаперечні екологічні та економічні переваги, адже скорочується споживання сировини, ресурс якої є обмеженим, а також зменшується викид шкідливих речовин у навколишнє середовище. Переробка — важливий елемент економіки розвинених країн, оскільки вона дозволяє виробляти нові продукти, використовуючи набагато менше сировини та енергії.

Аналіз морфологічного складу ТПВ наданого на рис. 1 дає змогу оцінити вагомості заходів щодо запровадження системи роздільного збору відходів для екології довкілля.

Рис 1. Усереднений морфологічний склад твердих побутових відходів м. Тернополя (за матеріалами роботи «Концептуальна записка. Проект «Рекультивація Малашівецького сміттєзвалища», м. Тернопіль, 2018 р).

З загального обсягу накопичених та вивезених відходів м. Тернопіль у 2020 році., кількість паперових відходів придатних до переробки можна оцінити в 11 тис. т (при щільності 0,5 т/м3). Використання даного обсягу відсортованої макулатури в якості вторинної сировини дозволило б зберегти 33 тис. м3 деревини, або 165 тис. дорослих дерев. Полімерні відходи відносяться до III – IV класів небезпеки (малонебезпечні), але неутилізований пластик становить значну загрозу для довкілля, бо з часом виділяє токсичні канцерогенні речовини. Особливо небезпечним пластик стає при загорянні, що робить процес тління сміттєзвалища вкрай небезпечним явищем. В той же час переробка відсортованих полімерів в обсязі 2 тис. т. (при щільності 0,025 т/м3) методом механічного рециклінгу, який наразі активно застосовується в Україні та має в основі фізичне подрібнення сировини, дає змогу отримати кінцевий продукт в якості очищеного подрібненого полімеру - флексу або агломерату. Переробка такої кількості відходів заощадить 11,5 млн. кВт/год та збереже 96 тис. м3 води.

Після рециклінгу матеріал використовується у виробництві синтетичних волокон, застосовується при будівництві доріг. Реалізація однієї тонни флексу/агломерату приносить близько 10 – 30 тисяч гривень. Скло є єдиним пакувальним матеріалом, використання якого може здійснюватись у «закритому циклі». Тобто за умови 100% утилізації та вторинної переробки склобою, на сміттєзвалища не потраплять жодні відходи від скляної упаковки. В 2020 році обсяг склобою в м. Тернопіль склав 7 тис. т. Отримання кінцевого продукту при повторному переробленні даних обсягів склобою зменшує енергоємність виробництва на 40%, оскільки склобій переплавляється при значно меншій температурі ніж первинна сировина, а скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу склало би 3,5 тис. т. Окрім цього зменшується споживання природних ресурсів (пісок, натрій та вапняк), з якої виготовляють скло. Подібні розрахунки можна провести по кожній складовій з обсягу твердих побутових відходів міста і всі вони підтвердять необхідність дієвої схеми сортування та перероблення відходів.

Для території детального планування гостро стоїть необхідність запровадження нових інноваційних тенденцій сортування та збирання твердих побутових відходів. Проектом пропонується застосування системи підземного збирання ТПВ. Це безпечний та гігієнічний спосіб збирання та тимчасового зберігання відходів, який задовольняє підвищені санітарно-гігієнічні вимоги, дозволяє суттєво економити місце в умовах ущільненої забудови та не завдає шкоди архітектурній привабливості елегантного Тернопільського середмістя. Окрім цього, тимчасове зберігання сміття у підземних контейнерах є більш екологічним, оскільки ТПВ зберігаються на глибині, де низька температура ґрунту перешкоджає розвитку бактерій.

Пропонується розглянути застосування двох систем підземного збирання відходів: підземні контейнерні системи з зовнішнім підйомним пристроєм та систему підземних контейнерів з власним підйомним механізмом. Обидві запропоновані системи дають можливість запровадити дієву схему роздільного збирання відходів.

Конструкція контейнерів з зовнішнім підйомним пристроєм (рис. 2) запобігає навмисному втручанню ззовні і розкиданню сміття, а відповідно, і забрудненню території довкола. Основна частина контейнеру, в якій накопичується сміття, знаходиться під землею. Кожен такий контейнер оснащується лазерним датчиком заповнення сміттям та GPRS- модемом для диспетчеризації логістики. Це дозволяє вчасно реагувати на наповненість контейнерів та оптимізувати логістику вивозу відходів. Контейнери обладнані системою пожежогасіння на випадок займання сміття. Завдяки своїм розмірам (1500х1500х2520м) і навантаженню, конструкція контейнеру сприяє пресуванню відходів, і таким чином збільшується об'єм збору сміття на встановленому майданчику. Залізобетонний приямок виготовляється з бетону класу С25/30 за міцністю на тиск, W6 – за водонепроникністю, F100 – за морозостійкістю (згідно ДСТУ Б В.2.6-156:2010, ДБН В.2.6-98:2009). Зверху залізобетонного приямку встановлюється платформа безпеки, що витримує навантаження до 150 кг (масу людини).

При підйомі контейнера платформа механічно закривається, що запобігає потраплянню у приямок людей, тварин та різноманітних предметів. При вертикальному встановленню контейнера зверху платформи спрацьовують запобіжники, і контейнер опускається на дно приямку. До недоліків даної системи підземних контейнерів необхідно віднести складність експлуатаційного обслуговування, наявність у обслуговуючої фірми спеціальної машини обладнаної маніпулятором, вимоги до відсутності підземних та надземних комунікацій на місці установки контейнерної системи, достатньо високу вартість.

Рис. 2 Підземні контейнерні системи з зовнішнім підйомним пристроєм

Запропонована конструкція системи підземних контейнерів з власним підйомним механізмом (рис. 3) дозволяє використовувати стандартні контейнери обсягом 1,1 м3 та сміттєвози обладнанні ліфтами з заднім завантаженням. Дані підземні контейнерні системи відмінно вирішують проблеми нестачі вільного простору при проектуванні житлових та торговельних комплексів. Вони запобігають несанкціонованому доступу до ТПВ, як правило мають антивандальну конструкцію. Підземна контейнерна система складається з залізобетонного підземного бункеру в якому розміщується підіймальна платформа. На платформу встановлюється сміттєві контейнери. Електропостачання електроприводу підйомника передбачається від ВРУ освітлення вулиць. Відведення випадкових стоків з залізобетонного бункеру передбачається здійснювати в каналізаційну мережу. До недоліків даної системи необхідно віднести облаштування спеціального підземного боксу з бетону для встановлення у нього підйомного механізму майданчика, вимоги до відсутності підземних комунікацій на місці установки контейнерної системи, наявність можливості підключення зовнішнього джерела живлення.

Рис. 3 Підземні контейнерні системи з власним підйомним механізмом.

У відповідності до вимог ДБН Б.2.2-5:2011 при розміщенні підземних контейнерних систем для збирання ТПВ необхідно передбачити можливість зручного проїзду для спецавтотранспорту та розворотних майданчиків. На підземних і наземних контейнерних майданчиках необхідно забезпечити для маломобільних груп містян безбар’єрний доступ хоча б до одного з контейнерів. Згідно з п.2.9 «Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць» місця розташування контейнерних майданчиків визначаються у складі проектів будівництва житлових та громадських споруд з дотриманням вимог п.2.8 та п.2.10 щодо нормативних відстаней від стін будівель. Враховуючи той факт, що територія детального планування - це район історичної забудови, що склалася, і дотримання зазначених вимог є неможливим, місця розташування майданчиків підземних контейнерних систем мають визначатись згідно з містобудівними та технічними умовами. На «Схемі інженерних мереж, споруд водопостачання та каналізації» надані пропозиції щодо місць розташування майданчиків для підземних контейнерних систем.

Першочергові заходи, щодо покращення санітарного очищення території детального планування для розрахункового етапу 3 -7 років:

- розроблення, затвердження та впровадження нової спеціалізованої схеми санітарного очищення м. Тернопіль;

- влаштування майданчиків з підземними контейнерними системами для збирання ТПВ, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання;

- влаштування в спеціально відведених місцях ділянок проектної багатоквартирної забудови майданчика з контейнером для великогабаритних відходів;

- оновлення парку спецавтотранспорту;

- розбудова мережі стаціонарних або мобільних пунктів прийому вторинної сировини з застосуванням прес-компакторів;

- встановлення автоматів для збирання пластикових та алюмінієвих пляшок в місцях тимчасового масового зосередження людей;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у містян навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення міста.

Розвиток та вдосконалення санітарного очищення території детального планування є складовою частиною загальноміської стратегії та заходів щодо поводження з ТПВ на розрахунковий строк:

- виконання проектно-будівельних робіт, щодо реконструкції та модернізації існуючого міського звалища твердих побутових відходів з забезпеченням лабораторного контролю навколишнього атмосферного повітря;

- планове продовження робіт з рекультивації відпрацьованих ділянок Малашівецького сміттєзвалища;

- впровадження і розвиток технології утилізації сміттєвої газової суміші: її переробки, збагачення та подальшого використання;

- налагодження безперебійної роботи введеної в експлуатацію сміттєсортувальної лінії;

- влаштування на території сміттєзвалища установки термічного утилізатору з системою очищення димових газів, для кремації загиблих тварин;

- моніторинг та рекультивація стихійних звалищ із застосуванням новітніх технологій (біоремедіації, тощо);

- проектування та будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів;

- впровадження і розвиток цифрових рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами, впровадження мобільних додатків та програмного забезпечення для організації системи обліку і аналітики.

# 10. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Благоустрій та озеленення територій виконаний у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» з урахуванням рішень «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» та «м. Тернопіль. Схема озеленення міста».

Детальним планом передбачено елементи благоустрою:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

- зелені насадження загального та обмеженого користування і спеціального призначення;

- споруди системи інженерного захисту території;

- визначенні площі дитячих, спортивних та інших майданчиків, розміщених на територіях загального користування.

Площа існуючих зелених насаджень загального користування в межі території детального плану, що перебувають на балансі міста, складає біля 2,3 га. Це сквер ім. Т. Шевченка – 1,1 га, сквер на вул. В. Чорновола – 0,5 га, сквер Кобзаря – 0,32 га, сквер Качали – 0,48 га.

Зелені насадження спеціального призначення визначені в межах бульвару по вул. С. Крушельницької. Вони не нормуються та визначені проектом в 0,48 га.

Зелені насадження на магістральних і житлових вулицях призначені для захисту від загазованості, пилу і шуму, для затінення тротуарів у літню пору, для художнього оформлення вулиць.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 озеленення територій обмеженого користування треба приймати з урахуванням нормативних показників рівня озеленення різних структурних елементів відповідно таблиці 8.2.

Озеленення прибудинкової території формується між вимощенням житлового будинку і проїздом (прибудинкові смуги), між проїздом та зовнішніми межами території: на прибудинкових ділянках – квітники, вертикальне озеленення (рідко), компактні групи кущів, невисокі окремі дерева; на іншій території – вільні композиції і різноманітні прийоми озеленення.

Для реалізації рішень з комплексного благоустрою намічених у даному детальному плані території існує необхідність уточнення проектних пропозицій на подальших стадіях проектування. А також, розроблення проекту розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови згідно Національного стандарту України Настанови ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013.

Таблиця 34. Розрахунок майданчиків в проектній житловій забудові

| Номери кварталів | Населення проектної багатоквартирної забудови | Кількість квартир проектної житлової забудови | Ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку | Для відпочинку дорослого населення | Для господарських цілей** | Для вигулу домашніх тварин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осіб | одиниць | м. кв. | м. кв. | м. кв. | м. кв. |
| 1 | 608 | 280 | 426 | 122 | 61 | 84 |
| 2 | 1614 | 744 | 1130 | 323 | 161 | 223 |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 365 | 168 | 255 | 73 | 36 | 50 |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 508 | 234 | 356 | 102 | 51 | 70 |
| 12 | 425 | 196 | 297 | 85 | 42 | 59 |
| 13 | 191 | 88 | 134 | 38 | 19 | 26 |
| 14 | 78 | 36 | 55 | 16 | 8 | 11 |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 13 | 6 | 9 | 3 | - | 2 |
| 17 | 26 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 |
| 18 | - | - | - | - |  | - |
| 19 | - | - | - | - |  | - |
| 20 | - | - | - | - |  | - |
| 21 | 61 | 28 | 43 | 12 | 6 | 8 |

Примітки:

майданчики для занять фізкультурою (площею близько 0,58 га) для населення проектної багатоквартирної забудови (3889 осіб) розміщуються у зеленій та парковій зонах біля Тернопільського ставу

майданчики для господарських цілей на прибудинкових територіях – за рішенням органів місцевого самоврядування

майданчики для вигулу домашніх тварин –норматив прийнято на 1 квартиру

# 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ

Заходи щодо реалізації детального плану території передбачають будівництво у кварталах №1, №2, №12 і №13, на які розроблені робочі проекти та робоча документація і розпочате будівництво.

Таблиця 35. Житлове будівництво на етап 3 – 7 років

| Номери кварталів | Загальна площа | Кількість квартир | Кількість мешканців |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м. кв. | одиниць | осіб |
| 1 | 13530 | 210 | 500 |
| 2 | 44500 | 744 | 1771 |
| 12 | 11500 | 174 | 414 |
| 13 | 2190 | 30 | 71 |
| РАЗОМ | 71720 | 1158 | 2756 |

На етап від 3 до 7 років передбачається вибіркове будівництво у 71720 м2 загальної площі.

Відповідно Наказу Мінрегіонбуду України від 16.12.2020 №311 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» (без змін на 01.01.2021) станом на 01.01.2021 вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ) по Тернопільській області становив 12403 грн.

Таким чином, орієнтовна вартість будівництва на етап від 3 до 7 років, на початок 2021 року становила 889,543 млн. грн.

У складі кварталів, де буде реалізовуватися житлове будівництво, передбачається будівництво 3 закладів дошкільної освіти на 130 місць разом, близько 5420 м2 площі торгово-офісних приміщень. У кварталі №18 відбувається будівництво ресторану (кафе) на 100 місць.

Таблиця 36. Нова громадська забудова на розрахунковий строк

| Номери кварталів | Загальна площа, м2 | Призначення, місць |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1610 | торгово-офісні приміщення |
| 2 | 300 | ЗДО на 40 місць |
| 12 | 2050 | торгово-офісні приміщення |
| 12 | 300 | ЗДО на 50 місць |
| 13 | 1760 | торгово-офісні приміщення |
| 13 | 240 | ЗДО на 40 місць |
| 18 | 400 | ресторан, кафе (~ 100 місць) |

Примітки: ЗДО – заклад дошкільної освіти (дитячий садок); ** - вбудовані дитячі садки (тимчасове перебування - 4 години перебування, без кухні та спальних місць)

# 12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| Показники | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 до 7 років | Етап від 15 до 20 років |
| Територія, всього у тому числі: | га | 83,67 | 83,67 | 83,67 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| житлова та громадська забудова | га | 40,9 | 41,9 | 42,7 |
|  | % | 48,9 | 50,1 | 51,0 |
| а.) одноквартирна (садибна) забудова | га | 10,8 | 10,8 | 9,7 |
|  | % | 12,9 | 12,9 | 11,6 |
| б) багатоквартирна забудова | га | 30,1 | 31,1 | 33,0 |
|  | % | 36,0 | 37,2 | 39,4 |
| ділянки установ і підприємств обслуговування | га | 18,52 | 18,52 | 19,07 |
|  | % | 22,1 | 22,1 | 22,8 |
| зелені насадження | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури, транспорту, комунальні | га | 4,3 | 3,3 | 1,9 |
|  | % | 5,1 | 3,9 | 2,3 |
| площі, вулиці (у червоних лініях) | га | 17,35 | 17,35 | 17,40 |
|  | % | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Населення, усього | осіб | 11640 | 13132 | 13271 |
| - у багатоквартирній забудові | осіб | 11155 | 12700 | 12957 |
| - у одноквартирній (садибній) забудові | осіб | 485 | 432 | 314 |
| Щільність населення | люд./га | 184 | 208 | 210 |
| Житловий фонд | тис. м2 | 252,5 | 324,2 | 362,4 |
|  | % | 100,0 | 100 | 100,0 |
| - одноквартирний (садибний) | тис. м2 | 12,5 | 12,5 | 9,9 |
|  | % | 5,0 | 3,9 | 2,7 |
| - багатоквартирний | тис. м2 | 240,0 | 311,7 | 352,5 |
|  | % | 95,0 | 96,1 | 97,3 |
| Середня житлова забезпеченість | м2/люд. | 21,7 | 24,7 | 27,3 |
| Вибуття житлового фонду | тис. м2 заг. площі | — | — | 2,6 |
| Житлове будівництво, всього | тис. м2 заг. площі | — | 71,720 | 112,474 |
| у тому числі за видами: |  |  |  |  |
| - багатоквартирна забудова | тис. м2 заг. площі | — | 71,720 | 112,474 |
|  | квартир | — | 1158 | 1792 |
| з неї: |  |  |  |  |
| - надбудова | тис. м2 заг. площі | — | — | 8,2 |
|  | квартир | — | — | 98 |
| - вибіркове будівництво | тис. м2 заг. площі | — | 71,720 | 104,274 |
|  | квартир | — | 1158 | 1694 |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Заклади дошкільної освіти | місць | 290 | 420 | 610 |
| Заклади загальної середньої освіти | місць | 4197 | 4197 | 4197 |
| Стаціонари (лікарні) усіх типів | ліжок | 120 | 120 | 120 |
| Поліклініки | відв. за зміну | 420 | 420 | 420 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 1150 | 1150 | 1150 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 заг. площі | — | — | 930 |
| Бібліотеки | тис. од. збирання | 812,6 | 812,6 | 812,6 |
| Магазини | м2 торг. площі | 2806 | 4100 | 6350 |
| Підприємства харчування | місць | 3480 | 3580 | 3580 |
| Установи побутового обслуговування | роб. місць | 112 | 112 | 112 |
| Вулична мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього, у тому числі: | км | 11,55 | 11,55 | 11,58 |
| магістральні вулиці загальноміського значення | км | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| магістральні вулиці районного значення | км | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| житлові вулиці, провулки | км | 6,64 | 6,64 | 6,67 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі | км/км2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| - у т.ч. магістральної мережі | км/км2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього, у тому числі: | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| - автобус | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| - тролейбус | км | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць) | км/км2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 389 | 1032 | 1295 |
| Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 430 | 481 | 1763 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| Водоспоживання, всього | м3/добу | 4,0 | 5,9 | 6,0 |
| Каналізація |  |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | 4,0 | 5,9 | 6,0 |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Сумарне споживання, всього | МВт | … | 3,38 | 5,26 |
| у тому числі на комунально-побутові потреби | МВт | … | 3,38 | 5,26 |
| кількість квартир, що обладнані електроплитами | одиниць | … | 1088 | 1088 |
| Орієнтовні вартість будівництва та реконструкції | млн. грн. | — | 4,5 | 6,7 |
| Теплопостачання |  |  |  |  |
| Сумарне споживання | Гкал/год | … | 4,56 | 9,68 |
| Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км | — | — | 0,30 |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| Витрата газу, усього | млн. м3/ рік | … | 3,13 | 6,70 |
| у т.ч. на комунально-побутові потреби |  | … | 0,02 | 0,33 |
| Протяжність мереж (будівництво) | км | — | 0,50 | — |
| Орієнтовні витрати на заходи для забезпечення додаткового теплового потоку | млн. грн. | — | 1,0 | — |
| Інженерне підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га | — | 1,0 | 83,67 |
|  | % до тер. | — | 1,2 | 100,0 |
| Захист території від підтоплення | га | — | — | 6,5 |
| Захист території від затоплення | га | — | — | 3,94 |
| Підсипка території | га | — | — | 1,9 |
| Протиерозійні заходи | га | — | — | 7,93 |
| Протипросадні заходи |  | — | — | 83,67 |
| Протикарстові заходи | га | — | — | 83,67 |
| Дощова каналізація самопливна | км | 2,1 | 0,78 | 9,9 |
| Дощова каналізація напірна | км | — | — | 3,8 |
| Насосна станція дощової каналізації | од. | — | — | 1 |
| Вертикальне планування (в межі проекту) | га | — | 1,9 | 1,9 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| у тому числі озеленені | га | — | — | — |

# 13. КАТАЛОГ КООРДИНАТ

| Номер точки | Координата «Х» | Координата «Y» |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2234669.69 | 5482219.99 |
| 2 | 2234826.859 | 5482234.391 |
| 3 | 2234829.691 | 5482237.672 |
| 4 | 2234824.678 | 5482386.658 |
| 5 | 2234819.29 | 5482478.432 |
| 6 | 2234663.46 | 5482225.53 |
| 7 | 2234661.995 | 5482347.532 |
| 8 | 2234666.095 | 5482349.32 |
| 9 | 2234787.756 | 5482348.644 |
| 10 | 2234791.615 | 5482343.643 |
| 11 | 2234804.712 | 5482343.643 |
| 12 | 2234804.712 | 5482355.55 |
| 13 | 2234661.836 | 5482356.343 |
| 14 | 2234661.216 | 5482431.178 |
| 15 | 2234648.51 | 5482223.54 |
| 16 | 2234646.349 | 5482431.057 |
| 17 | 2234551.63 | 5482177.04 |
| 18 | 2234557.22 | 5482189.14 |
| 19 | 2234591.38 | 5482195.66 |
| 20 | 2234641.62 | 5482200.48 |
| 21 | 2234664.405 | 5482204.649 |
| 22 | 2234693.921 | 5482208.152 |
| 23 | 2234802.496 | 5482218.1 |
| 24 | 2234839.749 | 5482236.109 |
| 25 | 2234950.954 | 5482246.173 |
| 26 | 2234956.438 | 5482251.793 |
| 27 | 2234812.586 | 5482218.589 |
| 28 | 2234841.101 | 5482221.17 |
| 29 | 2234953.056 | 5482231.302 |
| 30 | 2234596.314 | 5482430.679 |
| 31 | 2234597.44 | 5482218.05 |
| 32 | 2234600.67 | 5482215.5 |
| 33 | 2234645.03 | 5482219.93 |
| 34 | 2234534.5 | 5482174.39 |
| 35 | 2234528.07 | 5482178.06 |
| 36 | 2234489.186 | 5482172.969 |
| 37 | 2234354.046 | 5482160.044 |
| 38 | 2234370.742 | 5482191.778 |
| 39 | 2234485.81 | 5482202.783 |
| 40 | 2234534.304 | 5482208.046 |
| 41 | 2234582.46 | 5482213.56 |
| 42 | 2234360.775 | 5482257.393 |
| 43 | 2234363.949 | 5482253.312 |
| 44 | 2234460.522 | 5482249.674 |
| 45 | 2234476.397 | 5482388.25 |
| 46 | 2234581.314 | 5482430.599 |
| 47 | 2234834.668 | 5482387.119 |
| 48 | 2234829.093 | 5482482.077 |
| 49 | 2234831.078 | 5482485.172 |
| 50 | 2234858.866 | 5482486.547 |
| 51 | 2234887.128 | 5482487.974 |
| 52 | 2234947.26 | 5482490.81 |
| 53 | 2234660.9 | 5482471.53 |
| 54 | 2234660.051 | 5482491.012 |
| 55 | 2234813.948 | 5482497.718 |
| 56 | 2234816.988 | 5482500.991 |
| 57 | 2234794.822 | 5482796.294 |
| 58 | 2234784.133 | 5482803.491 |
| 59 | 2234946.082 | 5482504.77 |
| 60 | 2234886.445 | 5482501.957 |
| 61 | 2234858.167 | 5482500.529 |
| 62 | 2234829.027 | 5482498.433 |
| 63 | 2234827.089 | 5482500.024 |
| 64 | 2234803.848 | 5482809.64 |
| 65 | 2234876.382 | 5482832.83 |
| 66 | 2234878.662 | 5482831.542 |
| 67 | 2234891.1 | 5482783.508 |
| 68 | 2234948.75 | 5482508.35 |
| 69 | 2234953.426 | 5482391.865 |
| 70 | 2234949.85 | 5482488.5 |
| 71 | 2234971.6 | 5482250.14 |
| 72 | 2234968.42 | 5482392.304 |
| 73 | 2234967.07 | 5482482.64 |
| 74 | 2234969.23 | 5482484.75 |
| 75 | 2234986.437 | 5482486.095 |
| 76 | 2234986 | 5482515.556 |
| 77 | 2234974.04 | 5482513.98 |
| 78 | 2234969.38 | 5482517.05 |
| 79 | 2234912.526 | 5482788.524 |
| 80 | 2234899.959 | 5482837.057 |
| 81 | 2234896.61 | 5482866.41 |
| 82 | 2234888.19 | 5483070.55 |
| 83 | 2234759.725 | 5482812.044 |
| 84 | 2234765.122 | 5482807.758 |
| 85 | 2234873.866 | 5482842.524 |
| 86 | 2234876.778 | 5482846.157 |
| 87 | 2234874.662 | 5482864.708 |
| 88 | 2234868.723 | 5483012.443 |
| 89 | 2234863 | 5483037.8 |
| 90 | 2234848.22 | 5483041.77 |
| 91 | 2234839.259 | 5483037.183 |
| 92 | 2234767.018 | 5482965.548 |
| 93 | 2234762.216 | 5482960.402 |
| 94 | 2234758.191 | 5482955.006 |
| 95 | 2234754.92 | 5482949.142 |
| 96 | 2234752.367 | 5482942.987 |
| 97 | 2234750.787 | 5482936.621 |
| 98 | 2234749.909 | 5482930.398 |
| 99 | 2234749.753 | 5482924.711 |
| 100 | 2234659.31 | 5482513.919 |
| 101 | 2234661.008 | 5482597.654 |
| 102 | 2234669.737 | 5482663.126 |
| 103 | 2234678.666 | 5482709.759 |
| 104 | 2234690.573 | 5482757.715 |
| 105 | 2234699.783 | 5482770.471 |
| 106 | 2234711.184 | 5482777.204 |
| 107 | 2234736.627 | 5482788.139 |
| 108 | 2234655.274 | 5482744.325 |
| 109 | 2234605.31 | 5482901.46 |
| 110 | 2234675.72 | 5482940.74 |
| 111 | 2234830.31 | 5483050.3 |
| 112 | 2234832.896 | 5483047.034 |
| 113 | 2234832.472 | 5483041.848 |
| 114 | 2234760.928 | 5482971.48 |
| 115 | 2234755.682 | 5482965.859 |
| 116 | 2234751.042 | 5482959.638 |
| 117 | 2234747.257 | 5482952.853 |
| 118 | 2234744.271 | 5482945.653 |
| 119 | 2234742.432 | 5482938.243 |
| 120 | 2234741.425 | 5482931.111 |
| 121 | 2234741.243 | 5482924.452 |
| 122 | 2234751.516 | 5482808.465 |
| 123 | 2234746.493 | 5482803.938 |
| 124 | 2234732.404 | 5482799.385 |
| 125 | 2234705.742 | 5482787.927 |
| 126 | 2234691.522 | 5482779.529 |
| 127 | 2234679.245 | 5482765.862 |
| 128 | 2234670.1 | 5482752.57 |
| 129 | 2234645.983 | 5482514.08 |
| 130 | 2234648.345 | 5482628.833 |
| 131 | 2234643.332 | 5482629.935 |
| 132 | 2234539.214 | 5482576.162 |
| 133 | 2234535.62 | 5482553.104 |
| 134 | 2234594.039 | 5482514.44 |
| 135 | 2234352.968 | 5482190.078 |
| 136 | 2234338.152 | 5482327.065 |
| 137 | 2234367.584 | 5482194.44 |
| 138 | 2234362.745 | 5482239.183 |
| 139 | 2234365.526 | 5482241.347 |
| 140 | 2234453.53 | 5482237.937 |
| 141 | 2234466.475 | 5482238.099 |
| 142 | 2234483.352 | 5482387.453 |
| 143 | 2234349.383 | 5482428.71 |
| 144 | 2234352.359 | 5482483.942 |
| 145 | 2234353.96 | 5482495.634 |
| 146 | 2234356.325 | 5482507.196 |
| 147 | 2234359.645 | 5482519.155 |
| 148 | 2234363.305 | 5482529.729 |
| 149 | 2234368.445 | 5482541.711 |
| 150 | 2234373.178 | 5482551.153 |
| 151 | 2234379.08 | 5482561.318 |
| 152 | 2234405.628 | 5482601.854 |
| 153 | 2234331.193 | 5482439.294 |
| 154 | 2234335.142 | 5482443.2 |
| 155 | 2234337.414 | 5482485.365 |
| 156 | 2234339.166 | 5482498.157 |
| 157 | 2234341.734 | 5482510.709 |
| 158 | 2234345.317 | 5482523.619 |
| 159 | 2234349.307 | 5482535.146 |
| 160 | 2234354.835 | 5482548.034 |
| 161 | 2234359.975 | 5482558.287 |
| 162 | 2234366.31 | 5482569.198 |
| 163 | 2234402.263 | 5482624.145 |
| 164 | 2234402.659 | 5482627.452 |
| 165 | 2234380.037 | 5482642.401 |
| 166 | 2234365.8 | 5482641.7 |
| 167 | 2234581.038 | 5482493.065 |
| 168 | 2234415.214 | 5482602.813 |
| 169 | 2234365.52 | 5482671.13 |
| 170 | 2234422.862 | 5482633.727 |
| 171 | 2234496.292 | 5482585.128 |
| 172 | 2234525.565 | 5482585.995 |
| 173 | 2234648.805 | 5482649.644 |
| 174 | 2234640.384 | 5482719.555 |
| 175 | 2234637.853 | 5482722.44 |
| 176 | 2234536.938 | 5482692.974 |
| 177 | 2234488.149 | 5482682.709 |
| 178 | 2234484.781 | 5482698.549 |
| 179 | 2234496.846 | 5482700.771 |
| 180 | 2234500.69 | 5482697.61 |
| 181 | 2234534.017 | 5482704.623 |
| 182 | 2234641.999 | 5482736.151 |
| 183 | 2234645.323 | 5482742.617 |
| 184 | 2234597.097 | 5482894.289 |
| 185 | 2234374.38 | 5482778.874 |
| 186 | 2234361.92 | 5482764.69 |
| 187 | 2234358.42 | 5482685.51 |
| 188 | 2234352.704 | 5482329.38 |
| 189 | 2234037.5 | 5483458.89 |
| 190 | 2234053.421 | 5483282.893 |
| 191 | 2234058.15 | 5483241.73 |
| 192 | 2234066.541 | 5483206.462 |
| 193 | 2234090.57 | 5483152.51 |
| 194 | 2234102.85 | 5483130.58 |
| 195 | 2234182.315 | 5483008.831 |
| 196 | 2234194.39 | 5482990.33 |
| 197 | 2234211.611 | 5482967.365 |
| 198 | 2234227.9 | 5482948.25 |
| 199 | 2234235.43 | 5482933.91 |
| 200 | 2234306.12 | 5482851.57 |
| 201 | 2234343.66 | 5482811.7 |
| 202 | 2234337.12 | 5482643.83 |
| 203 | 2234383.94 | 5482828.71 |
| 204 | 2234576.28 | 5482928.57 |
| 205 | 2234577.39 | 5482933.63 |
| 206 | 2234534.32 | 5483047.6 |
| 207 | 2234531.112 | 5483048.469 |
| 208 | 2234509.009 | 5483038.21 |
| 209 | 2234449.87 | 5483017.58 |
| 210 | 2234446.821 | 5483012.867 |
| 211 | 2234443.049 | 5482988.159 |
| 212 | 2234430.513 | 5482927.175 |
| 213 | 2234432.735 | 5482922.201 |
| 214 | 2234429.772 | 5482908.655 |
| 215 | 2234417.706 | 5482908.231 |
| 216 | 2234421.622 | 5482927.705 |
| 217 | 2234419.823 | 5482930.456 |
| 218 | 2234405.43 | 5482932.785 |
| 219 | 2234303.636 | 5482980.877 |
| 220 | 2234299.72 | 5482979.607 |
| 221 | 2234290.618 | 5482989.344 |
| 222 | 2234299.191 | 5482997.599 |
| 223 | 2234307.907 | 5482989.919 |
| 224 | 2234408.423 | 5482942.431 |
| 225 | 2234423.944 | 5482939.92 |
| 226 | 2234434.187 | 5482989.745 |
| 227 | 2234436.26 | 5483009.3 |
| 228 | 2234433.69 | 5483013.36 |
| 229 | 2234409.024 | 5483019.797 |
| 230 | 2234317.74 | 5483043 |
| 231 | 2234311.68 | 5483045.396 |
| 232 | 2234305.85 | 5483048.307 |
| 233 | 2234300.292 | 5483051.709 |
| 234 | 2234295.411 | 5483055.311 |
| 235 | 2234285.66 | 5483064.6 |
| 236 | 2234187.04 | 5483262.72 |
| 237 | 2234183.075 | 5483272.93 |
| 238 | 2234179.827 | 5483283.39 |
| 239 | 2234177.313 | 5483294.051 |
| 240 | 2234175.483 | 5483305.828 |
| 241 | 2234171.926 | 5483306.57 |
| 242 | 2234074.722 | 5483272.712 |
| 243 | 2234077.883 | 5483245.198 |
| 244 | 2234085.568 | 5483212.9 |
| 245 | 2234108.468 | 5483161.483 |
| 246 | 2234119.969 | 5483140.943 |
| 247 | 2234199.063 | 5483019.763 |
| 248 | 2234210.782 | 5483001.807 |
| 249 | 2234227.238 | 5482979.862 |
| 250 | 2234244.57 | 5482959.524 |
| 251 | 2234252.083 | 5482945.217 |
| 252 | 2234320.996 | 5482864.946 |
| 253 | 2234353.149 | 5482830.798 |
| 254 | 2233982.185 | 5483538.523 |
| 255 | 2234155.01 | 5483474.73 |
| 256 | 2234153.647 | 5483481.292 |
| 257 | 2234152.99 | 5483471.443 |
| 258 | 2234048.79 | 5483468.97 |
| 259 | 2233994.505 | 5483547.081 |
| 260 | 2234057.43 | 5483449.17 |
| 261 | 2234159.84 | 5483451.6 |
| 262 | 2234168.042 | 5483485.757 |
| 263 | 2234169.72 | 5483477.69 |
| 264 | 2234315.17 | 5483521.83 |
| 265 | 2234351.544 | 5483536.304 |
| 266 | 2234433.46 | 5483577.04 |
| 267 | 2234477.27 | 5483595.08 |
| 268 | 2234478.761 | 5483601.769 |
| 269 | 2234173.831 | 5483458.037 |
| 270 | 2234180.83 | 5483424.19 |
| 271 | 2234185.03 | 5483396.26 |
| 272 | 2234189.513 | 5483324.545 |
| 273 | 2234193.039 | 5483323.184 |
| 274 | 2234260.374 | 5483348.412 |
| 275 | 2234389.009 | 5483396.609 |
| 276 | 2234420.444 | 5483412.467 |
| 277 | 2234550.339 | 5483477.998 |
| 278 | 2234551.815 | 5483482.398 |
| 279 | 2234530.505 | 5483523.682 |
| 280 | 2234518.938 | 5483543.686 |
| 281 | 2234497.18 | 5483575 |
| 282 | 2234486.78 | 5483577.37 |
| 283 | 2234441.731 | 5483558.817 |
| 284 | 2234359.708 | 5483518.027 |
| 285 | 2234321.783 | 5483502.936 |
| 286 | 2234166.058 | 5483421.554 |
| 287 | 2234170.1 | 5483394.674 |
| 288 | 2234073.665 | 5483281.911 |
| 289 | 2234174.62 | 5483317.107 |
| 290 | 2234358.158 | 5483229.26 |
| 291 | 2234465.433 | 5483281.187 |
| 292 | 2234465.946 | 5483283.513 |
| 293 | 2234415.515 | 5483395.771 |
| 294 | 2234413.353 | 5483396.852 |
| 295 | 2234394.348 | 5483388.998 |
| 296 | 2234263.532 | 5483339.984 |
| 297 | 2234192.1 | 5483313.221 |
| 298 | 2234190.305 | 5483308.131 |
| 299 | 2234192.045 | 5483296.928 |
| 300 | 2234194.307 | 5483287.341 |
| 301 | 2234197.245 | 5483277.875 |
| 302 | 2234200.774 | 5483268.79 |
| 303 | 2234213.394 | 5483243.437 |
| 304 | 2234315.107 | 5483287.386 |
| 305 | 2234316.313 | 5483290.241 |
| 306 | 2234301.161 | 5483322.852 |
| 307 | 2234312.115 | 5483328.091 |
| 308 | 2234317.354 | 5483317.137 |
| 309 | 2234315.449 | 5483313.168 |
| 310 | 2234353.867 | 5483230.776 |
| 311 | 2234607.733 | 5483358.677 |
| 312 | 2234523.888 | 5483309.009 |
| 313 | 2234478.138 | 5483287.064 |
| 314 | 2234473.229 | 5483288.052 |
| 315 | 2234423.44 | 5483399.14 |
| 316 | 2234424.498 | 5483404.432 |
| 317 | 2234557.38 | 5483471.47 |
| 318 | 2234581.593 | 5483421.75 |
| 319 | 2234609.404 | 5483363.476 |
| 320 | 2234451.948 | 5483034.217 |
| 321 | 2234503.37 | 5483052.13 |
| 322 | 2234535.56 | 5483067.07 |
| 323 | 2234552.939 | 5483079.482 |
| 324 | 2234455.564 | 5483262.411 |
| 325 | 2234450.393 | 5483263.908 |
| 326 | 2234362.079 | 5483221.159 |
| 327 | 2234373.834 | 5483168.65 |
| 328 | 2234354.764 | 5483206.335 |
| 329 | 2234350.211 | 5483207.662 |
| 330 | 2234255.888 | 5483162.719 |
| 331 | 2234255.309 | 5483159.127 |
| 332 | 2234297.914 | 5483073.644 |
| 333 | 2234305.076 | 5483066.821 |
| 334 | 2234308.678 | 5483064.163 |
| 335 | 2234313.129 | 5483061.438 |
| 336 | 2234317.799 | 5483059.107 |
| 337 | 2234322.365 | 5483057.302 |
| 338 | 2234412.765 | 5483034.323 |
| 339 | 2234436.383 | 5483028.16 |
| 340 | 2234345.493 | 5483216.5 |
| 341 | 2234249.491 | 5483170.922 |
| 342 | 2234216.965 | 5483236.265 |
| 343 | 2234318.28 | 5483280.042 |
| 344 | 2234321.594 | 5483278.877 |
| 345 | 2234345.71 | 5483226.973 |
| 346 | 2234347.706 | 5483222.677 |
| 347 | 2234360.161 | 5483215.603 |
| 348 | 2234436.38 | 5483028.15 |
| 349 | 2234443.25 | 5483031.471 |
| 350 | 2234379.326 | 5483157.797 |
| 351 | 2234376.779 | 5483158.625 |
| 352 | 2234308.834 | 5483128.674 |
| 353 | 2234305.607 | 5483135.994 |
| 354 | 2234372.366 | 5483165.422 |
| 355 | 2234780.84 | 5483051.92 |
| 356 | 2234683.5 | 5482982.87 |
| 357 | 2234661.3 | 5482968.64 |
| 358 | 2234594.96 | 5482933.71 |
| 359 | 2234589.53 | 5482935.46 |
| 360 | 2234545.21 | 5483052.7 |
| 361 | 2234546.729 | 5483057.843 |
| 362 | 2234588.056 | 5483087.359 |
| 363 | 2234633.458 | 5483115.426 |
| 364 | 2234717.7 | 5483163.597 |
| 365 | 2234710.75 | 5483175.75 |
| 366 | 2234626.3 | 5483127.46 |
| 367 | 2234580.298 | 5483099.023 |
| 368 | 2234560.243 | 5483084.914 |
| 369 | 2234464.601 | 5483264.588 |
| 370 | 2234466.294 | 5483271.255 |
| 371 | 2234528.143 | 5483301.069 |
| 372 | 2234611.487 | 5483350.441 |
| 373 | 2234614.979 | 5483349.964 |
| 374 | 2234628.94 | 5483360.749 |
| 375 | 2234628.305 | 5483355.034 |
| 376 | 2234720.62 | 5483186.84 |
| 377 | 2234728.98 | 5483184.33 |
| 378 | 2234729.887 | 5483170.487 |
| 379 | 2234791.11 | 5483062.2 |
| 380 | 2234796.77 | 5483062.07 |
| 381 | 2234569.62 | 5483478.32 |
| 382 | 2234594.204 | 5483427.83 |
| 383 | 2234621.831 | 5483369.941 |
| 384 | 2234627.273 | 5483369.707 |
| 385 | 2234488.581 | 5483613.94 |
| 386 | 2234531.62 | 5483551.72 |
| 387 | 2234543.67 | 5483530.88 |
| 388 | 2234565.06 | 5483489.44 |
| 389 | 2234570.336 | 5483488.04 |

# 14. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# 15. ДОКУМЕНТИ

# 16. ДОДАТКИ

# Footnotes

У цьому ж приміщенні знаходиться бібліотека-музей «Літературне Тернопілля»

Колишній кінотеатр «Палац кіно»

Дані по підприємствах торгівлі, побутового обслуговування надані відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради .

Згідно розробленої містобудівної документації

Нормативи по закладах освіти прийняті за демографічними показниками «Коригування (внесення змін) генерального плану м. Тернопіль»

Розрахунок необхідних об’єктів охорони здоров’я виконано за попередніми нормативами