|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | номер об’єкту №1513 |
|  | арх. №92427 |
|  | прим. № |

с. ГЛЯДКИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Глядки Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Архітектор ІІ категорії | К. Товстенюк |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст проекту | В. Сухина |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |
| Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) |
| Головний інженер | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |
| Транспортна інфраструктура |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |
| Головний інженер проекту | Е. Тимчук |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага, начальник служби містобудівного кадастру В. Захарчук, в.о. старости села Б. Татарин.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192580 |
| План існуючого використання території суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192581 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192582 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192583 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192584 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192585 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192586 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192587 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192597 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027365 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка | книга | 92427 |
| Основні положення. | брошура | 92428 |
| Звіт про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92429 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92434 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027366 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| Графічні (креслення №1 - №9), текстові матеріали (№11-№14) у цифрових форматах | диск CD | 681 |
| Графічні (креслення №10) та текстові матеріали розділів (№15) у цифрових форматах | диск CD | 976 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА	6

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА	7

3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	9

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	13

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	15

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	15

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	16

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	17

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	18

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	20

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	21

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	27

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	29

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	31

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	43

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	46

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	47

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	50

V. ДОКУМЕНТИ	53

VІ. ДОДАТКИ	54

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Глядки Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ,2019 р.);

- «Генеральний план житлової забудови в урочищі «Буди» с. Глядки Чернихівської сільської ради Зборівського району» (ТзОВ «Творча майстерня «Стилобат», м. Тернопіль, 2010 р.).

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Глядки, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України..

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА

Глядки – населений пункт Тернопільської міської територіальної громади Тернопільської області Україні. Розташоване на правому березі річки Серет, за 19 км від центру Тернопільської міської громади м. Тернопіль (по автомобільній дорозі).

Село Глядки відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, що є частиною Вінницької надобласної системи розселення.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Площа території села становить 150 га.

Чисельність населення села станом на 01.01.2021 становила 228 осіб. З них близько 100 осіб працездатного віку або 45% від усього населення. Чисельність дітей дошкільного віку становить 11 осіб, шкільного віку – 22 особи.

Переважна частина економічно активного населення села Глядки (майже 80%) працює поза межею села.

Економічна діяльність представлена малим підприємництвом у виробничому та невиробничому секторах:

- у виробничому секторі (сільському господарстві) працює біля 12 осіб. Підприємства промисловості відсутні;

- у невиробничому секторі (сфері обслуговування населення) працює близько 10 осіб.

Житловий фонд. Станом на початок 2021 року весь житловий фонд села Глядки складається з одноквартирної (садибної) забудови. Кількість будинків становить 127. Загальна площею приблизно 6,4 тис. м2. Середня житлова забезпеченість по селу становить близько 28,1 м2 на особу.

На даний час в селі відсутні заяви на земельні ділянки під нове житлове будівництво.

Об’єкти соціальної інфраструктури (установи та організації громадського обслуговування населення): фельдшерсько-акушерський пункт, клуб на 80 місць, магазин (50 м2 торгової площі), футбольне поле, дитячий майданчик.

Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому с. Чернихів. Підвезення до закладу загальної середньої освіти здійснюється шкільним автобусом.

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА

Глядки – село, яке входить у Тернопільську міську територіальну громаду, розташоване в західній частині правобережного лісостепу на Волино-Подільському плато на річці Серет.

Площа населеного пункту 150 га.

Планувальна структура Глядок має лінійний характер. У структурі можна виділити такі планувальні зони: зона центру, житлова зона, зона сільськогосподарського використання.

Існуюча забудова села – переважно квартали різної конфігурації одноквартирної забудови садибного типу. Житлова зона села простягнулася з півночі від с. Чернихів – на південь вздовж р. Серет

Громадська забудова: сільський клуб, культова споруда (церква та дзвіниця Свято-Миколая), фельдшерсько-акушерський пункт, магазин. Розташовані дисперсно вздовж вулиць Центральна та Горішня.

В центрі села знаходиться археологічна пам’ятка місцевого значення -  курган.

Виробнича зона в селі відсутня. Існуючі три артезіанських свердловини по вул. Над ставом – подають воду на місто Тернопіль.

Зона сільськогосподарського використання - території для ведення особистого селянського господарства (переважно городництво та садівництво).

Для планування та забудови села характерне:

- нечітке функціональне зонування;

- відсутність сформованого загальносільського центру;

- відсутність зелених насаджень загального користування;

- невідповідність нормативним вимогам магістральної вулично-дорожньої мережі;

- не повна забезпеченість житлової забудови інженерно-транспортною інфраструктурою (облаштованими вулицями та інженерними мережами).

## 3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Транспортні зв’язки с. Глядки із Тернополем, Львовом та іншими населеними пунктами, здійснюються автомобільним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з місцевої автодороги та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основні транспортні зв’язки с. Глядки, забезпечує районна автодорога місцевого значення С200707 Курівці – Іванківці (ІV технічна категорія, покриття – чорне шосе, ґрунтове, проїзна частина 3,0-4,0 м.

Технічні данні місцевої автодороги приведені згідно даних Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Перевезення пасажирів села в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів.

Автобусні перевезення забезпечують автобуси приміського маршруту Тернопіль – Вертелка, який проходить по вул. вул. Центральній і Молодіжній.

Легковий транспорт

Частина пасажироперевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 50 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС і СТО, які знаходяться в м. Тернополі та на автошляху Р-39.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються по головним вулицям Центральній і Молодіжній. які мають проїзну частину 3,0 - 4,0 м. Загальна протяжність головних вулиць становить 2,0 км., з них тільки 1,0 км вулиця має тверде покриття.

Головні і житлові вулиці села потребують реконструкції, будівництва.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4 кВ та 10 кВ через 1 трансформаторну підстанцію КТП-255, потужністю 10/0,4 кВ (ТП-10/0, 4кВ). Більшість ліній електропередачі 10 кВ та 0,4 кВ і трансформаторна підстанція КТП-10/0,4кВ знаходяться в задовільному стані. Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10кВ «Воробіївка» (2,5 МВА).

Газопостачання

Централізоване газопостачання села здійснюється від газопроводів високого, середнього та низького тиску через 1 ШРП. Проте, у зв’язку з відсутністю технічної потреби у високому тиску, газопровід високого тиску експлуатується з параметрами середнього тиску.

Природний газ в село надходить з ГРС «Озерна».

За даними ПрАТ «Тернопільгаз», за 2020 рік спожито природного газу 0,224 млн. м3/рік.

Теплопостачання

Теплопостачання житлово-громадської забудови села здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. У якості палива використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання

Село Глядки входить до складу Тернопільської МТГ, але існуючий сільський водопровід на даний час не має зв’язку із системою водопостачання м. Тернополя. В межі села розташовані чотири артезіанські свердловини №27; №28; №29; №41, які обладнані насосними станціями І підйому і є складовою водопровідних споруд групового водозабору «Верхньо-Івачівський» міста Тернополя. Території свердловин впорядковані та огороджені. Санітарно-захисна зона (30 м) витримана (рішення Тернопільської обласної ради від 23.10.2012 №1429). Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» виконувало аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

За даними органу місцевого самоврядування водопостачання с. Глядки здійснюється у декілька способів, а саме:

- з шахтних колодязів на території домогосподарств;

- з індивідуальних свердловин на території домогосподарств;

- з водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1 (ДВС №1) у складі: водозабірної свердловини глибиною 60 м., споруди заглибленої насосної станції І-го підйом; водонапірної вежі Рожновського з висотою ствола 12 м та об’ємом баку 15 м3.

- сільський водопровід орієнтовною протяжністю 3,5 км.

На південній околиці населеного пункту знаходяться наразі виведені з експлуатації водопровідні споруди: артезіанська свердловина та водонапірна башта.

До централізованого водопроводу підключено 105 домогосподарств із 127 існуючих будинків.

Єдиною на даний час групою водоспоживачів с. Глядки є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. Виробничі та сільськогосподарські об’єкти в межах села наразі відсутні. Забір води на ділянці водопровідних споруд №1 здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, в цілому відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Згідно з даними ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області на протязі 2017-2019р. здійснювався моніторинг стану питної води населеного пункту. Санітарно-хімічні та бактеріологічні дослідження води з сільського водогону виявляли періодичні відхилення від нормативного показника (загальні форми КУО/100 см3).

Насосна станція І-го підйому подає воду до водонапірної вежі, розподільча водопровідна мережа, яка примикає до башти доправляє воду споживачам. Ділянка водопровідних споруд не облаштована, не має огорожі та не освітлена.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання населеного пункту спричиняють такі фактори як:

- незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів;

- надмірна енергоємність насосного обладнання;

- відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водопостачання;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Каналізація

Проблема відведення, очищення та скиду стічних вод сільських населених пунктів Україні вирішується вкрай повільно не зважаючи на її надзвичайну актуальність. Це зумовлено тим, що доступність до централізованого водовідведення у невеликих населених пунктах є дуже низькою. За узагальненими даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2019 році» (Київ, 2020 р.) показник забезпечення послугами централізованого водовідведення сільських населених пунктів визначається у 1,8%. Для сіл Тернопільської області цей показник склав 0,58%. Системою централізованої каналізації забезпечено 0,3% від загальної чисельності сільського населення Тернопільщини.

В селі Глядки Тернопільської МТГ за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Дані каналізаційні системи не обліковуються. Відсутня відповідна сервісна служба для належного обслуговування індивідуальних систем водовідведення. Індивідуальні власники самотужки їх облаштовують, обслуговують та експлуатують. В органах місцевого самоврядування практично відсутня інформація по приватних каналізаційних спорудах, об’ємах та складу стічних вод, місць скидів тощо. Спорожнення резервуарів здійснюється асенізаційним транспортом на відкриті ґрунтові поверхні, до поверхневого водного об’єкту, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби, що негативно впливає на стан екології навколишнього середовища. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Територія села безпосередньо межує з територією Серетського гідрологічного заказника, де під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота. Вдале розташування села Глядки приваблює потенційних інвесторів щодо розвитку об’єктів відпочинку та дозвілля, а це робить влаштування каналізаційної мережі населеного пункту з очисткою та знезараженням зворотних вод критично необхідним.

Санітарне очищення

Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року», «Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки» (рішення Тернопільської ОДА від 03.02.2021 №58), «Програмою охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» (рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33), «Правилами благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» (рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/12) та ін.

Загальною схемою санітарного очищення міста Тернополя передбачено збирання та вивезення твердих побутових відходів до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. Тверді побутові відходи, які утворюються в населених пунктах Тернопільської МТГ, включно з с. Глядки, також доправляються до Малашівського сміттєзвалища у відповідності до укладених договорів. В населеному пункті застосовується планово – регулярна система збирання побутових відходів, за якою зібрані у контейнери побутові відходи перевозяться на сміттєзвалище у відповідності до затвердженого графіка та маршруту. Контейнери об’ємом 1,1 м3 розташовуються в визначених місцях. Наразі в селі налічується сім контейнерних майданчиків Вивезення твердих побутових відходів здійснюється підрядником ТОВ «КВАРТАЛ-Л» м. Тернопіль 1 раз на тиждень. Загальний обсяг ТПВ, що його було зібрано і доправлено до сміттєзвалища в 2020 році склав 400,5 м3/67,0 т. Органічні відходи компостується на ділянках домогосподарств населеного пункту.

Рішенням Тернопільської міської ради від 24.07.2019 ділянка комунальної власності загальною площею 17,5 га на якій розташовано сміттєзвалище передано в довгострокову оренду ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» для будівництва сміттєпереробного об’єкту, а також впорядкування та утримання сміттєзвалища. На даний час на території сміттєзвалища встановлено сміттєсортувальну лінію потужністю 120 - 150 т ТПВ на добу, проводяться роботи з ущільнення та рекультивації території, а також підготовчі роботи для запровадження збору та використання біогазу. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою контрольно-спостережних свердловин. Санітарно - захисна зона 500 м. витримана.

## 5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Село Глядки розташоване у межах акумулятивної лесової рівнини. Біля східної околиці села протікає р. Серет із рядом заплавних озер та копанок. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 310 - 358 м. Схили балок характеризуються наявністю ділянок з ухилом поверхні 8 - 15%. Такі ділянки зазнають впливу водної ерозії. Деякі території з крутими схилами по селу укріплені шляхом влаштування існуючих терас. (орієнтовно біля 70 м).

Відклади четвертинної системи представлені лесовидними суглинками і супісями, та іншими ґрунтами. Ґрунтові умови характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу просідання ґрунтів. Будівництво капітальних споруд на таких територіях проводиться тільки після проведення: - ретельних інженерно-геологічних вишукувань, після чого необхідно передбачити виконання протипросадних заходів (конструктивні заходи, обсяг яких визначається в залежності від типу забудови та результатів вишукувань на послідуючих стадіях проектування і будівництва); - правильного вертикального планування та відведення атмосферних вод, тобто влаштування дощової каналізації.

В південній частині села до водосховища на р. Серет протікає невеликий струмок без назви, протяжністю 0,8 км; а також вздовж берега водосховища протяжність берегової смуги орієнтовно біля 2,4 км та шириною смуги біля 25 м водної акваторії,що складатиме біля 7,3 га. На окремих ділянках території села влаштовані підпірні стінки (≈ 140 м), які періодично необхідно ремонтувати. Відкоси вздовж струмка, канав вздовж доріг необхідно укріплювати одернуванням з посівом багаторічних трав з потужною кореневою системою. Під дорогами, проїздами через струмок або канави (в південній частині села, в створі дороги по вул. Над Ставом є три існуючі водопропускні гідротехнічні споруди, потребують ремонту та прочищення. В південно-східній частині села (за межею села на прилеглих територіях до села) розташована заплава р. Серет, яка частково заболочена та заросла водолюбною рослинністю (очеретом, лепехою та ін..), що потребує розчищення від неї. Орієнтовно відмітка 1% затоплення від річки може досягати 0,3 - 0,5 м вище існуючої відмітки поверхні водного дзеркала.

Також на території села є невелика водойма-копанка, яка використовуються для збору дощових вод (площа водного дзеркала копанки становить 0,05 га). Заплава річки та струмка, частково підтоплюються, тому пропонується на окремих ділянках, при необхідності, можливо влаштувати водовідвідні канали від існуючої та проектної забудови. Загальна площа підтоплених ділянок, які розташовані на території між вул. Над Ставом і водосховищем орієнтовно складає 28,0 га. На ділянках заплави та в днищах балок, де ґрунтові води піднімаються до глибин 0,2÷0,3 м від поверхні спостерігаються незначні заболочені ділянки (орієнтовно на площі 10,5 га).

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1-12/2014 «Будівництво в сейсмічних районах України») територія населеного пункту відноситься до сейсмічних зон (6 балів).

Дощова каналізація

На сьогодні на території села Глядки відсутня централізована система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицях та проїздах у напрямку понижень, тальвегів, струмка, заплави р. Серет.

На зелених зонах присадибних ділянок відведення дощових і талих вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт.

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних вод, відсутність очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови, з обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річку.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів

Чисельність населення с. Глядки на 01.01.2021 становила 228 осіб. Частка осіб працездатного віку становить близько 45%, Коефіцієнт сімейності становить 1,8 (кількість домогосподарств – біля 127). У структурі населення села частка чоловіків та жінок складає 47% та 53% відповідно.

Демографічний прогноз

Протягом останніх восьми років з 2013 населення с. Глядки залишилося на майже незмінному рівні та зросло на 2 особи. Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».

Прогноз населення с. Глядки засновано на двох варіантах розвитку подій – оптимістичним та песимістичним. У разі розвитку соціально-економічної ситуації в Тернопільському регіоні, зростання населення с. Глядки буде відбуватися як за рахунок природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів через входження села до Тернопільської міської територіальної громади. Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зростання чисельності населення села Глядки орієнтовно на 10% до кінця розрахункового строку. При цьому верхній рівень прогнозу чисельності населення села складе до 0,250 тис. осіб.

За песимістичним сценарієм, демографічні процеси матимуть негативний вплив на чисельність мешканців с. Глядки, разом з тим близькість то обласного центру та входження села до Тернопільської міської територіальної громади матиме позитивний вплив на міграційні процеси. За таким прогнозом чисельність мешканців с. Глядки залишиться незмінним до кінця розрахункового періоду та становитиме 0,22 тис. осіб. Враховуючи наведені сценарії, а також складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані доцільно керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Глядки приймалася у 250 осіб.

## 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На розрахунковий строк чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 112 осіб, що майже дорівнює існуючій.

Зайнятість працездатного населення села в економічній діяльності залежатиме від інтенсифікації соціально-економічних процесів у зв’язку із входженням села Глядки до Тернопільської міської територіальної громади, що позитивно вплине на інвестиційну привабливість села та розміщенню об’єктів господарювання.

Прогнозується, що і наділі значна частина робочої сили села працюватиме за межею села, переважно в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.

У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

- товарне сільськогосподарське виробництво на території існуючого господарського двору (орієнтовно 10 робочих місць);

- фотовольтажна станція («сонячна електростанція») – орієнтовно 5 осіб обслуговуючого персоналу;

- 2 готелі загальною ємністю у 35 місць (орієнтовно 10 осіб обслуговуючого персоналу);

- заклад дошкільної освіти на 15 місць (орієнтовно 3 – 5 педагогічно-виховного персоналу);

- рекреаційний комплекс (відкриті плавальні басейни, відкриті спортивні майданчики з тимчасовими об’єктами торгівлі та харчування) - орієнтовно 8 -10 осіб персоналу

- рекреаційна зона (міні-зоопарк та бугель ний підйомник для лижно-санного катання)

Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 55 - 60 осіб (близько ½ населення у працездатному віці). Це дозволить зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.

## 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Глядки до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Нове житлове будівництво (одноквартирне садибного типу) передбачається на території біля 8,8 га. Це 59 ділянок при середньому розмірі ділянки під будівництво у 0,15 га.

Таблиця 1. Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік ділянок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| Ділянка №1 (для постійного населення) | 1,65 | 11 | 1,1 | 22 |
| Ділянка №2 (для тимчасового населення) | 7,15 | 48 | 4,8 | 96 |
| ВСЬОГО | 8,80 | 59 | 5,9 | 118 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 5,9 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі). При цьому для постійних мешканців села (наявне населення) новий житловий фонд становитиме 1,1 тис м2, близько 4,4 тис. м2 для тимчасових мешканців села.

Житлова забезпеченість по селу на розрахунковий строк зросте на 6,3% до 30,02 на одну особу у порівнянні з 28,1 м2 станом на сьогодні.

Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Глядки на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Населення наявне (постійне) |  |  |
| існуюче | осіб | 228 |
| проектне | осіб | 250 |
| 2. Існуючий житловий фонд | кількість будинків | 127 |
|  | тис. м2 загальної площі | 6,4 |
| 3. Нове будівництво | кількість будинків | 59 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,9 |
| з нього для наявного населення | кількість будинків | 1,1 |
|  | тис. м2 загальної площі | 11 |
| 4. Проектний житловий фонд | кількість будинків | 330 |
|  | тис. м2 загальної площі | 11,9 |
| з нього наявного населення | кількість будинків | 138 |
|  | тис. м2 загальної площі | 7,5 |
| 5. Житлова забезпеченість |  |  |
| існуюча | м2/особу | 28,1 |
| проектна | м2/особу | 30,0 |

## 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Глядки (250 осіб) виконаний на розрахунковий строк у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Таблиця 3. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с. Глядки на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб | Потреба | Наявність придатних | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| Заклади дошкільні освіти | місце | за розрахунком | 11 | (( | 11 |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | 100% дітей до 15 років | 33 | (( | 33 |
| Заклади позашкільної освіти | місце | 15,3% | 5 | (( | 5 |
| ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ |
| ФАП | об’єкт | 1 | 1 | 1 | (( |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 300 | 300 | (( | 300 |
| Плавальні басейни | м2 дзеркала води | 45,0 | 11 | — | 11 |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місце | 300 | 300 | 80 | 220 |
| Бібліотеки | тисяч од. | 4,0 | 1,0 | 4,5 | (( |
|  | місць для читачів | 3 | 1 | 10 | (( |
| ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| Магазини | м2 торгової площі | 64 | 16 | 50 | (( |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 25 | 6 | — | 6 |
| Підприємства харчування | місце | 37 | 9 | (( | 9 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 2 | (( | 2 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 0,04 | — | 1 |
| Відділення і філії банківських установ | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | 1 | (( | 1 |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| Готелі | місце | 4,8 | 2 | (( | 2 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 1 | (( | 1 |

Розвиток сфери обслуговування.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти

Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Проектом передбачена будівництво закладу дошкільної освіти проектною ємністю 15 місць.

Заклади загальної середньої освіти в селі відсутні. Діти шкільного віку відвідують заклад середньої освіти І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей), підвіз до якого здійснюється шкільним автобусом.

Заклади охорони здоров’я

У селі послуги щодо охорони здоров’я надає ФАП. Інші медичні послуги населення буде отримувати у м. Тернопіль та с. Чернихів (амбулаторія).

Фізкультурно-спортивні заклади

У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Передбачається, що у зв’язку із входженням села Глядки до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Генеральним планом передбачається будівництво нового стадіону зі спортивними майданчиками, а також будівництво відкритих басейнів та відкритих спортивних майданчиків (кортів) у зоні рекреаційного комплексу, який нині зводиться.

Заклади культури і мистецтва

У с. Глядки культурно-мистецькі послуги надає сільська бібліотека (4,5 тис. томів книг), а також клуб ємністю 80 місць. Розвиток щодо закладів культури і мистецтва не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Представлені одним магазином продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 50 м2. Передбачається, що в рекреаційному комплексі буде заклад харчування та торгівлі (сезонного функціонування).

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні дані установи, зокрема громадські вбиральні загального користування. На розрахунковий строк передбачено будівництво 2 готелів ємністю у 35 осіб.

## 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

Відповідно вимог ДСТУ 8767 та таблиці 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 у селі необхідно розмістити пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри села та радіус обслуговування по дорогах загального користування, генеральним планом передбачається розмістити пожежне депо на перехресті вул. Лісова та вул. Горішня.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0.3 - 0.6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва нового пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади.

## 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території.

При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, насамперед, бралися до уваги його природно-кліматичні умови, існуюча, історично сформована планувальна структура, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади, проблеми розвитку населеного пункту.

Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

- функціональне зонування території;

- пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

- заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

- заходи з охорони довкілля.

Проектом передбачається: упорядкування планувальної структури села та його основних елементів – функціональних зон; раціональна організація вулично-дорожньої мережі з врахуванням перспективної зміни транспортних потоків за межею сельбищної зони; пропозиції щодо організації системи обслуговування місцевого населення; інженерне обладнання, інженерна підготовка та захист території; основні містобудівні заходи щодо охорони довкілля.

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

Генеральним планом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в західному і східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 2,5 га земель територіальної громади, що відносяться переважно до земель сільськогосподарського призначення і не відносяться до особливо цінних земель

Проектом передбачається створення функціональних зон: житлово-громадської забудови; виробничої зони; зони озеленених територій.

Зона житлово-громадської забудови.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво передбачається на територіях загальною площею 8,8 га (59 ділянок) при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення наявного (постійного) та тимчасового населення.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території під житлове будівництва цієї категорії населення.

Враховуючи невизначеність часу проведення ОСС (АТО), кількості її учасників, в існуючій межі села, проектом передбачено резерв житлової забудови на півдні села на території площею близько 15,3 га та резерв відповідно  містобудівної документації «Генеральний план житлової забудови в урочищі «Буди» с. Глядки Чернихівської сільської ради Зборівського району» у 10,4 га.

На територі урочища «Буди» знаходяться археології об’єкти культурної спадщини, поселення і стоянка. Освоєння ділянок під розміщення житлово-громадської забудови можливе за умов передбачених законом "Про охорону культурної спадщини", Стаття 15 в редакції Закону № 2245-IV від 16.12.2004:

Стаття 15. Вилучення пам'ятки з Реєстру

- Вилучення пам'ятки з Реєстру здійснюється лише у разі: якщо пам'ятку зруйновано;

- якщо пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, досліджена на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню;

- якщо пам'ятка втратила предмет охорони.

- На території зони охорони археологічного культурного шару І категорії встановлюється єдиний режим, який передбачає:

- погодженню з відповідними державними органами управління у сфері охорони культурної спадщини землевпорядної документації на земельні ділянки в межах зони повинна передувати археологічна експертиза, виконана на підставі натурного обстеження або розвідкового шурфування в межах земельної ділянки;

- будь-які будівельні та земляні роботи можуть здійснюватись лише з дозволу органів охорони культурної спадщини та під наглядом фахівця-археолога;

- до початку будівельних або земляних робіт в межах зони повинні проводитись археологічні дослідження (розкопки) відповідно до планів розміщення будівництва за рахунок замовника (кошти на ці дослідження повинні бути передбачені в проектній документації, що погоджується в установленому законодавством порядку);

В районах проектної садибної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Громадська забудова формується в центральній частині села по вулицях Зелена та Незалежності на основі існуючих та проектних будівель громадської забудови, житлової забудови та зелених насаджень загального користування.

На розрахунковий період запроектовано заклад дошкільної освіти по вулиці Проектна №5 на межі існуючої та проектної садибної забудови. На території будинку культури сформована зона зі спортивними майданчиками, баскетбольним та футбольним полем. Між вулицями Лісовою та Горішньою зарезервована ділянка громадської забудови під пожежне депо. По вулиці Проектна № 4 пропонується зміна цільового призначення ділянка (код 01.01: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) під житлово-громадську забудову, а також поруч неї запроектовано сквер та готель.

Для розміщення приїжджого населення (відпочивальників), які користуватимуться природним потенціалом територій навколо села (відпочинок на березі р. Серет) запроектовано 2 готелі: по вул. Над ставом (площа ділянки 0,33 га) та вул. Проектна №4 (площа ділянки 1,6 га).

Також на площі 1,1 га запроектована пляжна відпочинкова зона з відкритими басейнами та спортивними майданчиками, що має вихід до Сирецького гідрологічного заказника.

Території нової громадської забудови запроектовані на площі близько 6,1 га.

Виробнича зона формується із територій існуючого господарського двору та території проектного підприємства з виробництва електроенергії – фотовольтажної станції. Фотовольтажна станція («сонячна електростанція») запроектована на південь від існуючого кладовища на площі близько 6,0 га.

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 1,0 га зелених насаджень загального користування.

### 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Глядки не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Генеральним планом в селі Глядки пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Глядки не відноситься до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

### 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Глядки не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. На території села розміщені наступні пам’ятки:

Пам’ятки археології місцевого значення:

- 2391	Стоянка Глядки І	с. Глядки, правий берег р. Серет, біля дамби	пізній палеоліт (40-10 тис. років тому)	0,30 га. Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 Чернихівська сільрада;

- 2393	Поселення Глядки III	с. Глядки, урочище Береги	давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.)	1,46 га; Розпорядження Представника Президента України у Тернопільській області від 25.06.1992 №148 Чернихівська сільрада;

- 2388	Стоянка Глядки IV; поселення Глядки V і VI	с. Глядки, урочище Буди	середній і пізній палеоліт (40-10 тис. років тому), ранній залізний вік (І тис. до н.е.), черняхівська культура, давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) 1,8 га; Ріш. виконкому Терн. обл. ради №162 від 14.07.1989 Чернихівська сільрада;

- 2389	Поселення Глядки VII	с. Глядки, урочище Поле Підглибочецьке, урочище Над Ставом, територія дач	давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) 0,04 га; Розпорядження Представника Президента У країни у Тернопільській області від 25.06.1992 №148 Чсрнихівська сільрада;

- 2390	Поселення,  Глядки VIII	с. Глядки, урочище Ремені	давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.)	3,2 га	місцевого, значення	Розпорядження Представника Президента України у Тернопільській області від 25.06.1992 №148 Чернихівська сільрада;

- 2394	Стоянка Глядки IX	с. Глядки, урочище Великоглибочецьке	середній палеоліт (150-40 тис. років тому)	Площа не визначена	місцевого значення Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148	Черпихівська сільрада;

- 2045, церква Святого Миколая (19ст)

Щойно виявлений об’єкти археології :

- 2392	Стоянка Глядки II	с. Глядки, урочище Дачі біля яру, правий берег Серету, на південний схід від села,	мезоліт (кінець IX-VI тис. до н. е.)	0,30 га щойно виявлена	 Наказ управління культури ОДА №112 від 18.10.2005.	Чсрнихівська сільрада;

- 2395	Поселення-майстерня Глядки X с.Глядки, урочище Поле Великоглибочецьке, правий берег Іванівського озера, на південний захід від села пізня бронза - ранній залізний вік (І тис. до н. е.)	Площа не визначена щойно виявлена 	Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112;

- 1637	Поселення Глядки XI	с. Глядки, центральна частина села, 70 м на нівденний-захід від церкви, правий берег р. Серет	епоха бронзи - ранньозалізний час	Площа не визначена, Наказ управління культури ОДА від 27.01.2010 №112	Чернихівська сільрада

Щойно виявлений об’єкт культурної спадщини:

- 3159 Пам’ятний знак (хрест) на честь скасування панщини,  1848 р. Наказ управління культури Тернопільської облдержадміністрації від 27.01.2010 № 16.

Охоронні зони на зазначені об’єкти культурної спадщини не встановлювались. Одночасно відповідно, щодо пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 передбачено навколо будинків і споруд – пам’яток культурної спадщини, у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам’яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м.

На околиці села, в межах заплави річки Серет, знаходиться об’єкт природно заповідного фонду Серетський гідрологічний заказник.

### 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень с. Глядки формується з метою оздоровлення навколишнього середовища, найкращої організації відпочинку мешканців села і складається з внутрішньосільських озеленених територій.

У генеральному плані виділяються зелені насадження загального користування та зелені насадження спеціального призначення.

На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення села, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме близько 0,5 га.

Генеральним планом запроектовані зелені насадження загального користування в кварталах існуючої та проектної житлової забудови площею 1,0 га:

- сквер між вул. Над ставом і Проектна №4 за готельним комплексом  – 0,1 га;

- бульвар між Проектна № 5 і вул. Над ставом – 0,3 га;

- сквер по вул Над ставом поряд з новим кварталом житлової забудови в урочищі «Буди»  – 0,6 га,

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо поля фотоелектричних панелей, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

### 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Стрілецька, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 1,5 га. Цвинтар заповнений на 60%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,03 га, вільна частина існуючого кладовища 0,6 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк.

Проектом передбачається резерв нового кладовища у південно-східному напрямку від існуючого кладовища  площею 0,4 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, так і на поза розрахунковий період.

Розташування кладовищ підлягає погодженню з місцевими установами Держпродспоживслужби.

## 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Враховуючи, що із 2016 року звіт за формою 6-зем не розробляється баланс існуючого та проектного використання земель с. Глядки зроблений за вимірами цифрової карти.

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території площею біля 0,8 га.

Проектна площа території с Глядки складе біля 150,8 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 8,8 га;

- резерв житлово-громадської забудови на площі 25,7 га;

- нову громадську забудову на площі 6,1 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 8,5 га;

- озеленення на площі 2,9 га, із них 1,0 га зелених насаджень загального користування.

Нижче, у таблиці 4, представлено орієнтовне використання земель с. Глядки на розрахунковий строк.

Площа земель, які включаються в межу села та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

Таблиця 4. Орієнтовне використання земель с. Глядки

| Функціональне використання земель | Існуючий стан | Приєднується | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га |
| 1. Забудовані землі: | 48,6 |  | +58,6 | 107,8 |
| садибна житлова забудова | 43,7 |  | +8,8 | 52,5 |
| резерв житлово-громадської забудови | 0,0 |  | +25,7 | 25,7 |
| землі громадської забудови | 0,4 |  | +6,1 | 6,5 |
| виробничі території | 0,6 |  | +6,2 | 6,8 |
| вулиці, проїзди | 2,0 |  | +8,5 | 10,5 |
| кладовища | 1,3 | 0,2 | +0,4 | 1,9 |
| зелені насадження |  |  | +2,9 | 2,9 |
| із них загального користування |  |  | 1,0 | 1,0 |
| зона відпочинку,пляж | 0,6 | 0,4 |  | 1,0 |
| 2. Незабудовані землі: | 101,4 |  |  | 43,0 |
| сільськогосподарські землі | 54,4 |  | -21,0 | 33,4 |
| відкриті землі з незначним рослинним покривом | 45,75 | 0,2 | -37,6 | 8,35 |
| ліси | 1,2 |  |  | 1,2 |
| акваторії | 0,05 |  |  | 0,05 |
| УСЬОГО | 150,0 | 0,8 |  | 150,8 |

## 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с.Глядки, і надалі забезпечить автодорога місцевого значення С 200707 Курівці – Іванківці, ділянки виходів автодороги з села передбачено до реконструкції з розширенням проїзної частини 6,0 - 7,0 м.

В межі с. Глядки ділянка місцевої автодороги С200707 забезпечить функції головної вулиці.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками с. Глядки.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.7.6).

Таблиця 5. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва по с. Глядки

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча | Проїзна частина | Ширина червоних ліній | Довжина ділянки рекон-струкції | Довжина ділянки будівництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м |  |  |
| Головні вулиці |  |  |  |  |  |
| Центральна - Молодіжна | 5,0-6,0 | 7,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 |
| Житлові вулиці |  |  |  |  |  |
| Горішня | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0.8 | - |
| Горішня №1 | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0,1 | - |
| Горішня №2 | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0,1 | - |
| Горішня №3 | - | 5,5 | 12,0 | - | 0,2 |
| Бесарабія | 3.0 | 5,5 | 12,0 | 0,2 | - |
| Лісова | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,5 | 1,3 |
| Зелена Долина | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,2 | - |
| Бічна | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0,1 | - |
| Над ставом | 4,0 | 5,5 | 15,0 | 1,1 | 2,6 |
| Проектна №1 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,4 |
| Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 |  | 0.3 |
| Проектна №3 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,7 |
| Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,0 |
| Проектна №5 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Проектна №6 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,1 |
| Проектна № 7 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,4 |
| Проектна №8 | - | 5,5 | 15,0 |  | 0,2 |
| Разом | - | - |  | 3,1 | 6,4 |
| Всього |  |  |  | 4,1 | 7,4 |

Загальна довжина вулиць – 11,5 км , з них 2,0 км – головні, 9,5 км – житлові. Ділянки нового будівництва –7,4 км (головні–1,0 км, житлові – 6,4 км), ділянки реконструкції вулиць: головні – 1,0 км, житлові – 3,1 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних – 15,0 м, житлових – 12- 15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 200707 Курівці – Іванківці.

У межі села існуюча лінія руху автобуса проходить по вулицях Центральній, Молодіжній. Передбачається подовжити лінію руху приміського автобуса по вулиці Над ставом.

Протяжність руху приміського автобуса в межах села становить 2,5 км.

В межі села передбачається благоустрій існуючих автобусних зупинок і будівництво нових.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт. Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 90 одиниць, з них 80 індивідуальних, 5 відомчих, 5 вантажних. Індивідуальні легкові автомобілі передбачено зберігати за місцем проживання їх власників. Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 10 одиниць.

Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту передбачено об’єктами автосервісу: АЗС і СТО, які запроектовані в с. Іванківці, згідно заходів Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачені автостоянки тимчасового зберігання.

Таблиця 6. Автостоянки тимчасового зберігання автомобілів

| Найменування підприємств, об’єктів обслуговування | Розташування, адреса | Кількість машино-місць, одиниць | Площа, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Готель (35 місць) | вул. Над ставом | 5 | 0,013 |
| Пожежний пост | вул. Горішня | 2 | 0,025 |
| Всього |  | 7 | 0,038 |

У поперечних профілях місцевих вулиць, які додаються, передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць, лінія руху приміського автобусу, зупинки, короткочасні автостоянки, показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

## 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення перспективної схеми електропостачання с. Глядки виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий строк. Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», як для будинків з газовими плитами. Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях 7 - 8.

Таблиця 7. Розрахунок електричних навантажень житлово-громадської забудови

| Найменування споживачів | Кількість мешканців, | Електро споживання | Річне споживання електроенергії, | Річна кількість годин використання максимуму електричного. навантаження | Загальне наванта-ження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осіб | кВт*год/люд. на рік | млн. кВт*год | год. | тис. кВт |
| Одноквартирна садибна забудова | 504 | 950 | 0,478 | 4100 | 0,117 |
| Те ж по ділянках нової забудови | 276 | 950 | 0,262 | 4100 | 0,063 |

Таблиця 8. Сумарне електричне навантаження

|  | Річне споживання електроенергії, млн. кВт*год | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова | 0,478 | 0,117 |
| Нові виробничі об’єкти | 0,72 | 0,048 |
| ВСЬОГО | 0,550 | 0,165 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень схема зовнішнього електропостачання села на розрахунковий строк може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;

- на протязі розрахункового строку необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології;

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.

Положення підстанцій та ліній електропередачі 10 кВ показано на схемі «Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання».

### 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання намічено з урахуванням нових споживачів, місць розміщення ділянок житлового будівництва. Використання природного мережного газу розглядається для господарсько-побутових потреб та опалення.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-громадської забудови згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення, для господарських об’єктів – за проектами аналогами. Річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, наведено у таблиці 9.

Таблиця 9. Річні витрати природного газу на розрахунковий строк, млн. м³/рік

| Споживачі | Житлові будинки | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова, всього. | 0,06 | 0,97 | 0,41 | 1,44 |
| те ж по новій забудові | 0,07 | 0,69 | 0,29 | 1,05 |
| Нові виробничі об’єкти |  |  |  | 0,14 |
| РАЗОМ |  |  |  | 1,58 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий строк складе приблизно 1,83 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації с. Глядки, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується шляхом розбудови газопроводів середнього тиску та, за необхідності, реконструкції існуючого ШРП.

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Глядки у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з проектних рішень теплопостачання нової одноквартирної садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Витрати теплоти по господарських об’єктах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

Таблиця 10. Величини необхідного теплового потоку на розрахунковий строк, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова, всього | 0,75 | 0,02 | 0,77 |
| Те ж по новій забудові | 0,53 | 0,02 | 0,55 |
| Нова громадська забудова (готелі) | 0,14/0,03 |
| Нові виробничі об’єкти | 0,08 |
| РАЗОМ | 1,54 |

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та ін.).

Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Глядки АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 140 номерів.

Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».

Для розвитку телебачення в с. Глядки необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

- індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

- наземне телебачення та мережі «Інтернет» при реалізації систем так званого стільникового зв’язку.

Впровадження стільникового зв(язку має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність сигналу прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Рішення щодо напрямів розвитку системи водопостачання села Глядки базуються на рішеннях «Схеми планування території Тернопільської МТГ». Систему водопостачання села пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці 11. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2013 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання для мешканців населених пунктів Тернопільської МТГ).

Дані витрати води передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів. Для зрошування зелених насаджень громадського призначення після погодження з органами санітарно-епідеміологічного нагляду можливе використання зворотних вод після біологічного очищення на установці «BIOTAL-80». Розміщення ємностей та обладнання технічного водопроводу можливе на майданчику КОС.

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції підкачки на ділянці ДВС №1. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 77,5 м3/добу (4,2 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 (ДВС №1) та влаштування ділянки водопровідних споруд №2 (ДВС №2).

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, запасні ємності – 2 пожежних резервуари, НС ІІ-го підйому з двома протипожежними насосами, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського.

У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна налічувати 1 резервну свердловину. Наявність двох ділянок водопровідних споруд в схемі водопостачання задовольняє вищенаведеній вимозі ДБН і дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження її до споживачів. Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Глядки – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння житлових, громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3. Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на ділянці ДВС №1, що реконструюється. Там же передбачається влаштування насосної станції ІІ-го підйому з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний), для забезпечення необхідного обсягу води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі.. Робота насосів має бути автоматизована. В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення місткості резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Основні місця для розташування пожежних гідрантів надано на аркуші «Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація». Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години.

В комплексній програмі розвитку меліорації для Тернопільської області поставлено завдання щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення екологічного стану осушених земель. Необхідність та обсяги поливання прилеглих сільськогосподарських угідь вирішується спеціалізованим установами виходячи з типу рослинництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Глядки можна визначити як такі:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням

- відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 77,5 м3/добу пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL - 80 2ВТ» продуктивністю 80 м3/добу (двомодульний блок, продуктивність одного модуля 40 м3/добу) вітчизняного виробництва.

Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі з орієнтовним розміром 6,2 м на 12,8 м.

Надходження стоків відбувається до розподільчої камери (1) з сіткою для затримання грубих нечистот (2). Регулюючий об’єм приймальній камері (3) забезпечує вирівнювання нерівномірності припливу стоків. Тут відбувається попереднє очищення стічних вод від органічних забруднень. За допомогою насосів (4) стоки доправляються до біореактора SBR І-го ступеню (5) який з’єднується перетоком з ємністю біореактора SBR ІІ-го ступеню очищення (6). В біореакторах першого і другого ступенів циклічно здійснюється аерація і перемішування стоків з циркуляцією суміші активного мулу і стічних вод між реакторами. У біореакторі SBR першого ступеня стічні води змішуються із зворотним активним мулом, який надходить з біореактора SBR третього ступеня (7). Після очищення у біореакторах SBR І та ІІ ступенів стічні води через перетік надходять у біореактор SBR третього ступеня (7) де відбувається нітрифікація та окислення важкоокислюваної органіки. Надлишковий активний мул з даного біореактора відкачується насосом в мулову ємність, обладнану аераційними системами. В муловій ємності відбувається стабілізація надлишкового активного мулу та його накопичування. Після біореактора SBR ІІІ ступеня стічні води через керований сифон подаються у біофільтр (8), для доочищення і далі надходять до контактного резервуару (9) де відбувається відстоювання та знезараження очищених стічних вод. Осад, який утворюється в контактному резервуарі і біофільтрі, періодично відкачується насосами в приймальну камеру установки. З контактного резервуару здійснюється скид зворотних вод самопливом, або за допомогою насосу. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економні режими роботи яких налічується три. Наявність економічних режимів роботи дозволяє зменшити споживання електроенергії при тимчасовій відсутності стічних вод.

Рис. 1. Принципова схема споруд біологічного очищення стоків продуктивністю 80 м3/добу «BIOTAL-80 2ВТ».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/24093 від 22.10.2-2019р., необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15 м.

В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження передбачається доправляти до фільтрувальних траншей. Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є зрошення зелених насаджень, яке може здійснюватися як поверхневим поливанням так і методом крапельного зрошування. Поливання можливо застосовувати для ландшафтних зон, футбольних полів, кормових культур, пасовищ, тощо.

При влаштуванні басейнів на об’єктах культурно-оздоровчого призначення необхідно враховувати вимоги п.4.2.2 ДБН 2.2-13-2003 щодо видалення вод від спорожнення ванни басейну до дощової каналізації.

З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем залягання ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Доцільним є використання комплектних насосних станцій з «мокрим колодязем» (рис.1), які укомплектовані резервуаром, засувками, клапанами, насосами, шафою управління та інш. Споруди можуть мати надбудову у вигляді павільйону, який монтується на поверхні землі (рис.2). В приміщенні монтуються елементи контролю, управління і обслуговування. Згідно з планувальними рішеннями для населеного пункту пропонується влаштування чотирьох комплектних КНС.

Рис. 2.

Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації в селі мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

Таблиця 11 Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації

| Споживачі | Од. виміру | Кількість споживачів (за добу) | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення (наявне та тимчасове разом) | особа | 346 | 150 | 1,3 | 67,47 |
| Мешканці готелів** | ″ | 35 | 120 | 1,77 | 7,43 |
| Виробничі об’єкти | працівник | 10 | 25 | 1,77 | 0,44 |
| Разом: |  |  |  |  | 75,34 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 3,76 |
| Обсяг водоспоживання |  |  |  |  | 79,10 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 79,50 |
| Витрати води на благоустрій території | мешканець | 338 | 40 |  | 13,50 |

При подальших розробках проектів мереж та споруд систем водопостачання та каналізації наведені в таблиці показники підлягають уточненню (коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проектів постанов, нормативних документів та галузевих норм.

### 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Глядки як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту визначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 т.11.2 та відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 щодо встановлення норм надання послуг з вивезення ТПВ, і наведено у таблиці 12.

Таблиця 12. Розрахунковий об’єм твердих побутових відходів с. Глядки.

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | т/рік | м3/рік |
| Одноквартирна забудова наявного населення | особа | 250 | 187,2 | 1,17 | 50 | 290 |
| Одноквартирна забудова тимчасового населення | особа | 96 | 93,6 | 0,59 | 8 | 52 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг | м2 площі | 7000 | 5 | 0,008 | 35 | 56 |
| Разом: |  |  |  |  | 93 | 400 |

Для села Глядки пропонується застосування і подальший розвиток існуючої планово-регулярної системи санітарного очищення. Збирання побутових відходів має відбуватись в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках із зручними під’їздами для спецавтотранспорту. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями проектних робіт. Більша частина органічних відходів має компостуватись на території домогосподарств. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів, у відповідності до затвердженого графіку, здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур.

Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для вторинного перероблення, а також небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження, пропонується долучення населеного пункту до загальної схеми поводження з вторинною сировиною в Тернопільській МТГ, з організацією мобільного пункту приймання вторинних ресурсів, або стаціонарного, який має бути облаштовано згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2018. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд біологічного очищення.

Притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Глядки не передбачається. Даний об’єкт визначеної місткості буде розташовано в іншому селі Тернопільської МТГ.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Глядки.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Глядки можна визначити як такі :

- забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

На розрахунковий строк комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території села включає: розчищення і благоустрій водних об’єктів;  захист від підтоплення; протиерозійні заходи; протикарстові та протипросадні заходи.

Заходи з інженерної підготовки території показані на «Схемі інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація».

Зазначені заходи вирішені на стадії схеми і не є документом для виконання робіт.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави струмка, водойм (ставка і невеликих копанок) в межі села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчищення русел від побутового та будівельного сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати не менше ніж 1,5 ÷ 2,0 м.

В межі села побудовані водовідвідні канали і канави для відведення поверхневих вод вздовж доріг, на яких розташовано декілька гідротехнічних водопропускних споруд (оголовки, труби водопропускні тощо). На розрахунковий строк існуючі ГТС підлягають реконструкції та ремонту.

На водних об’єктах необхідне влаштування, з обов’язковим винесенням в натуру, прибережних захисних смуг (ПЗС шириною 25 м для водойм площею водного дзеркала менше 3,0 га), проведення їх благоустрою та упорядкування, дотримання режиму експлуатації.

Усього пропонується: регулювання русла струмка протяжністю 0,15 км; розчищення водойм площею 7,3 га.

Для збереження у водоймах та в руслі струмка чистої проточної води необхідно регулярно проводити розчистку від мулу наносів та водної рослинності. Розчищення прибережної водної акваторії водосховища пропонується смугою шириною біля 25 м вздовж села на загальній площі біля 7,3 га; на окремих ділянках берега (близько 400 м) виконати берегоукріплення.

Запроектовані генеральним планом ділянки одноквартирної садибної забудови потребують проведення захисту від підтоплення та організації відведення атмосферних та ґрунтових вод. До таких ділянок належать ділянки вибіркового будівництва.

В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в заплавах струмків, тальвегах балок. Захист від підтоплення необхідно виконати на площі 28,0 га.

Загальна площа ерозійних ділянок в межі села становить орієнтовно біля 37,5 га, в тому числі по ділянках нової забудови 7,4 га.

Комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів щодо боротьби з водною ерозією включає: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок.

Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах струмка пропонується виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від побутового горизонту води. На пологих відкосах струмків передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав від верху бровки відкосу до горизонту води.

Освоєння нових ділянок садибної забудови потребує проведення (за наявності) захисту від можливих карстопроявів та просадності І типу (на денній поверхні може бути утворення западин, воронок, знижень, понор.) В останні роки не спостерігалось нових карстоутворень та активізації процесів карстоутворення.

В разі прояву просадних явищ необхідно проведення інженерно-геологічних вишукувань та досліджень при влаштування капітальної забудови, та виконання протипросадних заходів. Території з протикарстовими та протипросадними проявами становлять орієнтовно 4,9 га.

### 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Заходи щодо дощової каналізації розроблені згідно планувальних рішень і виконано у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий строк.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво чотирьох окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі. Схемою передбачено:

- будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 9,74 км;

- будівництво 4 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у р. Серет.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегах.

У разі необхідності підключення відкритих лотків до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

Згідно з нормами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» п.5.8 на очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку (не менше ніж 70% річного об’єму поверхневих стічних вод).

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків, розрахунки об’ємів стоків та гідравлічні розрахунки мереж уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генеральним планом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової одноквартирної садибної забудови;

- розробити проект встановлення межі села;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2021) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (наявне) | осіб | 228 | 250 |
| 2 | Територія, усього | га | 150 | 150,8 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 43,7 | 52,5 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 25,7 |
|  | землі громадської забудови | га | 0,4 | 6,5 |
|  | виробничі території | га | 0,6 | 6,8 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 2,0 | 10,5 |
|  | кладовища | га | 1,3 | 1,9 |
|  | зелені насадження | га | -- | 2,9 |
|  | із них загального користування | га | -- | 1,0 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 54,4 | 33,4 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | 1,2 | 1,2 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом | га | 45,75 | 8,35 |
|  | акваторії | га | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний)) | тис. м2 | 6,4 | 12,3 |
|  |  | кількість будинків | 127 | 186 |
|  | наявного населення | тис. м2 | 6,4 | 7,5 |
|  |  | кількість будинків | 127 | 138 |
|  | тимчасового населення | тис. м2 | — | 4,8 |
|  |  | кількість будинків | — | 48 |
|  | середня житлова забезпеченість наявного населення загальною площею | м2 на людину | 28,1 | 30,0 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне) | тис. м2 | (( | 5,9 |
|  |  | кількість будинків | (( | 59 |
|  | для наявного населення | тис. м2 | (( | 1,1 |
|  |  | кількість будинків | (( | 11 |
|  | для тимчасового населення | тис. м2 | (( | 4,8 |
|  |  | кількість будинків | (( | 48 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць | (( | 15 |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | (( | (( |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | Пожежні депо, всього | об’єкти | (( | 1 |
|  |  | автомобілі | (( | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 4,0 | 11,5 |
|  | - головних | км | 1,0 | 2,0 |
|  | - житлових | км | 3,0 | 9,5 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | 2,0 | 2,5 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | 4,2 | 2,3 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 219 | 320 |
|  | легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб |  |  |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,007 | 0,079 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу | (( | 0,079 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | (( | 0,079 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу | (( | 0,08 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | (( | 0,550 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | (( | 0,165 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | (( | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | (( | 1,54 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | (( | 1,58 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га | (( | 37,5/7,4 |
|  | Захист від підтоплення | га | (( | 28,0 |
|  | Берегоукріплення | км | (( | 0,4 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | (( | 10,5 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га | (( | 3,2/7,3 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | (( | 3 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | (( | 4,9 |
|  | Дощова каналізація | км | (( | 9,74 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | (( | 4 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,093 | 0,4 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | потужність | тис. т/рік | (( | (( |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | (( |
|  | площа | га | 12,6 | (( |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | площа | га | (( | 17,50 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# VІ. ДОДАТКИ

# Footnotes

діти 6 – 16 років.

від загальної кількості школярів

приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання

Опалювальний/неопалювальний період

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)