|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | номер об’єкту №1514 |
|  | арх. №92430 |
|  | прим. № |

с. ПЛЕСКІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Плесківці Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Архітектор ІІ категорії | К. Товстенюк |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст проекту | В. Сухина |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |
| Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) |
| Головний інженер | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |
| Транспортна інфраструктура |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |
| Головний інженер проекту | Е. Тимчук |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага, начальник служби містобудівного кадастру В. Захарчук, в.о. старости села Б. Татарин.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192588 |
| План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192589 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192590 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192591 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192592 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192593 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192594 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192595 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192596 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027367 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка | книга | 92430 |
| . Основні положення. | брошура | 92431 |
| Звіт про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92432 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92433 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027368 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| Графічні (креслення №1 - №9), текстові матеріали (№11-№14) у цифрових форматах | диск CD | 682 |
| Графічні (креслення №10) та текстові матеріали розділів (№15) у цифрових форматах | диск CD | 977 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА	6

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА	7

3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	9

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	12

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	13

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	13

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	14

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	15

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	16

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	18

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	19

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	23

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	25

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	27

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	40

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	43

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	44

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	47

V. ДОКУМЕНТИ	50

VІ. ДОДАТКИ	51

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Плесківці Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ,2019 р.);

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Плесківці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України..

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА

Село Плесківці – населений пункт Тернопільської міської територіальної громади Тернопільської області Україні. Розташоване на правому березі річки Серет, за 24 кілометр на північ від Тернополя.

Село Плесківці відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, а та, в свою чергу є частиною Вінницької міжобласної системи розселення.

Головна особливість економічно-географічного положення села – розташування на північному заході від міста Тернопіль, поблизу річки Серет та Серетського гідрологічного заказника

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Чисельність населення села станом на 01.01.2021 становила 134 особи. З них близько 60 осіб працездатного віку, або 45% від усього населення. Чисельність дітей дошкільного віку становить 1 особа, шкільного віку – 6 осіб.

Площа території села становить 132,5 га.

Економічна діяльність. Переважна частина економічно активного населення села Плесківці (майже 70%) працює поза межами села.

У селі відсутні підприємства промисловості. Об’єкти виробничого сектору – об’єкти сільського господарства: свиноферма на 300 голів, тік, господарські склади. У сільському господарстві працює до 16 мешканців села, або 25% від працездатного населення.

Житловий фонд села складається із 111 одноквартирних (садибних) та 1 багатоквартирного будинку (2 квартири) загальною площею біля 5,7 тис. м2. Середній розмір садибних будинків складає біля 50 - 55 м2.

Середня житлова забезпеченість по селу становить 42,5 м2/особу, що є досить високим показником.

На даний час в селі Плесківці відсутні заяви на отримання земельних ділянок під нове житлове будівництво.

Соціальна інфраструктура.

З установ та організацій громадського обслуговування населення є лише клуб на 150 місць. У адміністративній сфері та сфері громадської культури працює 2 особи.

Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та загальної середньої освіти, розташовані у найближчому с. Чернихів. Підвезення до закладів середньої освіти здійснюється шкільним автобусом.

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА

Плесківці – село Тернопільської міської територіальної громади, розташоване на правому березі річки Серет, за 24 кілометри від Тернополя та межує з селом Чернихів.

Площа населеного пункту 132,5 га.

Село розташоване на трьох пагорбах, ці три частини розмежовані яром («ровами») та струмком Маруся. Долина над Марусею із закрутами річки, сіножатями та пасовищами, надають привабливості околицям села.

Планувальна структура Плесківців має лінійний характер. У структурі села виділяються планувальні зони: житлово-громадська зона, зона сільськогосподарського використання.

Існуюча забудова села - квартали різної конфігурації одноквартирної (садибної) житлової забудови з присадибними ділянками а також є одна ділянка багатоквартирної забудови. Центр села майже відсутній - вздовж вулиць Нестерівка і Бічна розташовані громадські будівлі: клуб, церква Святого Дмитрія, автоматична телефонна станція (не діюча).

Виробничі території знаходяться за межею населеного пункту, на схід від села.

Зона сільськогосподарського використання представлена територіями для ведення особистого селянського господарства під городництво та садівництво.

Для планування та забудови села характерне:

- нечітке функціональне зонування;

- відсутність сформованого загальносільського центру;

- відсутність зелених насаджень загального користування;

- невідповідність нормативним вимогам магістральної вулично-дорожньої мережі;

- не повна забезпеченість житлової забудови інженерно-транспортною інфраструктурою (облаштованими вулицями та інженерними мережами).

## 3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Село Плесківці розташоване в північно-західній частині Тернопільської міської територіальної громади.

Транспортні зв’язки села з м. Тернопіль, м. Львів та іншими населеними пунктами Тернопільської області і Тернопільського району виконуються автомобільним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з місцевих автодоріг, та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основні транспортний зв’язки с. Плесківці, забезпечують місцеві автодороги: С200707 Курівці – Іванківці (ІV технічна категорія, покриття - чорне шосе, ґрунтове, проїзна частина 3,0 - 4,0 м) протяжністю 10,1 км; районна автодорога С200724 Чернихів – Нестерівці (ІV технічна категорія, покриття – чорне шосе, проїзна частина 5,0 м), протяжністю 1,0 км.

Технічні данні місцевих автодоріг приведені згідно Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Перевезення пасажирів села в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів.

Автобусні перевезення забезпечують автобуси приміського маршруту Тернопіль – Вертелка, який проходить по вул. Центральній.

Легковий транспорт

Частина пасажирських перевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 30 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС і СТО, які знаходяться в м. Тернополі і по автодорозі Р-39.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються по головних вулицях Центральній, Нестерівський, які мають проїзну частину 4,0 - 5,0 м. Загальна протяжність головних вулиць становить 1,5 км.

Існуючі житлові вулиці мають проїзну частину 3,0 - 4,0 м, загальна довжина орієнтовно становить 1,5 км.

Вулична мережа села потребує реконструкції, будівництва.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови с. Плесківці здійснюється по мережах 0,4к В та 10 кВ через 4 трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ). Більшість трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ та ліній електропередач 10 кВ та 0,4 кВ знаходяться в задовільному стані. Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10 кВ «Мшанець» (1,8 МВА).

Газопостачання

Централізоване газопостачання села здійснюється по одноступеневій схемі від газопроводів середнього тиску. Природний газ в село надходить з ШРП с. Чернихів.

За даними ПрАТ «Тернопільгаз» у 2020-му році, було спожито природного газу 0,224 млн. м3/рік.

Поблизу села проходить магістральний газопровід «Торжок-Долина» Ø 1400 мм.

Теплопостачання

Теплопостачання житлово-громадської забудови села здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. У якості палива в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання

Не зважаючи на близькість населеного пункту до водозабірних споруд Верхньо-Івачівського водозабору міста Тернопіль, існуючий сільський водопровід не має зв’язку із системою водопостачання міста. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» проводило аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

За даними органу місцевого самоврядування водопостачання с. Плесківці здійснюється у декілька способів, а саме:

- з шахтних колодязів на території домогосподарств;

- з індивідуальних свердловин на території домогосподарств та підприємств;

- з водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1 ( територія тваринницького комплексу в східній частині населеного пункту) у складі: артезіанська свердловини глибиною 50 м; споруда заглибленої насосної станції І-го підйому; водонапірна башта Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3. Дані споруди початково призначались для забезпечення потреб у воді тваринницького виробництва, а в даних час є складовою водопровідної мережі села Плесківці.

- ділянка водопровідних споруд №2 (виробнича територія в східній частині населеного пункту) у складі: водозабірна свердловина глибиною 100 м; споруда заглибленої насосної станції І-го підйому; водонапірна башта Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3. Наразі споруди ДВС №2 не функціонують і в системі водопостачання села не задіяні.

- сільський водопровід загальною протяжністю 2,3 км.

На даний час із 112 домогосподарств до централізованого водопроводу підключено 87 домогосподарств.

Основною групою водоспоживачів с. Плесківці є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. Другу групу водокористувачів складають підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, комунально-складські підприємства та тваринницьке виробництво, де використання води здійснюється під час технологічних процесів та для господарчо-питних потреб. Забір води на ділянках водозаборів здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, в цілому відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. Згідно з даними ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області на протязі 2017 – 2019 років здійснювався моніторинг стану питної води населеного пункту. Санітарно-хімічні та бактеріологічні дослідження води з сільського водогону виявляли періодичні відхилення від нормативного показника (загальні форми КУО/100 см3).

На даний час в схемі водопостачанні села задіяна тільки ділянка водопровідних споруд №1. Насосна станція І-го підйому подає воду до водонапірної башти, розподільча водопровідна мережа, яка примикає до башти доправляє воду споживачам. Знезараження здійснюється періодично за допомогою хлорного вапна. Споруди водонапірних башт на балансовому обліку громади наразі не перебувають. Ділянки водопровідних споруд не облаштовані. Не мають огорожі, освітлення. Споруди потребують реконструкції, обладнання модернізації.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Плесківці має водопровідну мережу. Обмеження розвитку централізованого водопостачання села спричиняють такі фактори:

- зношеність частини основних фондів;

- надмірна енергоємність насосного обладнання;

- проходження водогону по ділянці свинокомплексу;

- відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водозаборів;

- відсутність ефективної та надійної системи знезараження питної води;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Санітарне очищення

Проблема відведення, очищення та скиду стічних вод сільських населених пунктів Україні вирішується вкрай повільно, не зважаючи на її надзвичайну актуальність. Це зумовлено тим, що доступність до централізованого водовідведення у невеликих населених пунктах є дуже низькою. За узагальненими даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2019 році» (Київ, 2020 р.) показник забезпечення послугами централізованого водовідведення сільських населених пунктів визначається у 1,8%. Для сіл Тернопільської області цей показник склав 0,58%. Системою централізованої каналізації забезпечено 0,3% від загальної чисельності сільського населення Тернопільщини. Середня собівартість послуг централізованого водовідведення в населених пунктах Тернопільської області згідно з постановою НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 – 9,46 грн/м3.

В селі Плесківці Тернопільської МТГ за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Дані каналізаційні системи не обліковуються. Відсутня відповідна сервісна служба для належного обслуговування індивідуальних систем водовідведення. Індивідуальні власники самотужки їх облаштовують, обслуговують та експлуатують. В органах місцевого самоврядування практично відсутня інформація по приватних каналізаційних спорудах, об’ємах та складу стічних вод, місць скидів тощо. Спорожнення резервуарів здійснюється асенізаційним транспортом на відкриті ґрунтові поверхні, до поверхневого водного об’єкту, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби, що негативно впливає на стан екології навколишнього середовища. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Землі населеного пункту безпосередньо межують з територією Серетського гідрологічного заказника де під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота. Даний факт робить влаштування каналізаційної мережі населеного пункту з очисткою та знезараженням зворотних вод критично необхідним.

## 5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Плесківці розташоване у межах акумулятивної лесової рівнини, на правому березі р. Серет. Із заходу на схід у південній частині села протікає струмок. В заплаві р. Серет є ряд невеликих заплавних озер та копанок. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 313 - 357 м. Схили балок характеризуються наявністю ділянок з ухилом поверхні 8÷15%, загальною площею 1,0 га. Такі ділянки зазнають впливу водної ерозії. Деякі території з крутими схилами по селу укріплені шляхом влаштування існуючих терас (орієнтовно біля 70 м).

Відклади четвертинної системи представлені лесовидними суглинками і супісями, та іншими ґрунтами. Ґрунтові умови характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу просідання ґрунтів.

В південній частині села протікає невеликий струмок (басейну р. Серет). Довжина струмка (місцева назва струмка Маруся) в межах села 0,9 км. На окремих ділянках влаштовані підпірні стінки (≈ 140 м), які періодично необхідно ремонтувати. Відкоси вздовж струмка і канав (існуючі канави - 1,1 км та намічені нові ділянки водовідвідних каналів – 0,51 км, разом канав -1,61 км) вздовж доріг необхідно укріплювати одернуванням з посівом багаторічних трав з потужною кореневою системою. Під дорогами, проїздами, та міст через струмок (в південній частині села), там де є водопропускні споруди, потребують ремонту та прочистки. загальною кількістю в межах села 5 об’єктів. В східній частині села (за межі села на прилеглих територіях до нього) розташована заплава р. Серет, яка частково заболочена та заросла подекуди очеретом, на перспективу пропонується виконати розчистку заплави від очерету та заростей. Орієнтовно відмітка 1% затоплення від річки може досягати 0,3÷0,5 м вище існуючої відмітки поверхні водного дзеркала.

Також на території села є невеликі водойми-копанки, які використовуються для збору дощових вод – дощові ями. Загальна площа водного дзеркала копанок становить 0,18 га. Всі водні об’єкти в межах села (струмок Маруся, канави та копанки) пропонуються до розчистки від мулу та заростей.

Дощова каналізація

На сьогодні на території села Плесківці відсутня централізована система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицям та проїздам у напрямку понижень, тальвегів, струмка, заплави р. Серет. На зелених зонах присадибних ділянок відведення дощових і талих вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт.

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних вод, відсутність очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови, з обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річку.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів

Чисельність населення с. Плесківці на 01.01.2021 становила 134 особи. Частка осіб працездатного віку становить близько 44%. Коефіцієнт сімейності становить 1,8. У структурі населення села частка чоловіків та жінок складає 47% та 53% відповідно.

Демографічний прогноз

Протягом останніх восьми років з 2013 населення с. Плесківці зменшилося з 169 до 134, або на 20%. Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади». Головним фактором, який впливає на демографію села Плесківці є входження села до Тернопільської міської територіальної громади та близькість до обласного центру міста Тернопіль.

Прогноз населення с. Плесківці засновано на двох варіантах розвитку подій – оптимістичному та песимістичному. У разі розвитку соціально-економічної ситуації в Тернопільському регіоні, зростання населення с. Плесківці в основному буде відбуватися за рахунок міграційних процесів. Такий, оптимістичний варіант прогнозу передбачає, що чисельність постійного населення села Плесківці залишиться на незмінному рівні до кінця розрахункового строку і становитиме 0,134 тис. осіб. При цьому відбуватиметься приріст тимчасового населення села.

За песимістичним сценарієм, демографічні процеси матимуть негативний вплив на чисельність мешканців с. Плесківці. За таким прогнозом чисельність мешканців с. Плесківці зменшиться до кінця розрахункового періоду на 10% та становитиме 120 осіб. Враховуючи наведені сценарії, а також складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані доцільно керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Плесківці приймалася у 134 осіб.

## 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У основу прогнозу розвитку господарського комплексу села Плесківці покладено сталість функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.

Важливим чинником є сучасні процеси формування постіндустріальної ринкової економіки. За таких умов обслуговуючий сектор та сфера надання послуг в економіці стає домінуючим. При цьому значно зростає роль малого підприємництва. Розвиток господарського комплексу села буде залежати від темпів розвитку його малого підприємництва, частка якого (щодо зайнятості) може скласти до 50% від усіх працівників села.

На 01.01.2041 чисельність населення у працездатному віці села Плесківці прогнозується біля 60 осіб (що майже дорівнює існуючій).

На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих за рахунок розширення існуючих і створення нових підприємств. У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

- розширення товарного сільськогосподарського виробництва на території існуючої свиноферми господарського двору (орієнтовно 10 робочих місць);

- розвиток складського господарства та площадок з первинної обробки сільськогосподарських культур (орієнтовно 8 робочих місць);

- виробництво харчових продуктів (цех з розливу бутильованої води) – орієнтовно 8 осіб;

- фотовольтажна станція («сонячна електростанція») – орієнтовно 5 осіб обслуговуючого персоналу;

- рекреаційна зона на площі 3,3 га (міні зоопарк та бугель ний підйомник для лижно-санного катання у зимовий період) – орієнтовно 5 осіб обслуговуючого персоналу.

- Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 55 - 60 осіб (близько ½ населення у працездатному віці). Це дозволить зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.

## 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. В результаті входження села до складу Тернопільської міської громади, нові земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль. Враховуючи незмінну чисельність постійного населення села Плесківці на розрахунковий строк, новий житловий фонд планується лише для тимчасових мешканців. Розміщення нового одноквартирного (садибного) будівництва передбачене на території біля 4,4 га. Це 29 ділянок при середньому розмірі ділянки 0,15 га.

На розрахунковий строк обсяг нового садибного будівництва для тимчасових мешканців Плесківців складе близько 2,9 біля тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі). Тимчасове населення становитиме близько 52 осіб.

Проектом на розрахунковий строк не передбачається резерву ділянок під житлове будівництво.

Також генеральним планом передбачено резерв під житлово-громадську забудови на площі близько 25,5 га.

Таблиця 3. Динаміка житлового фонду по с. Плесківці на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Населення |  |  |
| існуюче наявне (постійне) | осіб | 134 |
| проектне наявне (постійне) | осіб | 134 |
| 2. Існуючий житловий фонд | кількість будинків (квартир) | 112 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,7 |
| 3. Нове будівництво (для тимчасових мешканців) | кількість будинків | 29 |
|  | тис. м2 загальної площі | 2,9 |
| 4. Проектний житловий фонд | кількість будинків | 141 |
|  | тис. м2 загальної площі | 8,6 |
| з нього наявного (постійного) населення | кількість будинків | 112 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,7 |
| Житлова забезпеченість |  |  |
| існуюча | м2/людину | 42 |
| проектна | м2/людину | 42 |

## 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Плесківці (134 осіб) виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Таблиця 4. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с. Плесківці на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб | Потреба | Наявність придатних | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| Заклади дошкільні освіти | місце | за розрахунком | 1 | (( | 1 |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | 100% дітей до 15 років | 6 | (( | 6 |
| Заклади позашкільної освіти | місце | 15,3% | 1 | (( | 1 |
| 2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 200 | 200 | (( | 200 |
| Плавальні басейни | м2 дзеркала води | 45,0 | 6 | — | 6 |
| ФАПи | об’єкт | 1 | 1 | — | 1 |
| 3. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місце | 400 | 53 | 150 | (( |
| Бібліотеки | тисяч од. | 4,0 | 0,536 | (( | 0,536 |
|  | місць для читачів | 3 | 1 | (( | 1 |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| Магазини | м2 торгової площі | 64 | 8,5 | (( | 8,5 |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 25 | 3 | — | 3 |
| Підприємства харчування | місце | 37 | 5 | (( | 5 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 1 | (( | 1 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 0,16 | — | 1 |
| Відділення і філії банківських установ | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | 1 | (( | 1 |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| Готелі | місце | 4,8 | 1 | (( | 1 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 1 | (( | 1 |

Розвиток сфери обслуговування.

Заклади освіти

У с. Плесківці відсутні заклади дошкільної та загальної середньої освіти. Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому с. Чернихів.

Заклади охорони здоров’я

У селі відсутні заклади охорони здоров’я. Найближчі медичні заклади знаходяться у с. Глядки та с. Чернихів (ФАП та амбулаторія відповідно). Інший комплекс послуг з охорони здоров(я мешканці села отримуватимуть у центрі територіальної громади – місті Тернополі.

Фізкультурно-спортивні заклади

У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Передбачається, що у зв’язку із входженням села Глядки до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва

Культурно-мистецькі послуги надає сільський клуб (150 місць). Розвитку закладів культури і мистецтва не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

На території села відсутні підприємства торгівлі та харчування. Проектом передбачено відновлення роботи нині недіючого магазину змішаних товарів.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Організації  житлово-комунального господарства.

Дані організації не передбачаються в селі.

## 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в с. Чернихів та м. Тернопіль.

Враховуючи невеликі розміри населеного пункту генеральним планом у с. Плесківці не передбачено розміщення пожежного депо. Розташоване у с. Чернихів пожежне депо за радіусом обслуговування (3 км по дорогах загального користування) охоплює і територію с. Плесківці.

## 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території.

При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, бралися до уваги існуюча, історично сформована планувальна структура, громадські і приватні інтереси, проблеми розвитку населеного пункту.

Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

- функціональне зонування території;

- пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

- заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

- заходи з охорони довкілля.

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

Проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в північному і східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 23 га земель територіальної громади, що є переважно землі сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель.

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; виробничої зони; зони озеленених територій.

Сельбищна зона.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво у Плесківцях передбачається на ділянці площею 4,4 га або близько 29 ділянок при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення тимчасового населення.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території для житлового будівництва цієї категорії населення.

Враховуючи невизначеність часу проведення ООС (АТО) та кількості її учасників в існуючій межі села передбачено резерв житлово-громадської забудови у північно-західній частині села на площі близько 25,5 га.

В районах проектної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Існуюча громадська забудова (клуб, церква, магазин) залишається незмінною на розрахунковий строк.

Проектом запроектовано резерв громадських територій площею у 1,2 га.

Виробнича зона села сформована з двох груп промислових та сільськогосподарських підприємств.

- на приєднаних територіях в східній частині села між вулицями Садова та Центральна знаходяться існуючі об’єкти сільськогосподарського підприємства - ТІК, тракторна бригада, склади та дві свиноферми (на 300 і 150 гол). Проектом пропонується частину території свиноферми, що знаходиться у безпосередній близькості до житлової забудови, передбачити використання цієї території для розміщення підприємств іншого профілю виробництва зі зменшенням класу шкідливості санітарної класифікації. Для перспективного розвитку виробничого сектору економіки села зарезервовано 0,4 га проектом передбачається організація оптово-торгівельної та складської зон.;

- в південно-західній частині – проектом пропонуються нове промислове підприємство «Цех по розливу бутильованої води» на площі близько 0,1 га в районі вулиці Нестерівка. Та на півночі від нього запроектовані території під фотовольтажну станцію (сонячну електростанцію) на площі близько 6,0 га;

Загальна площа існуючих та проектних ділянок виробничих та сільськогосподарського підприємства становитиме біля 20 га.

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 0,7 га зелених насаджень загального користування.

### 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Плесківці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Генеральним планом в селі Плесківці пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Плесківці не відноситься до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

### 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Плесківці і не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. На території села розміщені наступні пам’ятки:

Пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення:

- 2041 Церква Святого Дмитрія (мур.) с. Плеківці п. ХХ ст. Рішення Тернопільської ОВК від 18.11.1994 №83

Пам’ятки археології щойно виявлені:

- 1636	Поселення, Плесківці І	с. Плесківці, центральна частина села, лівий берег безіменного струмка	ранній залізний вік; давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) Площа не визначена. Наказ управління культури ОДА від 27.01.2010 № 6 Чернихівська сільрада.

- 2064	Поселення, Плесківці II	с. Плесківці, південно-східна частина села, на правому березі струмка на підвищеному пагорбі, над джерелом	давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.);	Приблизно 0,5 га	щойно, виявлена	Наказ управління культури ОДА від 09.09.2016 №121 -од	Черпихівська сільрада.

### 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 134 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,2 га.

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 0,7 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови:

- сквер по вул. Бічна - 0,2 га;

- сквер по вулиці Бічна і Проектна №1 – 0,5 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту та  технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

### 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Бічна, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,7 га. Цвинтар заповнений на 60%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,01 га, вільна частина існуючого кладовища 0,4 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк.

Проектом передбачається нове кладовище у східній  частині  села площею 0,3  га що задовольняє потребу в території для традиційного поховання на розрахунковий період.

Розташування кладовищ підлягає погодженню з місцевими установами Держпродспоживслужби.

## 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Враховуючи, що із 2016 року звіт за формою 6-зем не розробляється баланс існуючого та проектного використання земель с. Глядки зроблений за вимірами цифрової карти.

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території громади площею біля 23,0 га у двох напрямках – в північно-західному та східному напрямку.

Проектна площа території с Плесківці складе біля 153 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 4,4 га;

- резерв житлово-громадської забудови на площі 25,5 га;

- нову громадську забудову на площі 1,2 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 3,2 га;

- озеленення на площі 8,2 га, із них 0,7 га зелених насаджень загального користування.

Нижче, у таблиці 5, представлено орієнтовне використання земель с. Плесківці на розрахунковий строк.

Площа земель, які включаються в межу села та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

Таблиця 5. Орієнтовне використання земель с. Плесківці

| Функціональне використання земель | Існуючий стан | Приєд-нується | Вилу-чення | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га |  | га | га |
| 1. Забудовані землі: | 65,0 |  |  | +44,9 | 121,5 |
| садибна житлова забудова | 42,8 |  |  | +4,4 | 47,2 |
| резерв житлово-громадської забудови |  |  |  | +25,5 | 25,5 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 0,0 | 13,0 |  | +7,0 | 20,0 |
| землі громадської забудови | 0,4 |  |  | +1,2 | 1,6 |
| вулиці, проїзди | 0,7 |  |  | +6,5 | 7,2 |
| кладовища | 2,1 |  | -1,4 | +0,3 | 1,0 |
| зелені насадження | 19,0 |  |  |  | 19,0 |
| із них загального користування |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 2. Незабудовані землі: | 67,5 |  |  |  | 31,5 |
| сільськогосподарські землі | 31,8 | 8,8 |  | -17,0 | 23,6 |
| відкриті землі з незначним рослинним покривом | 35,5 | 1,2 | -1,1 | -27,9 | 7,7 |
| акваторії | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| УСЬОГО | 132,5 | 23 | 2,5 |  | 153,0 |

## 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Плесківці і надалі забезпечать місцеві автодороги: С200707 Курівці – Іванківці С200724 Чернихів – Нестерівці, ділянки виходів місцевих автодоріг передбачено до реконструкції з розширенням проїзної частини 6,0 - 7,0 м. У межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головної вулиці.

Вулична мережа

На розрахунковий строк прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками с. Плесківці.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п10.7.6).

Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва приведені в таблиці 6.

Таблиця 6. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва.

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча | Проїзна частини | Ширина червоних ліній | Довжина ділянки реконструкції | Довжина ділянки будівництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | км | км |
| Головні вулиці |  |  |  | 1,5 | 0,5 |
| Центральна - Нестерівська | 3.0-4,0-5,0 | 7,0 | 15,0 | 1,5 | 0,5 |
| Житлові вулиці |  |  |  | 2,0 | 4,5 |
| Садова | 4,0 | 5.5 | 15,0 | 0.5 | - |
| Центральна №1 | 3,0 | 5.5 | 15,0 | 0,2 | - |
| Центральна №2 | 3,0 | 5.5 | 15,0 | 0,3 | - |
| Городиська | 3.0 | 5,5 | 12,0-15,0 | 0,5 | 0,3 |
| Бічна | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0,5 | 0,2 |
| Нестерівська | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,7 |
| Проектна №1 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,0 |
| Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,2 |
| Проектна №3 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,0 |
| Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,1 |
| Всього |  |  |  | 3,5 | 5,0 |

Загальна довжина вулиць – 11,0 км, з них 4,0 км – головні, 7,0 км – житлові.

Ділянки нового будівництва – 6,0 м (житлові вулиці), ділянки реконструкції вулиць: головні – 4,0 км, житлові – 1,0 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних –20 м,житлових –12,0-15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по вул. Центральній.

Передбачається подовження лінії руху приміського автобуса по вул. Вул. Нестерівський, Бічній. Загальна протяжність руху приміського автобуса в межах села становить 2,2 км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 35 одиниць. Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання іх власників.

Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 5 одиниць.

Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту передбачено об’єктами автосервісу: АЗС і СТО, які запроектовані в селі, згідно заходів «Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади».

У поперечних профілях вулиць села передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних та житлових вулиць, короткочасні автостоянки показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

## 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

На розрахунковий строк підраховано господарсько-побутові та комунальні навантаження за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину (згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 як для будинків з газовими плитами). Електричне навантаження господарських об’єктів також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником.

Таблиця 7. Господарсько-побутові та комунальні електричні навантаження

| Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, осіб | Електро споживання кВт*год/люд. на рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВт*год | Річна кількість годин використання максимуму електричного навантаження, год. | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлова (одноквартирна) забудова | 134 | 950 | 0,329 | 4100 | 0,08 |
| Те ж по ділянках нової забудови тимчасового населення | 52 | 950 | 0,206 | 4100 | 0,05 |

Таблиця 8. Електричні навантаження господарських об’єктів

|  | Річне споживання електроенергії, млн.кВт*год. | Загальне навантаження,тис.кВт |
| --- | --- | --- |
| Свиноферма | 0,0018 | 0,0003 |
| Цех бутильованої води | 0,08 | 0,016 |
| Виробництво та розподілення електроенергії | 0,08 | 0,016 |
| Всього | 0,60 | 0,0323 |

Таблиця 9. Сумарні електричні навантаження

| Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт*год | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- |
| Житловий фонд | 0,329 | 0,08 |
| Виробничі об’єкти | 0,60 | 0,0323 |
| ВСЬОГО | 0,93 | 0,112 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови пропонується проведення таких заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання

Важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території села можливе будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях.

Вибір типу обладнання (сонячні теплові, фотоелектричні установки), встановлення їх оптимальної потужності та терміну ефективної експлуатації обладнання, вибір оптимального майданчика для ефективного виробництва електроенергії в конкретній місцевості визначається проектувальниками об'єктів сонячної енергетики у спеціалізованому проекті.

Для видачі потужності сонячних електростанцій необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередач (точка підключення СЕС).

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На схемі вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України.

### 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток газопостачання с. Плесківці намічено з урахуванням нових споживачів: забезпечення їх природним мережним газом для господарського використання (житлові будинки) і як джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Таблиця 11. Річний обсяг витрат природного газу на розрахунковий строк, млн. м³/рік

| Споживачі | Житлові будинки | Опалювальні установки одноквартирної забудови | Опалювальні установки громадської забудови | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова, всього. | 0,03 | 0,80 | 0,33 | 1,66 |
| Те ж по новій забудові | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| Сільське господарство |  |  |  | 0,04 |
| Виробничі об’єкти |  |  |  | 0,02 |
| РАЗОМ |  |  |  | 1,58 |

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 1,42 тис. т.

Розвиток системи постачання газу споживачам намічено шляхом розбудови газопроводів середнього тиску від КБРТ та, за необхідності, реконструкції існуючого ШРП в с. Чернихів.

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Плесківці у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання нової одноквартирної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання на розрахунковий строк визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Витрати теплоти по господарських об’єктів визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

Таблиця 12. Величини необхідного теплового потоку на розрахунковий строк, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова, всього | 0,61 | 0,01 | 0,62 |
| Те ж по новій забудові | 0,42 | 0,02 | 0,44 |
| Сільське господарство |  |  | 0,04 |
| Виробничі об’єкти |  |  | 0,03 |
| РАЗОМ |  |  | 0,69 |

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Плесківці АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 112 номерів.

Телебачення. На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення.

Для розвитку телебачення в с. Плесківці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

- індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

- наземне телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення.

Впровадження стільникового телебачення має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- можливість вибору користувачем більшої кількості програм;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Інтернет. Розвиток мережі «Інтернет» в с. Плесківці необхідно передбачати за напрямом впровадження 5G зв'язку.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-питне водопостачання населеного пункту передбачається здійснювати централізованим водопроводом з поступовим підключенням до водопровідної мережі всіх водоспоживачів населеного пункту. Проектом передбачено об’єднання водопроводів сіл Плесківці та Чернихів в єдину систему об’єднаного господарчо-питного та протипожежного водопроводу з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції ІІ підйому, регулюючих та напірно-регулюючих ємностей. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних відкладів. Для забезпечення сталого надійного господарсько-питного водопостачання с. Плесківці в обсязі 39,3 м3/добу (2,2 м3/годину), а також технологічного водопостачання в обсязі 16,88 м3/добу пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд ДВС№1 та ДВС№2. Ділянка водопровідних споруд №1 також має забезпечити водопостачання тваринницького комплексу та інших виробничих об’єктів населеного пункту.

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського (існуюча). Добута вода доправляється на споруди водопідготовки на ділянці ДВС №2, а також надходить в мережу водопостачання виробничих об’єктів. На відгалуженні до мережі технічного водопроводу встановлюється прилад обліку витрат води. Регулювання нерівномірності водоспоживання здійснюється за допомогою водонапірної башти Рожновського (існуючої).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського (існуюча), два резервуари для зберігання протипожежного запасу води, НС ІІ підйому з двома протипожежними насосами. Добута з артезіанських свердловин №1 та №2 вода оброблюється і знезаражується на спорудах водопідготовки на ділянці ДВС №2 та доправляється в мережу сільського водопроводу. Склад споруд та методи обробки води визначаються на подальших стадіях проектування. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»). Для регулювання нерівномірності водоспоживання на позарозрахунковий період передбачено влаштування контррезервуару в найвищій точці ділянки перспективної забудови в північно-західної частини населеного пункту.

У відповідності до п. 9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна налічувати 1 резервну свердловину. Виконання вимог даного пункту забезпечується наявністю двох джерел в схемі водопостачання населеного пункту.

Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу с. Плесківці передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання). Витрати води на благоустрій території (поливання, зрошування зелених насаджень, миття удосконалених покриттів, тощо) визначено за таблицею А2 додатку А ДБН В.2.5-74:2013. Дані витрати води передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів. Для зрошування зелених насаджень громадського призначення після погодження з органами санітарно-епідеміологічного нагляду можливе використання зворотних вод після біологічного очищення на установці «BIOTAL». Розміщення ємностей та обладнання технічного водопроводу можливе в проектних межах майданчика каналізаційних очисних споруд.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Плесківці – 1 пожежа. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння житлових, громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (таблиці 4,5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3.

Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на ділянці ДВС №2, що реконструюється. Там же передбачається влаштування насосної станції ІІ-го підйому з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний), для забезпечення необхідного обсягу води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі.. Робота насосів має бути автоматизована. В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення місткості резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Основні проектні місця розташування пожежних гідрантів надано в графічній частині на кресленні: «Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація». Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години. Для забезпечення надійного відбору води пожежною технікою, в північній частині села, де тиск водопровідної мережі може бути недостатнім, передбачається влаштування на природній водоймі спеціального пожежного під’їзду (пірсу) та приймального колодязя.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Плесківці можна визначити як такі:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення.

Враховуючи той факт, що села Плесківці та Чернихів безпосередньо межують одне з одним, для глибокого очищення господарчо-побутових стоків обох населених пунктів пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL-150» вітчизняного виробництва. Дана установка розрахована на очищення розрахункового об’єму стоків с. Плесківці (39,3 м3/добу) та с. Чернихів (88,9 м3/добу), з перспективою доправлення на очисні споруди стоків села Глядки.

Ділянка на якій пропонується розташувати очисні споруди каналізації, заходиться в межах с. Чернихів. Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому залізобетонному резервуарі з орієнтовними загальними розмірами в плані 10,5 м х 12,5 м. Надходження стоків відбувається до розподільчої камери (1) з сіткою для затримання грубих нечистот (2). Регулюючий об’єм приймальній камері (3) забезпечує вирівнювання нерівномірності припливу стоків. Тут відбувається попереднє очищення стічних вод від органічних забруднень. За допомогою насосів (4) стоки доправляються до біореактора SBR І-го ступеню (5) який з’єднується перетоком з ємністю біореактора SBR ІІ-го ступеню очищення (6). В біореакторах першого і другого ступенів циклічно здійснюється аерація і перемішування стоків з циркуляцією суміші активного мулу і стічних вод між реакторами. У біореакторі SBR першого ступеня стічні води змішуються із зворотним активним мулом, який надходить з біореактора SBR третього ступеня (7). Після очищення у біореакторах SBR І та ІІ ступенів стічні води через перетік надходять у біореактор SBR третього ступеня (7) де відбувається нітрифікація та окислення важкоокислюваної органіки. Надлишковий активний мул з даного біореактора відкачується насосом в мулову ємність, обладнану аераційними системами. В муловій ємності відбувається стабілізація надлишкового активного мулу та його накопичування.

Після біореактора SBR ІІІ ступеня стічні води через керований сифон подаються у біофільтр (8), для доочищення і далі надходять до контактного резервуару (9) де відбувається відстоювання та знезараження очищених стічних вод. Осад, який утворюється в контактному резервуарі і біофільтрі, періодично відкачується насосами в приймальну камеру установки. З контактного резервуару здійснюється скид зворотних вод самопливом, або за допомогою насосу. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економні режими роботи яких налічується три. Наявність економічних режимів роботи дозволяє зменшити споживання електроенергії при тимчасовій відсутності стічних вод.

Рис.1 	Принципова схема споруд біологічного очищення стоків продуктивністю 150 м3/добу «BIOTAL-150».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/24093 від 22.10.2-2019, необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15 м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження передбачається скидати до водного об’єкту – стр. Маруся (при погодженні з місцевими регулюючими органами). Скидання зворотних вод здійснювати розсіюючим випуском для урахуванням вимог санітарних норм до розбавлення зворотних вод у водоймі.

Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є зрошення зелених насаджень, яке може здійснюватися як поверхневим поливанням так і методом крапельного зрошування. Поливання можливо застосовувати для ландшафтних зон, футбольних полів, кормових культур, пасовищ, тощо. Очищені господарчо-побутові стоки можуть застосовуватись для промивання лотків та колекторів системи видалення гною на тваринницькому виробництві.

З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем залягання ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Селищна громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території.

Можливість спільного відведення та очистки побутових та виробничих стічних вод має визначатися в залежності від їх складу з урахуванням техніко-економічних показників та санітарно-гігієнічних вимог на подальших стадіях проектування. Утилізація відходів тваринницького господарства – свиноферми, що проектується, повинна відбуватись на території даного господарства на спорудах біоферментації. Технологічна схема системи видалення гною має складатись з самопливних колекторів та лотків, приймального резервуару, пресово-шнекових сепараторів, двох резервуарів для акумуляції та витримки рідкої фракції стоків, майданчика для компостування та дезінфекції твердої фракції. Органічні відходи обох фракцій використовуються в якості добрива.

Для досягнення економічної ефективності, посівні площі, на яких планується внесення даного добрива, мають знаходитись в радіусі 15 км від споруд біоферментації.

В разі застосування технології видалення гною без сепарації, треба зважати на те, що весь обсяг стоків має витримуватись в резервуарах впродовж 12 місяців. Об’єм даних ємностей визначається з урахуванням показників обсягу стоків від однієї тварини, який в середньому складає 7 л/добу, або 2,56 м3/рік. Застосування дієвої схеми управління стоками тваринницького господарства – необхідна складова екологічного благополуччя населеного пункту.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво каналізаційних мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки господарчо-побутових стічних вод та дієвого моніторингу дотримання технологічного регламенту видалення гною на тваринницькому виробництві ;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

Таблиця 13. Результати розрахунку обсягів водоспоживання та каналізації для населення та виробничих об’єктів с. Плесківці*

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів (за добу) | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мешканці села | мешканець | 186 | 150 | 1,3 | 36,27 |
| Виробничі об’єкти | працівник | 13 | 25 | 1,77 | 0,58 |
| Свинокомплекс | ″ | 12 | 25 | 1,77 | 0,52 |
| Разом: |  |  |  |  | 37,37 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 1,87 |
| Обсяг водоспоживання |  |  |  |  | 39,30 |
| Технічне водопостачання | голів | 450 | 15 | 2,5 | 16,88 |
| свинокомплексу |  |  |  |  |  |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 39,30 |
| Витрати води на благоустрій території населеного пункту | мешканець | 186 | 40 |  | 7,50 |

* При подальших розробках проектів мереж та споруд систем водопостачання та каналізації наведені в таблиці показники підлягають уточненню (коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проектів постанов, нормативних документів та галузевих норм.

### 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Генеральним планом пропонується розглядати санітарне очищення с. Плесківці як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту визначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 т.11.2 та відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 щодо встановлення норм надання послуг з вивезення ТПВ, і надано в таблиці 14.

Таблиця 14. Обсяг накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок с. Плесківці

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | тис. т/рік | тис. м3/рік |
| Житлові будинки садибної забудови наявного населення | 1 мешк. | 134 | 187,2 | 1,17 | 0,025 | 0,157 |
| Житлові будинки садибної забудови для тимчасового населення | 1 мешк. | 52 | 93,6 | 0,59 | 0,005 | 0,03 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг | 1 м2 площі | 3000 | 5 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
| Разом |  |  |  |  | 0,05 | 0,21 |

Враховуючи окреслені генеральним планом напрями соціального, господарського та демографічного розвитку села Плесківці, для населеного пункту пропонується застосування і подальший розвиток існуючої наразі планово-регулярної системи санітарного очищення. Збирання побутових відходів має відбуватись в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках із зручними під’їздами для спецавтотранспорту. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями проектних робіт. Більша частина органічних відходів має компостуватись на території домогосподарств. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів, у відповідності до затвердженого графіку, здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур.

Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для вторинного перероблення, а також небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження, пропонується долучення населеного пункту до загальної схеми поводження з вторинною сировиною в Тернопільській МТГ, з організацією мобільного пункту приймання вторинних ресурсів, або стаціонарного, який має бути облаштовано згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2018. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд. Притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Плесківці не передбачається. Даний об’єкт визначеної місткості буде розташовано в іншому селі Тернопільської МТГ.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Плесківці.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Плесківці можна визначити як такі :

- забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердження «Схеми санітарного очищення с. Плесківці»;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних звалищ;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території села: розчищення і благоустрій водних об’єктів; захист від підтоплення; протиерозійні заходи; проти карстові та протипросадні заходи.

Заходи з інженерної підготовки території розроблено з урахуванням ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Заходи вирішені на стадії схеми і не є документом для виконання робіт.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави струмка, водойм в межі села і на прилеглих до нього територіях пропонується виконати такі заходи: розчищення русла струмка від сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності.

Заплава струмка, частково підтоплюється, тому пропонується на окремих ділянках влаштувати водовідвідні канали, де ґрунтові води залягають, в основному, на глибинах до 2,0 – 2,5 м від поверхні. Загальна площа підтоплення заплави струмка складає 19,5 га. На ділянках заплави, де ґрунтові води піднімаються до глибин 0,2 - 0,3 м від поверхні, спостерігаються незначні заболочені ділянки.

На розрахунковий строк існуючі гідротехнічні споруди підлягають реконструкції та ремонту.

Освоєння ділянок для розміщення нових одноквартирної забудови потребують проведення захисту від підтоплення та організації відведення атмосферних та ґрунтових вод.

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м. На розрахунковий строк захист від підтоплення пропонується виконати на площі 19,5 га.

Загальна площа ерозійних ділянок в межі села  становить 1,0 га. Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, який включає: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок. Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах струмка пропонується виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від побутового горизонту води. На пологих відкосах струмка передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав від верху бровки відкосу до горизонту води.

В останні роки не спостерігалось нових карстоутворень та активізації процесів карстоутворення на території села. Утім, нові ділянки житлово-громадської забудови потребують проведення досліджень на можливий карстопроявів та просідання І-го типу (можливе утворення западин, воронок, знижень, понор).

Орієнтовно території щодо можливого прояву карсту і просідання ґрунтів складають біля чверті від загальної площі ділянок нового будівництва (орієнтовно 3,8 га).

### 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схема дощової каналізації села розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Плесківці генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий етап. Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво двох окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі.

Схемою передбачено: будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 7,12 км; будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у р. Серет -2 споруди.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегах.

У разі необхідності підключення відкритих лотків до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

Згідно з нормами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» (п.5.8) на очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку (не менше ніж 70% річного об’єму поверхневих стічних вод).

На найбільш забруднених територіях (свиноферми та інші джерела забруднення), залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного водопостачання та поливу території цих підприємств. При неможливості оборотного використання стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

У подальшому, для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків, розрахунки об’ємів стоків та гідравлічні розрахунки мереж уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

# 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проект встановлення межі села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2021) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 134 | 134 |
| 2 | Територія, усього | га | 132,5 | 153,0 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 42,8 | 47,2 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 25,5 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 0,0 | 20,0 |
|  | землі громадської забудови | га | 0,4 | 1,6 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 0,7 | 7,2 |
|  | кладовища | га | 2,1 | 1,0 |
|  | зелені насадження | га | 19,0 | 19,0 |
|  | із них загального користування | га | -- | 0,0 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 31,8 | 23,6 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | -- | -- |
|  | відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | га | 35,5 | 7,7 |
|  | акваторії | га | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний)) | тис. м2 | 5,7 | 5,7 |
|  |  | кількість будинків | 112 | 112 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 42,5 | 42,5 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне), для тимчасового населення | тис. м2 | (( | 2,9 |
|  |  | кількість будинків | (( | 29 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць | (( | (( |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | (( | (( |
|  | ФАПи | об’єкт | (( | (( |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | (( | 1 |
|  |  | автомобілі | (( | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 3,5 | 8,5 |
|  | - головних | км | 1,5 | 2,0 |
|  | - житлових | км | 2,0 | 6,5 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | 0,5 | 2,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 223 | 261 |
|  | легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 230 | 261 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,0048 | 0,056 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу | (( | 0,056 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | (( | 0,04 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу | (( | 0,15 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | (( | 0,93 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | (( | 0,112 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | (( | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | (( | 0,69 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | (( | 1,22 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га | (( | 1 |
|  | Влаштування дренажу | км | (( | 0,51 |
|  | Захист від підтоплення | га | (( | 19,5 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га | (( | 2,51/0,18 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | (( | 5 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | (( | 3,8 |
|  | Дощова каналізація | км | (( | 7,12 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | (( | 2 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,04 | 0,05 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | потужність | тис. т/рік | (( | (( |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | (( |
|  | площа | га | 12,6 | (( |
|  | Полігони1 |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | площа | га | (( | 17,50 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# VІ. ДОДАТКИ

# Footnotes

діти 6 – 16 років.

від загальної кількості школярів

приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.)