ТОВ “ПРОМБУДПРОЕКТ”

_____________________________________________________________________________

46002, м.Тернопіль, вул.У.Самчука,3а, Тел./факс: (0352) 25-47-43

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Обмеженої вул. Проектна 7, вул. Проектна 4, вул.Проектна 3,

вул. Богуна, вул. Галицька, вул. За Долиною в с.Малашівці Тернопільської міської територіальної громади.

Пояснювальна записка

Т 1564-21 ПЗ

Директор                                      В.В.Кузик

Г А П                                             В. М. Ізбянський

м. Тернопіль-2021 р.

|  | З М І С Т Позначення Найменування Аркуш 1. 2. 3. Титульний аркуш Зміст Склад проекту Підтвердження ГАПа Авторський колектив Пояснювальна записка 1. Вступ 2. Опис природних умов та інженерно-геологічних особливостей території. 2.1. Місце положення 2.2. Клімат. 2.3. Гідротехнічна характеристика 3. Оцінка існуючої ситуації в межах території проектування. 3.1. Характеристика сучасного використання території. 3.2. Оцінка стану навколишнього середовища. 4. Архітектурно-планувальне та об’ємно-просторове рішення. 4.1. Архітектурно-просторове та композиційне вирішення забудови. 4.2. Функціональне використання території. 4.3. Обсяги та розміщення житлового будівництва. 4.4. Зовнішній благоустрій та озеленення. 4.5. Організація дорожнього руху. 5. Інженерне забезпечення терторії. 5.1. Водопостачання та каналізація. 5.2. Теплопостачання. 5.3. Газопостачання. |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  | Стадія | Аркуш | Аркушів |
|  |  | ГАП | Ізбянський В.М. |  |  |  | РП |  |  |
|  |  | Архітектор | Олійник В. |  |  | Пояснювальна записка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | «Промбудпроект» |
|  |  |  |  |  |  |  | м.Тернопіль |
|  |  | 1. 2. 3. 5.4. Електропостачання. 5.5. Слабкострумне обладнання. 6. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору. 6.1. Вертикальне планування території. 7. Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища. 8. Заходи цивільної оборони. 9. Першочергові заходи. 10. Техніко-економічні показники. ДОДАТКИ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | СКЛАД ПРОЕКТУ № тому Позначення Найменування Вид І. Текстові матеріали Книга Т 1564-21 ПЗ Пояснювальна записка ІІ. Графічні матеріали Т 1564-21 ДПТ Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту. М 1:5000 Креслення Т 1564-21 ДПТ Ситуаційна схема М 1:10000 Креслення Т 1564-21 ДПТ Схема існуючого використання території. Опорний план. Схема планувальних обмежень. М 1:2000 Креслення Проектний план М 1:2000 Т 1564-21 ДПТ План червоних ліній М 1:2000 Креслення Схема організації руху транспорту та пішоходів. М 1:2000 Т 1564-21 ДПТ Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:2000 Креслення Т 1564-21 ДПТ Схема інженерного обладнання території водопостачання і каналізації . М 1:2000 Креслення Т 1564-21 ДПТ Креслення поперечних профілів вулиць. Креслення Т 1564-21 ДПТ Схема інженерного обладнання території енергопостачання М 1:2000 Креслення Т 1564-21 ДПТ Конструкції дорожнього одягу. М 1:100 Креслення ІІІ. Інші матеріали. Т 1564-21 ДПТ Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах. Оптичний диск |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | Проект розроблено відповідно до чинних норм, правил та стандартів. Головний архітектор проекту ________________ В.М.Ізбянський |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | Містобудівна документація. Детальний план території бмеженої вул. Проектна 7, вул. Проектна 4, Проектна 3, вул. Богуна, вул. Галицька, вул. За Долиною в с.Малашівці Тернопільської міської територіальної громади розроблена авторським колективом ТОВ «Промбудпроект» в складі: Архітектурно-планувальна частина Головний архітектор проекту В.Ізбянський Архітектор В.Олійник Архітектор О.Медведєва Водопостачання, каналізація, санітарне очищення Ведучий інженер Д.Чорній Газопостачання Інженер Г.Дзюба Електропостачаня Ведучий інженер В.Свистун Координаційно-адміністративну допомогу провадив начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В.Й.Бесага. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1321-18 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | 1. ВСТУП Детальний план території індивідуальних земельних ділянок садибної забудови, що розташовані в с.Малашівці Тернопільської міської територіальної громади, обмеженої вул. Проектна 7, вул. Проектна 4, Проектна 3, вул. Богуна, вул. Галицька, вул. За Долиною площею 35.896га, розроблений ТОВ «Промбудпроект» на замовлення Тернопільської міської ради з залученням фінансових джерел ТОВ «Українська торгова компанія» згідно договору Т1564-21 від 30.07.2021р. та відповідно до завдання на розробку містобудівної документації. Проектні рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України у галузі містобудування та вимог державних будівельних норм: Земельний кодекс України зі змінами; - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». - Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 18.11.2004 р. № 2196-IV (стаття 29); Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ «Про охорону праці»; Закон України від 25.06.91 №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ «Про інвестиційну діяльність»; Постанова КМ України від «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання» від 25.08.2004 р. №1107; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова ; ДБН В.2.2.-9-2009 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»; ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»; ДБН В.1.2-4:2006. «Інженерно-технічні заходи цивільного, захисту |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | Мета розроблення детального плану території: Після затвердження, детальний план території набуває статусу основного документу, яким визначються: деталізація та уточнення у більшому масштабі положень проектних рішень забудови земельної ділянки згідно з генеральним планом с.Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. визначення планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування, надання пропозицій щодо подальшого використання територій в межі розроблення; визначення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення потреб в підприємствах та установах обслуговування. У проекті вирішені: - функціонально-планувальна організація території, червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів, інженерна підготовка та захист території, інженерне обмеження території. У детальному плані виділені заходи реалізації на час від 3 до 7 років. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | 2. ОПИС ПРИРОДНИХ УМОВ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІЇ 2.1. Місце положення. Село Малашівці - населений пункт Тернопільської міської територіальної громади. Розташоване на лівому березі річки Серет, за 18 км від м. Тернопіль по автомобільній дорозі. Найближча залізнична станція до с. Малашівці, за 9 км, у с. Великий Глибочок Тернопільського району. Зовнішні зв'язки села здійснюються автомобільним видом транспорту. Головна особливість економічно-географічного положення села -розташування в центрі північної частини Тернопільської міської громади. Село Малашівці відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, а та, в свою чергу є частиною Вінницької міжобласної системи розселення. Чисельність населення села становить 265 осіб. Площа території села 143,2 га. У господарському комплексі села працює біля 50 осіб: Житловий фонд села складається із 151 садибного будинків загальною площею біля 6,9 тис. м2 загальної площі. Середній розмір садибних будинків складає біля 45 м2. Середня житлова забезпеченість по селу становить 26,0 м2/людину. У структурі села виділяються такі планувальні зони: зона центру, житлова зона, зона сільськогосподарського використання. Існуюча забудова села - квартали різної конфігурації одноквартирної забудови садибного типу. Громадська забудова розташована дисперсно по селу. Це адміністративна будівля, культова споруда (Свято-Троїцька церква), будинок культури, хоспис, аптека, фельдшерсько-акушерський пункт, декілька магазинів, недіюча школа. Центр села - слабо сформований вздовж вулиць Незалежності та Зелена,. Тут знаходяться пам'ятки: пам'ятний знак на честь скасування панщини; символічна могила Борцям за волю України (1991), пам'ятник воїнам-односельцям, полеглим у другій світовій війні. Житлова зона забудована одноквартирною (садибною) житловими будинкам із присадибними ділянками. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  | Виробнича зона має лише одне непрацююче підприємство на півночі по вул. Богу на - це колишня тракторна бригада. Зона сільськогосподарського використання — території для ведення особистого селянського господарства, городи та сади. Планувальна структура села має нечітке функціональне зонування та не має сформованого загальносільського центру. У селі відсутні зелені насадження загального користування. Вулично-дорожня мережа не відповідає нормативним вимогам. Також житлова забудова не забезпечена у повній мірі інфраструктурою для свого функціонування - упорядкованими вулицями та інженерними мережами. Територія ділянки проектування знаходиться в північно-східній частині села по відношенню до його центру та існуючої забудови загальною площею 35.896га, в тому числі: площа ділянок під садибною забудовою – 11.800га; площа ділянок громадської забудови та закладів освіти – 1.039га; площа ділянок перспективної забудови – 10.06 га. В цілому рельєф ділянки проектування спокійний з ухилом в північно-західному та південному напрямках, що створює природню западину із збором поверхневих дощових та талих вод із ділянки проектування та прилягаючих до неї ділянок. Землі , які надаються під індивідуальну садибну забудову, відносяться переважно до земель сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель. Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони із розміщенням 118 ділянок індивідуального будівництва; зони громадської забудови (зони загально сільського центру та освітніх закладів; зона озеленених територій. Житлова забудова Нове житлове будівництво передбачається на ділянці площею 118000м2, це біля 118 ділянок при середньому розмірі земельної ділянки 0.1га, згідно завдання на розроблення ДПТ. На цих ділянках передбачається розселення постійного та тимчасового населення. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 291-06/12П-18 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | Керуючись ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом передбачені обсяги житлового фонду для будівництва цієї категорії населення. Тому, враховуючи невизначеність часу проведення АТО (ООС) та кількості її учасників, в існуючій межі ДПТ, проектом передбачено резерв житлової забудови на площі близько 100605м2. В районах проектної садибної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення первинного обслуговування населення. В районі вулиць Проектна №1 і Проектна №3 на межі існуючої та проектної садибної забудови запроектоване будівництво середньої загальноосвітньої школи 1 ступенів з дошкільною освітою та проектний стадіон з дитячим майданчиком. Площа ділянки громадської забудови 10391м2 Також передбачені ділянки для будівництва торгових точок (магазинів продовольчо-промислової групи товарів). 2.2. Клімат. Характер клімату – помірно-континентальний, для якого характерні тепле літо і м’яка, з частими відлигами, зима. Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних рішень, наводяться за даними багаторічних спостережень місцевих метеостанцій . Температура повітря: абсолютний мінімум -25ºС; абсолютний максимум +24,1 ºС. Розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки -21; зимова вентиляційна -0.9 ºС. Опалювальний період: середня температура -0.5 ºС; період – 190 діб. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | Глибина промерзання грунту: середня – 0.8м; максимальна – 0.96м. Вологість повітря: середньорічна відносна вологість повітря – нормальна. Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: холодний період – Пд-Сх теплий період – Пн-Зх Швидкісний натиск вітру – 52 кг/см2 Згідно будівельних норм, територія проектування відноситься до ІІВ підрайону, другого будівельно-кліматичного району. Природній рельєф ділянки може спонукати затоплення території в період обільних дощів та весняних паводків, що передбачено генпланом паводків, що передбачено генпланом і дані ділянки не забудовуються (служать зонами озеленення). 2.3. Гідротехнічна характеристика. Село Малашівці розташоване на лівому березі річки Серет, в межах плато Волино-Подільської височини лісостепової області. Рельєф - рівнинно-хвиляста поверхня, розчленована балками та ярами з урочищами пологих схилів долини р. Серет. Рельєф переважно горбистий, розчленований балками шириною 50 - 70 метрів. Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 317,0 - 355,0 метрів. Ерозійні території складають 0,4 га. Гідрографічна мережа території належить до басейну річки Дністра. За межею села із північного заходу на південь протікає р. Серет (регульована водосховищами та великими ставками), відноситься до середніх річок. По фактору затоплення і підтоплення паводковими та дощовими водами від річкової мережі (від р. Серет - орієнтовно 1% затоплення до 2,6 м від урізу води), може мати локальні прояви - підтоплення окремих заплавних територій. Відповідно "Схеми інженерно-геологічного районування України" територія села розташована в межах зони підвищеної природної складності будівельних умов освоєння. Ґрунти за просіданням відносяться до І типу із можливою наявністю карстуючих порід. Підземні води по відношенню до бетону мають загально - кислотну агресивність. Підтоплення території має обмежене поширення в заплаві р.Серет і її приток-струмків. Орієнтовна площа підтоплення в межах села Малашівці складає 8,0 га. В плані сейсмічної характеристики відповідно ДБН В. 1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»), територія села відноситься до сейсмічної зони 6 - 7 балів (Карти ОСР 2004 - "А; В; С"). |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 3.1. Характеристика сучасного використання території Територія проектування знаходиться в північно-східній частині від населеного пункту за межами існуючої забудови села, на вільних від забудови та зелених насаджень землях сільськогосподарського призначення, які не відносяться до особливо цінних земель. Площа території проекту 358960м2 (35.896га). Ділянка проектування межує: - з півночі і сходу – орні землі громади (земельні наділи); з півдня – ділянка перспективної забудови; з південного заходу і заходу – територія існуючої індивідуальної забудови села Малашівці. Заїзд на ділянку проектування передбачено із вул. Богуна з подальшим розвитком вул. Проектна,4, на якій розміщуються нові одноквартирні будинки (садибного) типу з будівництвом школи та дитячого садочку. На території ДПТ виробничо-складська та промислова забудова – відсутні. На ділянці проектування передбачені місця для розміщення пожежних резервуарів, водонапірної вежі із свердловинами, площадок для трансформаторних підстанцій та зон озеленення вільних від забудови, а також газорозпридільчого пункту. 3.2. Оцінка стану навколишнього середовища Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження за змінами екологічного балансу території. В зоні даної ділянки визначено декілька джерел можливого негативного впливу на навколишнє середовище. 3.2.1. Стан повітряного басейну Територія проекту знаходиться на віддалі 1300 метрів від Малашівського сміттєзвалища, яке розміщене із південно-східної сторони по відношенню до ділянки проектування. Внаслідок цього може проявитись забруднення повітряного басейну при північно-східному напрямку вітрів. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 3.2.2. Стан грунтового покриву На території ділянки, що проектується відсутні території з особливо цінними землями сільськогосподарського призначення. На ділянці ростуть однорічні трави і лугові рослини різного походження. Отже, рівень забруднення грунтового покриву не перевищує ГДР. 3.2.3. Електромагнітне забруднення На ділянці забудови проходить лінія 10 кВт з санітарно-захисною зоною 10 метрів. Інші забруднення ділянки проектування відсутні. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 4. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ 4.1. Архітектурно-просторове та композиційне вирішення забудови. 4.1.1. Структура забудови. При вирішенні планувальної організації території особливу увагу приділено узгодженню проектних рішень з діючим Генеральним планом та планом зонування с.Малашівці. Згідно з цими документами в межах ДПТ планується проектування та будівництво одноквартирного (садибного) будівництва з об’єктами громадського призначення. Всі зони взаємно пов’язані між собою і створюють єдину зону житлової забудови, пов’язаних з нею громадських центрів, а також підприємств повсякденного та періодичного обслуговування населення з вулично-дорожньою мережею. На ділянці проектування розміщено 118 індивідуальних ділянок для організації позаміського відпочинку громадян, ведення садівницького та городницького господарства з можливістю будівництва індивідуальних житлових будинків. Крім індивідуальних ділянок на ділянці проектування розміщені будівлі та споруди загального користування, а саме: школа з стадіоном та дитячими майданчиками; торгові приміщення промислових та продовольчих товарів; територія дитячого садочка. На ділянці проектування, передбачено розміщення водозабірних свердловин з водонапірними вежами (існуючі) із санітарно-захисною зоною, пожежні резервуари, трансформаторні підстанції, газорозподільні пункти. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 4.2. Функціональне використання територій Функціональне призначення території відповідає проектним рішенням попередньо розробленої містобудівної документації. Генеральний план с.Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. 4.3. Обсяги та розміщення житлового будівництва Ділянки нового садибного будівництва. Перелік ділянок Територія (га) Кількість будинків (одиниць) Житловий фонд (тис.м2 Населення (осіб) Між вул. Проектна №7 вул. Проектна №6 6.2 43 4.3 86 Між вул. Проектна №6, в ул. Проектна №7, вул. Проектна №2 4.63 22 2.2 44 Між вул. Проектна №2 вул. Проектна №4 5.88 42 4.2 84 По вул. Проектна №5 1.38 11 1.1 22 ВСЬОГО: 18.1 118 11.8 236 Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 11.8 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100м2 загальної площі), що становитиме – 1.0 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла. Значна частина цього обсягу 10.0 тис.м2 (або 85% від загальної площі) будуватиметься для тимчасового населення. Проектом передбачається також резервна територія загальною площею 10.0605га. 4.4. Зовнішній благоустрій та озеленення Враховуючи, що зелені насадження суттєво впливають на мікроклімат території, на склад і чистоту повітря, захищають від шуму і радіації на всій запроектованій території вільні території від будівель, споруд та проїздів пропонується максимально озеленити. Площа озеленення складає 18150 м2. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 4.5. Організація дорожнього руху Автомобільні дороги Зовнішні транспортні зв’язки с.Малашівці, і надалі забезпечать місцева автодорога С 201511: автодорога Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – автодорога Р-39. У межах с.Малашівці ділянка місцевої автодороги забезпечить функції головної вулиці. Вулична мережа Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення нових площадок одноквартирної (садибної) забудови на розрахунковий строк, проектом ДПТ прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв’язки між житловими ділянками, громадським центром с.Малашівці. Загальна площа вулиць 13.5 км, із них 4.5 км головних вулиць, 9.0 км житлових вулиць. Ділянки нового будівництва: головні вулиці – 0 км, житлові вулиці – 5.3 км. Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних вулиць 20м, житлових вулиць 12.0 – 15.0 м. (проектом прийнято 15м). Запроектовані технічні параметри житлових вулиць Найменування вулиць Проїжджа частина, м Ширина червоних ліній, м Довжина ділянки будівництва, м Житлові вулиці Проектна №4 7.0 15.0 648.5 Проектна №7 7.0 15.0 949.0 Проектна №3 7.0 15.0 491.0 Проектна №6 7.0 15.0 686.0 Проектна №2 7.0 15.0 596.6 Проектна №1 7.0 15.0 242.0 Проектна №5 7.0 15.0 666.0 Богуна 7.0 15.0 477.0 За Долиною 7.0 15.0 243.0 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | Технічні параметри будівництва місцевих вулиць прийняті згідно ДБН В.2.3-5-2018 (п.5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п.10.7.6). У поперечних профілях вулиць, які передбачені в планах забудови передбачені вело доріжки (згідно планування забудови територій ДБН Б 2.2-12:2019 (п.10.4.14). |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 5. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 5.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ 5.1.1. Водопостачання 5.1.1.1. Існуючий стан. На теперішній час в межах території, що розглядається, водопостачання та водовідведення відсутні. 5.1.2.2. Проектні пропозиції Розділ водопостачання та водовідведення ДПТ виконаний відповідно до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудовап міських та сільських поселень», ВСН 38-82 «Склад, порядок розробки узгодження та затвердження схем і проектів районного планування, планування та забудови міських та сільських поселень», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовіншщні мережі та споруди», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, закону України «Про планування та забудову територій», архітектурноплданувального та техніко-економічного розділів ДПТ. Головною метою розробки розділу водопостачання є визначення можливості забезпечення сталого та надійного водопостачання району. Покриття розрахункової потреби у воді всіх установ, що проектуються на території ДПТ, прийнято від системи централізованого комунального водопроводу. Джерело водопостачання артезіанської свердловини водоносного горизонту. Водоспоживання кожної споруди визначались за показниками визначених економічною частиною проекту – загальна площа приміщень, кількість проживаючих, виробнича потужність. Результати підрахунку добових витрат води на кожну будівлю та в цілому по району надаються в таблиці . Коефіцієнт добової нерівномірності на розрахунковий період складає 1,3. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | Водопостачання та водовідведення. № Адреса Повер-хо-вість Загаль- на площа м2 (торгова площа) Житло-ва площа, м2 Загаль- ний об’єм, м3 Кількість індивіду-альних будинків Кількість прожива-ючих осіб Житлове забезпе-чення, м2/ол... Норма водоспоживання на добу,л Проект, м3/доб Середня Макси мальна (К=1.3) Проектні будинки 1 Житло 1-2 11800 118 236 50 5178 49.6 64.5 2 Громадські будівлі 1 (350) 4 працюю-чих 356 0.36 0.46 3 Навчально-освітні заклади 1 40 місць 2.4 3.12 Протипожежні витрати води складають: зовнішнє при одній розрахунковій пожежі по 20 л/с; внутрішнє пожежогасіння 2х5.0 л/с. нормативний строк відновлення протипожежного запасу відповідає ДБН А.2.5:2013 п.6.2.11 (менше 72 год.) розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби вкладають 52.36 м3/добу. Схема водопроводу прийнята одно зональна. Згідно ДБН Б.2.5-74:2013 прийнята ІІ категорія надійності водопостачання. Необхідний тиск для забезпечення нормальної роботи водопостачання житлової забудови району, об’єктів обслуговування населення та комунальних об’єктів забезпечується власною водопровідною мережею від водозабірних башт. Для підтримання необхідного напору у внутрішніх системах при необхідності влаштовуються підвищувальні насосні станції. Мережі господарчо-питного водопостачання прийняті з поліетиленових напірних труб ПНТ типу «Т» ГОСТЬ 18599-83. Мережі передбачаються з прокладкою на глибині 1.2 м від планувальної поверхні землі до верха труби. Розвідні водопровідні мережі прокладаються по вулицях в межах червоних ліній з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 до фундаментів будинків та споруд (5.0м) та до інженерних мереж (за додатком 2). В разі неможливості дотримання нормативних відстаней по горизонталі чи вертикалі прокладка водопровідних мереж передбачається в кожусі. Якщо при перетині водопроводу з каналізацією водопровідна мережа проходить нижче каналізаційної, водопровід прокладається в кожусі, а каналізація – з чавунних труб. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 5.1.2.3. Протипожежні заходи. Розрахункова кількість одночасних пожеж, згідно ДБН В.2.5-74:2013 – одна. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години ДБН В.2.5-74:2013. Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних резервуарів, що встановлюються по всій території проектування з нормативним радіусом обслуговування. В місцях розташування пожежних водойм встановлюються світлові покажчики (ПВ», згідно з ГОСТ 12.4.009-83 на світлових опорах ЛЕП. Конкретне місце розташування світлових покажчиків «ПВ» вирішується на наступних стадіях проектування. 5.1.2. Каналізація. Системою каналізування забезпечуються всі об’єкти території що розглядається. Розрахункова кількість стічних вод дорівнює водоспоживанню і становить 52.36 м3/добу. Відведення побутових стічних вод передбачається самопливними мережами до каналізаційної насосної, далі у міську мережу передбачається напірним колектором. При прокладанні нових вуличних мереж каналізації діаметр трубопроводів приймається не менше 150мм. Трубопроводи до прокладки рекомендується приймати з сучасних матеріалів (наприклад, склопластик чи модифікований чавун), що мають антикорозійну абразивну стійкість, малу жорсткість і спроможність протистояти інфільтрації. Матеріал труб для будівництва вуличних самопливних колекторів буде визначено на наступних стадіях проектування в залежності від глибини прокладання і геологічних та гідрогеологічних умов на трасах колекторів. Колодязі та камери на мережі передбачаються з збірних залізобетонних елементів згідно з ТП 902-09-22.84 та ТП 902-09.11.84. 5.1.3. Дощова каналізація. На території ДПТ відсутня закрита централізована система відводу дощової та талої води. Відведення атмосферних опадів передбачається відкрито по існуючих проходах та проїздах на рельєф з подальшим дренуванням в існуючі грунти. Скиди поверхневої води з території автостоянок, господарчих майданчиків передбачається після попереднього очищення на локальних спорудах (муловідстійники, бензиномасловловлювачі). |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 5.2. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 5.2.1. Вступ Розділ теплопостачання ДПТ виконаний відповідно до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень», ВСН 38-82 «Склад, порядок розробки узгодження та затвердження схем проектів районного планування, планування та забудови міських та сільських поселень», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», Земельного кодексу України, закону України «Про планування та забудову територій», архітектурно-планувального та техніко-економічного розділів ДПТ. 5.2.2. Проектні рішення. ДПТ передбачається будівництво одно-, двохповерхових житлових та громадських споруд. Теплопостачання даних споруд забезпечується від власних котельних – громадські споруди, та одно-, двохповерхова індивідуальна забудова – індивідуальні системи опалення двох функційними котлами. 5.3. ГАЗОПОСТАЧАННЯ 5.3.1. Вступ. Розділ газопостачання ДПТ виконаний відповідно до державних будівельних норм ДБН Б.2.2-72-2019 «Планування та забудова територій», ВСН 38-82 «Склад, порядок розробки узгодження та затвердження схем і проектів районного планування, планування за забудови міських та сільських поселень», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», ДБН Б.1.1-3-97 «Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів», ДБН Б.1.1-4-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання», Земельного кодексу України, закону України «Про планування та забудову територій», архітектурно-планувального та техніко-економиічного розділів ДПТ. 5.3.2. Існуючий стан На ділянці ДПТ мережі газу відсутні. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 5.3. Проектні рішення Газифікація території в межах проекту вирішується за рахунок приєднання до газопроводу середнього тиску, що знаходиться на прилеглій території та подальший розвиток мережі розподільчих газопроводів природного газу: середнього (до 0.3 МПа) і низьких тисків (до 0.005 МПа). Природнім газом передбачається забезпечити таких категорій споживачів: - джерела теплоти – як паливо, для покриття необхідної тепло потреби; громадські будинки – для потреб спалення, гарячого водопостачання; приватний сектор – для потреб харчування, опалення та гарячого водопостачання. Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийнято згідно з ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Траса прокладання розподільчих газопроводів уточнюється на подальших стадіях проектування. Місце підключення до існуючої мережі газопроводів визначається відповідними технічними умовами. Річні витрати природного газу млн.м3/рік Споживачі Житлові будинки Комунальний сектор Всього Житлово-громадська забудова 0.256 0.069 0.325 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 5.4. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Для вирішення перспективної схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий строк. Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019, як для будинків з газовими плитами. Прийняті нормативи враховують електричне споживання житловими та громадськими будинками, вуличним освітленням, водопостачанням , каналізацією тощо. Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблиці. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | Таблиця 11. Господарсько-побутові та комунальні електричні навантаження Найменування споживачів Загальна кількість мешканців, тис.осіб Електроспожи-вання кВт х год/люд./рік Річне споживання електроенергії, млн. кВт х год. Річна кількість годин використання максимуму ел.наванта-ження, год Загальне навантаження, тис. кВт Садибна забудова 0.236 950 0.224 4100 0.055 Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови схема зовнішнього електропостачання села може залишатись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів: розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0.4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0.4 кВ (ТП-10/0.4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0.4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0.4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – ізольовані; на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0.4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології; при забудов проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх до кабельного виконання. Положення підстанцій та ліній електропередачі 10 кВ показано на схемі. Розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На схемі вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ Територія ділянки проектування знаходиться у північно-східній частині села Малашівці. Загальна площа ділянки 35.896га. Територія має ухил у південному та північно-західному напрямку. Вся територія має низький рівень залягання грунтових вод. Перепад висот по ділянці становить 28 метрів, що створює тальвег і підтоплення ділянки. Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, наявних планових та картографічних матеріалів, враховуючи рішення діючого генерального плану села Малашівці, а також планувальні рішення, прийняті в даному проекті, передбачено влаштування комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території. До таких заходів належать заходи загального характеру. Заходи загального характеру передбачають проведення раціонального вертикального планування усієї проектної території та забезпечення відведення дощових та талих вод з території ділянки в напрямку річки Серет. 6.1. Вертикальне планування території Вертикальне планування території виконано з урахуванням наступних вимог: максимального збереження рельєфу; максимального збереження грунтів; відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозій грунтів; мінімального обсягу земляних робіт; мінімального дисбалансу земляних мас. Вертикальне планування виконується методом проектних відміток. На схемі наведені елементи вертикального планування – висотні відмітки в м, повздовжні ухили в %о та віддалі між характерними точками, проектні відмітки осей проїжджих частин у місцях перетинання вулиць та проїздів, переломів, повздовжнього профілю. Мінімальні повздовжні ухили проектованої ділянки – проїзди, тротуари, доріжки, майданчики прийняті 0.005%о, а максимальні 0.012%о. Організація відведення дощових і талих вод здійснюється по існуючих проходах і проїздах на рельєф, з послідуючим дренуванням в грунт з майбутнім будівництвом дощових систем та очисних споруд, які передбачені генпланом забудови села Малашівці. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних і інженерних заходів, до яких відносяться заходи що покращують стан повітряного басейну - озеленення доріг та санітарно-захисних зон; - озеленення території, що проектується. Заходи, що забезпечують захист від електричних полів – встановити охоронні зони ліній електропередач. У випадку виявлення при проведенні робіт археологічних об’єктів необхідно зупинити роботи та повідомити про це органи охорони пам’ятників. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 8. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ Основні завдання захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій забезпечуються виконанням заходів єдиної системи цивільного захисту. Ділянка, що проектується не знаходиться в зоні можливого затоплення. Високу ефективність у справі захисту населення і територій забезпечує проведення інженерно-технічних заходів, які передбачають будівництво та експлуатацію відповідних захисних споруд для захисту від несприятливих і небезпечних явищ і процесів природного та техногенного характеру. Для укриття населення під час надзвичайних ситуацій передбачити спеціальні сховища в підвальних приміщеннях новобудов. На випадок аварії в водопровідній м мережі для забезпечення питного водою в укриттях передбачаються місця для розташування переносних баків питної води з розрахунку 2.0л за добу на 1 людину. В період повсякденної готовності ЦО необхідно: максимально забезпечити роботу мереж водопостачання, передбачити пункти роздачі води, пожежогасіння з пожрезервуарів герметизацію гирла свердловин, обладнання резервуара водонапірної вежі спрощеними фільтропоглиначами. При проектуванні громадських будівель необхідно розробити окремим розділом інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) відповідно до вихідних даних наданих МНС України, або відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 9. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ На першу чергу проектом Детального плану пропонується інженерна підготовка території. Потім передбачається будівництво доріг, об’єктів інженерного життєзабезпечення території та прокладання інженерних комунікацій, з подальшим будівництвом житлово-громадських будівель та споруд. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | 10. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Показники Одиниця виміру Розрахунковий строк (01.01.2041) 1 Населення в межах ДПТ осіб 236 2 Територія, усього га 35.896 Одноквартирна (садибна) забудова га 11.8 Резерв житлово-громадської забудови га 10.06 Землі громадської забудови га 0.189 Землі під заклади освіти га 0.85 Вулично-дорожня мережа га 7.86 Зелені насадження га 1.82 3 Житловий фонд (весь одноквартирний садибний) тис.м2 11.8 кількість будинків 118 Середня житлова забезпеченість населення загальною площею м2 на людину 50 4 Об’єкти громадського обслуговування: Заклади дошкільної освіти, всього місць 20 Заклади загальної середньої освіти, всього місць 20 Аптека працюючих Магазини продовольчо-промислові працюючих 16 5 Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту Загальна довжина вулиць, в т.ч. км 5.239 житлових км 5.239 кількість місць зберігання легкових автомобілів машино-місць в дворах житлових будинків Відкриті автостоянки в зонах громадської забудови машино-місць 15 6 Інженерне обладнання: Водопостачання Сумарний відпуск води: тис.м3/добу 0.052 Потужність головних споруд водопроводу тис.м3/добу 0.052 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |

|  |  | Показники Одиниця виміру Розрахунковий строк (01.01.2041) Каналізація Загальне надходження стічних вод тис.м3/добу 0.052 Сумарна потужність очисних споруд тис.м3/добу 0.052 Електропостачання Сумарне споживання електроенергії млн. кВт х год./рік 0.224 Газопостачання Споживання газу, усього млн.м3/рік 0.325 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т 1564-21 ПЗ | Арк |
|  |  | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |