ТОВ “ПРОМБУДПРОЕКТ”

_______________________________________________________________________

46002, м.Тернопіль, вул.У.Самчука,3а, Тел./факс: (0352) 25-47-43

М.ТЕРНОПІЛЬ

Детальний план території, обмеженої вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова, вул. М.Грушевського, межі парку ім. Т.Шевченка та набережної Тернопільського ставу (мікрорайон «Історичний центр» житлового  району «Центральний»).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Громадянин Ярослав Бабій

Договір:      Т 1476-20

Директор                                                          В.В.Кузик

Головний архітектор проекту                      В.М.Ізбянський

Головний архітектор проекту                      Гунька О.М.

м.Тернопіль-2021р.

Містобудівна документація «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова, вул. М.Грушевського, межі парку ім. Т.Шевченка та набережної Тернопільського ставу (мікрорайон «Історичний центр» житлового  району «Центральний») розроблена авторським колективом ТОВ «Промбудпроект» в складі:

Архітектурно-планувальна частина

| Головний архітектор проекту |  | В.Ізбянський |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту |  | О.Гунька |
| Ведучий архітектор |  | Є.Ваврін |

Природні умови та охорона навколишнього середовища

| Головний фахівець |  | І.Ясінська |
| --- | --- | --- |

Водопостачання, каналізація, санітарне очищення

| Ведучий інженер |  | Д.Чорній |
| --- | --- | --- |

Теплопостачанн та газопостачання

| Інженер |  | Г.Дзюба |
| --- | --- | --- |

Електропостачання

| Ведучий інженер |  | В.Свистун |
| --- | --- | --- |

Розділ «Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок», «Поперечні профілі вулиць» виконував Є.Ваврін

Координаційно-адміністративну допомогу провадив начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В.Й. Бесага.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| Загальні дані. | креслення |  |
| схема розташування території у плвнувальній структурі міста. | креслення |  |
| Опорний план. Схема планувальних обмежень. | креслення |  |
| Проектний план. | креслення |  |
| Схема зонування території. | креслення |  |
| План червоних ліній. | креслення |  |
| Схема організації руху транспорту та пішоходів. | креслення |  |
| Схема інженерних мереж, споруд і використанняч підземного простору. | креслення |  |
| Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). | креслення |  |
| ІІ. Текстові матеріали |
| Пояснювальна записка | книга |  |
| Розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | брошура |  |
| ІІІ. Інші матеріали |
| 1. Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах | оптичний диск |  |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

2. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ…………………………………………………

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

4.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛДЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ……….

4.2. ПРОЕКТНІ ОБ'ЄКТИ………………………………………………………………………

5. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ

6. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК

8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

8.1. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ………………………………………………………………….

9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

9.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ……………………………………………...

9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ………………………………………………………………………

9.3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ………………………………………………………………...

9.4.ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ…………………………………………………………………….

9.5. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ……………………………………………………………….

10. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ…………………………………………..

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ……………………………………………………………………………………………..

12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ………………………………….

13. ВИХІДНІ ДАНІ………………………………………………………………………………..

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. Руська, вул Кардинала Сліпого, вул Листопадова, вул Грушевського, межі парку ім Т.Шевченка та набережної Тернопільського ставу (мікрорайону «Історичний центр»,	 житлового району «Центральний»)» виконана ТОВ "Промбудпроект", відповідно до договору від 12.2020 №1475-20, укладеного з громадянином Бабій Ярославом.

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення міської ради м. Тернополя від 16.05.2019 №480. Даним рішенням визначено Замовником розроблення детального плану території – Тернопільську міську раду з залученням фінансових джерел організацій, зацікавлених у розробленні містобудівної документації. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території є громадянин Бабій Яросдав Іванович, який доручив виконання  ТОВ "Промбудпроект".

Згідно Завдання на розроблення «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. Руська, вул Кардинала Сліпого, вул Листопадова, вул Грушевського, межі парку ім Т.Шевченка та набережної Тернопільського ставу (мікрорайону «Історичний центр», житлового району «Центральний»)» територія детального плану становить 22,2623 га.

Мета розроблення детального плану території:

- деталізація та уточнення у більшому масштабі положень проектних рішень «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернополь»;

- визначення планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування, надання пропозицій щодо подальшого використання території в межі розроблення;

- встановлення червоних ліній;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення потреб в підприємствах та установах обслуговування;

- визначення послідовності реконструкції існуючої забудови.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території; червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів; інженерна підготовка  та захист території; інженерне обладнання території.

У детальному плані виділені заходи реалізації на час від 3 до 7 років.

При розробленні проекту були враховані:

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.);

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.)

- «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація», м. Львів, 2012 р.);

- «План червоних ліній магістральних вулиць» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2013 р.)

- «План червоних ліній житлових вулиць м. Тернопіль» (ТК ТПВ «Тернопільархпроект», 2013 – 2014 рр.)

- «м. Тернопіль. Схема озеленення міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.)

Інша розроблена містобудівна документація, надана управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради:

- Реконструкція  будівлі кафе-бару "Назарія" під спортивно-оздоровчий комплекс за адресою місто Тернопіль, вул Замкова,6а (ТОВ "АКВАТЕР" 2018р., ФОП Р.Білик);

-  Будівництво будівлі кредитно-фінансової установи з надбудовою житлових квартир, влаштування паркінгу (із знесенням існуючих будівель) за адресою вул Замкова,2,6, місто Тернопіль (гр.Бабій Я.І., ТОВ "Пролмбудпроект" 2019р.)

- Торгово-офісний центр за адресою вул Січинського,10 місто Тернопіль 2012р. ТзОВ "Кродо".

- Реконструкція індивідуальних житлових будинків під індивідуальний житловий будинок місто Тернопіль, вул Над Ставом,1, вул Над Ставом,3, 2020р. (Жеграй О.І., Мачіпура К.В.)

- Будівництво індивідуального житлового будинку за адресою вул Над Ставом,4 місто Тернопіль (Плішка Н.М., 2020р.)

- Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) набережна водосховища Тернопільський став, парк ім.Т.Г.Шевченка (на ділянці довжиною 180м від границі 3-ї черги до надставної церкви, 2021р.)

- Прибудова тераси до ресторану в будівлі готелю "Тернопіль" вул Замкова,14 (Готель "Тернопіль", 2016р.)

Детальний план території розроблений відповідно до діючих Державних будівельних норм України: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а також інших нормативних документів.

Схеми проекту виконані на топографічній основі масштабу 1:2000 в УСК-2000, наданій управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради.

Вихідна інформація надана управлінням містобудування, архітектури та кадастру й іншими службами Тернопільської міської ради.

Креслення «Схема розташування території у планувальній структурі міста» виконана на топографічній основі масштабу 1:10000. Поперечні профілі вулиць (додаються в пояснювальну записку) виконані у масштабі 1:200.

У складі документації, за окремим завданням на розроблення виконані схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період.

# 1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Місце розташування та опис меж території проектування

Територія детального плану розташована в центральної частини міста Тернопіль на лівому березі Тернопільського ставу, охоплює площу 22,2623 га. Територія майже вся забудована.

Межа території: вул. Руська, вул Кардинала Сліпого, вул Листопадова, вул М.Грушевського, межі парку ім Т.Шевченка та набережна ставу (мікрорайону «Історичний центр», житлового району «Центральний»)

Територія проектування складається із шести кварталів. Незабудовані території в межі території проектування майже відсутні.

Об'єкти промисловості на території ДПТ відсутні.

Установи та організації громадського обслуговування населення (соціальна інфраструктура). На території проектування знаходиться значна кількість підприємства обслуговування (наведені в таблиці ).

Усі перелічені об’єкти залишаються на розрахунковий термін.

Таблиця 1. Об'єкти громадського обслуговування населення

(соціальної інфрастурктури).

| Назва | Адреса | Одиниця виміру | Місткість |
| --- | --- | --- | --- |
| Установи освіти Тернопільський національний медитчний університет ім.І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України. | Майдан Волі,1 | місце | 540 |
| Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж | вул. Руська,17 | місце | 800 |
| Установи охорони здоров'я спортивні фізкультурно-оздоровчі заклади. Тернопільський міський пологовий будинок №1. Тернопільський обласний перинатальний центр Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Медични й центр "NEO CLINIC" | вул. Замкова,10 вул. Замкова,10 Старий Ринок,1а | місце відвідувачів м2 | 160 450 754.4 |
| Підприємства торгівлі, заклади громадського харчування та побутового обслуговування Ресторан "Максим" Ресторан "Шинок" Готель "Тернопіль" з рестораном "Тернопіль" Магазин комп'ютерної техніки "NEOTEK" Авіакаси "Кий-АВІА" | вул.Замкова вул.Замкова | місце місце місце м2 м2 | 650 210 120 220 90 |

Таблиця 2. Інша громадська забудова.

| Номер за експлікацією | Установи та організації державного управління, культові споруди, фінансові та адміністративні будівлі, підприємства, офіси. |
| --- | --- |
| 1.1. | Тернопільський замок ХVІІ століття. |
| 1.2. | Тернопільсьва міська рада. |
| 1.3. | Храм воздвиження чесного хреста. |
| 1.4. | Головне управління статистики в Тернопільській області. |
| 1.5. | "Райффайзен банк". |
| 1.6. | Ощадбанк. |
| 1.8. | Головне управління пенсійного фонду у Тернопільській області. |
| 1.9. | Спілка споживчих товариств Тернопільської області. |
| 1.10. | Управління державної казначейської служби України в Тернопільскій області. |
| 2.6. | Медичний центр "NEO CLINIC". |
| 4.1. | Будівельна компанія "Креатор-Буд". |

Житлова забудова. У межах території розробки ДПТ складається із 31-го багатоквартирного житловоого будинку в яких розміщено біля 990 квартир і 5-ти індивідуальних садибних будинків.

Загальна площа житлового фонду становить біля 42.308 тис м2 із них всі будинки три, чотри, п'ять поверхів.

Кількість мешканців детального плану території біля 2126 осіб.

середня житлова забезпеченість 21.86 м2/люд.

Щільність населення 95 люд/га.

# 2. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

В межах території проектування існуючі планувальні обмеження представлені:

- охоронними зонами пам'яток архітектури та містобудування, які знаходяться на території ДПТ і відображені на "історико-архітектурному опорному плані, меж існуючих ареалів міста" і "Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування", які розроблені ДП "Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут "Укрзахід проектреставрація" (м.Львів) у 2012 році.

- охоронними зонами трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ радіусом 3 м, відповідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», п. 5.

- Санітарними розривами між житловими та громадськими будівлями згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"

- Санітарними розривами від об'єктів громадського призначення до трансформаторних пунктів 7 – 10 м, відповідно вимог п. 11.3.6 ДБН В.2.2-12:2019, таблиця 15.9; від окремо розташованих ГРП 10 м, відповідно вимог п. 8.5 ДБН Б.2.5-20:2018 «Газопостачання», таблиця 8.

Природоохоронні території представлені:

- прибережної захисною смугою та водоохоронною зоною р. Серет. Параметри прибережних захисних смуг та водоохоронних зон у межах міста визначені відповідно спеціально розробленого проекту – «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет» (ВАТ “ТернопільВОДПРОЕКТ”, 1998 р.), що затверджений Рішенням Тернопільської міської Ради від 25.03.2004 №4/10/134;

- існуючими об’єктами природно-заповідного фонду:

- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер Майдан Волі" площею 1.3968га між вулицями Замкова, вул Кардинала Сліпого.

Перспективною для заповідання є територія парку ім. Т. Шевченка, що примикає із північного заходу до території ДПТ, на базі якої передбачається створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Шевченка». Межі перспективного об’єкту ПЗФ відображені з урахуванням наявної документації із землеустрою щодо встановлення меж зелених насаджень загального користування, а саме Парку ім. Шевченка. Дані межі та площа перспективного об’єкту ПЗФ уточнюються на етапі створення об’єкту природно-заповідного фонду.

При прийнятті проектних рішень ДПТ враховуються існуючі та перспективні до заповідання території ПЗФ з метою їх подальшої охорони щодо функціонального використання земельних ділянок.

З метою збереження та відновлення природних екосистем для міста розроблена Схема екомережі м. Тернопіль, яка затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2011 №6/16/2.

Сполучена територія Галицького екокоридору потребує проведення докорінних заходів з відновлення рослинності прибудинкових територій, висадки лісосмуг, максимального створення зелених газонів тощо для відновлення певних міграційних потоків між ключовими територіями «Парк «Національного відродження» і «Загребелля», Серетським екокоридором.

Існуючі планувальні обмеження графічно відображаються на «Схемі існуючих планувальних обмежень» та враховуються при прийнятті рішень з архітектурно-планувальної організації території проектування.

Містобудівні обмеження забудови

Блакитні лінії (лінії обмеження висоти та силуету забудови) визначаються науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток».

У розробленому «Історико-архітектурному опорному плані м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація», м. Львів, 2012 р.) в межах охоронних зон, в яку потрапляє уся територія ДПТ, не визначені обмеження щодо висотності забудови. У зв’язку із цим, необхідно внести зміни до вищезазначеної науково-проектної документації щодо визначення обмежень щодо висотності забудови необхідно внести регламенти використання території в межах охоронних зон пам’яток, історичного ареалу та зон регулювання забудови.

Блакитна лінія складається історично і, по можливості, зберігається в процесі реконструкції охоронних територій міста.

Блакитні лінії визначаються для кварталів центральної частини міста регулюватимуть висоту та силует забудови.

Блакитні лінії зазначаються при виконанні розгорток фасадів вулиць, кварталів.

Зелені лінії обмеження розміщення об’єктів у межах озеленених територій загального користування будуть визначатися після виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення меж парків та зелених зон загального користування і віднесення цих ділянок до рекреаційних земель рішенням Тернопільської міської ради.

Зелені лінії визначені орієнтовно для зелених насаджень загального користування (парків, скверів), як існуючих, так і проектних.

Жовті лінії - лінії обмеження зон можливих завалів житлових громадських, промислових та інших будівель і споруд, розміщених уздовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яких проводиться евакуація населення категорованого міста в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

# 3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» місто Тернопіль віднесене до історичних населених місць.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року за №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», а також Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року за №909 (п. 2) визначена необхідність розроблення науково-проектної документації для визначення, використання і збереження історичного ареалу міст, селищ та сіл, занесених до списку історичних населених пунктів.

Згідно діючої нормативної документації розробляється два види науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів міста» і «Зони охорони пам’яток архітектури та містобудування» у масштабі розроблення генерального плану. Перелічена документація є окремими видами робіт та розробляється спеціалізованим інститутом.

У 2012 році ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (м. Львів) була розроблена науково-проектна документація «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя».

При розробленні ДПТ була врахована зазначена вище науково-проектна документація.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються науково-проектною документацією на основі історико-архітектурного опорного плану та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, тобто Міністерством культури та інформаційної політики України.

З огляду на це у науково-проектної документації «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя» визначено межі та режими використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування»: (розділі 4 пояснювальної записки).

Зони охорони пам’яток є складовою частиною охоронного зонування як містобудівного засобу збереження культурної спадщини. До охоронного зонування, крім зон охорони пам’яток, належать території пам’яток усіх видів, типів і категорій.

Зони охорони пам’яток забезпечують диференційоване збереження ролі пам’яток у довкіллі:

- охоронні зони – у найближчому, тісно пов’язаному з пам’ятками, міському і природному середовищі;

- зони регулювання забудови – у віддаленому міському середовищі;

- зони охорони ландшафту – у віддаленому природному середовищі.

Охоронні зони зберігають ансамблеві зв’язки пам’яток; зони регулювання забудови і охорони ландшафту – зберігають переважно візуальні і розпланувальні зв’язки пам’яток.

Провідну роль у збереженні нерухомої культурної спадщини населених місць відіграють охоронні зони пам’яток архітектури та містобудування з огляду на великі розміри цих зон і суттєві наслідки запроваджуваного на їх територіях режиму використання.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються науково-проектною документацією на основі історико-архітектурного опорного плану та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, тобто Міністерством культури та інформаційної політики України.

З огляду на це в науково-проектній документації визначено: основні принципи системи охоронного зонування території міста; межі територій та зон охорони пам’яток; режими використання територій та зон охорони пам’яток; межі та режими використання історичних ареалів.

Виходячи з класифікації території м. Тернопіль за ступенем історико-культурної цінності визначена така номенклатура територій і зон охорони пам’яток:

- межа територій пам’яток;

- зона регулювання забудови пам’яток архітектури;

- зона регулювання забудови;

- зона охоронюваного ландшафту;

- зона охорони археологічного культурного шару;

- межа історичного ареалу.

Територія пам’ятки – це земельна ділянка, на якій розташована пам’ятка і яка пов’язана з нею історично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об’єкта культурної спадщини.

Охоронна зона — територія, що виділяється для збереження і відтворення найближчого історичного середовища пам’ятки, головним чи суттєвим елементом якого є пам’ятка, та створення оптимальних умов її огляду. Охоронна зона також забезпечує належне функціонування пам’ятки, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів. В охоронній зоні нова забудова за висотою, розмірами в плані, масштабністю, архітектурними формами підпорядковується пам’яткам та їх історичному середовищу.

Зона охоронюваного ландшафту – природна чи близька до природної незабудована територія за межами охоронної зони, з якою пам’ятка складає єдине композиційно-пейзажне ціле. Вона виділена для збереження і реабілітації природних утворень, які є характерним історичним природним середовищем пам’ятки і відіграє важливу роль в образі населеного місця або окремого пейзажу, може використовуватися для рекреації з відповідним благоустроєм і для традиційної господарської діяльності, що не порушує ландшафт.

Зона охорони археологічного культурного шару призначена для забезпечення збереження і дослідження пам’яток археології. Це ділянки, що мають достатньо високий історико-культурний потенціал, археологічний культурний шар відповідного періоду, доведення якого потребує проведення шурфування або розкопок і де можлива наявність ще не відкритих археологічних об’єктів.

Режим використання територій в межах вищезазначених зон визначений в текстових матеріалах історико-архітектурного опорного плану. Зокрема:

- в охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи і впорядження, що порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища;

- у зоні регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові підприємства, транспортні, складські та інші споруди, що створюють значні вантажні потоки, забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечні об’єкти, а також об’єкти, що є дисгармонійними до середовища, яке охороняється;

- на всіх територіях зони охоронюваного ландшафту не дозволяється будь-яке будівництво, що негативно впливає на характер ландшафту. Передбачається збереження і регулювання рослинності, заходи щодо зміцнення берегових територій, збереження природного характеру берегової смуги, знесення дисгармонуючих будинків і споруд, що спотворюють історичний ландшафт. Проектування та будівництво нових житлових районів, промислових та інших об’єктів забороняється;

- у зоні охоронюваного ландшафту може зберігатися існуюча садибна малоповерхова забудова, що не порушує ландшафт; допускається будівництво садибних житлових будинків і господарських споруд, невеликих рекреаційних об'єктів для обслуговування населення і туристів за умови, що їх поверховість не буде перевищувати 1-го поверху (до 5 м від денної поверхні землі)

- будь-яким земляним та будівельним роботам, пов’язаним з риттям, запланованими на території археологічної охоронної зони, повинні передувати археологічні дослідження (розкопки), а самі роботи повинні здійснюватися під наглядом фахівця-археолога. У проектно-кошторисній документації на будівництво в обов’язковому порядку передбачаються кошти на проведення археологічних досліджень перед початком земляних робіт.

Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в охоронній зоні і зоні регулювання забудови можуть здійснюватися лише за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та погодженими відповідними органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування та архітектури.

Класифікація об’єктів міста за ступенем історико-культурної та природоохоронної цінності: пам’ятки архітектури національного значення, пам’ятки архітектури місцевого значення, пам’ятки архітектури та історії місцевого значення, пам’ятки археології місцевого значення, пам’ятки історії місцевого значення, пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення, меморіальні таблиці, ПЗФ – пам’ятки природи місцевого значення; щойно виявлені об’єкти культурної спадщини – об’єкти археології.

Згідно науково-проектної документації «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя», об’єкти, що репрезентують культурну спадщину міста Тернополя, в межі детального плану території, представлені пам’ятками архітектури та містобудування національного та місцевого значення, пам’ятками історії та монументального мистецтва, археології та природи місцевого значення.

Таблиця 5. Види та кількість об’єктів культурної спадщини

| Види об’єктів культурної спадщини | Кількість, одиниць |
| --- | --- |
|  | Всього по м. Тернопіль | В межі ДПТ |
| Пам’ятки архітектури національного значення | 5 | 2 |
| Пам’ятки архітектури місцевого значення | 190 | 9 |
| Пам’ятки архітектури та історії місцевого значення | 13 | - |
| Пам’яток історії місцевого значення | 50 | - |
| Пам’яток монументального мистецтва місцевого значення | 15 | 1 |
| Меморіальні таблиці | 2 | - |
| Археологічних пам’яток місцевого значення | 6 | - |
| Об’єктів природно-заповідного фонду: пам’ятки природи місцевого значення | 9 | 1 |
| Щойно виявлених об’єктів археології | 3 | - |

* Порівняльна таблиця за видами та кількістю об’єктів культурної спадщини зроблено згідно пояснювальної записки «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя»

При прийнятті проектних рішень детального плану території були враховані положення науково-проектної документації «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя» виконавець ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (м. Львів).

В графічних матеріалах історико-архітектурного опорного плану визначені об’єкти архітектури, що пропонуються для взяття на державний облік, цінна (значна) історична забудова та рядова історична забудова, але опис та режим використання даних об’єктів у пояснювальній записці не визначений.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини»:

- програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних

територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програми і проекти, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.):

- відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони погоджуються органом охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації;

- висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових робіт на пам’ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини, надаються органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

Більш детально збереження та охорона нерухомих пам'яток культурної спадщини прописано у зазначеній вище науково-проектній документації, виконаній спеціалізованим інститутом.

# 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

## 4.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Територія проектування, площею 22.2623 га, знаходиться у центральній частини міста Тернополя є частиною мікрорайону «Історичний центр» обмеженої вул. Руська, вул.Кардинала Сліпого, вул.Листопадова, вул.М.Грушевського, межі парку ім.Т.Шевченка та набережної Тернопільського ставу.

В основу архітектурно-планувальної організації даної території покладена ідея формування загальноміського центру як цілісної поліфункціональної просторової системи.

Мікрорайон «Історичний центр» поєднує в собі елементи історичного ядра (з пам’ятками архітектури національного, місцевого значення та ін.), зону адміністративних закладів (Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада), культурно-видовищні об’єкти (Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Шевченка), підприємства торгівлі, заклади громадського харчування та побутового обслуговування, фінансові установи, заклади освіти,  Тернопільський державний медичний університет ім.Я.Горбачевського, парк ім.Т.Шевченка, рекреаційні території "Майдан Волі", а також зони житлової забудови, об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури.

Аналіз існуючого планування та забудови території проектування показує, що в межах детального плану існують наступні проблеми:

- наявність громадської та житлової забудови яка потребує реконструкції;

- хаотична організація забудови житлових кварталів без врахування нормативних показників;

- недостатній рівень благоустрою внутрішньоквартальних територій житлових кварталів згідно сучасних вимог;

- недостатня кількість місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту;

З урахуванням вищезазначених чинників проектними рішеннями передбачається впорядкування функціонально-планувальної структури території проектування за рахунок комплексних заходів з реконструкції та впорядкування території проектування.

Детальним планом уточнені рішення містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.) щодо забудови в кварталах №1 та №11, а також визначено функціонального використання територій передбачених у проекті внесення змін, як території перспективної зміни цільового використання в кварталі №6.

В основі архітектурно-планувальної організації території центральної частини визначені наступні принципи:

- реконструкція історичного ядра із збереженням планувальної структури і характеру забудови, що сформувалася;

- створення комфортних умов проживання в житлових кварталах з забезпеченням нормативних площ озеленення згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», за рахунок озеленення і санації внутрішньо-квартальних територій;

- організація внутрішньо-квартального простору з розміщенням ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, майданчиків для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою, господарських цілей та для вигулу домашніх тварин (розрахунок виконаний у відповідності до таблиці 6.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»);

- в перших поверхах проектної житлової забудови передбачається розміщення об’єктів адміністративно-фінансового призначення, та будівництво обєктів спортивно-оздоровчого комплексу;

- диференціація руху транспорту і пішоходів з розвитком існуючих пішохідних зон, вільних від автомобільного транспорту;

- розміщення місць для постійного зберігання автотранспорту вирішуються за рахунок розміщення паркінгів в перших та підземних поверхах проектної житлової забудови;

- для тимчасового зберігання запроектовані наземні гостьові автостоянки.

Архітектурно-планувальна структура центральної частини міста Тернополя – регулярна. Забудова кварталів житлово-громадської забудови сформована периметрально.

Аналіз громадської, житлової забудови, розрахунки зелених насаджень загального користування та кількість машино-місць для зберігання індивідуального автотранспорту було виконано поквартально, за існуючим квартальним поділом.

Усього кварталів в межах території детального плану 6. Всі розрахунки виконувалися по кожному кварталу окремо.

Опис кварталів та їх площа в межах червоних ліній

| Номери кварталів | Межі кварталу | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | вул. Руська, вул.Старий Ринок, вул.Над Ставом. | 2.9217 |
| 2 | вул.Стаприй Ринок, вул.Руська, вул.Замкова. | 1.7895 |
| 3 | вул. Руська, вул.Замкова, вул.Кардинала Сліпого, Майдан Волі. | 2.1505 |
| 4 | Майдан Волі, вул.Замкова, вул.Кардина Сліпого | 1.3968 |
| 5 | Майдан Волі, вул Замкова. | 2.1936 |
| 6 | вул.Замкова, вул.М.Грушевського, Парк ім.Т.Шевченка, набережна Тернопільського ставу, вул Старий Ринок. | 11.8102 |

Житлова забудова

На території реконструкції передбачається розміщення вибіркової нової забудови. Враховуючи цінність земель центральної частини міста та брак вільних територій, основним типом нового житлового будівництва на проектній території буде багатоквартирна забудова з адміністративно-фінансовими установами та спортивно-оздоровчими комплексами.

Житлове багатоквартирне будівництво передбачається в основному на територіях реконструкції та зміни цільового використання. З точки зору найбільш ефективного використання міських земель для комерційних цілей в центральній частині міста Тернополя в шостому кварталі пропонується нова багатоквартирна житлова забудова до 10 поверхів з розміщенням в підземному просторі стоянок для автомобілів та адмін.фінансові приміщення на першому поверсі.

Під’їзди до житлових будинків забезпечуються під’їздами з проїзною частиною 4,5 м та тупиковими під’їздами з розворотними площадками 12 на 12 м.

В кварталі №1 мікрорайону «Історичний центр» проектом передбачена вибіркова малоповерхова та індивідуальна житлова забудова, а також в даному кварталі та інших кварталах надбудова мансардних поверхів над чотирьохповерховими багатоквартирними житловими будинками з організацією двохрівневих квартир та заміною конструкцій даху.

При реконструкції і капітальному ремонті житлового будинку, розташованому у щільній міській забудові, необхідно: провести аналіз його впливу на оточуючі будинки і споруди з метою забезпечення їх експлуатаційних якостей, міцності і стійкості; у випадках, передбачених ДБН В. 1.2-5, виконувати науково-технічний супровід. Відхилення від обов’язкових вимог чинних НД повинні бути погоджені у встановленому порядку з відповідними державними органами нагляду і контролю.

Житлові будинки після реконструкції або капітального ремонту повинні відповідати призначенню і основним вимогам до них. Основними вимогами, яким повинні відповідати такі будинки протягом усього періоду експлуатації, є забезпечення: міцності, стійкості і надійності будинку з урахуванням впливу різних факторів, характерних для конкретних районів і регіонів; необхідного рівня комфортності проживання, благоустрою і санітарного стану будинку і прибудинкових територій; нормативних показників теплозахисту і енергозбереження; пожежної безпеки; нормативного шумозахисту; нормативної інсоляції будинку та оточуючої забудови.

Основні техніко-економічні показники нового та реконструйованого будівництва:

- проектна чисельність населення - 539 осіб;

- загальна площа (нового будівництва) 13466 м2;, з них 5406 м2 вибіркове будівництво і 8060 м2 надбудови;

- загальна кількість нових квартир двохрівневих квартир і мансард - 173 одиниці, з них 49 у будинках нового вибіркового будівництва і 124 у надбудові; мансард та двохрівневих квартир.

- проектна щільність населення 35 осіб/га;

- середня житлова забезпеченість досягне (проектний стан) 26.8 м2;

Організація внутрішньоквартального простору з розміщення ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, майданчиків для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою та господарських цілей  виконана згідно розрахунку у відповідності до таблиці 6.42 ДБН Б.2.2-12:2019.

Громадська забудова представлена адміністративно-офісними, навчальними об’єктами, підприємствами торгівлі, харчування, побутового обслуговування населення, готелями, спортивно-розважальними та фінансовими установами.

Крім існуючого будівництва у кварталі №6 представлене нове будівництво спортивно-розважального комплексу і фінансово-кредитної установи з багатоквартирним житловим будинком.

В кварталі №3 будівництво торгового офісного центру ТзОВ "Кродо" та прибудова тераси до ресторану в будівлі готелю "Тернопіль".

Цікаві конструктивні рішення мансард дозволять оживити облік будинків і запропонувати різноманітний функціональний набір нежитлових та житлових приміщень.

Зміна цільового призначення та реконструкція значної та рядової історичної забудови повинно бути погоджене з органами охорони культурної спадщини.

В межі кварталів «Історичного центру» виділені території вільні від автомобільного транспорту, передбачених для пішохідного руху, що створює умови для безпечного пересування пішоходів по центральній частині міста, набережній Тернопільського ставу та алеями парку  ім.Т.Шевченка.

Зелені насадження

Зелені насадження загального користування в центральній частині міста є важливим елементом збагачення просторової композиції центру, що доповнює його загальну планувальну структуру та архітектурно-художню виразність.

Існуючі зелені насадження загального користування

| Назва | Адреса | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| Сквер Майдан Волі | Майдан Волі | 1.4 |
| Парк ім.Т.Шевченка | Обмежений вул М.Грушевського, набережною Тернопільського ставу, вул.Над Стиавом, вул.Замкова. |  |

Враховуючи значну щільність існуючої забудови центральної частини міста Тернополя для створення комфортних умов проживання, також передбачаються наступні заходи з озеленення: вертикальне озеленення, контейнерне озеленення та живоплоти.

В озелененні міста Тернополя і створенні художньо-декоративного оформлення засобами і прийомами садово-паркового мистецтва і ландшафтної архітектури велике значення має вертикальне озеленення. Одна з найбільш цінних якостей вертикального озеленення – це можливість ефективного поєднання живої природи з житловими та громадськими спорудами та один з найефектніших, доступних і виразних засобів їх декорування.

Основними функціями вертикального озеленення є декоративне оформлення об’єктів, маскування непривабливих споруд і об’єктів (старі засохлі дерева можна перетворити на справжнє чудо, наприклад, заплести їх розкішними плеткими трояндами), організація та ізоляція місць відпочинку, створення оптимальних мікрокліматичних умов (створення тіні, зменшення сонячної радіації, поглинання шуму та пилу, підвищення відносної вологості).

Залежно від призначення об’єкта, що озеленюється, буде переважати та чи інша функція вертикального озеленення, а саме:

- для житлових і громадських будівель – декоративне оформлення, підвищення їхнього художньо-естетичного вигляду, поліпшення мікрокліматичних умов усередині приміщення;

- для місць відпочинку – створення максимальної тіні та ізоляція;

- для господарсько-побутових та інженерних споруд – маскування;

- для малих архітектурних форм – декоративне оформлення.

Контейнерне озеленення надає широкі можливості для створення різноманітного оформлення як міського вуличного благоустрою, так і різних малих за площею територій у центрі міста. Композиції, створені з використанням стаціонарних та мобільних контейнерів, гармонійно виглядатимуть як на вулицях, в парках, так і в районах історичної забудови, і в сучасних мікрорайонах, створюючи неповторні барвисті каскади, гірки, фонтани, піраміди, тощо. У той же час використання їх у центральній частині міста Тернополя дозволить створити озеленення на територіях, де унеможливлюється висаджування дерев та кущів безпосередньо у ґрунт.

При оформленні громадських, торговельних і бізнесових будівель та центрів, терас ресторанів і кафе, виставкових павільйонів контейнерне озеленення в сучасних умовах стає найактуальнішим.

Живоплоти впливають на міський ландшафт, створюючи затишні гарні куточки, бо це найкраща заміна огорожі. З допомогою живоплотів можна виділити внутрішню cтиліcтику, сховати непривабливі предмети, надати виразність клумбі і доріжкам, розділити простір на зони. Вони призначені для захисту від вітру або пекучого сонця, пилу, газу, міського шуму, маскування фасадів будинків або господарських споруд. Це чудовий декоративний елемент озеленення, який є невід’ємним елементом як міського, так і заміського озеленення. Створюють живоплоти з листяних і хвойних дерев, кущів та ліан.

## 4.2. ПРОЕКТНІ ОБ’ЄКТИ

Детальним планом території центру міста намічене розміщення наступних об’єктів:

Нові об’єкти громадської забудови

| Номери кварталів | Загальна площа, м2 | Призначення, місць |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7063.18 | Спортивно-оздоровчий комплекс |
| 6 | 424.6 | Адміністративно-фінансова установа (вбудована) |
| 3 | 650 | Торгово-офісний центр |
| 6 | 121 | Прибукдова тераси до ресторану в будівлі готелю. |
| 6 | - | Система аерації Тернопільського ставу довжиною 180 метрів. |

Нові об'єкти житлової забудови

| Номери кварталів | Загальна площа, м2 | Призначення, місць |
| --- | --- | --- |
| 6 | 4554.54 | Багатоквартирний житловий будинок |
| 1 | 1536 | Індивідальна житлова забудова. |
| 1 | 2080 | Надбудова мансардних поверхів. |
| 2 | 3660 | Надбудова мансардних поверхів. |
| 6 | 330 | Надбудова мансардних поверхів. |
| 5 | 1990 | Надбудова мансардних поверхів. |

5. Житловий фонд на розселення.

Згідно Генерального плану і плану зонування м.Тернополя для визначення містобудівних умов і обмежень було уточнено функціональне використання територіїх в межах детального плану та виконана "Схема функціонального зонування", яка уточнює положення містобудівної документації "Внесення  дострокових змін до плану зонування території м.Тернопіль".

Житлова забудова в межах детального плану поділяється на зони:

Ж-3 - Зона багатоквартирної житлової забудови до 4-х поверхів.

Ж-4 - Зона багатоквартирної житлової забудови від 5 до 9 поверхів.

Ж-5 - Зона багатоквартирної житлової забудови від 9 до 16 поверхів.

Ж-1 - Зона садибної житлової забудови до 4-х поверхів.

багатоквартирна існуюча житлова забудова Ж-3 чотирьохповерхова з шатровими дахами розміщена в житловому кварталі №1 вздовж вул. Руська та Старий Ринок. В дану забудову входять чотирьохповерхові житлові будинки з шатровими дахами, які пропонується переобладнати під мансардні двохрівневі квартири з виходом із четвертого поверху, загальною площею - 2080м2. В даному кварталі розміщено дві ділянки індивідуальної житлової забудови Ж-1 загальною площею - 1536 м2 мансарди з квартирами двохрівневого характеру.

В кварталі №2 вздовж вул.Руської та Замкової розміщені чотирьохповерхові багатоквартирні житлові будинки з шатровим дахом в об'ємі якого пропонується влаштування мансардних приміщень із заміною конструкцій та покриття даху згідно містобудівних вимог. Площа надбудови мансард становить - 3660 м2.

Також пропонується надбудова поверху з мансардою над триповерховим  житловим будинком по вул.Замкова в кварталі №6 загальною площею 330м2. Надбудова мансардних приміщень в об'ємі горища із заміною конструкцій даху пропонується в житловому кварталі №5 загальною площею 1990 м2.

перспективна житлова забудова передбачається по вул.Замкова із заміною зони П-Г-2 на зону Ж-5 (багатоквартирна житлова забудова на 10 поверхів з вбудованими адміністративно-фінансовими приміщеннями та підземним паркінгом. Загальна площа забудови становить 4554 м2. Кількість квартир 47, площа вбудованих нежитлових приміщень 423 м2. Кількість машиномісць 42 шт.

6. Система обслуговування населення

Розрахунок потреби в закладах і в підприємствах обслуговування для території ДПТ обмеженої вул. Руська, Кардинала Сліпого, Листопадова, Грушевського, межі парку Т.Шевченка та набережної Тернопільського ставу.

| № п/п | Установи і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1000 чоловік | Розрахункова потреба | Наявних для подальшої експлуатації закладів | Нове будівництво на території м/р "Північний" | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Установи | освіти |  |  |  |
| 1 | Дитячі дошкільні установи | місць | 80% дітей дошк.віку, враховуючи демогр. структуру | 2665х0.033х0.8= =70.36≈70 чол |  | 70 |  |
| 2 | Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів | місце | 100 дітей до 16 років, враховуючи демогр. структуру | 2655х0.144= =384 чол. |  | 384 |  |
| 3 | Міжшкільні центри комп'ютерного і виробничого навчання | місць | 8% від загальної кількості школярів | 384х0.08= =31 чол. |  | 31 | При новій ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 4 | Позашкільні заклади | місць | 15.3% школярі в 4-8 класів | 175х0.153= =27 чол. |  | 27 | Приватні установи вбудовані у житл. будинки |

Установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Будинки інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60-ти років) | місце на 1 тис. чол. відповідної демографічної групи | 28 | 2665х0.25х0.028= =19 чол. |  | 19 | Розмістити в зоні впливу міста 127 місць |
| 6 | Будинки інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порущеннями (з 18 років) | місце на 1 тис. чол. відповідної демографічної групи | 28 | 2665х0.8х0.028= =60 чол. |  | 60 | Розмістити в зоні впливу міста 407 місць |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Сімейні дитячі будинки (від 4 до 17 років) | місце на 1 тис.чол. відповідної демогр. групи | 3 | 2665х0.15х0.003= =1чол. |  | 1 | Розмістити в зоні впливу міста 8 місця |
| 8 | Психоневрологічні інтернати (з 18 років) | місце на 1 тис.чол. відповідної демогр. групи | 3 | 2665х0.8х0.003= =7 чол. |  | 7 | За межами міста |
| 9 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветератів війни, праці і одиноких людей похилого віку (з 60 років) | місце на 1 тис.чол. відповідної демогр. групи | 6 | 2665х0.25х0.06= =40 чол. |  | 40 | На 1-х поверхах багатоквартирних житл. будинках |
| 10 | Спеціальні єжитлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхнії сімей. | чоловік | 0.5 | 2.66х0.5=1чол. |  | 1 | На 1-х поверхах багатоквартирних житл. будинках |
| 11 | Стаціонари усіх типів | ліжко | 14 | 2.66х14=37 чол. |  | 37 | В існуючих лікарнях міста |
| 12 | Амбулаторії сімейної медицини | закладів | 0.1 | 2.66х0.1=0 чол. |  | 0 | В запроектованих амбулаторіях |
| 13 | Аптеки | об'єкт | 0.104 | 2.66х0.104=0.3 чол |  | 1 | На 1-х поверхах багатоквартирних житл. будинків |
| 14 | Молочні кухні | порція за добу на 1 дитину (до 1 року) | 4 | 2665х0.004= =11 чол. |  | 11 | Вбудована в приміщення громадського харчування |
| 15 | Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10 тис.осіб | - |  | - | додатково в існуючих підстанціях |
| 16 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять в житловому районі | м2 загальної площі | 70 | 2.66х70=186м2 |  | 186 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків в проектованому спортивному комплексі |
| 17 | Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 80 | 2.66х80=213.0м2 |  | 213 | В спортивних спорудах громадських будинків |
| 18 | Басейн критий | м2 площі дзеркала води | 48 | 2.66х48=128м2 |  | 128 | В комплексах шкіл і дитячого садка |

Установи культури, мистецтв, культові споруди

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності | місць відвідування | 50м2 площі підлоги | 2.66х50= =122 місць |  | 133 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 20 | Танцювальні зали | місць | 6 | 2.66х6=16 місць |  | 16 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 21 | Клубні установи та центи дозвілля | місць відвідування | 45 | 2.66х45= =120 місць |  | 120 | В ТРК "Подоляни" |
| 22 | Кінотеатри та відеозали | місць | 25 | 2.66х0.25=67 |  | 67 | В ТРК "Подоляни" |
| 23 | Зал атракціонів та ігрових автоматів | місць |  | 2.66х3=8 |  | 8 | В ТРК "Подоляни" |
| 24 | Бібліотека | тис.од.збереж./ чит.місць | 3.5 3 | 64 55 | 0 | 64 55 | В центральних бібліотеках |
| 25 | Культові споруди | місць | 50 | 2.66х50=133 |  | 133 | В існуючих |

Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Магазини, всього | м2 торгової площі | 100 | 2.66х100=266м2 |  | 266 | В існуючих закладах торгово-розважальних центрах |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольчих товарів | м2 торгової площі | 70 | 2.66х70=186 |  | 186 | В існуючих закладах |
|  | промислових товарів | м2 торгової площі | 30 | 2.66х30=80 |  | 80 | В існуючих приміщеннях |
| 27 | Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | 2.66х40=106.4 |  | 107 | в існуючих закладах. |
| 28 | Підприємства громадського харчування (заклади ресторанного господарства) | місць | 40 | 2.66х40=106.5= =107 |  | 107 | В існуючих закладах |
| 29 | Магазини кулінарії | м2 торгової площі | 6 | 2.66х6=16 |  | 16 | В торгових і торгово-розважальних центрах |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 2 | 2.66х2=6 |  | 6 | В побутовому комбінаті |
| 31 | Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень | робочих місць | 4 | 2.66х4=11 |  | 11 | В побутовому комбінаті |
| 32 | Пральня самообслуговування | кг білизни за зміну | 10 | 2.66х10=27 |  | 27 | В побутовому комбінаті |
| 33 | Фабрика хімчистки | кг речей за зміну | 4 | 2.66х4=1 |  | 1 | В побутовому комбінаті |
| 34 | Бані і душові | помивочних місць | 5 | 2.66х5=13 |  | 13 | В банному комплексі |

Кредитно-фінансові установи та підприємства зв'язку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Відділення зв'язку | об'єкт |  | 2.66х0.39=10 |  | 10 | На 1 пов.ж/б |
| 36 | Відділення ощадного банку | операційне місце | 1 операц. місце на 2 тис.чол. | 2.66х2=5.3=6 |  | 6 | На 1 пов.ж/б в існуючих закладах. |
| 37 | Юридична консультація | об'єкт | 1 юрист-адвокат на 10 тис.чол. | 1 | 0 | 1 | На 1 пов.ж/б в існуючих закладах. |
| 38 | Нотаріальна контора | об'єкт | 1 нотаріус на 30 тис.чол. | 1 | 0 | 1 | На 1 пов.ж/б в існуючих закладах |

Установи житлово-комунального господарства

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Житлово-експлуатаційна організація | об'єкт | 1 об'єкт на житловий район | 1 | 0 | 1 | Існуючі |
| 40 | Пожежне депо | пожежна автомашина | 1 на 8 тис.чол. | 2 | 0 | 2 | В існуючому рятувальному загоні МНС |
| 41 | Готелі | місць | 4.8 | 2.66х4.8=13 |  | 13 | існуючі. |
| 42 | Громадські вбиральні | прилад | 1 | 2.66х1=3 |  | 3 | В складі громадських центрів |
| 43 | Кладовище традиційного поховання | га | 0.24 | 2.66х0.24=1 |  | 1 | В складі запланованого загальноміськ. кладовища на Львівському шоссе |

7. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ , ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК.

Вулична мережа

Вулична мережа детального плану території представлена магістральними вулицями загальноміського та районного  значення, а також житловими вулицями та провулками.

Характеристика вулиць в межі детального плану території

| №п/п | Назва вулиці | Ширина проїзжої частини,м | Ширина в червоних лініях*,м | Протяжність в межах ДПТ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замкова | 10.5 | 15.0 | 555.0 |
| 2 | Руська | 9.0-17.0 | 30.0 | 665.0 |
| 3 | Михайла Грушевського (ділянка) | 12.0 | 20.0 | 185.0 |
|  | Всього |  |  | 1.405 |
|  | Щільність, кн/км2 |  |  | 1.49 |

Житлові вулиці, провулки

| 4 | Йосипа Сліпого | 7.0 | 15.0 | 240.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Старий Ринок | 6.0 | 12.0 | 285.0 |
| 6 | Майдан Волі | 7.0 | 10.0-12.0 | 275.0 |
| 7 | Над Ставом | 6.0 | 9.0 | 280.0 |
| 8 | Листопадова | 9.0 | 15.0 | 225.0 |
|  | Всього |  |  | 2.710 |
|  | Щільність, км/км2 |  |  | 12.20 |
|  | Разом в межах ДПТ |  |  | 4.115 |

* - ширину в червоних лініях визначено відповідно розробленої та затвердженої документації «План червоних ліній магістральних вулиць м. Тернополя» (ДП «ДІПРОМІСТО» 2018 рік та «План червоних ліній житлових вулиць м. Тернополя» (ТК ТВП «ТЕРНОПІЛЬАРХПРОЕКТ» 2014 рік)

Пасажирський транспорт

Пасажирський транспорт в межах ДПТ представлений автобусними та тролейбусними маршрутами.

Тролейбусні маршрути:

- №2 - Трорлейбусна - Л.Українки;

- №5 - Київська - Л.Українки;

- №3 - Подоляни - Карпенка;

- №10 - Київська - Центр - пр.С.Бандери;

- №11 - Тролейбусна - Київська

Протяжність ліній руху тролейбуса в межах ДПТ становитьь 1.22 км., щільність - 5.50 км/км2.

Автобусні маршрути:

- №1 - вул. Винниченка - вул Слівенська;

- №9 - вул.Новий Світ - Автовокзал;

- №3 - Миру - Лікарня №2;

- №17 - Кутківці - Автовокзал;

- №23 - Пронятин - Автовокзал;

- №11 - Довженка - Психлікарня;

- №13 - Симоненка - Автовокзал;

- №15 - Золотогірська - пр.Ст.Бандери;

- №16 - Винниченка - Київська;

- №19 - Подоляни - Лучаківського;

- №27 - Симоненка - Психлікарня.

- №33 - Інт ернат - Збруч;

- №9 вул. Новий Свiт – вул. Миру – Автовокзал;

- №23 с. Пронятин – Автовокзал

- №31 Міська лікарня №3 - Містечко Шляховиків

- №35 вул. Винниченка - ТРЦ "Подоляни"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

- №3 вул. Миру - Міська лікарня №2

- №11 вул. Довженка - Обласна психоневрологічна лікарня

- №13 вул. Симоненка - Автовокзал - пр. Степана Бандери

- №15 вул. Симоненка - Автовокзал - пр. Степана Бандери

- №16 вул. Винниченка - вул. Київська

- №17 м/н Кутківці - Автовокзал

- №19 ТРЦ "Подоляни" - вул. Лучаківського

- №27 Обласна психоневрологічна лікарня - вул. Симоненка

- №33 Обласна психоневрологічна лікарня - вул. Симоненка

Протяжність ліній руху автобуса (включно з маршрутними таксі) в межах ДПТ становить 1.22 км, щільність – 5,50 км/км2.

У межі ДПТ розміщено 3 зупинки пасажирського транспорту, більшість з яких облаштовані та мають кишені для в’їзду-виїзду пасажирського транспорту.

Організація руху транспорту

Організація руху транспорту в межах ДПТ здійснюється світлофорним регулюванням та мережею вулиць одностороннього руху.

Світлофорне регулювання знаходиться на перетині вулиць:

- Руська - Замкова;

- Руська (напроти 6 школи);

- Руська – Танцорова (перед дамбою);

- М. Грушевського - Крушельницької (на вході в парк).

На сьогодні організація руху транспорту повністю справляється з існуючими транспортними потоками в межах ДПТ.

Організація руху пішоходів

Організація руху транспорту в межах ДПТ представлена пішохідними вулицями та місцями переходу через вулиці в одному рівні.

До пішохідних вулиць відносяться: Набережна Ставу, Майдан Волі, алеї парку Т.Шевченка.

Місця переходу через вулиці в одному рівні розміщено у кількості 16 одиниць. Це в основному перетин пішохідним рухом вулиць загальноміського та районного значення.

В місті розроблена та затверджена «Програма розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки», якою передбачено влаштування велосипедних маршрутів, які пройдуть в т.ч. в межі ДПТ.

На сьогодні велосипедні доріжки та велосмуги передбачені Програмою, організовані в парку ім.Т.Шевченка та вздовж набережної Тернопільського ставу.

Зберігання та технічне обслуговування автотранспорту

В межі детального плану на сьогодні організовані автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів (91 машино-місце). Крім того під прибудинковою територією нової багатоквартирної забудови організовані підземні гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів загальною кількістю 42 машино-місця.

Зберігання легкових автомобілів мешканців багатоквартирної забудови в основному здійснюється на прибудинкових територіях на відкритих автостоянках.

Поквартальна потреба в машино-місцях мешканців багатоквартирної та садибної забудови наведена нижче.

На сьогодні, враховуючи існуючу кількість машино-місць, потреба у місцях зберігання легкових автомобілів мешканців багатоквартирної забудови відповідно розрахунків становить 1217 машино-місць.

Для задоволення потреб мешканців багатоквартирної житлової забудови у місцях постійного зберігання легкових автомобілів, на перспективу необхідно передбачити влаштування багатоповерхових підземно-наземних гаражів вздовж залізниці та розглянути можливість використання підземного простору під вулицями та площами для організації автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

Потреба в машино-місцях мешканців багатоквартирної та садибної забудови

| Номер кварталу | Кількість мешканців, осіб | Необхідна кількість машино-місць, одиниць* |
| --- | --- | --- |
|  | Садибна | Багатоквартирна | Садибна | Багатоквартирна |
| 1 | 80 | 688 | 24пост./4тимч. | 359пост./44тимч. |
| 2 | - | 769 | - | 320пост./41тимч. |
| 3 | - | 78 | - | 39пост./5тимч. |
| 4 | - | - | - | - / - |
| 5 | - | 500 | - | 235пост./30тимч. |
| 6 |  | 550 |  | 84пот./32тимч. |
| Всього | 80 | 2665 | 24пост./4тимч. | 1037пост./152тимч. |

* - розрахунок кількості машино-місць виконаний згідно існуючого рівня автомобілізації легковими індивідуальними автомобілями, що на сьогодні становить 196 авто/1000 мешканців

Автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів біля об’єктів громадського обслуговування організовані не всюди. Автомобілі припарковані вздовж проїзної частини вулиць, що спричиняє незручності для проїзду автотранспорту.

Технічне обслуговування автомобілів здійснюється за межами ДПТ.

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Вулична мережа

На перспективу детальним планом території передбачено удосконалення існуючої вуличної мережі шляхом її капітального ремонту з заміною твердого покриття.

Будівництво нових вулиць в межах ДПТ не передбачено в зв’язку з тим, що мережа вулиць центральної частини міста вже історично сформована. В проекті передбачено лише влаштування нових внутришньоквартальних проїздів для обслуговування нової багатоквартирної та громадської забудови та їх зв'язок з існуючою мережею вулиць міста. Ширина внутришньоквартальних проїздів передбачена 4,5 м. з пішохідною і велосипедною доріжкою 3м.

Пасажирський транспорт

На перспективу, відповідно рішень «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста», нових автобусних те тролейбусних ліній в межах детального плану території не передбачено. Пішохідна доступність мешканців нової багатоквартирної забудови до автобусних зупинок відповідатиме нормативній п. 10.4.9 ДБН-Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Рішенням детального плану передбачено всі зупинки пасажирського транспорту обладнати кишенями для заїзду відповідно «Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту».

Організація руху транспорту

На перспективу в історично складеній забудові центру міста, організацію руху транспорту передбачено залишити такою, яка функціонує сьогодні. Світлофорне регулювання та мережу вулиць з одностороннім рухом передбачено залишити існуючою.

Організація руху пішоходів

Проектом, в межі детального плану території, для організації руху пішоходів змін не передбачається.

Ділянки вулиць пішохідного руху передбачено залишити по існуючий схемі.

# 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 8.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Територія ділянки ДПТ розташована в межах вулиць Руська, Кардинала Сліпого, Листопадова, М.Грушевського, межі парку ім.Т.Шевченка та набережної ставу загальною площею 22.26 га. Абсолютні відмітки поверхні у межі детального плану території складають 303,0 ÷ 309,0 м.

Місто Тернопіль знаходиться в межах зон з найбільшою вірогідністю розвитку ґрунтів І типу просідання. Ділянки розвитку ґрунтів І типу просідання графічно не виявлені, для детального визначення прояву цього фактору необхідне проведення ретельних вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і ґрунтових вод під кожну конкретні будівлю та споруду.

Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України місто розташоване в межах зони Подільсько-Буковинської карстової області, розвитку карсту та можливої його активізації під впливом будівництва великих народногосподарських об’єктів. На таких ділянках в разі будівельного освоєння необхідно проводити попередні ретельні інженерно-геологічні вишукування з метою виявлення можливих процесів карстоутворення та виконати заходів по їх упередженню.

На набережній до ставу ділянці спостерігається підвищене залягання рівня ґрунтових вод (до 2,5м від поверхні).

Також прибережна територія в період проходження високих повеней зазнає затоплення. Відповідно до гідрометричних спостережень орієнтовно визначені максимально можливі горизонти річки біля міста. Визначена відмітка для верхнього б’єфу – 306,0 мБС прийнята як вихідна при побудові лінії затоплення прибережної території в період проходження високих весняних повеней.

Внаслідок аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, існуючих планувальних обмежень, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає:захист від підтоплення, захист від затоплення, протиерозійні, протипросадні проти карстові заходи.

Проектні пропозиції

З метою створення сприятливих умов при освоєнні проектної території, пропонується проведення комплексу заходів з інженерної підготовки територій, які включають, як загальні заходи – вертикальне планування та організація поверхневого стоку, так і спеціальні заходи: проведення проти карстових заходів, протипросадних заходів, протиерозійних заходів, захист території від підтоплення та затоплення в процесі детального обстеження ділянки на якій планується будівництво.

## 8.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

За топографічних умов проектна територія поділяється на 2 водозбірні басейни. Формування поверхневого стоку відбувається за водозбірними басейнами у напрямку Тернопільського ставу.

У центральному районі міста основна частина дощових стоків відводяться загально сплавною каналізацію на міські очисні споруди. Окремі дощоприймальні колодязі збирають стоки у понижених місцях та місцях з зустрічними ухилами по вулицях М.Грушевського, Листопадова.

У межі проектної території дощова каналізація існує на ділянці по вул.Руська ізскидом в Тернопільський став та ділянка по вул.М.Грушевського із скидом в колектор по вул.Крушельницької.

Випуски дощових вод із колекторів по вулиці М.Грушевського та ділянки від вул.Замкової по вул.Руській до Тернопільського ставу (знаходиться за межею ДПТ) здійснюється у Тернопільський став та розташовані в межі об’єкту природно-заповідного фонду парк ім.Т.Шевченка.

Протяжність існуючих мереж дощової каналізації у межах проектної території становить близько 1 км.

Одна із основних проблем щодо відведення дощових вод полягає в тому, що випуски стоку із колекторів здійснюється нижче рівня води Тернопільського ставу. За умов великої водозбірної площі цього колектора, в період інтенсивних опадів, не забезпечується повне відведення дощових вод, відбувається зворотній підпір води із ставу. В наслідок чого вся центральна частина міста, площі та прилеглі вулиці затоплюються і підтоплюються.

Територія, що розглядається характеризується сформованою мережею вулиць з твердим покриттям загальноміського і районного значення. На розрахунковий строк вертикальне планування цих вулиць залишається без корінних змін.

Проектні пропозиції

На розрахунковий строк відведення дощових та талих вод передбачено здійснювати мережею існуючої та проектної дощової каналізації. Проекті мережі будуються вздовж вулиць з підключенням до існуючої мережі дощової каналізації.

Існуючий випуск дощових стоків у Тернопільський став в районі вулиці С. Наливайка  та Руська, який розташований в межах об’єкту природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Загребелля» демонтується. Поряд будується насосна станція, звідки дощові стічні води напірним колектором відводяться на південь до проектних очисних споруд, згідно з рішеннями чинної містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста».

На етап 3 – 5 років, з метою відключення існуючих дощових колекторів від мереж господарчо-побутової каналізації (колектори по вулицях по вулицях Листопадова, Майдан Волі, Замкова. та підключення їх до дощової мережі пропонується виконати будівництво гілок дощової каналізації по:

- вул. М.Грушевського до вул.Крушельницької;

- вул. Листопадова, Кардинала Сліпого до вул.Грушевського з підключенням до вул.Крушельницької.

Організація рельєфу існуючих вулиць з твердим покриттям залишається без змін. Вертикальне планування внутрішньо квартальної території здійснюється на стадії проект та виконується за умови забезпечення нормативного відведення дощових та талих вод, шляхом надання проектного ухилу поверхні у напрямку від будинків та споруд до твердого покриття проїздів та вулиць.

Детальним планом, у межі проектної території, передбачено: будівництво самопливних мереж дощової каналізації орієнтовною протяжністю до 1 км.

Заходи з будівництва мереж дощової каналізації поза межами проектної ділянки та будівництво очисних споруд дощової каналізації відносяться до загальноміських заходів, технічні показники та вартість будівництва визначається відповідно до розроблених проектів.

# 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

## 9.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ

Визначення напрямків розбудови системи інженерної інфраструктури території детального плану в частині водопостачання та каналізації для забезпечення надійного водопостачання і водовідведення найбільш економічними та енергоощадними засобами з мінімальним впливом на екологію довкілля здійснюється згідно із державними будівельними нормами, державними санітарними нормами та правилами, рішеннями попередньо розробленої та затвердженої містобудівної документації («Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади», ДІПРОМІСТО, м. Київ, 2019 р; «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернополя», ДІПРОМІСТО, м. Київ, 2017 р;), а також у відповідності до положень наступних програмних документів:

- Програма «Питна вода Тернополя на 2021-2024 роки» - рішення міської ради м. Тернополя від 18.02.2020 №8/2/12;

- «Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» - рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33;

- «Програма розвитку житлового-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» - рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/12;

- Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло –гарячого та водопостачання на 2021-2024 роки» - рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/12;

- Програма «Забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» - рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/10.

Водопостачання території детального планування в межах існуючої забудови та забудови, що проектується передбачається здійснювати з централізованої кільцевої мережі водопроводу, що належить на правах комунальної власності громаді міста Тернополя і перебуває на балансовому обліку комунального підприємства «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» Тернопільської міської ради.

Водоспоживання на даній території здійснюється наступними групами і категоріями:

- мешканці будинків існуючої та проектної житлової забудови;

- об’єкти соціальної інфраструктури,

- пожежегасіння (внутрішнє та зовнішнє);

- благоустрій території (поливання зелених насаджень, газонів, квітників; робота фонтанів, миття удосконалених покриттів вулиць та доріг).

Схема водопостачання міста Тернопіль передбачає подачу води всім групам споживачів централізованою, комунальною, об’єднаною господарчо-питною та протипожежною системою водопостачання, що за надійністю дії належить до І категорії. Джерелом водопостачання слугують поклади підземних вод верхньокрейдяного водоносного горизонту Волинсько-Подільського артезіанського басейну. Забір води та водопідготовка здійснюється на двох ділянках водопровідних споруд (ДВС) «Тернопільській водозабір» та «Верхньо-Івачівський водозабір». На ділянках розташовані дві групи артезіанських загальною кількістю 30 свердловин, дві системи знезараження та один комплекс очисних водопровідних споруд. Згідно з даними звітності КП «Тернопільводоканал» по формі № 11-НКРЕКП за 2020 рік, установлена загальна потужність водозаборів складає 114,60 тис. м3/добу (використання – 37%); комунального водопроводу 122,10 тис. м3/добу (використання – 34%). Середньодобовий обсяг забору води насосними станціями І-го підйому склав 41,86 тис. м3. Послугами централізованого водопостачання охоплено 94% водоспоживачів міста. Загальна протяжність мереж водопостачання міста Тернопіль складає 219,56 км. В тому числі водогонів 38,60 км. Ділянки водогонів частково проходять в межах території детального планування. Загальна протяжність міської вуличної водопровідної мережі 129,25 км; внутрішньоквартальної – 51,71 км. Частка ветхих та аварійних мереж міського водопроводу складає 61%.

Розрахункові витрати води для водопостачання всіх груп споживачів води території детального планування нового будівництва складають: - у воді питної якості на кінець реалізації проекту - 207.57 м3/ добу величина існуючого водоспоживання на ділянці ДПТ на даний час становить біля 604 м3/добу.

Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації для нового житлового будівництва

| Номери кварталів | Споживачі | Кількість споживачів | Питома середня за рік витрата води | Коеф.добової нерівномірності | Розрахункові витрати води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | розр.мтрок |  |  | розрахунковий | строк |
|  |  |  | осіб (за добу | л/добу | Кдоб.мах. | м3/добу |  |
| 1 | Надбудова |  | 80 |  |  | 24.0 |  |
| 2 | Надбудова |  | 145 |  |  | 43.5 |  |
| 5 | Надбудова |  | 80 |  |  | 24.0 |  |
| 6 | Надбудова |  | 15 | 250 | 1.2 | 4.5 |  |
| 6 | Багатоквартирний житловий будинок |  | 141 |  |  | 42.3 |  |
| 6 | Спортивно розважальний комплекс |  | 210 | 200 |  | 50.4 |  |
|  | Разом |  |  |  |  | 188.7 |  |
|  | Невраховані витрати |  |  | 10% водоспож. |  | 18.87 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати води на господарсько-питні потреби |  |  |  |  | 207.57 |  |

Примітка: На подальших стадіях проектування наведені показники підлягають уточненню (коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проекту законодавчих документів щодо нормативного водоспоживання.

Пожежогасіння території

Загальні витрати води для пожежогасіння міста Тернопіль визначаються як сумарні витрати на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння (відповідно до ДБН В.2.5-74:2013; ДБН В.2.5-64:2012; ДБН В.2.5-56). Розрахункова кількість одночасних пожеж в місті – 3 (з них на промислових підприємствах - 1). Обсяг води для пожежогасіння території детального планування визначено в 716 м3. Його складають наступні витрати:

- зовнішнє пожежогасіння з витратами 55 л/с, (час гасіння пожежі – 3 год.);

- внутрішнє з витратами 1 струмені по 2,5л/с, (час гасіння пожежі – 2 год.);

- автоматичне з витратами 28,8 л/с, (час гасіння пожежі – 1 год.).

Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 24 години. На період відновлення пожежного об’єму води обмеження у водопостачанні допускається не більше ніж на 30% від розрахункових витрат на господарсько-питне водопостачання на період до 3-х діб. Зберігання протипожежного запасу води планується здійснювати в резервуарах чистої води (РЧВ). Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, що встановлені на кільцевій та розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Пожежогасіння будівель забезпечено з двох гідрантів. Максимальна відстань від гідранту до будівлі яка ним обслуговується – 150 м. Основні місця установки пожежних гідрантів надані на кресленні «Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація». Для середмістя з урахуванням планувальних та технічних можливостей пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається.

Каналізація об’єктів території детального планування передбачається у відповідності до ДБН В.2.5-75:2013; ДБН В.2.5-64:2012; рішення міської ради від 27.02.2019 №211 «Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади), на основі раніше розробленого і затвердженого генерального плану, а також актуальної на даний час схеми каналізаційної мережі міста.

Самопливні та напірні трубопроводи каналізаційної мережі забезпечують безперебійне та надійне відведення стічних вод з території міста Тернопіль. Стічні води від житлової та громадської забудови території детального планування по вуличних самопливних колекторах орієнтовною загальною протяжністю 3210 м. надходять до приймального резервуару каналізаційної насосної станцій (КНС) №1, насосне обладнання якої двома напірними трубопроводами перекачує стоки в систему самопливних колекторів басейна каналізування КНС №9. З огляду на рельєф місцевості до даного басейну каналізування належать також самопливні каналізаційні трубопроводи, які відводять стоки від житлової та громадської забудови території. Насоси КНС №9 перекачують стічні води безпосередньо до ділянки каналізаційних очисних споруд (КОС). На ділянці КОС розташовано комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках та знезараженням. Після доочищення стічні води по щитовому випуску з шибером скидаються у р. Серет.

Загальна кількість стоків з ділянки ДПТ становить:

- існуюче будівництво - 604 м3/добу;

- проектне будівництво - 207 м3/добу.

## 9.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по кабельних лініях 10 кВ та 0,4 кВ через існуючі трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), які розташовані в межі детального плану території та поза неї.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження для багатоквартирної забудови підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії – кВт на одне житло (квартира) – згідно норм ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», як для будинків з газовими плитами. Навантаження установ торгівлі, культури, побутового обслуговування тощо, прийнято згідно питомих нормативів ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та аналізу значної кількості типових проектів.

Розділ проекту, розроблений з урахуванням ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»; Правил улаштування електроустановок.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий період. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження для індивідуальної садибної  забудови та підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії – кВт на одне житло (квартира, будинок) –  згідно норм ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», як для будинків з газовими та електроплитами плитами.

Навантаження установ громадського призначення прийнято згідно питомих нормативів ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та аналізу значної кількості типових проектів.

Підсумки розрахунків наведено в таблиці.

Більш детальний розрахунок навантажень уточнюється на наступних стадіях проектування.

Підрахунок електричних навантажень нового будівництва

| Найменування | Розрахунковий строк |
| --- | --- |
|  | Загальне навантаження | Комунально-побутові послуги |
|  | МВт | МВт |
| Житлове будівництво | 0.1854 | 0.1854 |
| Громадська забудова | 0.652 | — |
| Разом | 0.837 |  |

Підрахунок загального електричного навантаження нового житлового

будівництва, МВт

| Номери кварталів | Розрахунковий строк |
| --- | --- |
| 1 | 0.048 |
| 2 | 0.069 |
| 5 | 0.049 |
| 6 | 0.0194 |
| Разом | 0.1854 |

Джерелом електропостачання нових споживачів рекомендовано розглянути ПС 110/10 «Промислова», будівництво нових ТП для нової житлової забудови, будівництва громадської забудови. А також реконструкція існуючих ТП, від яких буде здійснюватись живлення об’єктів надбудов в межі детального плану території. Кількість РП, ТП, протяжність кабельних мереж 10кВ вирішується на подальших стадіях проектування при розробці відповідних проектів.

## 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

На теперішній час теплопостачання багатоквартирного житлового фонду в межі ДПТ здійснюється від мереж двох газових котелень КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради:

- котельня по вул. І. Франка, 16, встановленою потужністю 12,90 Гкал/год, приєднаною 10,168 Гкал/год, протяжність мереж 7,73 км;

- котельня по вул. Багата, 4, встановленою потужністю 12,90 Гкал/год, приєднаною 9,056 Гкал/год, протяжність мереж 5,55 км;

Теплопостачання нежитлових об’єктів здійснюється від власних теплоджерел та від котелень КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Теплопостачання індивідуальної (садибної) забудови здійснюється від індивідуального теплогенеруючого обладнання.

Даним проектом пропонується теплозабезпечення об’єктів від модульних (дахових або прибудованих) котелень від систем поквартирного опалення з вертикальним викидом газів.

Необхідні теплові потоки визначено згідно вимог ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та показників щодо житлового фонду, розселення населення, ємності підприємств обслуговування на розрахунковий строк

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту вирішується на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками і обґрунтуванням, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій по кожному об'єкту окремо.

## 9.4. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

На теперішній час газопостачання споживачів в межах ДПТ, здійснюється від існуючих ГРП (ШРП). Мережний газ надходить по газопроводах середнього та низького тиску.

Газопостачання передбачається для приготування їжі та потреб теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».

Приготування їжі закладах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Для потреб проектної забудови використовуються існуючі газові мережі з окремим підключенням нових споживачів. Загальні витрати газу нового будівництва 0.42 млн.м3/рік.

Місце врізання в існуючі газопроводи, траси проектних газопроводів визначається відповідними Технічними умовами та розрахунками на наступних стадіях проектування.

## 9.5. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Санітарне очищення території детального планування має розглядатись як складова частина загальної схеми санітарного очищення території Тернопільської міської територіальної громади та відповідати положенням Закону України «Про відходи»; «Програми поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 роки»; «Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 - 2023 роки», з урахуванням рішень прийнятих в попередньо розробленій містобудівній документації «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.).

Розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та сміття з ділянки детального планування визначено у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 і додатком «Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у Тернопільській міській територіальній громаді на 2019-2023 роки» до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 та наведено у таблиці .

Розрахунок обсягів утворення твердих побутових відходів на розрахунковий строк

| Об’єкти утворення твердих побутових відходів | Розрахун-кова одиниця | Річна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю, кг/м3 | Обсяги твердих побутових відходів, тис. т/рік тис. м3/рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На розрахун- ковий строк |
| Багатоквартирна забудова | мешканець | 300,6/1,7 | 0.69/39.1 |
| Великогабаритні відходи від багатоквартирної забудови | мешканець | 29,5/0,17 | 0.68/3.91 |
| Одноквартирна (садибна) забудова | мешканець | 187,2/1,17 | 0.07/0.47 |
| Адміністративні установи та організації (офіси) | працівник | 60,5/0,4 | 0.106/0.68 |
| Заклади харчування | відвідувач | 365/2,03 | 0.116/0.64 |
| Підприємства торгівлі | м2 торг. площі | 155,5/0,88 | 0.36/2.04 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг та площ: | м2 площі | 5,0/0,008 | 0.49/0.79 |
| Садові відходи від зелених насаджень | м2 площі | —/0,008 |  |
| Разом |  |  | 2.5/47.63 |

На кінець розрахункового строку проектний обсяг твердих побутових відходів з території детального планування складе 2.5 тис. т. (480 тис. м3).

Для території детального планування має бути застосована планово-регулярна система санітарного очищення з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) перевезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого перероблення/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської МТГ. Обсяг накопичених та вивезених відходів за 2020 рік в цілому по м. Тернопіль склав 521,5 тис. м3. Загальний обсяг схоронених на сміттєзвалищі відходів станом на 01.01.2021 – 16423,84 тис. м3, частка наповнення ділянок – 70%. Рішенням Тернопільської міської ради від 24.07.2019 №7/36/139 земельна ділянка комунальної власності загальною площею 17,5 га на який розташовано сміттєзвалище передано в довгострокову оренду ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» для будівництва сміттєпереробного об’єкту, а також впорядкування та утримання сміттєзвалища. На даний час на території сміттєзвалища встановлено сміттєсортувальну лінію потужністю 120-150 т/добу, проводяться роботи з ущільнення та рекультивації території, а також підготовчі роботи для запровадження збирання та використання біогазу. Спостереження за станом підземних вод здійснюється за допомогою контрольно-спостережних свердловин. Санітарно-захисна зона 500 метрів витримана.

На ділянці ДПТ послуги з вивезення побутових відходів надаються спеціалізованим підприємством, а саме - дочірнім підприємством фірми «Альтфатер Тернопіль». Підприємство має 14 сміттєвозів та 2 вантажних автомобіля. Амортизаційний знос техніки – 85%.

На даний час збирання побутових відходів з території детального планування здійснюється на прибудинкових майданчиках на яких розташовуються пересувні контейнери для змішаних відходів та сітчасті металеві ємності для збирання пластику. Місця розташування муніципальних майданчиків для збирання ТПВ надано на «Схема інженерних мереж, споруд водопостачання та каналізації». Контейнери для великогабаритних відходів на ділянці відсутні. Збирання відходів, які можуть бути використані для повторної переробки здійснюється приватними структурами. Рішенням міської ради «Про затвердження Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» від 24.07.2019 №7/36/12 передбачено механізм впровадження сортування побутових відходів. Зокрема, виконавці послуг з управління, утримання, обслуговування багатоквартирних будинків, ОСББ, ОСН, СК, а також надавачі послуг із вивезення побутових відходів зобов’язані переобладнати існуючі контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування ТПВ та укомплектувати їх контейнерами для роздільного збирання побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло, папір), яке має здійснюватись власниками відходів у відповідності до законодавства. Сортування та переробка сміття мають беззаперечні екологічні та економічні переваги, адже скорочується споживання сировини, ресурс якої є обмеженим, а також зменшується викид шкідливих речовин у навколишнє середовище. Переробка — важливий елемент економіки розвинених країн, оскільки вона дозволяє виробляти нові продукти, використовуючи набагато менше сировини та енергії.

Для території детального планування гостро стоїть необхідність запровадження нових інноваційних тенденцій сортування та збирання твердих побутових відходів. Проектом пропонується застосування системи підземного збирання ТПВ. Це безпечний та гігієнічний спосіб збирання та тимчасового зберігання відходів, який задовольняє підвищені санітарно-гігієнічні вимоги, дозволяє суттєво економити місце в умовах ущільненої забудови та не завдає шкоди архітектурній привабливості елегантного Тернопільського середмістя. Окрім цього, тимчасове зберігання сміття у підземних контейнерах є більш екологічним, оскільки ТПВ зберігаються на глибині, де низька температура ґрунту перешкоджає розвитку бактерій.

Пропонується розглянути застосування двох систем підземного збирання відходів: підземні контейнерні системи з зовнішнім підйомним пристроєм та систему підземних контейнерів з власним підйомним механізмом. Обидві запропоновані системи дають можливість запровадити дієву схему роздільного збирання відходів.

Конструкція контейнерів з зовнішнім підйомним пристроєм (див.рисунок) запобігає навмисному втручанню ззовні і розкиданню сміття, а відповідно, і забрудненню території довкола. Основна частина контейнеру, в якій накопичується сміття, знаходиться під землею. Кожен такий контейнер оснащується лазерним датчиком заповнення сміттям та GPRS- модемом для диспетчеризації логістики. Це дозволяє вчасно реагувати на наповненість контейнерів та оптимізувати логістику вивозу відходів. Контейнери обладнані системою пожежогасіння на випадок займання сміття. Завдяки своїм розмірам (1500х1500х2520м) і навантаженню, конструкція контейнеру сприяє пресуванню відходів, і таким чином збільшується об'єм збору сміття на встановленому майданчику. Залізобетонний приямок виготовляється з бетону класу С25/30 за міцністю на тиск, W6 – за водонепроникністю, F100 – за морозостійкістю (згідно ДСТУ Б В.2.6-156:2010, ДБН В.2.6-98:2009). Зверху залізобетонного приямку встановлюється платформа безпеки, що витримує навантаження до 150 кг (масу людини).

При підйомі контейнера платформа механічно закривається, що запобігає потраплянню у приямок людей, тварин та різноманітних предметів. При вертикальному встановленню контейнера зверху платформи спрацьовують запобіжники, і контейнер опускається на дно приямку. До недоліків даної системи підземних контейнерів необхідно віднести складність експлуатаційного обслуговування, наявність у обслуговуючої фірми спеціальної машини обладнаної маніпулятором, вимоги до відсутності підземних та надземних комунікацій на місці установки контейнерної системи, достатньо високу вартість.

Підземні контейнерні системи з зовнішнім підйомним пристроєм

Запропонована конструкція системи підземних контейнерів з власним підйомним механізмом  дозволяє використовувати стандартні контейнери обсягом 1,1 м3 та сміттєвози обладнанні ліфтами з заднім завантаженням. Дані підземні контейнерні системи відмінно вирішують проблеми нестачі вільного простору при проектуванні житлових та торговельних комплексів. Вони запобігають несанкціонованому доступу до ТПВ, як правило мають антивандальну конструкцію. Підземна контейнерна система складається з залізобетонного підземного бункеру в якому розміщується підіймальна платформа. На платформу встановлюється сміттєві контейнери. Електропостачання електроприводу підйомника передбачається від ВРУ освітлення вулиць. Відведення випадкових стоків з залізобетонного бункеру передбачається здійснювати в каналізаційну мережу. До недоліків даної системи необхідно віднести облаштування спеціального підземного боксу з бетону для встановлення у нього підйомного механізму майданчика, вимоги до відсутності підземних комунікацій на місці установки контейнерної системи, наявність можливості підключення зовнішнього джерела живлення.

Підземні контейнерні системи з власним підйомним механізмом.

У відповідності до вимог ДБН Б.2.2-5:2011 при розміщенні підземних контейнерних систем для збирання ТПВ необхідно передбачити можливість зручного проїзду для спецавтотранспорту та розворотних майданчиків. На підземних і наземних контейнерних майданчиках необхідно забезпечити для маломобільних груп містян безбар’єрний доступ хоча б до одного з контейнерів. Згідно з п.2.9 «Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць» місця розташування контейнерних майданчиків визначаються у складі проектів будівництва житлових та громадських споруд з дотриманням вимог п.2.8 та п.2.10 щодо нормативних відстаней від стін будівель. Враховуючи той факт, що територія детального планування - це район історичної забудови, що склалася, і дотримання зазначених вимог є неможливим, місця розташування майданчиків підземних контейнерних систем мають визначатись згідно з містобудівними та технічними умовами.

Першочергові заходи, щодо покращення санітарного очищення території детального планування .

- розроблення, затвердження та впровадження нової спеціалізованої схеми санітарного очищення м. Тернопіль;

- влаштування майданчиків з підземними контейнерними системами для збирання ТПВ, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання;

- влаштування в спеціально відведених місцях ділянок проектної багатоквартирної забудови майданчика з контейнером для великогабаритних відходів;

- оновлення парку спецавтотранспорту;

- розбудова мережі стаціонарних або мобільних пунктів прийому вторинної сировини з застосуванням прес-компакторів;

- встановлення автоматів для збирання пластикових та алюмінієвих пляшок в місцях тимчасового масового зосередження людей;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у містян навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення міста.

Розвиток та вдосконалення санітарного очищення території детального планування є складовою частиною загальноміської стратегії та заходів щодо поводження з ТПВ на розрахунковий строк:

- виконання проектно-будівельних робіт, щодо реконструкції та модернізації існуючого міського звалища твердих побутових відходів з забезпеченням лабораторного контролю навколишнього атмосферного повітря;

- планове продовження робіт з рекультивації відпрацьованих ділянок Малашівецького сміттєзвалища;

- впровадження і розвиток технології утилізації сміттєвої газової суміші: її переробки, збагачення та подальшого використання;

- налагодження безперебійної роботи введеної в експлуатацію сміттєсортувальної лінії;

- влаштування на території сміттєзвалища установки термічного утилізатору з системою очищення димових газів, для кремації загиблих тварин;

- моніторинг та рекультивація стихійних звалищ із застосуванням новітніх технологій (біоремедіації, тощо);

- проектування та будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів;

- впровадження і розвиток цифрових рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами, впровадження мобільних додатків та програмного забезпечення для організації системи обліку і аналітики.

# 10. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Благоустрій та озеленення територій виконаний у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» з урахуванням рішень «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» та «м. Тернопіль. Схема озеленення міста».

Детальним планом передбачено елементи благоустрою:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

- зелені насадження загального та обмеженого користування і спеціального призначення;

- споруди системи інженерного захисту території;

- визначенні площі дитячих, спортивних та інших майданчиків, розміщених на територіях загального користування та на покрівлях будівлі.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Назва | Одиниці виміру |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючих об'єктів | Проєктних об'єктів | Разом |
| 1 | Площа території в межах проектування | га | - | - | 22.2623 |
|  | в тому числі індивідуальної забудови до 4 пов. | га | - | 0.1536 | 0.1536 |
|  | в тому числі багатоквартирної житлової забудови до 4 пов. | га | 3.4827 | - | 3.4827 |
|  | в тому числі багатоквартирної житлової забудови до 9 пов. | га | 1.7006 | - | 1.7006 |
|  | в тому числі установ та підпритємств обслуговування | га | 1 5245 | 0.1596 | 1.6841 |
|  | в тому числі об'єктів торгівлі | га | 0.5482 | - | 0.5482 |
|  | в тому числі навчальних закладів | га | 1.1711 | - | 1.1711 |
|  | в тому числі культурних та спортивних об'єктів | га | 0.4351 | 0.2047 | 0.6398 |
|  | в тому числі оздоровчих закладів | га | 1.1796 | - | 1.1796 |
|  | в тому числі вулично-дорожної мережі | га | 2.6180 | - | 2.6180 |
|  | в тому числі зелених насаджень загального користування | га | 3.5941 | - | 3.5941 |
|  | в тому числі прибережно-захисних смуг | га | 4.1190 | - | 4.1190 |
|  | в тому числі терторії водойм | га | 1.2354 | - | 1.2354 |
|  | в тому числі об'єктів інженерної інфраструктури | га | 0.1361 | - | 0.1361 |
| 2 | Чисельність населення | ти.осіб | 2.126 | 0.539 | 2.665 |
| 3 | Щільність населення | люд/га | 95 | 35 | 120 |
| 4 | Кількість квартир | шт. | 990 | 173 | 1163 |
| 5 | Житловий фонд | тис.м2 | 42.308 | 13.466 | 55.774 |
| 6 | Середня житлова забезпеченість | м2/люд | 21.86 | 24.71 | 20.93 |
| 7 | Адміністратвині та фінансові установи | м2 | 17126.80 | 424.60 | 17551.40 |
| 8 | Навчальні заклади | місць | 1340 | - | 1340 |
| 9 | Медичні установи | м2 | 9851.50 | - | 9851.50 |
| 10 | Спортивні та оздоровчі споруди | м2 | 2895.80 | 6550.00 | 9445.80 |
| 11 | Підприємства торгівлі | м2/торг | 3875.90 | - | 3875.90 |
| 12 | Підприємства громадського харчування | м2 | 2511.00 | - | 2511.00 |
| 13 | Установи побутового обслуговування | м2 | 2538.90 | - | 2538.90 |
| 14 | Протяжність вулично-дорожної мережі | км | 2.020 | 0.199 | 2.219 |
| 15 | Щільність вулично-дорожної мережі | км/ м2 | 9.07 | - | 9.97 |
| 16 | Відкриті стоянки для легкових автомобілів | маш.-місць | 91 | 42 | 133 |
| 17 | Водоспоживання | тис.м3/д | 0.604 | 0.207 | 0.811 |
| 18 | Сумарний об'єм стоків | тис.м3/д | 0.604 | 0.207 | 0.811 |
| 19 | Витрати газу | млн.м3/д | 1.9 | 0.42 | 2.32 |
| 20 | Електроспоживання | кВт | 4185 | 837 | 5022 |
| 21 | Орієнтовна вартість | млн.грн |  |  |  |

ВИХІДНІ  ДАНІ