|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | номер об’єкту №1515 |
|  | арх. №92446 |
|  | прим. № |

с. ВЕРТЕЛКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Вертелка Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Керівник групи | Т. Любак |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |
| Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) |
| Головний інженер | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |
| Транспортна інфраструктура |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання,каналізація та санітарне очищення |
| Головний інженер | Е. Тимчук |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага та староста села О. Туткалюк.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192613 |
| План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192614 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192615 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192616 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192617 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192618 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192619 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192620 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192621 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027369 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка | книга | 92446 |
| Основні положення. | брошура | 92447 |
| Охорона навколишнього природнього середовища (в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | брошура | 92448 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92449 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027370 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| Графічні (креслення №1 - №10), текстові матеріали (№12-№14) у цифрових форматах | диск CD | 689 |
| Графічні (креслення №10, №11) та текстові матеріали розділів (№15, №16) у цифрових форматах | диск CD | 978 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА	6

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА	7

3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	9

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	13

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	14

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	14

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	15

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	16

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	18

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	20

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	21

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	27

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	29

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	31

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	46

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	50

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	51

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	54

V. ДОКУМЕНТИ	57

VІ. ДОДАТКИ	58

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Вертелка Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156, укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2019 р.).

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Вертелка, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України..

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА

Село Вертелка – населений пункт Тернопільської міської ради Тернопільської області Україні. Розташоване на лівому березі річки Серет, за 31 км від центру Тернопільської міської громади - м. Тернопіль по автомобільній дорозі.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Головна особливість економічно-географічного положення села – розташування на північному заході від міста Тернопіль, на березі Серету.

Село Вертелка відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, а та, в свою чергу є частиною Вінницької міжобласної системи розселення.

Чисельність населення села станом на 01.01.2021 становила 358 осіб. З них близько 178 осіб працездатного віку, або 50% від усього населення. Чисельність дітей дошкільного віку становить 15 осіб, шкільного віку – 29 осіб.

Площа території села становить 124 га.

Економічна діяльність. Переважна частина економічно активного населення села Вертелка (понад 80%) працює поза межами села.

У селі відсутні підприємства промисловості. На об’єктах виробничого сектору (мікропідприємствах) працює біля 20 мешканців села об’єкти сільського господарства. Це об’єкти сільського господарства, переробки та деревообробки (пилорама).

У невиробничому секторі (сфері обслуговування) працює біля 10 осіб..

Житловий фонд села складається із 112 садибних будинків загальною площею біля 6,4 тис. м2. Середній розмір садибних будинків складає біля 57 м2.

Середня житлова забезпеченість по селу становить 18 м2/особу.

На отримання земельних ділянок під нове житлове будівництво зареєстровано 43 заяви.

Соціальна інфраструктура.

У селі є заклади дошкільної та шкільної освіти, діяльність яких наразі призупинена. Діти дошкільного віку відвідують заклад дошкільної освіти, розташований у с. Чернихів. Діти шкільного віку відвідують заклад загальної середньої освіти, розташований у с. Кобзарівка. Підвезення до закладу загальної середньої освіти здійснюється шкільним автобусом.

Інші установи та організації громадського обслуговування населення:

- фельдшерсько-акушерський пункт;

- клуб (200 місць) із бібліотекою (4 тис. одиниць зберігання, 20 місць);

- 2 підприємства торгівлі (магазини змішаної групи товарів), загальною торговою площею 60 м2.

У селі є також футбольне поле (стадіон), дитячий майданчик.

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА

Територія села складається з декількох частин – безпосередньо село Вертелка, до складу якого входить розташований на схід від центру села хутір Дубина та територія хутору Заболото, що розташована на північ від с. Вертелка.

Існуюча забудова села – квартали різної конфігурації одноквартирної забудови садибного типу.

У структурі села можна виділити планувальні зони: сельбищна (житлово-громадська), виробнича, сільськогосподарського використання.

Сельбищна зона села сформована кварталами садибної забудови одноквартирними будинками з присадибними ділянками, які мають нерегулярне розташування вздовж вулиць Центральна, Кирилюка, Громіш, Дубина та Заболото

Забудова громадськими об’єктами розташована по вул. Центральна – будинок культури, заклад дошкільної освіти, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, церква.

Виробнича зона сформована з декількох підприємств. На півночі села, за існуючою межею, розташована територія господарського двору колишньої ферми, із сходу села, по вул. Громіш, розташована діюча пилорама з господарчим двором та на південному сході, на виїзді із хутора Дубина, розташований млин, що не працює.

Крім того, на північний схід і північний захід від села розташовані ставки, які використовуються для рибогосподарських потреб.

Зона сільськогосподарського використання представлена територіями для ведення особистого селянського господарства під городництво та садівництво.

Наведена вище коротка характеристика території села Вертелка вказує на її однорідність.

Серед чинників, які визначають особливості планувальної структури населеного пункту, слід відзначити наступні:

- нерівномірність забезпечення різних частин села закладами та установами обслуговування;

- не відповідність нормативним вимогам магістральної вулично-дорожньої мережі;

- житлова забудова не забезпечена у повній мірі інженерною та транспортною інфраструктурою;

- відсутність зелених насаджень загального користування.

## 3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Транспортні зв’язки села з м. Тернопіль, м. Львів та іншими населеними пунктами Тернопільської області і Тернопільського району виконуються автомобільним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з місцевих автодоріг, та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основний транспортний зв’язок с. Вертелка, з зовнішню мережею автодоріг, забезпечує районна автодорога місцевого значення С 201511 автодорога Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – автодорога Р-39 (ІV технічна категорія, покриття - чорне шосе), яка має вихід на автодорогу Р-39 Тернопіль – Броди. У південно-східній частині села проходить автодорога місцевого значення С200740 Вертелка – Дубина, яка має проїзну частину – 4,0 м. протяжність 1,2 км.

Технічні данні місцевих автодоріг приведені згідно Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Перевезення пасажирів с. Вертелка в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів.

Автобусні перевезення забезпечують приміські автобуси, які проходять по вул. Центральній і вул. Дубини.

Легковий транспорт

Частина пасажирських перевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 50 - 60 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС і СТО, які знаходяться в м. Тернополі і по а/д Р-39.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються на головних вулицях: Центральній (проїзна частина 5,0-6,0-7,0 м) і вул Дубини (проїзна частина -4,0 м).

Загальна протяжність головних вулиць орієнтовно становить 2,8 км.

Вулична мережа села потребує будівництва та реконструкції.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4 кВ та 10 кВ через 4 трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ ВАТ «Тернопільобленерго» та 1 абонентську. Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10 кВ «Мшанець» (1,8 МВА).

Газопостачання

На даний час централізоване газопостачання с. Вертелка здійснюється від газопроводів високого, середнього та низького тиску через 1 ГРП (ШРП). Проте, у зв’язку з відсутністю технічної потреби у високому тиску, газопровід високого тиску експлуатується з параметрами середнього тиску.

Природний газ в село надходить з ГРС «Мшанець».

За даними ПрАТ «Тернопільгаз» за 2020 рік було спожито природного газу 0,145 млн. м3/рік.

Теплопостачання

На теперішній час, теплопостачання житлової забудови села здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови здійснюється від власних автономних джерел.

У теплотехнічному обладнанні житлово-громадської забудови в якості палива використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання

Село Вертелка входить до складу Тернопільської МТГ, але існуючий сільський водопровід на даний час не має зв’язку із системою водопостачання м. Тернополя. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» виконувало аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

Водопостачання с. Вертелка здійснюється у декілька способів, а саме:

- з шахтних колодязів на території домогосподарств;

- з індивідуальних свердловин на території домогосподарств;

- з водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1 (ДВС №1) у складі: водозабірна свердловина глибиною 60 м, споруда заглибленої насосної станції І-го підйому, водонапірна башта Рожновського з висотою ствола 12 м та об’ємом баку 15 м3. Наразі дані водопровідні споруди знаходяться в оренді у приватного підприємці.

- сільський водопровід орієнтовною протяжністю 3,0 км. Мережа сільського водопроводи досить розгалужена. До централізованого водопроводу підключено 70 будинків із 112 будинків села.

Єдиною на даний час групою споживачів води у селі є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. Виробничі та сільськогосподарські об’єкти в межах села наразі відсутні. Забір води на ділянці водопровідних споруд №1 здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, в цілому відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Згідно з даними ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області на протязі 2017 – 2019 років здійснювався моніторинг стану питної води населеного пункту. Санітарно-хімічні та бактеріологічні дослідження води з сільського водогону виявляли періодичні відхилення від нормативного показника (загальні форми КУО/100 м3).

Насосна станція І-го підйому подає воду до водонапірної вежі, розподільча водопровідна мережа, яка примикає до башти доправляє воду споживачам. Ділянка водопровідних споруд не облаштована, не має огорожі та не освітлена.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання населеного пункту спричиняють такі фактори як:

- незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів;

- відсутність резервного джерела водопостачання;

- надмірна енергоємність насосного обладнання;

- відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водопостачання;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Каналізація

Проблема відведення, очищення та скиду стічних вод сільських населених пунктів Україні вирішується вкрай повільно не зважаючи на її надзвичайну актуальність. Це зумовлено тим, що доступність до централізованого водовідведення у невеликих населених пунктах є дуже низькою. За узагальненими даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2019 році» (Київ, 2020 р.) показник забезпечення послугами централізованого водовідведення сільських населених пунктів визначається у 1,8%.

Для сіл Тернопільської області цей показник склав 0,58%. Системою централізованої каналізації забезпечено 0,3% від загальної чисельності сільського населення Тернопільщини.

У Вертелці, за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Дані каналізаційні системи не обліковуються. Відсутня відповідна сервісна служба для належного обслуговування індивідуальних систем водовідведення. Індивідуальні власники самотужки їх облаштовують, обслуговують та експлуатують. В органах місцевого самоврядування практично відсутня інформація по приватних каналізаційних спорудах, об’ємах та складу стічних вод, місць скидів тощо. Спорожнення резервуарів здійснюється асенізаційним транспортом на відкриті ґрунтові поверхні, до поверхневого водного об’єкту, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби, що негативно впливає на стан екології навколишнього середовища. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Землі населеного пункту безпосередньо межують з територією Серетського гідрологічного заказника де під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота. Вдале розташування села Вертелка приваблює потенційних інвесторів щодо розвитку об’єктів відпочинку та дозвілля, а це робить влаштування каналізаційної мережі населеного пункту з очисткою та знезараженням зворотних вод критично необхідним.

Санітарне очищення

Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року», «Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021 - 2027 роки» (рішення Тернопільської облдержадміністрації від 03.02.2021 №58), «Програмою охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 - 2023 роки» (рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33), «Правилами благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» (рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/12) та ін.

Загальною схемою санітарного очищення міста Тернополя передбачено збирання та вивезення твердих побутових відходів до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. Тверді побутові відходи, які утворюються в населених пунктах Тернопільської МТГ, включно з с. Вертелка, також доправляються до Малашівського сміттєзвалища у відповідності до укладених договорів.

У Вертелці застосовується планово-регулярна система збирання побутових відходів, за якою зібрані у контейнери побутові відходи перевозяться на сміттєзвалище у відповідності до затвердженого графіка та маршруту. Контейнери об’ємом 1,1 м3 розташовуються в визначених місцях. Наразі в селі налічується сім контейнерних майданчиків. Місця їх розташування наведені на кресленні «Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація.» Вивезення твердих побутових відходів здійснюється підрядником ТОВ «КВАРТАЛ-Л» м. Тернопіль 1 раз на тиждень. Загальний обсяг ТПВ, що його було зібрано і доправлено до сміттєзвалища у 2020 році склав 408,0 м3 (69,0 т). Органічні відходи компостується на ділянках домогосподарств населеного пункту.

Рішенням Тернопільської міської ради від 24.07.2019 ділянка комунальної власності загальною площею 17,5 га на якій розташовано сміттєзвалище передано в довгострокову оренду ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» для будівництва сміттєпереробного об’єкту, а також впорядкування та утримання сміттєзвалища. На даний час на території сміттєзвалища встановлено сміттєсортувальну лінію потужністю 120 - 150 т ТПВ за добу, проводяться роботи з ущільнення та рекультивації території, а також підготовчі роботи для запровадження збору та використання біогазу. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою контрольно-спостережних свердловин. Санітарно-захисна зона 500 м витримана.

## 5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Село Вертелка розташоване на лівому березі річки Серет, в межах плато Волино-Подільської височини лісостепової області.

Рельєф — рівнинно-хвиляста поверхня, розчленована балками та ярами з урочищами пологих схилів долини р. Серет. Рельєф переважно горбистий, розчленований балками шириною 50 - 70 метрів. Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 312,0 - 340,0 метрів.

Четвертинні відклади представлені пісками, супісками, суглинками, глинами різного ступеню зволоження. Ґрунтові води на ділянках існуючої та проектної забудови залягають на глибині більше 2.,5 м від поверхні землі.

Гідрографічна мережа території належить до басейну річки Дністра. Головною річкою є р. Серет, що зрегульована водосховищами та великими ставками, відноситься до середніх річок; Серет перетинає територію за межею села з північного заходу на південь. В межі села, протяжністю біля 1,5 км, протікає р. Верховинка і впадає у водосховище.

Відповідно до «Схеми інженерно-геологічного районування України» територія села розташована в межах зони підвищеної природної складності будівельних умов освоєння. Ґрунти за просіданням відносяться до І типу із можливим проявом карстуючих порід. Підземні води по відношенню до бетону мають загально - кислотну агресивність. Підтоплення та заболоченість території має обмежене поширення в заплаві р. Серет і її приток-струмків. Орієнтовна площа заболоченостей в межі села складає 8,6 га. Гребля водосховища в межі села має протяжність 1,1 км.

В плані сейсмічної характеристики відповідно ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво в сейсмічних районах України”), територія села Вертелка відноситься до сейсмічної зони 6÷7 балів (Карти ОСР 2004 - "А; В; С").

Дощова каналізація

На території села Вертелка відсутня централізована система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицях та проїздах у напрямку понижень, тальвегів, струмка, заплави.

На зелених зонах присадибних ділянок відведення дощових і талих вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт.

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних вод, відсутність очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови, з обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річку.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів

Чисельність населення с.Вертелка, за даними сільської ради, на 01.01.2021 становила 358 осіб. Частка осіб працездатного віку становить близько 50%, Коефіцієнт сімейності становить 3,2 (кількість домогосподарств – біля 112). У структурі населення села частка чоловіків та жінок складає 48% та 52% відповідно.

Демографічний прогноз

Протягом останніх десяти років з 2011 населення с. Вертелка залишилося майже незмінним, що свідчить про стабілізацію демографічних процесів.. Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».

Прогноз населення с. Вертелка засновано на двох варіантах розвитку подій – оптимістичним та песимістичним. У разі розвитку соціально-економічної ситуації в Тернопільському регіоні, зростання населення с. Вертелка буде відбуватися як за рахунок природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів. Такий оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зростання чисельності населення села Вертелка на 8% до кінця розрахункового. При цьому верхній рівень прогнозу чисельності населення села складе до 400 осіб.

За песимістичним сценарієм, демографічні процеси матимуть негативний вплив на чисельність мешканців с. Вертелка, разом з тим близькість то обласного центру та входження села до Тернопільської міської територіальної громади матиме позитивний вплив на міграційні процеси. За таким прогнозом чисельність мешканців с. Вертелка залишиться незмінним до кінця розрахункового періоду та становитиме 370 осіб. Враховуючи наведені сценарії, а також складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані доцільно керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Вертелка приймалася обсягом 400 осіб. Також для розрахунку приймалася кількість родин с. Вертелка, які бажали отримати ділянки для індивідуального будівництва станом на 01.01.2021.

## 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На 01.01.2041 чисельність населення згідно з прогнозом у працездатному віці зросте майже на 12% та становитиме біля 200 осіб.

На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих за рахунок створення нових підприємств (у сфері обслуговування та туризму), а також відновлення об’єктів соціальної інфраструктури (заклад дошкільної освіти). Важливе значення для села матиме зайнятість населення Вертелка у центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.

У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці (запроектовані об’єкти):

- поле фотовольтажних батарей («Сонячна електростанція») на території площею 5,47 га (орієнтовно 5 працівників);

- склади (орієнтовно 3 працівники);

- АЗС та СТО (орієнтовно 3 працівники);

- пожежне депо (орієнтовно 4 працівники);

- реконструкція заклад дошкільної освіти та будівництво нового (орієнтовно 5 працівників);

- готельний комплексу «Глемпінг-парк» на 58 відпочивальників (орієнтовно 2 особи обслуговуючого персоналу);

- спортивна зона (футбольний стадіон та басейн відкритого типу) –  (орієнтовно 4 працівники);

- човникова станція (орієнтовно 2 працівники);

- база відпочинку на 98 місць (орієнтовно 3 особи обслуговуючого персоналу);

- рекреаційний комплекс (0,46 га) на 34 місця (орієнтовно 2 особи обслуговуючого персоналу);

- рекреаційна зони – 0,36 га. Місткість комплексу – 26 особи. Чисельність працюючих – 2 особи.

Таким чином, на розрахунковий строк буде створено додатково 8 робочих місць у виробничо-господарській сфері та 27 місць у сфері обслуговування

## 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Розміщення нового одноквартирного (садибного) будівництва передбачене на території біля 13,22 га. Площадка №1 призначатиметься для житлової забудови населення села (14 ділянок) та тимчасового населення (10 ділянок). Площадки №2 та №3, а також вибіркові по селу призначені для тимчасового населення села. Середній розмірі ділянки становить 0,15 га.

Таблиця 1. Площадки садибного будівництва на розрахунковий строк

| Перелік площадок | Територія (нетто) | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення (постійне та тимчасове) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| № 1 | 3,6 | 24 | 2,4 | 72 |
| для населення села | 2,1 | 14 | 1,4 | 42 |
| для тимчасового населення | 1,5 | 10 | 1,0 | 30 |
| №2 (для тимчасового населення) | 6,86 | 46 | 4,6 | 138 |
| №3 (для тимчасового населення) | 1,23 | 8 | 0,8 | 24 |
| Вибірково (для тимчасового населення) | 1,53 | 10 | 1,0 | 30 |
| ВСЬОГО | 13,22 | 88 | 8,8 | 264 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 8,8 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі):

- житлового фонду для мешканців села – 1,4 тис. м2 загальної площі;

- для тимчасового населення – 7,4 тис. м2 загальної площі

На позарозрахунковий строк, передбачений також резерв ділянок 9,91 га під одноквартирне (садибне) будівництво.

Житлова забезпеченість постійних мешканців села збільшиться 17,8 м2 до 19,5 м2 на 1 мешканця. Зростання цього показника дозволить підняти рівень комфорту проживання в селі і сприяти підвищенню рівня життя в цілому.

Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Вертелка на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Житловий фонд мешканців села |  |  |
| 1. Чисельність населення |  |  |
| існуюче | осіб | 358 |
| проектне | осіб | 400 |
| 2. Існуючий житловий фонд | тис. м2 | 6,4 |
|  | будинків (квартир) | 112 |
| 3. Нове будівництво | тис. м2 | 1,4 |
|  | будинків (квартир) | 14 |
| 4. Проектний житловий фонд | тис. м2 | 7,8 |
|  | будинків (квартир) | 126 |
| 5. Житлова забезпеченість: |  |  |
| існуюча | м2/людину | 17,8 |
| проектна | м2/людину | 19,5 |
| Житловий фонд тимчасового населення |  |  |
| 1. Нове будівництво: | тис. м2 | 7,4 |
|  | будинків (квартир) | 74 |
| 2. Чисельність тимчасового населення | осіб | 222 |

## 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Вертелка (400 осіб) виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Таблиця 3. Дані розрахунку потреби в об’єктах обслуговування с.Вертелка на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб | Потреба | Наявність придатних | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| Заклади дошкільні освіти | місце | 60% дітей віком 1-2 роки, 100% дітей віком 3-6 років | 12 | -- | 10 |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | 100% дітей віком 6-15 років і 80% дітей віком 16-18 років | 29 | -- | 29 |
| Заклади позашкільної освіти | місце | 15,3% | 5 | -- | 5 |
| 2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 200 | 200 | -- | 200 |
| Плавальні басейни | м2 дзеркала води | 45,0 | 18 | -- | 18 |
| ФАПи | об’єкт | 1 | 1 | 1 | -- |
| 3. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місце | 400 | 160 | 200 | -- |
| Бібліотеки | тисяч од. | 4,0 | 1,6 | 4 | -- |
|  | місць для читачів | 3 | 2 | 20 | -- |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| Магазини | м2 торгової площі | 64 | 25,6 | 60 | -- |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 25 | 10 | -- | 10 |
| Підприємства харчування | місце | 37 | 15 | -- | 15 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 3 | -- | 3 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 1 | -- | 1 |
| Відділення і філії банківських установ | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | 1 | -- | 1 |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| Готелі | місце | 4,8 | 2 | -- | 2 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 1 | -- | 1 |

Розвиток сфери обслуговування.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. У таблиці 3 наводиться розрахунок необхідної місткості закладів, установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

При цьому особливу увагу приділено «соціальним» закладам, що є на утриманні Тернопільської міської громади та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам дошкільної освіти, спортивним і фізкультурним установам, рекреаційному комплексу.

Заклади освіти. На даний час у селі відсутній заклад дошкільної освіти. Разом з тим, враховуючи кількість дітей дошкільного віку згідно демографічного прогнозу на розрахунковий строк пропонується створення за рахунок реконструкції приміщення не діючої школи та будівництва нового приміщення, закладу дошкільної освіти на 24 місця.

У селі відсутній заклад загальної середньої освіти. Враховуючи близькість до села ЗЗСО І - ІІІ ступенів с. Кобзарівка, підвіз до якої учнів здійснюється шкільним автобусом, проектом не передбачено будівництво або реконструкції у селі такого закладу

Заклади охорони здоров’я. У селі розташовано ФАП, який задовольняє мешканців у первинній медичній допомозі відповідно до нормативних потреб.

Фізкультурно-спортивні заклади. Спортивні заклади загального користування у селі представлені у вигляді відкритого спортивного майданчику. У селі відсутні басейни та спортивні зали. Генеральним планом передбачено будівництво нового спортивного комплексу, який включатиме відкритий плавальний басейн, спортивні майданчики та футбольний стадіон.

Заклади культури і мистецтва. Культурно-мистецькі послуги мешканцям села надає клуб на 200 місць та сільська бібліотека (4 томів книг та 20 читацьких місць). Всі показники повністю відповідають нормативним вимогам на розрахунковий строк.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування. Торгівельні підприємства села представлені двома магазинами продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 60 м2. Проектом зарезервовані території під розміщення підприємств торгівлі, харчування та інших закладів обслуговування населення.

## 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо. Згідно вимог будівельних норм передбачається розміщення 1 пожежного депо на 1 (один) основний пожежний автомобіль (автоцистерну або автонасос).

Пожежне депо пропонується розмістити по вул. Заболото (площа 0,48 га).

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт.

Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку громади.

## 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА СЕЛА

Генеральним планом передбачається: функціональне зонування території; диференціація вулично-дорожньої мережі за її призначенням; пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури; заходи з інженерної підготовки та благоустрою території; заходи з охорони довкілля; формування рекреаційної зони.

Розвиток населеного пункту передбачається за рахунок освоєння внутрішньосільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходяться у підпорядкуванні Тернопільської міської територіальної громади, їх впорядкування та раціонального використання

З метою раціонального використання територій села та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення проектом передбачається розвиток населеного пункту за рахунок включення біля 67,37 га земель сільськогосподарського призначення, резервного фонду і земель запасу в існуючу межу села, яка прийнята за АТУ Публічної кадастрової карти України та надана Замовником в електронному виді (лист від 18.08.2021 № 17964-Ю). Землі, що включаються не відносяться до особливо цінних земель.

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної (житлово-громадської); виробничої; сільськогосподарського використання; рекреаційної.

Сельбищна зона села формується з житлової забудови та територій установ та організацій громадського обслуговування.

Житлова забудова. Враховуючи середовище, що склалося історично, нова житлова забудова передбачається одноквартирною забудовою садибного типу.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, запроектовані території нової забудови можуть пропонуватися для цієї категорії населення.

Нове садибне житлове будівництво (середній розмір земельної ділянки 0,15 га) намічено розмістити на трьох проектних площадках площею 11,69 га:

І Центральна – вул. Проектна №2 і вул. Проектна №3 (площа 3,60 га);

ІІ Східна – між вулицями Дубина, Проектна №5 і Проектна №7 (площа 6,86 га);

ІІІ Північно-східна – вул. Дубина (площа 1,23 га).

Також передбачається вибіркове житлове будівництво по селу на загальній площі 1,53 га. Загальна площа одноквартирної садибної забудови становитиме 13,22 га.

Крім того, на південному сході і у центрі села запроектований резерв територій під садибну забудову (9,91 га).

В районах проектної житлової забудови передбачені громадські території для розміщення об’єктів первинного обслуговування.

Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 7,07 га.

Генеральним планом пропонується реорганізація приміщення по вул. Центральна (колишня початкова школа – 0,15 га) та будівництво в районі нової житлової забудови (на розі вул. Проектна №5 і вул. Проектна №6 – 0,16 га) закладів дошкільної освіти, організацію спортивної зони з футбольним полем та басейнами (біля 1,92 га), будівництво готельного комплексу «Глемпінг-парк» (0,78 га), виділення територій під заклади торгівлі та харчування тощо в районах нового будівництва.

Крім того, зарезервовані територій під заклад освіти (0,75 га): заклад загальної середньої освіти І ступеню – початкова школа (0,39 га), заклад дошкільної освіти (0,2 га) і заклад позашкільної освіти (0,16 га). Освоєння цих територій можливе після закриття існуючого кладовища і скорочення санітарно-захисної зони до 100 м.

Виробнича зона села формується у північній частині села на площі у 9,63 га. Тут пропонується розмістити підприємства транспортної інфраструктури (АЗС, СТО – 0,23 га), підприємства без екологічних наслідків (1,13 га), поля фотоелектричних панелей (5,47 га, згідно СПТ Тернопільської міської територіальної громади) та зміну напрямку виробництва на території господарського двору колишньої ферми (2,8 га). У зв’язку з цим генеральний план передбачає для містобудівних потреб включити в проектну межу села дані виробничо-складські території.

Крім того, пропонується декілька ділянок під комунально-складські території у центрі і на південному-сході села.

Для можливого розміщення виробничих об’єктів у селі зарезервовано біля 11,09 га території. Нормативні санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та виробничою зоною враховані; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля (креслення «План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень», «Схема проектних планувальних обмежень»).

Зона сільськогосподарського використання – це території для ведення особистого селянського господарства: городництво, садівництво, пасовища та сіножаті.

Рекреаційна зона с. Вертелка формується навколо існуючих ставків.

Згідно рішень «Схеми планування території Тернопільської області» с. Вертелка розташоване в Серетській рекреаційно-оздоровчій зоні, яка визначена на основі гідрографічної мережі області, з урахуванням ландшафтної структури території і наявності площі лісового фонду.

Проект пропонує біля ставка «Верхнє водосховище» організацію відпочинкової зони з розміщенням готельного комплексу «Глемпінг-парк» (0,78 га), рекреаційного закладу (І ділянка – 0,73 га) на 98 місць, човникову станцію з формуванням системи пірсів (згідно рішень схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади) та території екопарку (біля 6 га).

Готельний комплекс «Глемпінг-парк» – це відносно новий формат відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути поближче до природи, але з комфортом рівня готелю. Від ночівлі в наметі гемлінг відрізняє комфорт: м’які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати та туалети, навіть кондиціонер та кухня, не кажучи вже про набір зручних меблів для відпочинку. А ще глемпінг не має робити шкоди природі – це головна особливість. Саме тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище. Прикладами такого відпочинкового комплексу в Україні можна назвати «Шатро Stodola» (с. Долинівка Львівської області), «Шатро» (с. Уляники Київської області), «Mandra» у Затоці (Затока Одеської області), «Mandra» у Каневі (Канів Черкаської області), глемпінг на базі МС6 (Славсько Львівської області), Hygge Valley (c. Чорноморське Одеської області), готель «ШишкіNN» (с. Снов’янка Чернігівської області), Serfclub&bechotel (м. Бердянськ Запоріжської області), Gm Eco Bubble (с. Яблуниця івано-Франківської області), Edelweiss (с. Орявчик Львівської області) тощо (див. додатки).

Екопарк пропонується як пейзажно-прогулянкового територія, з формуванням маршрутів обладнаних дерев’яними містками з оглядовими вежами і майданчиками. Створення унікального парку сприятиме розвитку туристично-відпочинкового напрямку у даній місцевості.

Далі формування рекреаційної зони пропонується вздовж південних берегів північних ставків с. Вертелка. Тут пропонується створення спортивної зони (біля 2 га), розміщення рекреаційного закладу (ІІІ ділянка – 0,36 га) на  26 місць та формування територій зелених насаджень загального користування (лугопарк – 1,53 га і скверу (1,91 га), що з’єдную відпочинкову зону південного узбережжя ставків з північно-східною).

І завершення формування рекреаційної зони пропонується на північному сході с. Вертела з організацією громадських територій та розміщенням рекреаційного закладу (ІІ ділянка – (0,46 га) на 34  місця.

Загальна площа рекреаційних закладів складе 1,63 га.

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок

### 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Вертелка не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) на визначаються.

Генеральним планом в селі Вертелка пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п.6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 – сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова, тому блакитні лінії, лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування, розробкою спеціальної землевпорядної документації відповідною організацією, встановлення і винесення меж скверів та зелених зон загального користування в натуру.

### 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Вертелка не відносяться до історичних населених місць України і не потребує розробки історико-архітектурного опорного плану.

Відповідно даних управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації (лист від 20.09.2019 №01-1091/04-44) і Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади у селі Вертелка відсутні нерухомі об’єкти культурної спадщини, які перебувають на державному обліку, але існують щойно виявлені пам’ятки археології:

| Охоронний номер | Назва пам’ятки | Місцезнаходження | Датування (епоха) | Основні розміри об’єкту | Взяття під охорону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2381 | Стоянка Вертелка І | урочище Поле, в південно- східних околицях села, лівий берег Серету | Пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | 0,25 га | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 |
| 2380 | Поселення Вертелка III | урочище Церковне, в північній частині села, вздовж північного берега ставку | бронзовий вік (кінець 111-11 тис. до н. е.) | 0,80 га | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 |

Межі та режими використання зон охорони окремих пам’яток визначаються відповідною науковою документацією, розробленою спеціалізованою організацією із залученням сертифікованого спеціаліста та затверджуються відповідним органом охорони культурної спадщини. Така наукова документація по пам’яткам культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади не розроблялась.

У разі відсутності наукової документації щодо визначення зон охорони окремих пам’яток культурної спадщини, у відповідності до п. 3 розділу А «Тимчасової інструкції по організації охоронних зон та зон регулювання забудови для пам’ятників культури Української РСР», затвердженої Держбудом УРСР і Міністерством культури УРСР за погодженням з Українським товариством охорони пам’ятників історії та культури від 09.08.1968, розділу пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» та п. 5.4.5 ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 найменшим віддаленням границі охоронної зони від пам’ятки культурної спадщини слід вважати 50,0 метрів, для пам’яток археології та об’єктів археологічної спадщини – 50,0-500,0 метрів.

### 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень с. Вертелка формується з метою збереження навколишнього життєвого середовища, найкращої організації відпочинку постійного і тимчасового населення села і складається з внутрішньосільських озеленених територій:

- загального користування – екопарк, лугопарк і сквери;

- обмеженого користування – насадження установ та організацій громадського обслуговування та комунально-складських територій;

- спеціального призначення – захисні насадження вздовж автомобільних доріг та вулиць, санітарних зон підприємств, прибережних захисних смуг, насадження кладовища.

Інвентаризація зелених насаджень загального користування в селі останнім часом не проводилася. Згідно даних, що були надані Замовником, на обліку не має зелених насаджень загального користування.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 400 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,48 га (для постійних мешканців села).

Для тимчасового населення розрахунок розмірів озеленених територій взято згідно п. 8.5.4 ДБН Б.2.2-12:2019 розраховується 50 м2 на 1 організованого відпочивальника і 25 м2 на 1 неорганізованого відпочивальника. Згідно розрахунків ємність рекреаційних об’єктів становитиме біля 418 місць (відповідно 196 місць організовані відпочивальники і 222 місць неорганізовані відпочивальники). Тому необхідна площа озеленених територій для відпочивальників тимчасового населення становить 1,54 га (0,98 га і 0,56 га відповідно). Разом по с. Вертелка потрібно передбачити зелених насаджень загального користування на площі у 2,02 га.

Проект генерального плану передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових кварталах та створення озеленених території загального користування площею 11,58 га в кварталах проектної та існуючої житлової забудови:

- екопарк (між вулицями Заболото і Центральна) – 5,96 га;

- лугопарк (вул. Проектна №5)  – 1,53 га

- сквер біля північних ставків – 1,91 га;

- сквер біля готельного комплексу «Глемпінг-парк» – 0,57 га;

- сквер №1 по вул. Громіша – 0,66 га;

- сквер №1 по вул. Громіша – 0,52 га;

- сквер по вул. Заболото – 0,43 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

-	створення озеленених санітарно-захисних зон навколо виробничих підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів інженерної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування озеленення вулиць та крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів.

Таким чином, на розрахунковий строк площа озеленених територій села становитиме біля 27,14 га.

### 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села біля ділянок садибної забудови розташовано 1 діюче кладовище, яке використовуються під традиційні поховання загальною площею 1,0 га. Відсоток наповненості 65 %. Санітарно-захисна зона від діючого кладовища становить 300 м і накладається на існуючу садибну забудову.

Генеральним планом для оздоровлення довкілля пропонується існуюче кладовище до закриття із зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м після завершення кладовищенського періоду.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 55 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,04 га.

Проектом передбачається нове кладовище на північ від села площею 0,58 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, так і на позарозрахунковий строк.

Проектна ділянка кладовища пропонуються з урахуванням п. 3 Гігієнічні вимоги до облаштування кладовищ державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПін 2.2.2.028-99.

## 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території Тернопільської міської територіальної громади площею біля 67,37 га (земельна ділянка з північної сторони села та ділянка між територією села Вертелка і територію хутора Заболото). Проектна площа території с. Вертелка складе біля 191,37 га.

Таблиця 5. Території, що включаються в межу села

| Функціональне використання земель | у північному напрямку | у північно-східному напрямку | Усього |
| --- | --- | --- | --- |
| садибна забудова існуюча |  |  |  |
| садибна забудова проектна |  | 0,2 | 0,2 |
| садибна забудова резерв |  |  |  |
| землі промисловості, технічної інфраструктури, землі транспорту та зв’язку | 2,8 |  | 2,8 |
| виробничі та складські об’єкти проектні | 1,37 |  | 1,37 |
| громадська забудова |  |  |  |
| громадська проектна | 0,48 | 2,42 | 2,90 |
| вулиці, дороги (в червоних лініях) |  | 1,8 | 1,98 |
| кладовище (проектне) |  |  |  |
| рекреаційні заклади проектні |  | 0,85 | 0,85 |
| зелені насадження загального користування |  | 2,74 | 2,74 |
| зелені насадження спецпризначення |  | 9,2 | 9,2 |
| сільськогосподарські землі |  | 32,47 | 32,4 |
| із них індивідуальне садівництво |  |  |  |
| ліси та лісовкриті площі |  | 1,13 | 1,13 |
| акваторія |  | 11,8 | 11,8 |
| рекреаційні заклади існуючі |  |  |  |
| відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом |  |  |  |
| Разом | 4,65 | 54,72 | 67,37 |

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських земель та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 13,02 га;

- резерв садибної забудови на площі 9,91 га;

- резерв виробничих та складських територій на площі 6,92 га;

- нову громадську забудову на площі 4,17 га;

- резерв громадської забудови на площі 0,75 га;

- нові рекреаційні заклади на площі 0,73 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 6,42 га;

- озеленення на площі 15,20 га територій (із них 8.84 га під зелені насадження загального користування)

Таблиця 6. Орієнтовне проектне використання земель с. Вертелка (га)

| Функціональне використання земель | Існуючий стан | Приєднується до села (існуючі) | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забудовані землі: | 43,61 | 22,04 | +57,12 | 122,77 |
| садибна житлова забудова | 26,56 | 0,20 | 13,02 | 39,78 |
| резерв садибної житлової забудови |  |  | 9,91 | 9,91 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури, кар’єри | 0,38 | 4,17 | 6,92 | 11,47 |
| землі громадської забудови | 0,87 | 2,90 | 4,92 | 8,69 |
| вулиці | 14,8 | 1,98 | 6,42 | 23,20 |
| кладовища | 1,00 |  |  | 1,00 |
| землі для відпочинку (рекреаційних закладів) | - | 0,85 | 0,73 | 1,58 |
| зелені насадження, в тому числі | - | 11,94 | 15,20 | 27,14 |
| загального користування |  | 2,74 | 8,84 | 11,58 |
| 2. Незабудовані землі: | 80,39 | 45,33 | -57,12 | 68,60 |
| сільськогосподарські землі | 79,75 | 32,40 | -57,12 | 55,03 |
| ліси та лісовкриті площі | 0,40 | 1,13 | - | 1,53 |
| акваторії | 0,24 | 11,80 | - | 12,04 |
| УСЬОГО | 124,00 | 67,37 |  | 191,37 |

Площа земель, які включаються в межу с. Вертелка та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

## 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Вертелка, і надалі забезпечить місцева автодорога: С 201511 автодорога Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – автодорога Р-39, ділянка південного виходу автодороги передбачена до реконструкції з розширенням проїзної частини з 5,0 м до 6,0 - 7,0 м.

В межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головних вулиць.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення нових площадок садибної забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв’язки між житловими ділянками, громадським центром, зонами рекреації с. Вертелка.

Таблиця 7. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва по с. Вертелка

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча | Проїзна частина | Ширина червоних ліній | Довжина ділянки рекон-струкції | Довжина ділянки будівництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | км | км |
| Головні вулиці |  |  |  |  |  |
| Центральна – Заболото | 5,0-6,0-7,0 | 7,0 | 20,0 | 1,0 | - |
| Дубина | 3,5-4,0 | 6,0 | 15,0 | 1,2 | 1,0 |
| Разом існ-0,6 км | - | - | - | 2,2 | 1,0 |
| Житлові вулиці |  |  |  |  |  |
| Заболото | 3,0-4,0 | 6,0 | 15,0 | 0,4 | 0,3 |
| Кирилюкова - Громіш | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 0,7 | - |
| Громіш | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,6 |
| Проектна №1 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,4 |
| Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,3 |
| Проектна №3 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,8 |
| Проектна №5 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,8 |
| Проектна №6 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,6 |
| Проектна №7 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,8 |
| Проектна №8 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,2 |
| Разом | - | - | - | 1,1 | 6,3 |
| Всього |  |  |  | 3.1 | 7,3 |

*Примітка: ділянка вул. Центральної, протяжністю 0,6 км, реконструкції не підлягає.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п10.7.6).

Загальна довжина вулиць – 11,2 км , з них 3,8 км – головні, 7,4 км – житлові.

Ділянки нового будівництва: 1,0 км – головні вулиці, 6,3 км – житлові ділянки реконструкції вулиць: головні – 2,2 км, житлові – 1,1 км. Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних – 20 м, житлових – 12- 15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 201511 автодорога Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – автодорога Р-39.

У межі с. Вертелка лінія руху автобуса проходить по вулицях Центральній. Заболото, Дубини з подовженням до запроектованої рекреаційної зони. Загальна протяжність руху приміського автобуса становить 3,0 км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 150 одиниць, з них індивідуальні – 140., відомчі –5 од., вантажні – 5.

Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання їх власників.

Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 20 одиниць.

Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту передбачено об’єктами автосервісу: запроектовані АЗС (декілька колонок) і СТО (2 пости), зарезервована територія 0,2 га у районі північного виходу місцевої автодороги С201511 (згідно заходів Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади).

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання біля установ та підприємств обслуговування сіл (існуючих і які передбачені до розміщення).

Таблиця 8. Автостоянки тимчасового зберігання автомобілів

| Найменування підприємств, об’єктів обслуговування | Розташування, адреса | Кількість машино-місць одиниць | Площа, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сільський будинок культури | вул. Центральна | 10 | 0,025 |
| Пожежний пост | вул. Заболото | 2 | 0,005 |
| Готельний комплекс | вул. Заболото | 10 | 0.025 |

У перерізах місцевих вулиць (див. «Поперечні профілі вулиць») передбачені велодоріжки (згідно п.10.4.14 ДБН Б.2.2-12:2019).

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць, короткочасні автостоянки, показані на «Схемі транспорту».

## 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-побутові навантаження та навантаження виробничих об’єктів підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 як для будинків з газовими плитами. Прийняті нормативи враховують електричне споживання житлово-громадською забудовою, вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією тощо.

Навантаження установ рекреації прийнято згідно питомих нормативів на одного відпочиваючого (ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення») та аналізу інших проектів.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях 9-12.

Таблиця 9. Розрахунок гоподарсько-побутового електричного навантаження

| Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців,осіб | Електро споживання кВт*год/ люд. на рік | Річне споживання електро- енергії, млн. кВт*год | Річна кількість годин використання максимуму ел.наванта-ження, год | Загальне наванта-ження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлова забудова в цілому | 622 | 950 | 0,59 | 4100 | 0,14 |
| У т.ч. ділянки нової забудови | 264 | 950 | 0,28 | 4100 | 0,07 |

Таблиця 10 Розрахунок електричних навантажень підприємств

| Найменування | Кількість працівників, осіб. | Річне споживан. ел. енергії, млн.кВт*год | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Склади | 3 | 0,05 | 0,01 |
| Виробництво та розподілення електроенергії | 2 | 0,13 | 0,002 |
| Інші | 5 | 0,31 | 0,06 |
| Всього | 10 | 0,49 | 0,072 |

Таблиця 11 Розрахунок електричних навантажень рекреаційних закладів

| Найменування | Кількість місць | Річне споживання електроенергії, млн.кВт*год | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Готелі | 58 | 0,11 | 0,03 |
| Рекреаційні заклади | 98 | 0,40 | 0,10 |
| Бази відпочинку | 98 | 0,23 | 0,14 |
| Всього | 254 | 0,74 | 0,27 |

Таблиця 12 Сумарні електричні навантаження

| Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт*год | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- |
| Житловий фонд | 0,59 | 0,14 |
| Промисловість | 0,49 | 0,072 |
| Рекреація | 0,74 | 0,27 |
| ВСЬОГО | 1,82 | 0,482 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Вертелка схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – ізольовані.

- протягом всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання. Положення підстанцій та ліній електропередачі 10кВ показано на схемі.

- важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території cела можливе будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях.

Вибір типу обладнання (сонячні теплові, фотоелектричні установки), встановлення їх оптимальної потужності та терміну ефективної експлуатації обладнання, вибір оптимального майданчика для ефективного виробництва електроенергії в конкретній місцевості визначається проектувальниками об'єктів сонячної енергетики у спеціалізованому проекті.

Для видачі потужності сонячних електростанцій необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередач (точка підключення СЕС).

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На схемі вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України.

### 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання с. Вертелка намічується з урахуванням нових споживачів. Природний мережний газ передбачається для побутових потреб (житлові будинки) та як джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувальних закладах, закладах дошкільної освіти, підприємствах харчування передбачається на електриці.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці 13.

Таблиця 13 Дані розрахунків річних витрат природного газу

| Споживачі | Житлові будинки | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова, всього. | 0,16 | 0,68 | 0,31 | 1,15 |
| те ж по новій забудові | 0,07 | 0,39 | 0,17 | 0,63 |
| Нова громадська забудова |  |  |  | 0,57 |
| РАЗОМ |  |  |  | 1,72 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 2,0 тис. т.

Газифікація намічується шляхом будівництва газопроводів середнього тиску та, за потреби, реконструкції існуючого ГРП (ШРП).

Даним проєктом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Вертелка у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору села. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку садибного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування, промислових та рекреаційних підприємств в проектних межах с. Вертелка, наведені в таблиці 14.

Таблиця 14. Орієнтовні величини необхідного теплового потоку за умови 100% забезпеченості споживачів на розрахунковий строк, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова | 0,52 | 0,05 | 0,57 |
| те ж новій забудові | 0,30 | 0,02 | 0,32 |
| Рекреація( |  |  | 1,03/0,11 |
| РАЗОМ |  |  | 1,60 |

*Примітка: опалювальний/неопалювальний період

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Вертелка АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 420 номерів.

Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».

Для розвитку телебачення в с. Вертелка необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

- індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

- наземне телебачення та мережі «Інтернет» при реалізації систем так званого стільникового зв’язку.

Впровадження стільникового зв’язку має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність сигналу прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Рішення щодо напрямів розвитку системи водопостачання села Вертелка базуються на розробках проекту «Схема планування території Тернопільської МТГ» (ДІПРОМІСТО, Київ 2019). Систему водопостачання села пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк (01.01.2041р.) відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2013 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання для мешканців населених пунктів Тернопільської МТГ). Розрахункові витрати води для благоустрою населеного пункту (24,9 м3/добу) передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел – ставків, з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів. Для зрошування зелених насаджень громадського призначення після погодження з органами санітарно-епідеміологічного нагляду можливе використання зворотних вод після біологічного очищення на установці «BIOTAL». Розміщення ємностей та обладнання технічного водопроводу можливе на майданчику КОС.

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції підкачки на проектній ділянці ДВС №2. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в проектних обсягах 280,4 м3/добу: 128,0 м3/добу (6,9 м3/годину) - для мешканців населеного пункту, та 152,4 м3/добу (15,2 м3/год) - для рекреаційних об’єктів, пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 (ДВС №1) та влаштування ділянки водопровідних споруд №2 (ДВС №2).

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського, запасні ємності – 2 пожежних резервуари, НС ІІ-го підйому з двома протипожежними насосами.

В населеному пункті передбачено влаштування спортивної зони з комплексною спорудою відкритого басейну. Споруда складається з двох ванн розмірами: 25м х 11м та 10м х 6м. Загальний об(єм ванни для оздоровчого плавання і ванни для навчання плаванню дітей віком 7-10 та 10-14 років складає 509 м3. Водообмін у ваннах передбачено з рециркуляцією води та одночасним додаванням свіжої води в обсязі 10% від об(єму ванн.

У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна налічувати 1 резервну свердловину. Наявність двох ділянок водопровідних споруд в схемі водопостачання задовольняє вищенаведеній вимозі ДБН і дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження її до споживачів. Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у Вертелці – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння житлових, громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3. Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на проектній ділянці ДВС №2. Там же передбачається влаштування насосної станції ІІ-го підйому з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний), для забезпечення необхідного обсягу води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі. Робота насосів має бути автоматизована. В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення місткості резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Основні місця для розташування пожежних гідрантів надано на аркуші «Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація». Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години. Для забезпечення альтернативного надійного відбору води пожежною технікою, передбачається влаштування на природній водоймі спеціального пожежного під’їзду (пірсу) та приймального колодязя.

В комплексній програмі розвитку меліорації для Тернопільської області поставлено завдання щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення екологічного стану осушених земель. Необхідність та обсяги поливання прилеглих сільськогосподарських угідь вирішується спеціалізованим установами виходячи з типу рослинництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. КП «Тернопільводоканал» готовий прийняти на баланс та обслуговування новозбудовані споруди і мережі. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Вертелка можна визначити як такі:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням

- відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- влаштування ділянки водопровідних споруд на південній околиці населеного пункту;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення.

В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 230,0 м3/добу пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL - 250 2ВТ» (двомодульний блок, продуктивність одного модуля 125 м3/добу) вітчизняного виробництва.

Перший модуль забезпечить очищення стоків від житлової забудови, другий модуль має бути введено в експлуатацію після будівництва об’єктів рекреаційної зони. Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі з орієнтовним розміром 17,8 х12,2 м. Товщина стін резервуару з монолітного залізобетону та їх армування розраховується виходячи з даних інженерно-геологічних вишукувань. Гідроізоляція повинна забезпечити герметичність резервуарів установки та стійкість до агресивного середовища. Надходження стоків відбувається до розподільчої камери (1) з решіткою для затримання грубих нечистот (2). Регулюючий об’єм приймальній камері (3) забезпечує вирівнювання нерівномірності припливу стоків. Тут відбувається попереднє очищення стічних вод від органічних забруднень. За допомогою насосів (4) стоки доправляються до біореактора SBR І-го ступеню (5) який з’єднується перетоком з ємністю біореактора SBR ІІ-го ступеню очищення (6). В біореакторах першого і другого ступенів циклічно здійснюється аерація і перемішування стоків з циркуляцією суміші активного мулу і стічних вод між реакторами. Повітродувне обладнання розміщується в будівлі над підземною частиною резервуару. У біореакторі SBR першого ступеня стічні води змішуються із зворотним активним мулом, який надходить з біореактора SBR третього ступеня (7). Після очищення у біореакторах SBR І та ІІ ступенів стічні води через перетік надходять у біореактор SBR третього ступеня (7) де відбувається нітрифікація та окислення важкоокислюваної органіки. Надлишковий активний мул з даного біореактора відкачується насосом в мулову ємність, обладнану аераційними системами. В муловій ємності відбувається стабілізація надлишкового активного мулу та його накопичування. Після біореактора SBR ІІІ ступеня стічні води через керований сифон подаються у біофільтр (8), для доочищення і далі надходять до контактного резервуару (9) де відбувається відстоювання та знезараження очищених стічних вод. Осад, який утворюється в контактному резервуарі і біофільтрі, періодично відкачується насосами в приймальну камеру установки. З контактного резервуару здійснюється скид зворотних вод самопливом, або за допомогою насосу. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економні режими роботи яких налічується три. Наявність економічних режимів роботи дозволяє зменшити споживання електроенергії при тимчасовій відсутності стічних вод. Згідно з вимогами ПУЕ електрообладнання установки «BIOTAL - 250 2ВТ», яка відноситься до другої категорії надійності дії, має бути забезпечено енергією від двох незалежних джерел електропостачання.

Рис.1 	Принципова схема споруд біологічного очищення стоків продуктивністю 250 м3/добу «BIOTAL-250 2ВТ».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.10.2-2019 №12.2-18-1/24093, необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15 м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження (ультрафіолетове опромінення, змішані оксиданти) насосним обладнанням по напірному трубопроводу доправляються до поверхневого водного об’єкту – р. Серет. Конструкція випуску має передбачати розсіювання струменя. Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є краплинне поверхневе поливання зелених насаджень (неплодоносних дерев і чагарників), а також садово-городніх ділянок способом внутрішньо-ґрунтового зрошення. На ділянках, де передбачається утилізація очищених стоків можливе вирощування винограду, плодоносних дерев і кущів, декоративних рослин, квітів, зернових, технічних та кормових культур.

З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем залягання ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Доцільним є використання комплектних насосних станцій з «мокрим колодязем» (Рис.2), які укомплектовані резервуаром, засувками, клапанами, насосами, шафою управління та ін.

Споруди можуть мати надбудову у вигляді павільйону, який монтується на поверхні землі (Рис.3). В приміщенні монтуються елементи контролю, управління і обслуговування. Згідно з планувальними рішеннями для населеного пункту пропонується влаштування чотирьох комплектних КНС.

Рис.2							Рис.3

При влаштуванні басейнів на рекреаційних об’єкта необхідно враховувати вимоги п.4.2.2 ДБН 2.2-13-2003 щодо видалення вод від спорожнення ванни басейну до дощової каналізації.

Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Селищна громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

Таблиця 15. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації для населення, громадських та виробничих об’єктів с. Вертелка на розрахунковий строк

| Споживачі | Од. виміру | Кількість споживачів (за добу) | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мешканці с. Вертелка | мешканець | 622 | 150 | 1,3 | 121,3 |
| (постійні та тимчасові) |  |  |  |  |  |
| Невраховані витрати |  |  |  | 5% | 6,1 |
| Виробничі та інфраструктурні об’єкти | працівник | 17 | 25 | 1,77 | 0,7 |
| Рекреаційна зона: |  |  |  |  |  |
| Глемпінг | мешканець | 58 | 150 | 1,77 | 15,4 |
| Кемпінг | ″ | 60 | 120 | 1,77 | 12,8 |
| База відпочинку | ″ | 98 | 150 | 1,77 | 26,0 |
| Критий басейн для оздоровчого і |  |  |  |  |  |
| Комплексна споруда відкритого басейну для оздоровчого плавання ігор у воді та навчального плавання для дітей 7-14 років | особа | 250 | 100 | 1,38 | 34,5 |
| поповнення ванни басейну (схема з рециркуляцією) | - |  |  |  | 50,0 |
| Відкрита площинна спортивна |  |  |  |  |  |
| споруда. Футбол: |  |  |  |  |  |
| спортсмени |  | 30 | 100 | 1,61 | 4,8 |
| глядачі |  | 200 | 3 | 1,53 | 0,9 |
| Обсяг водоспоживання |  |  |  |  | 273,0 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 223,0 |
| Витрати води на благоустрій території населеного пункту | мешканець | 622 | 40 |  | 24,90 |

* При подальших розробках проектів мереж та споруд систем водопостачання та каналізації наведені в таблиці показники підлягають уточненню (коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проектів постанов, нормативних документів та галузевих норм.

### 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Вертелка як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту визначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 т.11.2 та відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 щодо встановлення норм надання послуг з вивезення ТПВ, і надано в таблиці 16.

Таблиця 16. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття у с. Вертелка

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | тис. т/рік | тис. м3/рік |
| Житлові будинки садибної забудови | особа. | 400 | 187,2 | 1,17 | 0,075 | 0,47 |
| Житлові будинки садибної забудови для тимчасового населення | особа | 222 | 93,6 | 0,59 | 0,02 | 0,13 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг | особа | 7000 | 5 | 0,008 | 0,035 | 0,056 |
| Садові відходи від зелених насаджень загального користування | особа | 16000 | - | 0,008 | - | 0,128 |
| Разом |  |  |  |  | 0,13 | 0,78 |

З огляду на окреслені генеральним планом напрями соціального, господарського та демографічного розвитку села, для населеного пункту пропонується застосування і подальший розвиток існуючої планово-регулярної системи санітарного очищення. Збирання побутових відходів має відбуватись в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках із зручними під’їздами для спецавтотранспорту. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями проектних робіт.

Більша частина органічних відходів має компостуватись на території домогосподарств. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів, у відповідності до затвердженого графіку, здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур.

Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для вторинного перероблення, а також небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження, пропонується долучення населеного пункту до загальної схеми поводження з вторинною сировиною в Тернопільській МТГ, з організацією мобільного пункту приймання вторинних ресурсів, або стаціонарного, який має бути облаштовано згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2018. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд біологічного очищення. Притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Вертелка не передбачається. Даний об’єкт визначеної місткості буде розташовано в іншому населеному пункті Тернопільської МТГ.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Вертелка.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Вертелка можна визначити як такі :

- Забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території с. Вертелка:

- розчистка і благоустрій водних об’єктів;

- ліквідація заболоченостей;

- влаштування пристаней і екопарку;

- захист від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

- проти карстові та протипросадні заходи.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави р. Верховинка, водойм в межі села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчищення русел від побутового та будівельного сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати не менше ніж 1,5 - 2,0 м.

В межах села побудовані водовідвідні канали і канави для відведення поверхневих вод, на яких розташовано 4 гідротехнічні водопропускні споруди. На розрахунковий строк існуючі дамби та ГТС підлягають реконструкції та ремонту.

Пропонується виконати: регулювання русла р. Верховинка в межі села (1,5 км), розчищення водойм загальною площею водного дзеркала 12,6 га; влаштування пристаней, ремонт греблі водосховища, благоустрій джерела.

Зважаючи на наявність на території села заболочених ділянок загальною площею 8,6 га, на розрахунковий строк, передбачено виконати їх ліквідацію, шляхом розчистки існуючих природних водотоків та водойм.

На розрахунковий строк передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови, які потребують проведення захисту від підтоплення та організації відведення атмосферних та ґрунтових вод. Забудова таких територій можлива тільки після проведення ряду заходів по захисту від підтоплення, основним з яких є забезпечення відведення з території забудови талої та дощової води, шляхом будівництва мережі дощової каналізації (розчистка водовідвідних канав, влаштування дренажу 1,0 км), проведення правильного вертикального планування території, при необхідності – влаштування дренажу для окремих будівель і споруд капітального типу. Обсяги заходів визначаються на наступній стадії при конкретному проектуванні, після проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань та обстежень.

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м. В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в заплаві р. Серет.

Територію села перерізають невеликі балки, що прилягають до заплав струмків. Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок частково залісені, задерновані, під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають водній ерозії. Для боротьби з водною ерозією, в разі прояву, необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, який включає: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегам балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок. Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах струмків, канав пропонується виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від побутового горизонту води. На пологих відкосах струмків передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав від верху бровки відкосу до горизонту води.

Освоєння ділянок нової садибної забудови, які потребують проведення захисту від можливих карстопроявів та просадності І-го типу, в результаті чого на денній поверхні спостерігається утворення западин, воронок, знижень, понор. В останні роки не спостерігалось нових карстоутворень та активізації процесів карстоутворення. При освоєнні території необхідне попереднє обстеження щодо виявлення ризиків карстоутворення, своєчасно виконувати відповідні заходи по рекультивації порушених територій та по захисту територій від шкідливої дії вод.

Основними завданнями і заходами щодо протикарстових і протипросадних заходів для збереження існуючої та проектної забудови села є проведення будівельних робіт для усунення причин просідання і ліквідації аварійного стану будинків і споруд центральної частини села, здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на збереження існуючих об’єктів.

В межі села може зустрічатися прояв просідання І типу. Планування та забудова на таких територіях проводиться тільки після інженерно-геологічних досліджень умов формування просадок, інтенсивності та характеру їх розвитку. Вибір заходів захисту будівель та споруд, що зводяться у таких районах, виконують в залежності від умов розвитку та характеру виявлення просадки, призначення та конструктивних особливостей проектованого об’єкту.

Орієнтовно обсяги проти карстових і проти просадних заходів будуть складати біля чверті від загальної площі ділянок нового будівництва, тобто під будівлі і споруди капітального типу, орієнтовно 4,89 га.

### 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Вертелка планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий етап.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво чотирьох окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі.

Схемою передбачено:

- будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 6,0 км;

- будівництво 3 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти .

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегах.

У разі необхідності підключення відкритих лотків до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

Згідно з нормами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» п.5.8 на очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку (не менше ніж 70% річного об’єму поверхневих стічних вод).

На найбільш забруднених територіях підприємств, АЗС, автостоянок, гаражів, комунально-складських територіях та інших джерел забруднення, залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного водопостачання та поливу території цих підприємств. При неможливості оборотного використання стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

У подальшому, для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків, розрахунки об’ємів стоків та гідравлічні розрахунки мереж уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

- розробити проект встановлення межі села;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2020) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 358 | 400 |
| 2 | Територія, усього | га | 124 | 191,37 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 26,56 | 39,78 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 9,91 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 0,38 | 11,47 |
|  | землі транспорту та зв’язку | га |  |  |
|  | землі громадської забудови | га | 0,87 | 8,69 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 14,8 | 23,20 |
|  | кладовища | га | 1,00 | 1,00 |
|  | зелені насадження | га | -- | 27,14 |
|  | із них загального користування | га | -- | 11,58 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 79,75 | 55,03 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | 0,40 | 1,53 |
|  | відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | га | -- | -- |
|  | акваторії | га | 0,24 | 12,04 |
| 3 | Житловий фонд (весь садибний) | тис. м2 | 6,4 | 15,2 |
|  |  | кількість будинків | 221 | 330 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 17,8 | 19,5 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне), всього | тис. м2 | (( | 8,8 |
|  |  | кількість будинків | (( | 88 |
|  | для наявного населення | тис. м2 | -- | 1,4 |
|  |  | кількість будинків | -- | 14 |
|  | для тимчасового населення | тис. м2 | -- | 7,4 |
|  |  | кількість будинків | -- | 74 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць | -- | 24 |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | -- | -- |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | (( | 1 |
|  |  | автомобілі | (( | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 4,7 | 11,2 |
|  | - головних | км | 2,8 | 3,8 |
|  | - житлових | км | 2,1 | 7,4 |
|  | Щільність вулиць | км/км2 | 3,8 | 5,9 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | -- | 3 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | -- | 1,6 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 153 | 350 |
|  | легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 153 | 350 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | (( | 12 |
|  | відкриті автостоянки | машино-місць | (( | 12 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,033 | 0,28 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу | (( | 0,28 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | (( | 0,23 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу | (( | 0,25 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | (( | 1,820 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | (( | 0,482 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | (( | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | (( | 1,62 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | (( | 1,72 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | (( | 8,6 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га | (( | 2,6/12,6 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | (( | 4 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | (( | 4,89 |
|  | Дощова каналізація | км | (( | 6 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | (( | 3 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,05 | 0,13 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | потужність | тис. т/рік | (( | -- |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | (( |
|  | площа | га | 12,6 | (( |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | площа | га | (( | 17,5 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# VІ. ДОДАТКИ

# Footnotes

від загальної кількості школярів

приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)