|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | номер об’єкту №1515 |
|  | арх. №92447 |
|  | прим. № |

с. ВЕРТЕЛКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Вертелка Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Керівник групи | Т. Любак |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |
| Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) |
| Головний інженер | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |
| Транспортна інфраструктура |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання,каналізація та санітарне очищення |
| Головний інженер | Е. Тимчук |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага та староста села О. Туткалюк.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192613 |
| План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192614 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192615 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192616 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192617 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192618 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192619 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192620 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192621 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027369 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка | книга | 92446 |
| Основні положення. | брошура | 92447 |
| Охорона навколишнього природнього середовища (в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | брошура | 92448 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92449 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027370 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| Графічні (креслення №1 - №10), текстові матеріали (№12-№14) у цифрових форматах | диск CD | 689 |
| Графічні (креслення №10, №11) та текстові матеріали розділів (№15, №16) у цифрових форматах | диск CD | 978 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ	6

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	6

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	7

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	9

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	9

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	13

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	15

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	17

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	21

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	22

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	23

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Вертелка Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156, укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2019 р.).

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Вертелка, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України..

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# 1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Вертелка приймалася обсягом 400 осіб.

# 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На 01.01.2041 чисельність населення згідно з прогнозом у працездатному віці зросте майже на 12% та становитиме біля 200 осіб.

На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих за рахунок створення нових підприємств (у сфері обслуговування та туризму), а також відновлення об’єктів соціальної інфраструктури (заклад дошкільної освіти). Важливе значення для села матиме зайнятість населення Вертелка у центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.

У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці (запроектовані об’єкти):

- поле фотовольтажних батарей («Сонячна електростанція») на території площею 5,47 га (орієнтовно 5 працівників);

- склади (орієнтовно 3 працівники);

- АЗС та СТО (орієнтовно 3 працівники);

- пожежне депо (орієнтовно 4 працівники);

- реконструкція заклад дошкільної освіти та будівництво нового (орієнтовно 5 працівників);

- готельний комплексу «Глемпінг-парк» на 58 відпочивальників (орієнтовно 2 особи обслуговуючого персоналу);

- спортивна зона (футбольний стадіон та басейн відкритого типу) –  (орієнтовно 4 працівники);

- човникова станція (орієнтовно 2 працівники);

- база відпочинку на 98 місць (орієнтовно 3 особи обслуговуючого персоналу);

- рекреаційний комплекс (0,46 га) на 34 місця (орієнтовно 2 особи обслуговуючого персоналу);

- рекреаційна зони – 0,36 га. Місткість комплексу – 26 особи. Чисельність працюючих – 2 особи.

Таким чином, на розрахунковий строк буде створено додатково 8 робочих місць у виробничо-господарській сфері та 27 місць у сфері обслуговування

# 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. 	Розміщення нового одноквартирного (садибного) будівництва передбачене на території біля 13,22 га. Площадка №1 призначатиметься для житлової забудови населення села (14 ділянок) та тимчасового населення (10 ділянок). Площадки №2 та №3, а також вибіркові по селу призначені для тимчасового населення села. Середній розмірі ділянки становить 0,15 га.

Таблиця 1. Площадки садибного будівництва на розрахунковий строк

| Перелік площадок | Територія (нетто) | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення (постійне та тимчасове) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| № 1 | 3,6 | 24 | 2,4 | 72 |
| для населення села | 2,1 | 14 | 1,4 | 42 |
| для тимчасового населення | 1,5 | 10 | 1,0 | 30 |
| №2 (для тимчасового населення) | 6,86 | 46 | 4,6 | 138 |
| №3 (для тимчасового населення) | 1,23 | 8 | 0,8 | 24 |
| Вибірково (для тимчасового населення) | 1,53 | 10 | 1,0 | 30 |
| ВСЬОГО | 13,22 | 88 | 8,8 | 264 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 8,8 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі):

- житлового фонду для мешканців села – 1,4 тис. м2 загальної площі;

- для тимчасового населення – 7,4 тис. м2 загальної площі

На позарозрахунковий строк, передбачений також резерв ділянок 9,91 га під одноквартирне (садибне) будівництво.

Житлова забезпеченість постійних мешканців села збільшиться 17,8 м2 до 19,5 м2 на 1 мешканця. Зростання цього показника дозволить підняти рівень комфорту проживання в селі і сприяти підвищенню рівня життя в цілому.

Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Вертелка на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Житловий фонд мешканців села |  |  |
| 1. Чисельність населення |  |  |
| існуюче | осіб | 358 |
| проектне | осіб | 400 |
| 2. Існуючий житловий фонд | тис. м2 | 6,4 |
|  | будинків (квартир) | 112 |
| 3. Нове будівництво | тис. м2 | 1,4 |
|  | будинків (квартир) | 14 |
| 4. Проектний житловий фонд | тис. м2 | 7,8 |
|  | будинків (квартир) | 126 |
| 5. Житлова забезпеченість: |  |  |
| існуюча | м2/людину | 17,8 |
| проектна | м2/людину | 19,5 |
| Житловий фонд тимчасового населення |  |  |
| 1. Нове будівництво: | тис. м2 | 7,4 |
|  | будинків (квартир) | 74 |
| 2. Чисельність тимчасового населення | осіб | 222 |

# 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. У таблиці 3 наводиться розрахунок необхідної місткості закладів, установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

При цьому особливу увагу приділено «соціальним» закладам, що є на утриманні Тернопільської міської громади та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам дошкільної освіти, спортивним і фізкультурним установам, рекреаційному комплексу.

Заклади освіти. На даний час у селі відсутній заклад дошкільної освіти. Разом з тим, враховуючи кількість дітей дошкільного віку згідно демографічного прогнозу на розрахунковий строк пропонується створення за рахунок реконструкції приміщення не діючої школи та будівництва нового приміщення, закладу дошкільної освіти на 24 місця.

У селі відсутній заклад загальної середньої освіти. Враховуючи близькість до села ЗЗСО І - ІІІ ступенів с. Кобзарівка, підвіз до якої учнів здійснюється шкільним автобусом, проектом не передбачено будівництво або реконструкції у селі такого закладу

Заклади охорони здоров’я. У селі розташовано ФАП, який задовольняє мешканців у первинній медичній допомозі відповідно до нормативних потреб.

Фізкультурно-спортивні заклади. Спортивні заклади загального користування у селі представлені у вигляді відкритого спортивного майданчику. У селі відсутні басейни та спортивні зали. Генеральним планом передбачено будівництво нового спортивного комплексу, який включатиме відкритий плавальний басейн, спортивні майданчики та футбольний стадіон.

Заклади культури і мистецтва. Культурно-мистецькі послуги мешканцям села надає клуб на 200 місць та сільська бібліотека (4 томів книг та 20 читацьких місць). Всі показники повністю відповідають нормативним вимогам на розрахунковий строк.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування. Торгівельні підприємства села представлені двома магазинами продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 60 м2. Проектом зарезервовані території під розміщення підприємств торгівлі, харчування та інших закладів обслуговування населення.

# 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо. Згідно вимог будівельних норм передбачається розміщення 1 пожежного депо на 1 (один) основний пожежний автомобіль (автоцистерну або автонасос).

Пожежне депо пропонується розмістити по вул. Заболото (площа 0,48 га).

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт.

Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку громади.

# 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА СЕЛА

Генеральним планом передбачається: функціональне зонування території; диференціація вулично-дорожньої мережі за її призначенням; пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури; заходи з інженерної підготовки та благоустрою території; заходи з охорони довкілля; формування рекреаційної зони.

Розвиток населеного пункту передбачається за рахунок освоєння внутрішньосільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходяться у підпорядкуванні Тернопільської міської територіальної громади, їх впорядкування та раціонального використання

З метою раціонального використання територій села та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення проектом передбачається розвиток населеного пункту за рахунок включення біля 67,37 га земель сільськогосподарського призначення, резервного фонду і земель запасу в існуючу межу села, яка прийнята за АТУ Публічної кадастрової карти України та надана Замовником в електронному виді (лист від 18.08.2021 № 17964-Ю). Землі, що включаються не відносяться до особливо цінних земель.

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної (житлово-громадської); виробничої; сільськогосподарського використання; рекреаційної.

Сельбищна зона села формується з житлової забудови та територій установ та організацій громадського обслуговування.

Житлова забудова. Враховуючи середовище, що склалося історично, нова житлова забудова передбачається одноквартирною забудовою садибного типу.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, запроектовані території нової забудови можуть пропонуватися для цієї категорії населення.

Нове садибне житлове будівництво (середній розмір земельної ділянки 0,15 га) намічено розмістити на трьох проектних площадках площею 11,69 га:

І Центральна – вул. Проектна №2 і вул. Проектна №3 (площа 3,60 га);

ІІ Східна – між вулицями Дубина, Проектна №5 і Проектна №7 (площа 6,86 га);

ІІІ Північно-східна – вул. Дубина (площа 1,23 га).

Також передбачається вибіркове житлове будівництво по селу на загальній площі 1,53 га. Загальна площа одноквартирної садибної забудови становитиме 13,22 га.

Крім того, на південному сході і у центрі села запроектований резерв територій під садибну забудову (9,91 га).

В районах проектної житлової забудови передбачені громадські території для розміщення об’єктів первинного обслуговування.

Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 7,07 га.

Генеральним планом пропонується реорганізація приміщення по вул. Центральна (колишня початкова школа – 0,15 га) та будівництво в районі нової житлової забудови (на розі вул. Проектна №5 і вул. Проектна №6 – 0,16 га) закладів дошкільної освіти, організацію спортивної зони з футбольним полем та басейнами (біля 1,92 га), будівництво готельного комплексу «Глемпінг-парк» (0,78 га), виділення територій під заклади торгівлі та харчування тощо в районах нового будівництва.

Крім того, зарезервовані територій під заклад освіти (0,75 га): заклад загальної середньої освіти І ступеню – початкова школа (0,39 га), заклад дошкільної освіти (0,2 га) і заклад позашкільної освіти (0,16 га). Освоєння цих територій можливе після закриття існуючого кладовища і скорочення санітарно-захисної зони до 100 м.

Виробнича зона села формується у північній частині села на площі у 9,63 га. Тут пропонується розмістити підприємства транспортної інфраструктури (АЗС, СТО – 0,23 га), підприємства без екологічних наслідків (1,13 га), поля фотоелектричних панелей (5,47 га, згідно СПТ Тернопільської міської територіальної громади) та зміну напрямку виробництва на території господарського двору колишньої ферми (2,8 га). У зв’язку з цим генеральний план передбачає для містобудівних потреб включити в проектну межу села дані виробничо-складські території.

Крім того, пропонується декілька ділянок під комунально-складські території у центрі і на південному-сході села.

Для можливого розміщення виробничих об’єктів у селі зарезервовано біля 11,09 га території. Нормативні санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та виробничою зоною враховані; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля (креслення «План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень», «Схема проектних планувальних обмежень»).

Зона сільськогосподарського використання – це території для ведення особистого селянського господарства: городництво, садівництво, пасовища та сіножаті.

Рекреаційна зона с. Вертелка формується навколо існуючих ставків.

Згідно рішень «Схеми планування території Тернопільської області» с. Вертелка розташоване в Серетській рекреаційно-оздоровчій зоні, яка визначена на основі гідрографічної мережі області, з урахуванням ландшафтної структури території і наявності площі лісового фонду.

Проект пропонує біля ставка «Верхнє водосховище» організацію відпочинкової зони з розміщенням готельного комплексу «Глемпінг-парк» (0,78 га), рекреаційного закладу (І ділянка – 0,73 га) на 98 місць, човникову станцію з формуванням системи пірсів (згідно рішень схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади) та території екопарку (біля 6 га).

Далі формування рекреаційної зони пропонується вздовж південних берегів північних ставків с. Вертелка. Тут пропонується створення спортивної зони (біля 2 га), розміщення рекреаційного закладу (ІІІ ділянка – 0,36 га) на  26 місць та формування територій зелених насаджень загального користування (лугопарк – 1,53 га і скверу (1,91 га), що з’єдную відпочинкову зону південного узбережжя ставків з північно-східною).

І завершення формування рекреаційної зони пропонується на північному сході с. Вертела з організацією громадських територій та розміщенням рекреаційного закладу (ІІ ділянка – (0,46 га) на 34  місця.

Загальна площа рекреаційних закладів складе 1,63 га.

### 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Вертелка не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) на визначаються.

Генеральним планом в селі Вертелка пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п.6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 – сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова, тому блакитні лінії, лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування, розробкою спеціальної землевпорядної документації відповідною організацією, встановлення і винесення меж скверів та зелених зон загального користування в натуру.

### 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Вертелка не відносяться до історичних населених місць України і не потребує розробки історико-архітектурного опорного плану.

Межі та режими використання зон охорони окремих пам’яток визначаються відповідною науковою документацією, розробленою спеціалізованою організацією із залученням сертифікованого спеціаліста та затверджуються відповідним органом охорони культурної спадщини. Така наукова документація по пам’яткам культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади не розроблялась.

6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Інвентаризація зелених насаджень загального користування в селі останнім часом не проводилася. Згідно даних, що були надані Замовником, на обліку не має зелених насаджень загального користування.

Виходячи з розрахункової чисельності населення 400 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,48 га (для постійних мешканців села).

Для тимчасового населення розрахунок розмірів озеленених територій взято згідно п. 8.5.4 ДБН Б.2.2-12:2019 розраховується 50 м2 на 1 організованого відпочивальника і 25 м2 на 1 неорганізованого відпочивальника. Згідно розрахунків ємність рекреаційних об’єктів становитиме біля 418 місць (відповідно 196 місць організовані відпочивальники і 222 місць неорганізовані відпочивальники). Тому необхідна площа озеленених територій для відпочивальників тимчасового населення становить 1,54 га (0,98 га і 0,56 га відповідно). Разом по с. Вертелка потрібно передбачити зелених насаджень загального користування на площі у 2,02 га.

Проект генерального плану передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових кварталах та створення озеленених території загального користування площею 11,58 га в кварталах проектної та існуючої житлової забудови.

На розрахунковий строк площа озеленених територій села становитиме біля 27,14 га.

### 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села біля ділянок садибної забудови розташовано 1 діюче кладовище, яке використовуються під традиційні поховання загальною площею 1,0 га. Відсоток наповненості 65 %. Санітарно-захисна зона від діючого кладовища становить 300 м і накладається на існуючу садибну забудову.

Генеральним планом для оздоровлення довкілля пропонується існуюче кладовище до закриття із зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м після завершення кладовищенського періоду.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 55 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,04 га.

Проектом передбачається нове кладовище на північ від села площею 0,58 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, так і на позарозрахунковий строк.

# 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території Тернопільської міської територіальної громади площею біля 67,37 га (земельна ділянка з північної сторони села та ділянка між територією села Вертелка і територію хутора Заболото). Проектна площа території с. Вертелка складе біля 191,37 га.

Таблиця 3. Орієнтовне проектне використання земель с. Вертелка (га)

| Функціональне використання земель | Існуючий стан | Приєднується до села (існуючі) | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забудовані землі: | 43,61 | 22,04 | +57,12 | 122,77 |
| садибна житлова забудова | 26,56 | 0,20 | 13,02 | 39,78 |
| резерв садибної житлової забудови |  |  | 9,91 | 9,91 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури, кар’єри | 0,38 | 4,17 | 6,92 | 11,47 |
| землі громадської забудови | 0,87 | 2,90 | 4,92 | 8,69 |
| вулиці | 14,8 | 1,98 | 6,42 | 23,20 |
| кладовища | 1,00 |  |  | 1,00 |
| землі для відпочинку (рекреаційних закладів) | - | 0,85 | 0,73 | 1,58 |
| зелені насадження, в тому числі | - | 11,94 | 15,20 | 27,14 |
| загального користування |  | 2,74 | 8,84 | 11,58 |
| 2. Незабудовані землі: | 80,39 | 45,33 | -57,12 | 68,60 |
| сільськогосподарські землі | 79,75 | 32,40 | -57,12 | 55,03 |
| ліси та лісовкриті площі | 0,40 | 1,13 | - | 1,53 |
| акваторії | 0,24 | 11,80 | - | 12,04 |
| УСЬОГО | 124,00 | 67,37 |  | 191,37 |

Площа земель, які включаються в межу с. Вертелка та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

# 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Вертелка, і надалі забезпечить місцева автодорога: С 201511 автодорога Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – автодорога Р-39, ділянка південного виходу автодороги передбачена до реконструкції з розширенням проїзної частини з 5,0 м до 6,0 - 7,0 м.

В межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головних вулиць.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення нових площадок садибної забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв’язки між житловими ділянками, громадським центром, зонами рекреації с. Вертелка.

Таблиця 4. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва по с. Вертелка

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча | Проїзна частина | Ширина червоних ліній | Довжина ділянки рекон-струкції | Довжина ділянки будівництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | км | км |
| Головні вулиці |  |  |  |  |  |
| Центральна – Заболото | 5,0-6,0-7,0 | 7,0 | 20,0 | 1,0 | - |
| Дубина | 3,5-4,0 | 6,0 | 15,0 | 1,2 | 1,0 |
| Разом існ-0,6 км | - | - | - | 2,2 | 1,0 |
| Житлові вулиці |  |  |  |  |  |
| Заболото | 3,0-4,0 | 6,0 | 15,0 | 0,4 | 0,3 |
| Кирилюкова - Громіш | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 0,7 | - |
| Громіш | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,6 |
| Проектна №1 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,4 |
| Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,3 |
| Проектна №3 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,8 |
| Проектна №5 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,8 |
| Проектна №6 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,6 |
| Проектна №7 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,8 |
| Проектна №8 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,2 |
| Разом | - | - | - | 1,1 | 6,3 |
| Всього |  |  |  | 3.1 | 7,3 |

Загальна довжина вулиць – 11,2 км , з них 3,8 км – головні, 7,4 км – житлові.

Ділянки нового будівництва: 1,0 км – головні вулиці, 6,3 км – житлові ділянки реконструкції вулиць: головні – 2,2 км, житлові – 1,1 км. Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних – 20 м, житлових – 12- 15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 201511 автодорога Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – автодорога Р-39.

У межі с. Вертелка лінія руху автобуса проходить по вулицях Центральній. Заболото, Дубини з подовженням до запроектованої рекреаційної зони. Загальна протяжність руху приміського автобуса становить 3,0 км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт.

# 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Вертелка схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – ізольовані.

- протягом всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання. Положення підстанцій та ліній електропередачі 10кВ показано на схемі.

- важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території cела можливе будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях.

9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання с. Вертелка намічується з урахуванням нових споживачів. Природний мережний газ передбачається для побутових потреб (житлові будинки) та як джерела теплопостачання.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 2,0 тис. т.

Газифікація намічується шляхом будівництва газопроводів середнього тиску та, за потреби, реконструкції існуючого ГРП (ШРП).

9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору села. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

### 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Вертелка АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 420 номерів.

Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».

Для розвитку телебачення в с. Вертелка необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення. Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції підкачки на проектній ділянці ДВС №2. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в проектних обсягах 280,4 м3/добу: 128,0 м3/добу (6,9 м3/годину) - для мешканців населеного пункту, та 152,4 м3/добу (15,2 м3/год) - для рекреаційних об’єктів, пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 (ДВС №1) та влаштування ділянки водопровідних споруд №2 (ДВС №2).

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Вертелка можна визначити як такі:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням

- відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- влаштування ділянки водопровідних споруд на південній околиці населеного пункту;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

### 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Вертелка можна визначити як такі :

- Забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

# 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території с. Вертелка:

- розчистка і благоустрій водних об’єктів;

- ліквідація заболоченостей;

- влаштування пристаней і екопарку;

- захист від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

- проти карстові та протипросадні заходи.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави р. Верховинка, водойм в межі села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчищення русел від побутового та будівельного сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати не менше ніж 1,5 - 2,0 м.

### 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Вертелка планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий етап.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво чотирьох окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі.

Схемою передбачено:

- будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 6,0 км;

- будівництво 3 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти .

# 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

- розробити проект встановлення межі села;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2020) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 358 | 400 |
| 2 | Територія, усього | га | 124 | 191,37 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 26,56 | 39,78 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 9,91 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 0,38 | 11,47 |
|  | землі транспорту та зв’язку | га |  |  |
|  | землі громадської забудови | га | 0,87 | 8,69 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 14,8 | 23,20 |
|  | кладовища | га | 1,00 | 1,00 |
|  | зелені насадження | га | -- | 27,14 |
|  | із них загального користування | га | -- | 11,58 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 79,75 | 55,03 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | 0,40 | 1,53 |
|  | відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | га | -- | -- |
|  | акваторії | га | 0,24 | 12,04 |
| 3 | Житловий фонд (весь садибний) | тис. м2 | 6,4 | 15,2 |
|  |  | кількість будинків | 221 | 330 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 17,8 | 19,5 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне), всього | тис. м2 | (( | 8,8 |
|  |  | кількість будинків | (( | 88 |
|  | для наявного населення | тис. м2 | -- | 1,4 |
|  |  | кількість будинків | -- | 14 |
|  | для тимчасового населення | тис. м2 | -- | 7,4 |
|  |  | кількість будинків | -- | 74 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць | -- | 24 |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | -- | -- |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | (( | 1 |
|  |  | автомобілі | (( | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 4,7 | 11,2 |
|  | - головних | км | 2,8 | 3,8 |
|  | - житлових | км | 2,1 | 7,4 |
|  | Щільність вулиць | км/км2 | 3,8 | 5,9 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | -- | 3 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | -- | 1,6 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 153 | 350 |
|  | легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 153 | 350 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | (( | 12 |
|  | відкриті автостоянки | машино-місць | (( | 12 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,033 | 0,28 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу | (( | 0,28 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | (( | 0,23 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу | (( | 0,25 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | (( | 1,820 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | (( | 0,482 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | (( | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | (( | 1,62 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | (( | 1,72 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | (( | 8,6 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га | (( | 2,6/12,6 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | (( | 4 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | (( | 4,89 |
|  | Дощова каналізація | км | (( | 6 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | (( | 3 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,05 | 0,13 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | потужність | тис. т/рік | (( | -- |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | (( |
|  | площа | га | 12,6 | (( |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | площа | га | (( | 17,5 |

# Footnotes

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)