Додаток

Поточні індивідуальні нормативи використання питної води

для Вуличного комітету «Джерело-Городище 2021»

Тернопільської області, Зборівський р-н, село Городище (вул.Центральна, 1-А)

| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води | Розраховане значення, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Втрати питної води: | 171,48 |
| 1 | Витоки води, в тому числі: | 109,98 |
| 1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | 3,00 |
| 1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 12,10 |
| 1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 36,05 |
| 1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 26,36 |
| 1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 32,47 |
| 1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | 0 |
| 2 | Необліковані втрати води, в тому числі: | 61,50 |
| 2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 0 |
| 2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 30,00 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 12,0 |
| 2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 19,50 |
| II. | Витрати питної води: | 22,53 |
| 1 | Водопровідне господарство, в тому числі: | 22,53 |
| 1.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 4,23 |
| 1.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 9,56 |
| 1.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0 |
| 1.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання | 1,55 |
| 1.5 | Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані | 7,19 |
| 2 | Каналізаційне господарство, в тому числі: | 0 |
| 2.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 0 |
| 2.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів) | 0 |
| 2.3 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання | 0 |
| 2.4 | Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0 |
| ПІТН ВПВ становлять: | 194,01 |

Міський голова                    					Сергій НАДАЛ