ДОВІДКА

про консультації проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Городище Тернопільської міської територіальної громади» (далі – Проєкт, Генплан, ГП) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – СЕО) з уповноваженими органами

| Зауваження (пропозиції) | Відповіді на зауваження | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (МІНДОВКІЛЛЯ) (лист від 09.05.2022 р, № 10962) |
| 1. У проекті передбачено збільшення площі населеного пункту на 28,6 га (з 87,8 га до 116,4 га). Однак, належні обґрунтування такої потреби та детальні характеристики території, запланованої для включення в межі с. Городище, не наведені. При цьому передбачено збільшення площі садибної забудови на 7,9 га (з 26,0 га до 33,9 га), при очікуваному збільшенні населення на 16 осіб (з 96 осіб до 112 осіб). | Площа села 87,8 га. Існуюче населення 96 осіб. Житловий фонд представлений садибною забудовою – 89 будинків. Промислові підприємства відсутні. Соціальна сфера не розвинена. Економічно активне населення (майже 90%) працює поза межею села. Відповідь. Містобудівна документація має соціальне спрямування в якій вирішуються питання потреб територіального розвитку щодо перспективи житлової, громадської, промислової, рекреаційної, комунальної забудови та охорони довкілля визначеного населеного пункту. Зокрема, в розділі "Проектне використання території" (стор. 25, записка Генерального плану), приведений проектний баланс території відповідно нормативу та Завдання на проектування. Вцілому, передбачається збільшення площі с. Городище на 28,6 га за рахунок земель громади (стор. 26, табл..4). | Враховано частково |
| 2. З огляду на вищенаведене, рішення Проекту потребують додаткового опрацювання та коригування з урахуванням вимог: - підпункту 14.2.1 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій (далі - ДБН), згідно з яким території для будівництва нових і розвитку існуючих населених пунктів слід передбачати на землях, не придатних для сільськогосподарського використання, або на малоцінних землях, а також поза межами лісових, рекреаційних і курортно-оздоровчих територій і територій природно-заповідного фонду. | Відповідь. Територіальний розвиток населеного пункту із 87,8 га до 116,4 га (населення 96/112 осіб ) передбачається за рахунок резерву земель громади. – 28,6 га. Це с/г землі середнього рівня продуктивності, що не ефективно використовуються. Щодо лісів, рекреаційно-оздоровчих, природно-заповідних територій, то в межах населеного пункту такі категорії земель відсутні (записка Генплану, таблиця "Основні показники", стор.45-46). | Враховано частково |
| 3. Розділ 6 "Сельбищні території" ДБН, відповідно до якого потреба в сельбищних територіях у випадку садибної забудови в сільських населених пунктах визначаються виходячи із показника 90 га на 1000 осіб (тобто, навіть у разі збільшення чисельності населення до 112 осіб, потреба у територіях садибної забудови становитиме 10,08 га (що суттєво менше вже існуючої – 26,0 га). | Відповідь. Нормативні показники потреби у сельбищних територіях враховують не тільки показники земельних ділянок, а також потреби в територіях для розвитку інженерної інфраструктури та комунальних об’єктів щодо обслуговування населеного пункту (записка Генплан "Житловий фонд", стор. 16). | Враховано частково |
| 4. Статті 48 Закону України "Про охорону земель", згідно з якою при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачати заходи щодо: - максимального збереження площі земельних ділянок з грунтовим і рослинним покривом; - недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; - дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів та ін. | Відповідь. В Проекті враховані вище викладені вимоги. Відображені у розділах СЕО: "Грунтове середовище та земельні ресурси"; "Водні ресурси та їх використання"; "Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт"; "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі". | Враховано |
| 5. Також, звертаємо увагу, що розділ III "Основні показники" Проекту потребує доопрацювання, зокрема сума площ за окремими показниками має дорівнювати загальній площі території населеного пункту (в графі розрахунковий строк - 01.01.2041 р.), сума всіх площ окремих показників менше на 3,0 га від загальної площі території). | Відповідь Зауваження враховане. були внесені відповідні правки щодо площ у розділі «Основні показники» | Враховано |
| 6. Згідно з матеріалами Проекту на території проектування наявні водні об’єкти: р. Лопушанка, ставок (площею водного дзеркала 2,7 га) та інші, інформація про які потребує систематизації та взаємоузгодження (має бути наведено повний перелік усіх водних об’єктів (річка, струмок, ставок, озеро, канал, чи інші) із зазначенням їх назв та основних характеристик. | Відповідь. В розділі СЕО "Водні ресурси та їх використання" приведена характеристика водних об’єктів за категорією "Поверхневі води". Гідрографічна мережа села представлена р. Лопушанка (права притока Серету, басейн Дністра), та ставком 2,7 га. Довжина річки 20 км. Долина переважно неглибока і порівняно широка. Заплава двобічна. Бере початок у селі Лопушани. Тече переважно на південний схід, у районі с. Оліїв_на північний схід, у пригирловій частині на схід. Впадає до Серету на південний схід від села Городище. Інші потічки, що впадають в річку Лопушанку, без назви, та не мають балансових облікових гідрологічних показників. Озера в межах села відсутні. | Враховано |
| 7. У Проекті мають бути враховані вимоги стат. 60 Земельного кодексу України та стат. 88 Водного кодексу України, зокрема щодо нормативної ширини прибережної захисної смуги (далі - ПЗС), яка не повинна необґрунтовано зменшуватися. Наприклад, на графічних матеріалах "Генеральний план (основне креслення)" (М 1:2000) для розташованих у північній частині території проектування водойм зовнішня межа ПЗС позначена практично по урізу води. | В розділі СЕО (табл. 6 "Водні ресурси") визначено, що за існуючим станом в межах с. Городищеі - відсутня документації з встановлення меж прибережної захисної смуги р. Лопушанка та ставка. Враховуючи останнє, в Проекті ГП надані графічні містобудівні пропозиції щодо визначення меж ПЗС (Схема проектних планувальних обмежень, М 1:2000, арх. № 192664). Щодо водойм у північній частині села. Межі ПЗС приведені із урахуванням існуючих землевідводів. | Враховано |
| 8. ПЗС встановлюється на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського і внутрішнього водного транспорту, у всіх відповідних випадках за наявності відповідних водних об’єктів. Це, у тому числі, стосується наявних на території села Городище штучних водойм (які у Проекті зазначені як копанки, стор. 12). Вище наведене належним чином не враховано у Проекті. | При наданні графічних містобудівних пропозицій щодо подальшого визначення меж ПЗС враховувались правові питання щодо їх визначення. Щодо копанок - знаходяться в межах приватних землеволодінь, є позабалансовими, на обліку не знаходяться, характеристики відсутні. Подальша перспектива їх використання залежить від власника земельної ділянки. | Враховано частково |
| 9. Звертаємо увагу, що у випадку схилів крутизною понад три градуси ширина ПЗС подвоюється, зокрема для малих річок/струмків, ставків площею менше 3,0 гектарів складає 50 метрів. | Нормативно-правові питання визначення меж ПЗС, проектувальники враховують за умови їх присутності у відповідному проекті. | Не враховано |
| 10. У матеріалах Проекту та Звіту відсутні окремі належні відомості щодо водоохоронних зон водних об’єктів (далі – ВЗ). При цьому слід взяти до уваги, що: - відповідно до Порядку визначення розмірів і меж ВЗ та режиму ведення господарської діяльності в них ( далі – Порядок), затвердженого постановою КМУ від 08.05.1996 р, № 486; - у межах ВЗ виділяються землі ПЗС та смуг відведення (пункт 4 Порядку), отже ПЗС та смуги відведення відносяться одночасно до ВЗ; - до складу ВЗ обов’язково входять заплава річки, перша надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а також прилеглі балки та яри (пункт 3 Порядку); - зовнішня межа визначається найбільш віддаленою від водного об’єкту лінією затоплення, тимчасового та постійного підтоплення (пункт 7 Порядку), з урахуванням лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні вод із зовнішньою межею не менше 1000 метрів від урізу меженного рівня води, зони санітарної охорони джерел питного водопостачання (пункт 8 Порядку), та інш. | В розділі СЕО визначено, що за існуючим станом в межах села спеціальний проект щодо визначення меж Водоохоронної зони – відсутній (ВКУ стаття 87). Із урахуванням рельєфу місцевості та вимог щодо визначення меж ВЗ (Порядок визначення), уся територія села відноситься до ВЗ. Окрім того, враховуючи відсутність проекту землеустрою щодо визначення меж ПЗС, в проекті Генплану надані графічні містобудівні пропозиції визначення маж ПЗС. Графічно відображені на "Схемі проектних планувальних обмежень" (арх. № 192664). | Враховано частково |
| 11. Відповідно до пункту 10 Порядку: - "у межах населених пунктів водоохоронні зони, прибережні захисні смуги та пляжні зони встановлюються з комплексними планами просторового розвитку територій територіальних громад та генеральними планами населених пунктів, а вразі їх відсутності або коли зазначеною містобудівною документацією межі таких смуг не встановлені; - ПЗС визначаються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів і збігаються з пляжними зонами, а для інших водних об’єктів – згідно з частиною другою статті 88 Водного кодексу України; - ВЗ визначаються за проектами землеустрою, зазначеними в пункті 5 Порядку. У разі потреби межі водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон можуть визначатися шляхом внесення змін до генеральних планів населених пунктів". | В розілі СЕО визначено, що за існуючим станом спеціальний проект визначення меж ВЗ не розроблявся (ВКУ стат. 87 та Порядок). Із урахуванням рельєфу та обмеженої території села (87,8 га) можна констатувати, що вся його територія знаходиться в межах ВЗ р. Лопушанки Щодо визначення меж ПЗС. В графічних матеріалах Генплану надані містобудівні пропозиції щодо визначення меж ПЗС водотоків, що наявні в межах с. Городище (тільки за наявністю факторів, що мають місце в населеному пункті). | Враховано частково |
| 12. Пропонуємо із урахуванням вищенаведеного додатково опрацювати у Проекті питання встановлення ВЗ, передбачивши віднесення до ВЗ розташованих уздовж водних об’єктів перспективних рекреаційних зон, територій затоплення та підтоплення (заплава р. Лопушанки, та р. Серет) та інших належних територій, що відповідають пунктам 3, 7, 8 та інш. .Порядку. | Питання щодо визначення меж ВЗ відноситься до спеціально розробленого проекту, який за існуючим станом не розроблено (стат. 87 ВКУ). В розділі СЕО визначено, що вся територія села (87,8 га) може відноситись до ВЗ ( за рельєфом, та Порядком). Щодо рекреаційних зон. В генплані визначена перспектива щодо її формування, зарезервовані землі для відпочинку – 6,7 га "короткочасний відпочинок" (стор. 26, табл. 4, записка Генплану). Щодо затоплення та підтоплення. Відповідь по даному питанню приведена у пояснювальній записці Генплану, розділі "Інженерна підготовка та захист території", за наявністю тільки підтоплення – 0,15 га (стор. 41; та "Основні показники", стор. 46). | Враховано |
| 13. Пропонуємо уточнити наведену у Проекті інформацію щодо документації, згідно з якою встановлюються ПЗС та ВЗ (стор. 45 та інші) з урахуванням пунктів 5, 10 Прядку. | В проекті враховані вимоги Водного та Земельного кодексів України, та Порядку щодо визначення меж ВЗ, та ПЗС водних об’єктів населеного пункту. В проекті Генплану надані графічні містобудівні пропозиції щодо їх визначення. | Враховано |
| 14. Окремо слід підкреслити, що розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж ВЗ, зазначених в пункті 5 Прядку, у разі затвердження Генерального плану с. Городище (далі Генплан) у надісланій редакції, окрім додаткових витрат ресурсів та часу, може призвести до неузгодженості рішень Генплану з вимогами Порядку та статті 80 Водного кодексу України. | За існуючим станом в межах с. Городище відсутня документація по визначенню меж ВЗ та ПЗС. В проекті Генплану надані містобудівні графічні пропозиції щодо їх подальшого визначення. Неузгодженість рішень із Порядком, та ВКУ (стат. 80) - не передбачається. | Враховано |
| 15. Відомості про обмеження у використанні земель/планувальні обмеження щодо ВЗ та ПЗС повинні бути викладені у відповідності зі статтями 47, 80, 87, 88, 89 та ін. Водного кодексу України, та стат. 60, 61 та ін. Земельного кодексу України | У проекті Генплану, при наданні графічних містобудівних пропозицій щодо визначення меж ВЗ та ПЗС враховувались вимоги Водного та Земельного кодексів України по визначеним статтям у зауваженнях. | Враховано |
| 16. У зв’язку з наявністю малої річки Лопушанки та струмків, у Проекті слід також врахувати обмеження, регламентовані стат. 80 Водного кодексу України, згідно з якою з метою охорони водності малих річок забороняється: - змінювати рельєф басейну річки; - зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки; - руйнування русла пересихаючих річок, струмки та водотоки; - випрамляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня; - розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації; - надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь- яке будівництво (крім гідротехнічних гідрометричних та лінійних споруд0, а також для садівництва та городництва; - проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок; - здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній. | Щодо охорони водності малої р. Лопушанки. У проекті Генплану враховані вимоги щодо її охорони (Основне креслення. М 1:2000, арх. № 192672). В межах заплави малої річки не передбачається будь яке будівництво (розділ "Схема інженерної підготовки та захисту території", арх. № 192663). | Враховано |
| 17. Вище наведені вимоги законодавства, серед іншого, мають бути враховані у рамках визначення проектних функціональних зон, переважних (основних) та супутніх видів використання території, режимів та обмежень, а також планування та реалізації заходів з інженерної підготовки та захисту території. | Відповідь по даному питанню приведена у пояснювальній записці Генплану (розділ "Функціональна організація території", стор. 20). Із урахуванням планувальних обмежень передбачається територіальний розвиток населеного пункту в північно-західному та північно-східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 30 га земель територіальної громади, що є переважно землі сільськогосподарського призначення, що не відносяться до особливо цінних земель. Передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; виробничої зони; зони озеленених територій, рекреаційної зони короткочасного використання. | Враховано |
| 18. Пропонуємо додатково переглянути заходи щодо ліквідації заболоченості (передбачені на площі 10,5 га, стор. 46 та інш. Проекту), з урахуванням вимог стат. 48 закону України "Про охорону земель", статті 80 та ін. Водного кодексу України та необхідності збереження боліт, які виконують важливі екосистемні функції, у тому числі щодо збереження біорізноманіття, пом’якшення зміни клімату та адаптації до неї, регулювання гідрологічного режиму території тощо. | В пояснювальній записці Генплану, розділі "Інженерної підготовки та захисту території" (стор. 41-43) відсутні заходи щодо ліквідації заболоченості в заплаві р. Лопушанки. В таблиці "Основні показники" (стор.47) внесена правка щодо пункту "ліквідація заболоченості – 10,5 га", замінено на "ландшафтне упорядкування | Враховано |
| 19. Окремо звертаємо увагу, на необхідність дотримання нормативів екологічно безпечного управління водовідведенням, затвердженого постановою КМУ від 02.09.2020 р, № 766, згідно з яким, у тому числі,не допускається осушення боліт ( з глибиною підґрунтових вод 0,0 – 0,3 м, та наявністю торфових шарів. | В записці Генплану присутній розділ "Дощова каналізація" (стор. 43). Передбачається будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 2,3 км; - будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти - 2 споруди. Окрім того, в розділі "Каналізація" (стор. 35), передбачено розвиток водовідведення для глибокого очищення проектного обсягу стоків 24,0 м3/добу. Пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL - 30 ВТ» продуктивністю 25 м3/добу (дно модульний блок вітчизняного виробництва). В матеріалах Проекту, осушення боліт не передбачається (розділ «Гідротехнічні заходи», стор. 41-43) | Враховано |
| 20. Також пропонуємо додатково опрацювати Проект з урахуванням затвердження: - класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок; - класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, а також правил їх застосування (додатки 58-60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 р, № 1051). | Відповідь по даному питанню приведена в розділі Генплану, "Функціональна організація території" (стор.20-22). При визначенні функціонального та територіального розвитку села, бралися до уваги існуюча, історично сформована планувальна структура, громадські і приватні інтереси, проблеми розвитку населеного пункту. Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території, Генеральним планом передбачається: функціональне зонування території; пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури; заходи з інженерної підготовки та благоустрою території; заходи з охорони довкілля. Щодо класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, а також правил їх застосування, дане питання відноситься до проекту "Правил забудови - Зонінг», і відображається у відповідній стадії проекту, що розробляється на матеріалах Генерального плану. | Враховано |
| 21. Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, далі – Порядок МД (постанова КМУ від 01.09.2021 р, № 926) серед іншого регламентовано зміст генерального плану населеного пункту (у тому числі його окремих тематичних розділів та підрозділів, включаючи розділи "Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території", "Обмеження у використанні земель", "Функціональне зонування території населеного пункту (план зонування території населеного пункту) та ін. | Генеральний план розроблено відповідно ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту" із урахуванням постанови КМУ від 01.09.2021 р, № 926. В матеріалах проекту визначені "Обмеження у використанні земель" (стор. 22-23), "Функціональне зонування території (стор. 20-22). ) Щодо розділів "Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території". Інформація приведена у розділ СЕО "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі". | Враховано |
| 22. З метою дотримання порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого Держжитлокомунгоспу від 19.11.2003 р, № 193, зареєстрованим у Мінюсті 08.09.2004 р, № 1113/9712 (пункт 2.6 та ін.) потребують належного обґрунтування площа та місце розташування проектних кладовищ, серед іншого, врахування вимог щодо залягання рівня грутових вод. | Відповідь по даному питанню приведене в записці Генплану, розділ "Кладовища" (стор. 23-24). Зокрема визначено, що в межі села розташовано діюче кладовище по вул. Бічна, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,8 га. Цвинтар заповнений на 80%. На розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,01 га, вільна частина існуючого кладовища 0,2 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк. Але СЗЗ від кладовища заходить на житлову садибну забудову. Проектом передбачається закрити частину території кладовища, що вичерпала свій ресурс інша частина кладовища є нормативно достатньою на розрахунковий строк і не потребує збільшення. На поза розрахунковий строк зарезервовано ділянку під розміщення проектного кладовища біля 0,5 га в західній частині села. Дана ділянка відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо кладовищ. | Враховано |
| 23. У Проекті та Звіті має бути забезпечено викладення повних коректних відомостей щодо природоохоронних територій та об’єктів, забезпечення їх збереження та дотримання режиму (чітко зазначити про їх наявність чи відсутність, вплив на них та наслідки для них тощо), виходячи з визначення, наведеного у підпункті 26 пункту 2 Порядку МД: «природоохоронні території та об’єкти – території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об’єкти екомережі, території смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО». | В розділі СЕО "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі" (стор. 17-18) визначено, що за даними Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА "Схема формування екологічної мережі Тернопільського району" на даний час не розроблена. З метою забезпечення виконання рішень "Регіональної схеми формування екологічної мережі Тернопільської області", що затвердженої рішенням обласної ради (18.06.2009 р, № 619), Управлінню екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА рекомендовано розпочати роботу з розроблення локальних схем екологічних мереж адміністративних районів, в тому числі Тернопільської МТГ. Окрім того, в розділі 7 Звіту "Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування" підрозділі "Ландшафтно-планувальний благоустрій території" (стор. 38), передбачається: - формування функціонально-планувальної структури території села з максимально можливим використанням наявних особливостей ландшафту, водних поверхонь та з урахуванням охоронного режиму місцевої екологічної мережі за її змістом, що визначено природоохоронним законодавством. | Враховано |
| 24 Серед іншого, це стосується заказника загальнодержавного значення "Серетський" (має бути забезпечено дотримання вимог статей 7, 26 та ін.. Закону України "Про природо-заповідний фонд України") та території Смарагдової мережі (має бути передбачено збереження відповідних видів флори і фауни та типів природних оселищ, зокрема включених до Резолюції 6 та Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція). При цьому, відомості щодо територій та об’єктів екомережі, слід наводити з урахуванням переліку складових структурних елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону України "Про екологічну мережу України". | Відповідь по даному питанню приведена в розділі СЕО "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі" (стор. 17-18). Даний об’єкт розташований в зоні впливу с. Городище (за його межами). Відноситься до територій Смарагдової мережі. В межах даного об’єкту охорона флори та фауни (розділ СЕО "Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт" (стор. 16) проводиться відповідно до Міжнародного екологічного законодавства щодо охорони оселищ рідких представників флори та фауни, що визначені Бернською конвенцією та іншими, а також Червоною книгою України. Дане зауваження відноситься до науково-дослідних робіт екологічного профілю. Проектні рішення Генплану с. Городище на територію заказника "Серетський" - не поширюються. | Враховано частково |
| 25. Пропонуємо передбачити у Проекті та Звіті питання розроблення місцевої схеми формування екомережі з урахуванням статей 11, 15 Закону України "Про екологічну мережу України", а також наявності Регіональної схеми формування екологічної мережі Тернопільської області, затвердженої рішенням обласної ради від 18.06.2009 р, № 619, включаючи питання розвитку природно-заповідного фонду (серед іншого, пропонується уточнити відповідні положення розділу 7 Звіту). | В розділі СЕО "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі" (стор. 17-18) визначено, що за даними Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА "Схема формування екологічної мережі Тернопільського району" на даний час не розроблена. З метою забезпечення виконання рішень "Регіональної схеми формування екологічної мережі Тернопільської області", що затвердженої рішенням обласної ради (18.06.2009 р, № 619), Управлінню екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА рекомендовано розпочати роботу з розроблення локальних схем екологічних мереж адміністративних районів, в тому числі Тернопільської МТГ. Окрім того, в розділі 7 Звіту "Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування" підрозділі "Ландшафтно-планувальний благоустрій території" (стор. 38), передбачається: - формування функціонально-планувальної структури території села з максимально можливим використанням наявних особливостей ландшафту, водних поверхонь, та з урахуванням охоронного режиму місцевої екологічної мережі. | Враховано |
| 26. Звертаємо увагу, що в Проекті міститься неузгоджена та суперечлива інформація щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Наприклад, на стор. 7 Проекту вказано, що на околиці села в північно-східній частині знаходиться території природоохоронного фонду "Серетського гідрологічного заказника", а у Звіті (стор. 17) вказано, що відповідний об’єкт природно-заповідного фонду потрапляє у межі села. У той же час відомості про нього відсутні в розділі "Основні показники" Проекту (стор. 46), при цьому згідно з додатком "А" ДБН Б.1.1-15: 2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту" передбачено окремий показник щодо природно-заповідного фонду. | Відповідь по даному питанню приведена у розділі СЕО "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі" (стор. 17-18). Зокрема визначено, що гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Серетський» розташований в межах суміжного впливу с. Городище ( за межами села). | Враховано |
| 27. У розділі 5 Звіту до переліку актів законодавства в сфері охорони навколишнього середовища для врахування при розробленні генерального плану пропонується додати: - Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; - Закон України "Про рослинний світ"; - Закон України "Про тваринний світ"; - Закон України "Про природно-заповідний фонд"; - Закон України "Про екологічну мережу"; - Закон України "Про охорону земель"; - Конвенція "Про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі" (Бернська конвенція); - - Конвенція ООН «Про боротьбу з опустелюванням». | Відповідь по даному питанню приведена в Розділі 5 "Зобов’язання в сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування", Звіту про СЕО (стор. 25-26), де відображено посилання на законодавство в сфері містобудівної діяльності. Пропозиції щодо розширення переліку законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища можуть мати місце при доповненні даного розділу, що визначено у пропозиціях Міндовкілля. | Враховано |
| 28. У розділі 6 Звіту (таблиця 8-10), назва та зміст якого потребують приведення у відповідність до статті 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", вказано про відсутність жодних негативних наслідків для довкілля, що викликає сумнів і не узгоджується із розділом 7 Звіту, де викладена інформація про "заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування". | Загальну характеристику с. Городище – існуюча та проектна площа села 87,8/116,4 га; населення 96/112 осіб. Житловий фонд представлений садибною забудовою – 89 будинків. Промислові підприємства відсутні. Соціальна сфера не розвинена. Економічно активне населення (майже 90%) працює поза межею села. Проект Генерального плану має соціальне спрямування в якому вирішуються питання потреб територіального розвитку щодо перспективи житлової, громадської, промислової, рекреаційної, комунальної забудови, розвитку інженерних мереж та комунікацій, охорони довкілля. Відповідно проектних рішень не передбачається створення негативних наслідків для довкілля, в тому числі здоров'я населення. Для упорядкування планувальної організації території села та визначення перспектив його розвитку, покращення довкілля в проекті Генплані передбачено виконання комплексу заходів, що регламентується складом та змістом Генплану (ДБН Б.1.1-15:2012) та складом та змістом Звіту про СЕО, що і відображено в розділі 7 Звіту (стор.25-32). Невідповідності між Розділами 6 та 7 Звіту про СЕО – відсутні. | Враховано |
| 29. У розділі 8 Звіту розглянуто лише одну альтернативу, а саме "варіант нульової альтернативи". Відсутність опису альтернативних сценаріїв не дозволить виконати вимогу частини 6 статті 13 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", відповідно до якої замовник у довідці про консультації обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. | Щодо альтернативи (розділ СЕО, стор.40-41). У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище: «Варіант нульової альтернативи»; «Варіант реалізації проекту генерального плану». Варіант нульової альтернативи не забезпечує територію села планом перспективного розвитку, а отже визначеною програмою дій. Розгляд альтернативи «Варіант реалізації проекту генерального плану» ґрунтується на оцінці впливів на навколишнє середовище в результаті зміни функціонального використання відповідних ділянок перспективного містобудівного освоєння та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури. Результати аналізу виявили позитивний вплив по більшості рішень проектної документації, що сприяють покращенню санітарно-гігієнічних умов, підвищують комфортність умов життєдіяльності, сприяють зростанню реального сектору економіки села. По рішенням, що виявили ймовірний помірно негативний вплив запропоновані заходи з пом’якшення можливих негативних наслідків. За відсутності Проекту громада не має визначеної програми дій щодо розвитку населеного пункту, його повного інженерного облаштування, та подальшої перспективи його розвитку. | Враховано |
| 30. У Звіті відсутня нумерація сторінок | Дане зауваження враховано. У розділі СЕО виконано нумерацію сторінок | Враховано |
| 31. Замовник має забезпечити інформування про затвердження Проєкту відповідно до вимог статті 16 Закону | На виконання статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Замовником – Тернопільською міською радою, після затвердження документа державного планування - «Генеральний план с. Городище Тернопільської міської територіальної громади», на офіційному сайті Тернопільської міської ради ternopilcity.gov.ua в розділі «Містобудівна документація» буде розміщено затверджений Генплан з відповідними текстовими і графічними матеріалами, довідки про консультації з уповноваженими органами та про громадське обговорення проєкту вказаної містобудівної документації | Враховано |
| Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА (лист від 01.06.2022 № 04.5/609) |
| 1. У розділі 4 "Інженерна інфраструктура" аналітичної частини відобразити інформацію, яким документом затверджено Схему санітарного очищення Тернопільської міської територіальної громади, а також щодо облаштування зон санітарної охорони артезіанської свердловини на території села, про стан забезпечення її режиму. | Відповідь по даному питанню приведена у пояснювальній записці Генплану (стор. 11 "Санітарне очищення") та в розділі СЕО, "Поводження із відходами". Зокрема визначено, що у 2020 році ТОВ "Промбудпроект" (м. Тернопіль) було розроблено "Схему санітарного очищення Тернопільської МТГ", яка за існуючим станом не затверджена. Щодо зони санітарної охорони артезіанської свердловини (записка Генплану, стор. 9; 32 "Водопостачання"). Мережа сільського водопроводу складається з ділянки водопровідних споруд №1 (ДВС №1) у складі: водозабірна свердловина глибиною 60 м., споруда заглибленої насосної станції І-го підйом, водонапірна башта з висотою ствола 20 м та об’ємом баку 30 м3. Перший пояс зона санітарної охорони свердловини – 30 метрів, витриманий (ДБН В.2.5-74/2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди"). До централізованого водопроводу підключено 60 домогосподарств. | Враховано |
| 2.У підрозділі 6.1 "Функціональна організація території", розділу 6 "Планувальна організація території", площі існуючих зелених насаджень (0,5 га) та тих, що планується створити (2,3га) привести показники у відповідність з показниками в підрозділі 6.4 даного розділу і показниками, наведеними у таблиці 4 "Орієнтовне використання земель с. Городище" розділу 7 "Проектне використання земель". | Відповідь по даному питанню приведена у пояснювальній записці Генерального плану (стор. 23 "Зелені насадження"). На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні (наявні 0,5 га невпорядкованих безбалансових насаджень). Проектом передбачається упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 2,3 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови: сквер по вул. Східна - 0,2 га; бульвар по вулиці Полова і Допіня – 0,1 га; паркова зона на березі озера – 2,0 га, та упорядкування існуючих 0,5 га насаджень по категорії загального користування. Таким чином на розрахунковий строк площа зелених насаджень загального користування складатиме 2,8 га, що і відображено в таблиці №4 "Орієнтовне використання земель с. Городище" (стор. 26). | Враховано |
| 3. У підрозділі 9.5 Розділу II "Інженерна інфраструктура" уточнити перелік ставків, з яких планується здійснювати водозабір на умовах спеціального водокористування (крім ставка на території гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський", де Положенням про заказник такого водозабору не дозволяється). | Відповідно розділу СЕО, підрозділу "Водні ресурси та їх використання", в межах села відсутні ставки та копані, що відповідає розділу "Гідротехнічні заходи" записки Генерального плану (стор.41). В межах прилеглої території до села протікає р. Серет (східна частина села); в південній частині – р. Лопушанка. Відповідно розділу Генерального плану "Водопостачання" (стор. 32-34), водовідбір із поверхневих джерел не передбачається. Для організації спеціального водокористування (пожежогасіння) передбачається влаштування двох заглиблених резервуарів на ділянці свердловини ДВС № 2 об'ємом 108 м3. Будь які водозабори з території гідрологічного заказника загальнодержавного значення" Серетський", проектом не передбачаються. | Враховано. |
| 4.Підрозділ 10.1 "Гідрологічні заходи" розділу 10 "Інженерна підготовка та захист території" доповнити інформацією, що розчищення русла р. Лопушанка та очищення ставу на ній, які належать до природно-заповідного фонду України, здійснювати з урахуванням режиму території гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський", визначеного Положенням про нього, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 20.07.2021 р, № 493. Роботи виконувати на підставі відповідних, узгоджених у встановленому порядку проектів, спрямованих на відновлення гідрологічного режиму водойм. | В розділі Генерального плану "Гідротехнічні заходи" (стор. 41-42) передбачається розчищення русла р. Лопушанки від мулу, наносів та сміття. Щоб підтримувати біологічну рівновагу та нормальний рівень життєдіяльності всередині ставу, його слід періодично очищати, здійснювати укріплення берегів від розмивання та дотримуватись режиму експлуатації. Територію села перерізають невеликі балки, що прилягають до заплави р. Серет і р. Лопушанки. Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить 1,18 га. Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, а саме: перехоплення і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на крутих схилах балок. Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах р. Лопушанки пропонується виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 метрів від рівневого горизонту води. На пологих відкосах передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав. В межах території гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський", проектом Генерального плану не передбачається проведення будь-яких гідротехнічних заходів. | Враховано |
| 5. До таблиці розділу III "Основні показники" пояснювальної записки проекту Генплану внести показники площі екологічної мережі на існуючій стан та на розрахунковий період | Склад та зміст таблиці Генерального плану "Основні показники" визначається ДБН Б.1.1-15: 2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту" (додаток "А"), що і враховано даним проектом. Безпосередньо на території села перспективні до заповідання території відсутні. Згідно з "Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області", яка затверджена рішенням обласної ради від 18.06.2009р. № 619, дана територія входить до складу Серетського міжрегіонального екологічного коридору (розділ СЕО, "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі"). На даний час, "Схеми формування екологічної мережі Тернопільського району" не розроблені. З метою забезпечення виконання "Регіональної схеми формування екологічної мережі", проектом Генерального плану рекомендовано розпочати роботу з розроблення локальних схем екологічних мереж адміністративних районів області. | Враховано |
| У "Звіті про стратегічну екологічну оцінку" проекту Генплану (розділ "Охорона навколишнього природного середовища"). 1.У розділі 2 "Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено" (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень): а) деталізувати на локальному рівні дані стану довкілля (фактичний рівень забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, підземних вод, грунтів тощо) за результатами проведення спеціалізованих лабораторних досліджень з вказанням протоколів замірів, зазначити чи перевищують отримані показники стандарти й порогові значення; б) у підрозділі "Оцінка повітряного середовища" деталізувати дані на локальному рівні про власників стаціонарних джерел викидів на території населеного пункту та їх якісні і кількісні показники на локальному рівні за результатами аналізу первинних статистичних звітів 2-ТП (повітря), подані до органу статистики підприємствами-забрюднювачами атмосферного повітря. Визначити, чи дотримані санітарно-захисні зони підприємств, які розташовані на території населеного пункту; в) у підрозділі "Водні ресурси та їх використання" навести дані щодо встановлення прибережних захисних смуг поверхневих водних об’єктів на території населеного пункту та дотримання правового режиму використання земель прибережних захисних смуг згідно вимогами ст..61; 62 Земельного кодексу України та з урахуванням ст. 60; 88 Водного кодексу України; г) підрозділ "Грунтове середовище та земельні ресурси" доповнити інформацією щодо дотримання режиму використання санітарно-захисних зон кладовищ, про фактичну відстань кладовищ до житлової забудови; д) підрозділ "Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі" доповнити інформацією про складові структурні елементи екомережі, визначені статтею 5 Закону України "Про екологічну мережу України", навести дані про їх облікові площі, зокрема про сіножаті та пасовища, землі водного фонду, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, ліси та інші лісовкриті площі, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, відкриті заболочені землі. | Відповідь по даному питанню приведена у пояснювальній записці, розділ СЕО "Характеристика поточного стану довкілля". Щодо повітря У с. Городище стаціонарні спостереження за станом забруднення повітря Державною гідрометеорологічною службою України не проводяться. Статистична звітність відсутня. Проектом визначено, що джерела забруднення в населеному пункті ( існ. населення 96 чол.) - відсутні. Стан повітря щодо індексу забруднення атмосфери "ІЗА" визначається як низький (< 5 одиниць). Емпірічні рівні забруднення не перевищують 0,8 ГДК, що відповідає вимогам курортних територій (ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", п. 8.6). Площа населеного пункту 87,8 га; населення 96 осіб (перспектива – 116,4 га; нас. - 112 осіб). Економічна діяльність представлена одним малим підприємництвом. У виробничому секторі (сільському господарстві) працює біля 10 осіб. Підприємства промисловості відсутні. Підприємства у невиробничого сектору (сфері обслуговування населення) на території села відсутні. Статистична звітність не проводиться. Емпірічні рівні забруднення атмосферного повітря знаходяться нижче контрольованих показників, і не перевищують 0,8 ГДК. Існуюча виробнича діяльність не створює СЗЗ. В селі наявне діюче кладовище по вул .Бічна, яке використовується під традиційне поховання, нормативні параметри СЗЗ - 300 метрів. Відповідь по даному питанню приведена в розділі СЕО (табл. 7 "Складові довкілля та їх характеристики с. Городище – пункт "Водні ресурси"). Зокрема визначено, що за існуючим станом, відсутня документація з встановлення меж прибережно-захисної смуги р. Лопушанка, р. Серет та місцевого ставу. Із урахуванням викладеного, в проекті Генерального плану надані графічні містобудівні пропозиції щодо подальшого визначення меж прибережних захисних смуг при розробленні землевпорядної документації із дотримання вимог Водного та Земельного кодексів України ("Схема проектних планувальних обмежень", М 1:2000, арх. № 192664). Відповідь по даному питанню приведена у пояснювальній записці Генерального плану (стор. 23 "Кладовища"). Зокрема визначено, в межі села розташовано діюче кладовище по вул. Бічна, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,8 га. Цвинтар заповнений на 80%. Залишковий резерв – 0,2 га, але його СЗЗ заходить на житлову забудову. Проектом передбачається закрити частину території кладовища, що вичерпала свій ресурс, інша частина кладовища є нормативно достатньою на розрахунковий строк і не потребує збільшення. А також, зарезервовано нову ділянку під розміщення проектного кладовища біля 0,5 га в західній частині села. Також, дана інформація про кладовища приведена в розділі 5 "СЕО", підрозділ "Існуючі планувальні обмеження.". Безпосередньо на території села перспективні до заповідання території відсутні. В розділі 2 СЕО, приведена характеристика територій ПЗФ. Зокрема визначено, що в межах прилеглої до села заболоченої заплави р. Серет розташований гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Серетський» загальною площею 1192,0 га, в межах Тернопільської МТГ – 890,4 га. Відповідно постанови КМУ від 12 жовтня 1992 року № 584, заказник затверджений як об’єкт ПЗФ загальнодержавного значення. Охороняються низинні автотрофні заплавні Серетські боліта. Територія поділяється на 5 частин, одна з яких - Лопушанські болота, площею 89,0 га, що охоплюють долину річки Лопушанки від дороги між селами Носівці – Городище, до дамби. Заказник відноситься до об’єкту Смарагдової мережі України. Згідно з Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області (затверджена рішенням обласної ради від 18.06.2009р. № 619), дана територія входить до складу Серетського міжрегіонального екологічного коридору. У межах частини Серетського заказника виділяється Серетсько-Чистилівське природне ядро, в якому взяті під охорону заболочена заплава р. Серет та водноболотні угіддя Серету та його притоки Лопушанки. Це - єдине існуюче ядро в межах регіональної екомережі, де охоплюється найбільші масиви рідкісних водно-болотних ландшафтів. Щодо балансу територій, за наявністю. Характеристика приведена у записці Генерального плану, "Основні показники" (стор. 45, п. 2). | Враховано частково |
| 2. У розділі 4 "Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом" відобразити таку екологічну проблему, як втрата біологічного та ландшафтного різноманіття через надмірний антропогенний вплив на природні комплекси та об’єкти, знищення природних середовищ існування видів рослин і тварин різних категорій захищеності. | Щодо умовних позначень (креслення Г.П. "Проектний план"). На кресленні відображені усі складові за існуючим і проектним станом, що наявні в межах території населеного пункту із площею 150, 8 га. Щодо переліку показників (записка Г.П, ст. 47). Відображені за їх наявності у балансі території села. Їх деталізація визначена в розділі "Інженерна підготовка та захист території" (стор.43-44). Проектом передбачається: регулювання русла струмка протяжністю 0,15 км; розчищення прибережної водної акваторії водосховища на площі 7,3 га; берегоукріплення водосховища протяжністю 400 метрів; - захист від підтоплення території села на площі 28,0 га. захист від ерозії на площі 7,4 га. | Враховано |
| 3. У розділі 7 "Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування" та у розділі 2 "Обгрунтування та пропозиції" пояснювальної записки проекту Генерального плану відобразити заходи, спрямовані на виконання указів Президента України від 07.06.2021р, № 228/2021 "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів", від 23.03.2021 р, № 111/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації", інших стратегічних документів, зокрема щодо: - упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших непридатних для розорювання угідь, зменшення площі орних земель (ріллі) та їх частки у загальній площі території села; - збільшення площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей та пасовищ) та їх частка у загальній площі території, створення нових лісових насаджень; - розроблення проектів землеустрою з встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів; - інвентаризація існуючих зелених насаджень у населеному пункті згідно з "Інструкцією з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах", затвердженою наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р, № 226 (зі змінами); - організації проведення наукових досліджень з метою виявлення природних територій та об’єктів, придатних для подальшого заповідання. | Характеристики трансформації земель населеного пункту приведені у "Основних показниках" проекту Генерального плану, за їх наявності (стор. 45) із урахуванням існуючої та проектної площі села (відповідно – 87,8 га/116,4 га). За існуючим станом, в межах населеного пункту сільськогосподарські землі складають 51,0 га (53,1 % від площі села). Відповідно проекту їх площа не зменшується, трансформація земель не передбачається. Трансформація земель екстенсивного сільськогосподарського використання можлива тільки в межах відкритих земель без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, що займають 7,5 га (8,5%) в межах населеного пункту. За існуючим станом, проекти землеустрою щодо визначення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів в межах населеного пункту – не розроблялись. В проекті Генерального плану надані містобудівні графічні пропозиції ("Схема проектних планувальних обмежень", арх. № 192664) щодо подальшого їх визначення при подальшій розробці проектів землеустрою. В межах села упорядковані зелені насадження загального користування відсутні, наявні 0,5 га невпорядкованих насаджень. Рішенням Генерального плану передбачається їх упорядкування по категорії загального користування із нормативним показником 2,8 га, в тому числі 0,3 га загального користування (сквери). Для даної категорії зелених насаджень балансоутримувачі повинні провести їх інвентаризацію та ландшафтне упорядкування. Рішення проекту визначається ДБН Б.1.1- 15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту". Дане питання знаходиться в межах компетенції природоохоронних установ за необхідністю. Із урахуванням обмеженості площі населеного пункту – 87,8 га, виявлення значних за площею ділянок перспективних до заповідання є малоймовірним. Можливе виявлення точкових об’єктів – поодиноких екзотів, що може мати місце при подальшому проведенні моніторингу довкілля. | Враховано |
| 4. Розділ 9 "Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, утому числі для здоров'я населення" доповнити індикаторами щодо зменшення площі орних земель (ріллі), вилучених з обробітку земель, їх частка у загальній площі території села за роками. Крім цього, пропонуємо на основному кресленні Генерального плану нанести ділянки орних земель, що пропонуються для виведення з їх складу (схилів, земель водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших непридатних для розорювання угідь), ділянки для створення нових захисних лісових насаджень і відобразити їх у легенді. | В розділі Генерального плану "Гідротехнічні заходи" (стор. 41-42) передбачається розчищення русла р. Лопушанки від мулу, наносів та сміття. Щоб підтримувати біологічну рівновагу та нормальний рівень життєдіяльності всередині ставу, його слід періодично очищати, здійснювати укріплення берегів від розмивання та дотримуватись режиму експлуатації. Територію села перерізають невеликі балки, що прилягають до заплави р. Серет і р. Лопушанки. Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить 1,18 га. Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, а саме: перехоплення і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на крутих схилах балок. Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах р. Лопушанки пропонується виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 метрів від рівневого горизонту води. На пологих відкосах передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав. В межах території гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський", проектом Генерального плану не передбачається проведення будь-яких гідротехнічних заходів. | Враховано |
| 5. У разі затвердження вказаного проекту Генерального плану с. Городище необхідно забезпечити виконання вимог статті 16 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" стосовно розміщення протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документу державного планування на своєму офіційному веб-сайті затвердженого Генплану, заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання Генерального плану, довідки про консультації з уповноваженими органами виконавчої влади та про громадське обговорення і письмово повідомити про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | На виконання статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Замовником – Тернопільською міською радою, після затвердження документа державного планування - «Генеральний план с. Городище Тернопільської міської територіальної громади», на офіційному сайті Тернопільської міської ради ternopilcity.gov.ua в розділі «Містобудівна документація» буде розміщено затверджений Генплан з відповідними текстовими і графічними матеріалами, довідки про консультації з уповноваженими органами та про громадське обговорення проєкту вказаної містобудівної документації | Враховано |

Василь Бесага 0674473280