| р | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |
|  | номер об’єкту №1516 |
|  | арх. №92477 |
|  | прим. № |

с. НОСІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Носівці Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Архітектор І категорії | К. Товстенюк |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку) |
| Головний інженер | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |
| Транспортна інфраструктура |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |
| Головний інженер | Е. Тимчук |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага та в.о. старости села Р. Кошулінський.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192670 |
| План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192671 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192672 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192673 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192674 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192675 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192676 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192677 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192678 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір |  |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка | книга | 92476 |
| Основні положення. | брошура | 92477 |
| Охорона навколишнього природнього середовища в обсязі звіту про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92478 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92479 |
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура |  |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| Графічні (креслення №1 - №10), текстові матеріали (№12-№14) у цифрових форматах | диск CD | 698 |
| Графічні (креслення №10, №11) та текстові матеріали розділів (№15, №16) у цифрових форматах | диск CD |  |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ	6

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	6

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	7

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	9

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	10

6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛА	10

6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ	11

6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	11

6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	12

6.5. КЛАДОВИЩА	12

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	12

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	13

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	13

9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	13

9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	14

9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	14

9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ	14

9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ	14

9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ	15

9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	15

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	17

10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	17

10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	17

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	18

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	Ошибка! Закладка не определена.

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Носівці Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради, укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Носівці визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

Крім того були врахована наступна містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Носівці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 26.12.2018 №02.01-669/10).

План сучасного використання території села виконано з урахуванням даних земельного кадастру (лист Тернопільської міської ради від 29.06.2021 №14031-Ю).

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# 1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Носівці приймалася у 72 особи.

# 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На розрахунковий строк чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 20 осіб, що майже дорівнює існуючій.

Зайнятість працездатного населення села в економічній діяльності залежатиме від інтенсифікації соціально-економічних процесів у зв’язку із входженням села Носівці до Тернопільської міської територіальної громади, що позитивно вплине на інвестиційну привабливість села та розміщенню об’єктів господарювання.

У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

- підприємство з виробництва бутильованої води – орієнтовно 5 осіб

- рекреаційна зона (сезонна) на площі 1 га. Чисельність відпочиваючих – до 70 осіб. Орієнтовна чисельність персоналу – 3 особи.

Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 16 осіб Це дозволить суттєво зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.

# 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Носівці до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Нове житлове будівництво (одноквартирне садибного типу) передбачається вибірково по селу на загальній території біля 2,4 га. Це 16 ділянок при середньому розмірі ділянки під будівництво у 0,15 га.

Таблиця 1. Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік ділянок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| Вибірково по селу | 2,4 | 16 | 1,6 | 16 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 1,6 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі).

Житлова забезпеченість по селу на розрахунковий строк зросте на 7,3% до 80,02 на одну особу у порівнянні з 75,0 м2 станом на сьогодні.

Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Носівці на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Населення наявне (постійне) |  |  |
| існуюче | осіб | 56 |
| проектне | осіб | 72 |
| 2. Існуючий житловий фонд | кількість будинків | 80 |
|  | тис. м2 загальної площі | 4,2 |
| 3. Нове будівництво | кількість будинків | 16 |
|  | тис. м2 загальної площі | 1,6 |
| 4. Проектний житловий фонд | кількість будинків | 96 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,8 |
| 5. Житлова забезпеченість |  |  |
| існуюча | м2/особу | 75,0 |
| проектна | м2/особу | 80,5 |

# 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Розвиток сфери обслуговування.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти

Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Діти дошкільного віку на розрахунковий строк відвідуватимуть заклади, розташовані у інших населених пунктах Тернопільської МТГ.

Заклади загальної середньої освіти в селі відсутні. Діти шкільного віку відвідують заклад середньої освіти І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей), підвіз до якого здійснюється шкільним автобусом..

Заклади охорони здоров’я

У селі послуги щодо охорони здоров’я надає ФАП. Інші медичні послуги населення буде отримувати у м. Тернопіль та с. Чернихів (амбулаторія).

Фізкультурно-спортивні заклади

У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Передбачається, що у зв’язку із входженням села Носівці до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва

У с. Носівці культурно-мистецькі послуги надає клуб ємністю 80 місць. Розвиток щодо закладів культури і мистецтва не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Представлені одним магазином продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 30 м2, який не функціонує. Проектом передбачається реконструкція даного закладу.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні дані установи, зокрема громадські вбиральні загального користування. На розрахунковий строк не передбачено будівництво даних закладів.

# 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина. Обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри сіл Городище і Носівці, генеральним планом передбачається розмістити одне пожежне депо на два села, пожежні відстані в 3 км витримуються. Зарезервована ділянка під пождепо на в`їзді в селі Гродище між вулицями Центральна і Прифермська на площі 0,4 га.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської МТГ

# 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

## 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛА

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

Проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в південному і східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 30 га земель територіальної громади, що є переважно землі сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель.

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; виробничої зони; зони озеленених територій.

Сельбищна зона

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво у Носівці передбачається на одній ділянці площею 2,4 га між вул. Закуття і Заплава, це близько 16 ділянок при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення населення на основі одноквартирної забудови садибного типу.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території для житлового будівництва цієї категорії населення.

Враховуючи невизначеність часу проведення ООС (АТО) та кількості її учасників в існуючій межі села передбачено резерв житлово-громадської забудови в  північній частині села на площі близько 2,5 га.

Запроектовано резерв територій під садибну забудову (2,5 га) по вулицям Польова і Бічна.

Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 0,7 га.

Проектом пропонується провести капітальний ремонт клубу і магазину, розміщення проектного пожежного депо передбачене в селі Городище. На в`їзді в село по обидві сторони вулиці Центральна і Долішня зарезервовано ділянки під громадську забудову із закладами обслуговування і спортивними майданчиками.

Виробнича зона села сформована з двох груп сільськогосподарських підприємств.

- Існуюче сільськогосподарське підприємство знаходиться на ділянці в південно-східній частині села, в межах існуючої садибної забудови по вулиці Польова. Це мале фермерське господарство що тримає до 10 голів свиней. Проектом пропонується частину території ферми, що знаходиться у безпосередній близькості до житлової забудови, передбачити використання цієї території для розміщення підприємств іншого профілю виробництва зі зменшенням класу шкідливості санітарної класифікації. Для перспективного розвитку фермерського  сектору економіки села зарезервовано 1,0 га під свиноферму з обмеженою  кількістю голів;

- в північно-західній частині – проектом пропонуються нове сільськогосподарське підприємство на площі біля 11,0 га.

- завдяки своїм природнім джерелам і високої якість води, проектом пропонується створити  промислове підприємство «Цех по розливу бутильованої води» на в`їзді в село по вул. Центральна на площі близько 0,1 га.

Загальна площа існуючих та проектних ділянок сільськогосподарських підприємств становитиме біля 14,2 га.

Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 0,5 га зелених насаджень загального користування.

Рекреаційна зона генеральним планом представлена територія рекреаційного закладу та зелені насадження загального користування.

Генеральним планом передбачається розміщення рекреаційного закладу поблизу водойми: ділянка – на північному заході 1,0 га села.

## 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Носівці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

## 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Носівці не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. До пам’яток архітектури відноситься церква Воздвиження Чесного Хреста (1736 р. дерев'яна).

## 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні.

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 0,8 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови, а також влаштування лісопарку, вздовж вулиці Долішня на площі 5,7 га.:

- сквер по вул. Центральна біля ФАПу - 0,1 га;

- паркова зона біля проектної рекреації по вул. Бічна – 0,7 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту та  технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

## 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Бічна, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,6 га. Цвинтар заповнений на 70%.

Проектом передбачається закрити частину території кладовища, що вичерпала свій ресурс інша частина кладовища є нормативно достатньою на розрахунковий строк і не потребує збільшення. Також, зарезервовано ділянку під розміщення проектного кладовища біля 0,2 га в південній частині села по вулиці Ямиці.

.

# 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території громади площею біля 28,0 га у трьох напрямках – в північному, південно – східному і західному напрямку.

Проектна площа території с. Носівці складе біля 148,0 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 2,4 га;

- резерв житлово-громадської забудови на площі 2,5 га;

- нову громадську забудову на площі 0,7 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 3,2 га;

- озеленення на площі 5,7 га, із них 0,8 га зелених насаджень загального користування.

# 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Носівці , і надалі забезпечить місцева автодорога: С 200704  (а/д Т-20-23 Зборі – Почаїв) – Білоголови - Городище  , ділянки  виходів автодороги передбачені до реконструкції  з розширенням проїзної частини  з 4,0  до 6,0 м. У межах с. Носівці місцева автодорога С 200728  (а/д С200704 – Носівці ) забезпечить функції головної вулиці

Загальна довжина  вулиць  –5,5 км  , з  них 2,0 км – головні, 3,5  км –   житлові. Ділянки нового будівництва –2,0 км (житлові вулиці), ділянки реконструкції  вулиць: головні –2,0 км, житлові – 3,5 км. Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних і житлових   –15,0 м.

# 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

## 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Носівці схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені  Генеральним планом,  пропонується проведення наступних заходів:

1. Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) розрахункової потужності, мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови  – ізольовані.

2. Протягом всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

3. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.

## 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 2,63 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації с. Носівці, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, передбачається з використанням існуючого газопроводу та, за необхідності, реконструкції існуючого ГРП (ШРП).

## 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання нової одноквартирної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Носівці АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 80 номерів.

Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».

Для розвитку телебачення в с. Носівці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках: індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення; наземне телебачення та мережі «Інтернет» при реалізації систем так званого стільникового зв’язку.

## .5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води гравітаційний. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 29,5 м3/добу (1,6 м3/годину) пропонується реконструкція водопровідних споруд на ДВС №1 та влаштування ділянки водопровідних споруд №2 (ДВС №2).

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, наземний резервуар – водонапірна башта Рожновського. Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання, а також для зберігання протипожежного обсягу води. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

Аналогічний склад споруд і обладнання має бути на ділянці ДВС №2: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, наземний резервуар – водонапірна башта Рожновського.

## 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої  каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 29,00 м3/добу пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL - 30 ВТ» продуктивністю 30 м3/добу (одномодульний блок вітчизняного виробництва).

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру  відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному  технічному стані системи каналізації.

.

## 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Носівці можна визначити як такі :

-Забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердженої «Схеми санітарного очищення»;

-влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами,  конструкція яких має передбачати  можливість роздільного збирання ТПВ;

-розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

-проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

# 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Внаслідок аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку села, визначився комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території:

- розчистка і благоустрій водних об’єктів;

- захист від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

- протикарстові та протипросадні заходи.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави р. Лопушанки, ставка та невеликих копанок  в межах села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати ряд заходів по регулюванню, а саме: розчистку русла р. Лопушанки  від сміття, мулу, наносів та заростей вологолюбивої рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати  не менше ніж 1,5 ÷ 2,0 м.

Даним розділом на розрахунковий строк в межах села пропонується виконати: регулювання (розчистку) русла р. Лопушанки (0,4 км) та струмків, канав (1,44км), загалом 1,84 км.

Генеральним планом, на розрахунковий період, передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови вибірково по селу на загальній площі 2,4 га, які потребують проведення захисту від підтоплення та організації відведення атмосферних та ґрунтових вод. До таких ділянок належать і  ділянки вибіркового будівництва.

На розрахунковий етап генерального плану захист від підтоплення пропонується  виконати на площі 1,2 га в межах села та 6,44 га – за межами села в заплаві р. Лопушанки.

Схили балок частково залісені, задерновані, під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають  водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить  8,35  га. Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, який включаює: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок.

Територія населеного пункту має просідаючі грунти І типу. Такі  ґрунтові умови обумовлюють, в основному, просідання ґрунтів від зовнішнього навантаження, а просідання ґрунтів від власної ваги відсутнє або не перевищує 5 см. Просадні ґрунти є найбільш складними в плані проектування надійного фундаменту будівель та споруд. В окремих випадках може виникнути необхідність заміни частину просадного ґрунту на матеріал з кращими характеристиками опору на стиск.

## 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- Відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- Закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі.

Схемою передбачено:

- будівництво колекторів  вздовж вулиць, орієнтовно 5,2 км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти - 3 споруди.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки -  по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності  підключення відкритих лотків  до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та  спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової одноквартирної садибної забудови;

- розробити проект встановлення межі села;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів села, з винесенням їх меж в натуру.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2021) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (наявне) | осіб | 56 | 72 |
| 2 | Територія, усього | га | 120 | 148 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 37,2 | 39,6 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 2,5 |
|  | землі громадської забудови | га | 0,5 | 1,2 |
|  | виробничі території | га | 2,1 | 14,2 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 1,2 | 3,2 |
|  | кладовища | га | 0,6 | 0,8 |
|  | зелені насадження | га | -- | 5,7 |
|  | із них загального користування | га | -- | 0,8 |
|  | рекреаційні заклади | га | -- | 1,0 |
|  | землі для відпочинку | га | -- | 5,7 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 50,3 | 42,2 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом | га | 28,1 | 31,9 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний)) | тис. м2 | 4,2 | 5,8 |
|  |  | кількість будинків | 80 | 96 |
|  | середня житлова забезпеченість наявного населення загальною площею | м2 на людину | 75,0 | 80,5 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне) | тис. м2 | (( | 1,6 |
|  |  | кількість будинків | (( | 16 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць | (( | (( |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | (( | (( |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | Пожежні депо, всього | об’єкти | (( | (( |
|  |  | автомобілі | (( | (( |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 4,0 | 11,5 |
|  | - головних | км | 1,0 | 2,0 |
|  | - житлових | км | 3,0 | 9,5 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | 2,0 | 2,5 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | 4,2 | 2,3 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 219 | 320 |
|  | легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб |  |  |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,007 | 0,079 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу | (( | 0,079 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | (( | 0,079 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу | (( | 0,08 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | (( | 0,550 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | (( | 0,165 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | (( | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | (( | 1,54 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | (( | 1,58 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га | (( | 37,5/7,4 |
|  | Захист від підтоплення | га | (( | 28,0 |
|  | Берегоукріплення | км | (( | 0,4 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | (( | 10,5 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га | (( | 3,2/7,3 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | (( | 3 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | (( | 4,9 |
|  | Дощова каналізація | км | (( | 9,74 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | (( | 4 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,093 | 0,4 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | потужність | тис. т/рік | (( | (( |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | (( |
|  | площа | га | 12,6 | (( |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | (( | 1 |
|  | площа | га | (( | 17,50 |

# Footnotes

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)